Pakiet 1

Dzierżawa aparatury oraz zakup odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych

- Oznaczenia

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość oznaczeń możliwych do wykonania z jednego opakowania | Ilość opakowań niezbędna do wykonania 36 000 oznaczeń | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań D x F | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań G + VAT | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Oznaczenia immunohistochemiczne Ilość oznaczeń: 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

*- Za podstawę kalkulacji ilości testów z jednego opakowania należy przyjąć 200μl odczynnika na szkiełko, aby zapewnić pokrycie dużych skrawków tkankowych.

*- Obliczając ilość opakowań należy podać całkowitą ilość oferowanych opakowań zaokrąglając ją w górę do pełnego opakowania.

- Czynsz dzierżawy

| Lp. | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 24 m-ce | Stawka VAT % | Wartość brutto 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy aparatury: ……………………………………………… (nazwa, model aparatu, producent) |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, hematoksylina, taśma do drukarki) – posiadających znak CE do diagnostyki medycznej In vitro

| Lp | Materiały eksploatacyjne * | Pojemność opakowania | Ilość opakowań niezbędna do wykonania 36 000 oznaczeń | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podsumowanie

| Lp. | Pozycja | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczenia immunohistochemiczne |  |  |
| 2. | Czynsz dzierżawy |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |
| RAZEM: |  |  |

.........................................................

podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Tabela nr 1

Opis linii technologicznej SYSTEMU IHC

| Lp. | Parametry wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dopuszczamy każdą aparaturę i systemy do diagnostyki immunohistochemicznej spośród firm działających na rynku polskim, której sprzęt posiada certyfikat do diagnostyki in vitro CE IVD. | TAK |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy. Zapewnia automatyczny proces barwienia | TAK |  |
| 3. | Umożliwia wykonywanie barwień metodami immunohistochemicznymi (IHC) skrawków parafinowych, mrożeniowych, rozmazów i cytospinów. | TAK |  |
| 4. | Umożliwia wykonywanie hybrydyzacji in situ (ISH). | TAK |  |
| 5. | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty, tj. gwarantujący możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał i systemów wizualizacyjnych różnych producentów. | TAK |  |
| 6. | Aparat instalowany jest wraz z wyposażeniem dodatkowym, w skład którego wchodzą: */ zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień */ drukarka i czytnik kodów kreskowych, */ UPS’em podtrzymującym pracę aparatu, w razie awarii prądu. | TAK |  |
| 7. | Linia technologiczna SYSTEMU IHC powinna wykonywać oznaczenia wymienione w tabeli nr 2 | TAK |  |
| 8. | Barwienie co najmniej 60 szkiełek w tym samym czasie. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonania nie mniej niż 50 protokołów w czasie jednego czasu barwienia. | TAK |  |
| 10. | Identyfikuje preparaty za pomocą kodów kreskowych. | TAK |  |
| 11. | Technologia zabezpieczająca barwione tkanki na każdym etapie przed wysychaniem bez konieczności manualnego umieszczania na szkiełkach dodatkowych, plastikowych nakładek lub kasetek. | TAK |  |
| 12. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu | TAK |  |
| 13. | Wsparcie merytoryczne przez cały czas obowiązywania umowy | TAK |  |
| 14. | W cenie oferty przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia w okresie gwarancji, co najmniej raz na trzy miesiące | TAK |  |
| 15. | Naprawy sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy. | TAK |  |
| 16. | Kontrola zewnętrzna barwień IHC | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków spowoduje odrzucenie oferty

Tabela nr 2

Lista główna pierwotnych przeciwciał SYSTEMU IHC (dopuszczalna ilość przeciwciał stężonych 20%). Ilość oznaczeń zostanie uzależniona od rodzaju nowotworów i ilości badań IHC.

| L.p. | Nazwa przeciwciała |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actin, Muscle | Klon i producent – zostanie określony z listy zaproponowanych przeciwciał |
| 2 | Actin, Muscle Specific |  |
| 3 | Actin, Smooth Muscle |  |
| 4 | ALK (D5F3) |  |
| 5 | ALK1 |  |
| 6 | Alpha-Fetoprotein (AFP) |  |
| 7 | Androgen Receptor |  |
| 8 | Annexin A1 |  |
| 9 | Arginase-1 |  |
| 10 | bcl-2 |  |
| 11 | bcl-6 |  |
| 12 | Beta-catenin |  |
| 13 | BOB.1 |  |
| 14 | CA 125 |  |
| 15 | Cadherin 17 |  |
| 16 | Calcitonin |  |
| 17 | Caldesmon |  |
| 18 | Calponin-1 |  |
| 19 | Calretinin |  |
| 20 | Carbonic Anhydrase IX |  |
| 21 | Carcinoembryonic Antigen (CEA) |  |
| 22 | CD10 |  |
| 23 | CD138 |  |
| 24 | CD14 |  |
| 25 | CD15 |  |
| 26 | CD1a |  |
| 27 | CD2 |  |
| 28 | CD20 |  |
| 29 | CD21 |  |
| 30 | CD22 |  |
| 31 | CD23 |  |
| 32 | CD25 |  |
| 33 | CD3 |  |
| 34 | CD30 |  |
| 35 | CD31 |  |
| 36 | CD33 |  |
| 37 | CD34 |  |
| 38 | CD38 |  |
| 39 | CD4 |  |
| 40 | CD43 |  |
| 41 | CD44 |  |
| 42 | CD45 (LCA) |  |
| 43 | CD45R |  |
| 44 | CD45RO |  |
| 45 | CD5 |  |
| 46 | CD56 |  |
| 47 | CD56 (NCAM) |  |
| 48 | CD57 |  |
| 49 | CD61 |  |
| 50 | CD63 |  |
| 51 | CD68 |  |
| 52 | CD7 |  |
| 53 | CD71 |  |
| 54 | CD79a |  |
| 55 | CD8 |  |
| 56 | CD99 |  |
| 57 | CDX-2 |  |
| 58 | CEA |  |
| 59 | Chromogranin A |  |
| 60 | c-KIT (CD117) |  |
| 61 | CMV |  |
| 62 | c-Myc |  |
| 63 | Collagen Type IV |  |
| 64 | COX-2 (Cyclooxygenase 2) |  |
| 65 | Cyclin D1 |  |
| 66 | Cytokeratin AE1/AE3 |  |
| 67 | Cytokeratin (CAM5.2) |  |
| 68 | Cytokeratin (HMW) |  |
| 69 | Cytokeratin (Pan) |  |
| 70 | Cytokeratin 14 |  |
| 71 | Cytokeratin 19 |  |
| 72 | Cytokeratin 20 |  |
| 73 | Cytokeratin 5/14 |  |
| 74 | Cytokeratin 5/6 |  |
| 75 | Cytokeratin 7 |  |
| 76 | Cytokeratin 8 |  |
| 77 | Cytokeratin 8 & 18 |  |
| 78 | Desmin |  |
| 79 | DOG1 |  |
| 80 | E-cadherin |  |
| 81 | Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) |  |
| 82 | Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen) |  |
| 83 | Epithelial Membrane Antigen (EMA) |  |
| 84 | Epstein-Barr Virus (EBV) |  |
| 85 | Estrogen Receptor (ER) |  |
| 86 | Factor VIII Related Antigen |  |
| 87 | Fascin |  |
| 88 | Galectin-3 |  |
| 89 | GATA3 |  |
| 90 | GCDFP-15 |  |
| 91 | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) |  |
| 92 | GLUT-1 |  |
| 93 | Glutamine Synthetase |  |
| 94 | Glypican-3 |  |
| 95 | Granzyme B |  |
| 96 | hCG (Human Chorionic Gonadotropin) |  |
| 97 | Helicobacter pylori |  |
| 98 | Hemoglobin A |  |
| 99 | Hepatocyte Specific Antigen (HSA) |  |
| 100 | HER-2 |  |
| 101 | Human Placental Lactogen (hPL) |  |
| 102 | Inhibin, alpha |  |
| 103 | Kappa |  |
| 104 | Ki-67 |  |
| 105 | Ksp-Cadherin |  |
| 106 | Lambda |  |
| 107 | Lysozyme |  |
| 108 | Mammaglobin |  |
| 109 | Melanoma Triple Cocktail |  |
| 110 | Mesothelial Cell |  |
| 111 | MUC-1 |  |
| 112 | MUC2 |  |
| 113 | MUC5AC |  |
| 114 | MUC6 |  |
| 115 | Myeloperoxidase (MPO) |  |
| 116 | MyoD1 |  |
| 117 | Myoglobin |  |
| 118 | Myosin, Smooth Muscle |  |
| 119 | Napsin A |  |
| 120 | Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) |  |
| 121 | Neurofilament |  |
| 122 | NSE |  |
| 123 | Oct-2 |  |
| 124 | p120 Catenin |  |
| 125 | p40 |  |
| 126 | p63 |  |
| 127 | p53 |  |
| 128 | PAX5 |  |
| 129 | PAX8 |  |
| 130 | PLAP (Placental Alkaline Phosphatase) |  |
| 131 | Progesterone Receptor (PR) |  |
| 132 | Prostate Specific Antigen (PSA) |  |
| 133 | PSAP (Prostatic Acid Phosphatase) |  |
| 134 | PTEN |  |
| 135 | Renal Cell Carcinoma (RCC) |  |
| 136 | S100 |  |
| 137 | S100P |  |
| 138 | SOX-10 |  |
| 139 | SOX-11 |  |
| 140 | SOX-2 |  |
| 141 | Synaptophysin |  |
| 142 | TAG-72 |  |
| 143 | TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase) |  |
| 144 | Thyroglobulin |  |
| 145 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) |  |
| 146 | Uroplakin III |  |
| 147 | Villin |  |
| 148 | Vimentin |  |
| 149 | WT1 |  |
| 150 | ZAP-70 |  |

Przeciwciała spełniają wymogi:

- Posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro

- Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego i bioptatów.

- Zamawiający wymaga, aby nie więcej niż 20% zaoferowanych przeciwciał było w formie stężonej.

- Zamawiający wymaga zaoferowania również odpowiedniej ilości rozcieńczalnika i butelek do napełniania przeciwciałami.

- Zamawiający wymaga, aby przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach były kompatybilne z systemem detekcyjnym i pochodziły od tego samego producenta co system detekcji.

- Zamawiający wymaga ponadto zaoferowania odczynników chemicznych i materiałów wymaganych do oznaczenia 18 000 markerów w aparacie do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów oraz do barwień immunohistochemicznych w tym polimerowy system wizualizujący dla przeciwciał mysich i króliczych, bufory do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów.

- Oznakowane kodem kreskowym

- Na każdym opakowaniu podana data ważności

- Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8 ºC

- Konfekcjonowane na 50 i/lub 250 oznaczeń

- Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach, wygodne do przechowywania.

Pakiet 2

- Dzierżawa aparatu do barwień IHC/ISH wraz z dostawą odczynników do automatycznych oznaczeń immunohistochemicznych

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość oznaczeń możliwych do wykonania z jednego opakowania | Ilość opakowań niezbędna do wykonania oznaczeń z kolumny B | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań D x F | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań G + VAT | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Oznaczenia IHC Ilość oznaczeń: 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oznaczenia ISH Ilość oznaczeń: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Czynsz dzierżawy

| Lp. | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 24 m-ce | Stawka VAT % | Wartość brutto 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy aparatury: ……………………………………………… (nazwa, model aparatu, producent) |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Materiały eksploatacyjne

| Lp | Materiały eksploatacyjne * | Pojemność opakowania | Ilość opakowań niezbędna do wykonania 16 000 IHC i 100 oznaczeń ISH | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Obliczając ilość opakowań należy podać ilość oferowanych opakowań zaokrąglając ją w górę do pełnego opakowania.

* - We wskazanej tabeli należy wymienić i wycenić materiały eksploatacyjne posiadające znak CE do diagnostyki medycznej In vitro (kody kreskowe, hematoksylina, taśma do drukarki)  niezbędne do wykonania 16 000 oznaczeń IHC i 100 oznaczeń ISH, w tym multimerowy system detekcyjny.

** Posiadający znak CE do diagnostyki medycznej In vitro

** Opartego o technologię multimerową

- Podsumowanie

| Lp. | Pozycja | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczenia IHC i ISH |  |  |
| 2. | Czynsz dzierżawy |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |
| 4. | Zestaw detekcyjny |  |  |
| RAZEM: |  |  |

........................................................

podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Tabela nr 1

Wymagania dotyczące systemu/aparatu IHC/ISH

| Lp. | Parametr wymagany | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK |  |
|  | Zapewnia automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu. | TAK |  |
|  | Umożliwia wykonywanie barwień metodami immunohistochemicznymi (IHC) skrawków parafinowych, mrożeniowych, rozmazów i cytospinów oraz hybrydyzacji in situ (ISH). | TAK |  |
|  | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia immunohistochemicznego wynosi do 2,5 godziny. | TAK |  |
|  | Posiada minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji. | TAK |  |
|  | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia metodami hybrydyzacji in situ wynosi do 6 godzin. | TAK |  |
|  | Preparaty umiejscowione są w osobnych szufladach. Każda szuflada to niezależna komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu. Przestrzenne oddzielenie barwionych szkiełek zapobiega kontaminacji oraz zapewnia najbardziej optymalne i precyzyjnie monitorowane środowisko dla procesu barwienia, a także umożliwia swobodny dostęp, tzw. „random access”. | TAK |  |
|  | Posiada minimum 35-pozycyjny rotor na odczynniki. | TAK |  |
|  | Pozwala na oznaczenie powyżej 25 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy. | TAK |  |
|  | Aparat bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki. | TAK |  |
|  | Stosuje bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. | TAK |  |
|  | Dozuje jednolitą ilość odczynnika dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca. | TAK |  |
|  | Identyfikuje preparaty za pomocą kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka. | TAK |  |
|  | Odpady płynne nie wymagają neutralizacji i odprowadzane są bezpośrednio do ścieków. | TAK |  |
|  | Butelki z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia w module płynów aparat kontrolowany jest za pomocą czujników. | TAK |  |
|  | Otwarty system, dający możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwień. | TAK |  |
|  | W cenie oferty 10 pustych pojemników o wydajności na 50 oznaczeń na 10 różnych przeciwciał. | TAK |  |
|  | Aparat instalowany jest wraz z wyposażeniem dodatkowym, w skład którego wchodzą: */ zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień */ drukarką kodów kreskowych */ UPS’em podtrzymującym pracę aparatu, w razie awarii prądu. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
|  | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy. | TAK |  |
|  | W cenie oferty przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia w okresie gwarancji, co najmniej raz na trzy miesiące | TAK |  |
| 24. | Kontrola zewnętrzna barwień IHC | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków spowoduje odrzucenie oferty

Tabela nr 2

Przeciwciała spełniają wymogi:

- Posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro

- Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia

- Mono- i poliklonalne, mysie i królicze

- Konfekcjonowane na 50 i/lub 250 oznaczeń

- Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach

- Wygodne do przechowywania

- Oznakowane kodem kreskowym

- Na każdym opakowaniu podana jest data ważności

- Materiał: skrawki parafinowe, mrożaki, rozmazy, cytospiny, szpik kostny

- Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8°C

| L.p. | Oznaczenie | Klon |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALK1 | ALK01 |
| 2 | Alpha-Fetoprotein (AFP) | Polyclonal |
| 3 | Androgen Receptor | SP107 |
| 4 | Beta-Catenin | 14 |
| 5 | CA-125 | OC125 |
| 6 | c-KIT (CD117) | 9.7 |
| 7 | Calretinin | SP6 |
| 8 | Actin Muscle | HUC1-1 |
| 9 | CD3 | 2GV6 |
| 10 | CD4 | SP35 |
| 11 | CD5 | SP19 |
| 12 | CD10 | SP67 |
| 13 | CD14 | EPR3653 |
| 14 | CD15 | MMA |
| 15 | CD20 | L26 |
| 16 | CD21 | EP3093 |
| 17 | CD22 | SP104 |
| 18 | CD23 | SP23 |
| 19 | CD30 | Ber-H2 |
| 20 | CD34 | QBEnd/10 |
| 21 | CD38 | SP149 |
| 22 | CD43 | L60 |
| 23 | CD45 (LCA) | RP2/18 |
| 24 | CD56 | 123C3 |
| 25 | CD61 | 2f2 |
| 26 | CD68 | KP-1 |
| 27 | CD79a | SP18 |
| 28 | CD99 | O13 |
| 29 | Cadherin 17 | SP183 |
| 30 | COX-2 | SP21 |
| 31 | CDX-2 | EPR2764Y |
| 32 | CEA | TF-3H8-1 |
| 33 | Chromogranin A | LK2H10 |
| 34 | Cytokeratin (Pan) | AE1/AE3 & PCK26 |
| 35 | Cytokeratin HMW | 35betaE12 |
| 36 | Cytokeratin (CAM 5.2) | CAM 5.2 |
| 37 | Cytokeratin 5/6 | D5/16B4 |
| 38 | Cytokeratin 7 | SP52 |
| 39 | Cytokeratin 8 & 18 | B22.1 & B23.1 |
| 40 | Cytokeratin 19 | A53-B/A2.26 |
| 41 | Cytokeratin 20 | SP33 |
| 42 | Desmin | DE-R-11DOG1 SP31 |
| 43 | E-cadherin | 36 |
| 44 | EGFR | 5B7 |
| 45 | Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen) | Ber-EP4 |
| 46 | Epstein-Barr Virus | CS1-4 |
| 47 | Estrogen Receptor (ER) | SP1 |
| 48 | Galectin-3 | 9C4 |
| 49 | GATA3 | L50-823 |
| 50 | GCDFP-15 | EP1582Y |
| 51 | GLUT1 | Polyclonal |
| 52 | Helicobacter pylori | SP48 |
| 53 | Hemoglobin A | SP212 |
| 54 | Hepatocyte Specific Antigen (HSA) | 0CH1E5 |
| 55 | HER-2/neu, PATHWAY | 4B5 |
| 56 | Human Chorionic Gonadotropin (hCG) | Polyclonal |
| 57 | Inhibin, alpha | R1 |
| 58 | Ki-67 | 30.9 |
| 59 | Mammaglobin | 31A5 |
| 60 | Melanosome (HMB45) | HMB45 |
| 61 | Mesothelial Cell | HBME-1 |
| 62 | MUC2 | MRQ-18 |
| 63 | MUC5AC | MRQ-19 |
| 64 | MUC6 | MRQ-20 |
| 65 | MyoD1 | EP212 |
| 66 | Myogenin | F5D |
| 67 | Myoglobin | Polyclonal |
| 68 | Neuron Specific Enolase (NSE) | MRQ-55 |
| 69 | Oct-2 | MRQ-2 |
| 70 | Oct-4 | MRQ-10 |
| 71 | p16 | E6H4 |
| 72 | p53 | BP-53-11 |
| 73 | p63 | 4A4 |
| 74 | PAX-5 | SP34 |
| 75 | PAX-8 | MRQ-50 |
| 76 | Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) | NB10 |
| 77 | Progesterone Receptor (PR) | 1E2 |
| 78 | Prostate Specific Antigen (PSA) | Polyclonal |
| 79 | Renal Cell Carcinoma (RCC) | PN-15 |
| 80 | S-100 | Polyclonal |
| 81 | SOX-11 | MRQ-58 |
| 82 | Synaptophysin | SP1 |
| 83 | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) | 8G7G3/1 |
| 84 | Vimentin | V9 |
| 85 | WT1 | 6F-H2 |
| 86 | Sonda Her 2 Dual ISH | INFORM HER-2 Dual ISH DNA Probe Coctail |