PARAMETRY TECHNICZNE
Model	EA3000AVR 3,0kW 41kg 96dB(A)
Moc max.	3,0 kW
Moc nom.	2,8 kW
Gniazda AC	2 x 230V 16A
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	95dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX200 VSD
Moc max. (norma SAE J1349)	5,5* KM (6,5 KM wg SAE J1195)
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość	600 mm
Szerokość	450 mm
Wysokość	450 mm
Masa sucha	41 kg
Zbiornik paliwa	3,3 l
Czas pracy na zbiorniku	do 2,0 h
Wyposażenie standardowe	wyłącznik przeciążeniowy, dwa gniazda 16A 230V, zabezpieczenie olejowe silnika