Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/38/2018

Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań przezprzełykowych

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Gwarancja na aparat i głowice | Tak 12 miesięcy 0 pkt. 24 miesięcy 5 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy ….. miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego z zakresu konserwacji | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Aparat klasy premium przeznaczony do badań serca, stacjonarny zainstalowany na wózku z układem blokowania kół | Tak |  |
| 21 | Przetwornik cyfrowy min 12 bitów | Tak |  |
| 22 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak |  |
| 23 | Dotykowy panel LCD do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10” | Tak Do 11,1” – 0 pkt Od 11,2 – 2 pkt. |  |
| 24 | Ekran ruchomy w min. 2 płaszczyznach | Tak |  |
| 25 | Zakres częstotliwości pracy min.1-18 Mhz | Tak podać |  |
| 26 | Zakres częstotliwości pracy dla głowic min. zakres 2-18 MHz | Tak -podać |  |
| 27 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min. 2200 | Tak podać Do 9 999 – 0 pkt Od 10 000 – 3 pkt. |  |
| 28 | Regulacja głębokości pola obrazowania min zakres 1-35 cm | Tak |  |
| 29 | Ilość presetów min. 10 | Tak |  |
| 30 | Częstotliwość odświeżania obrazu Frame-reta w trybie 2D min. 2800 obr/sek | Tak Do 4000 obr/sek – 0 pkt Od 4001 obr/sek – 5 pkt |  |
| 31 | Monitor typu OLED o przekątnej min 21” | Tak -podać |  |
| 32 | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości min. 6 | Tak |  |
| 33 | Tryby obrazowania | Tak |  |
| 34 | B-mode | Tak |  |
| 35 | M-mode | Tak |  |
| 36 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz archiwum aparatu | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Kolorowy M-mode | Tak |  |
| 38 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 39 | Doppler kolorowy | Tak |  |
| 40 | Power doppler | Tak |  |
| 41 | Triplex (B+CD/PD+PWD) | Tak |  |
| 42 | Triplex B+CD+CWD | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 43 | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania min. 200 obr/min | Tak – podać |  |
| 44 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym 2 ruchomych obrazów w trybie 2 d oraz w trybie dopplera kolorowego | Tak |  |
| 45 | Doppler spektralny z falą ciągłą CWD | Tak |  |
| 46 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) -automatyczna optymalizacja spektrum -automatyczna korekcja konta jednym przyciskiem -regulacja linii bazowej | Tak |  |
| 47 | Oprogramowanie i archiwizacja | Tak |  |
| 48 | Oprogramowanie 4 D do oferowanych sond objętościowych | Tak |  |
| 49 | Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego, prezentacja wyników w postaci ”oko byka” | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 50 | Oprogramowanie do szybkiej oceny funkcji skurczowej lewej komory | Tak |  |
| 51 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF bazującej na algorytmie śledzącym plamki na obrazie 2D | Tak |  |
| 52 | Automatyczny pomiar objętości LV i EF | Tak |  |
| 53 | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
| 54 | Archiwum raportów z badań na wewnętrznym dysku twardym o pojemności min. 500 GB | Tak |  |
| 55 | Możliwość tworzenia własnych wzorów raportów | Tak |  |
| 56 | Możliwość załączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| 57 | VideoPrinter czarnobiały | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 58 | Zintegrowane EKG wraz z kpl. przewodów, prezentacja EKG na ekranie badanego pacjenta | Tak |  |
| 59 | Wbudowany wyjście USB do podłączenia nośników PenDrive | Tak |  |
| 60 | Głowica sektorowa 2D | Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 61 | Częstotliwość pracy min. zakres 2-4 MHz | Tak podać |  |
| 62 | Ilość elementów min. 280 | Podać Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 63 | Głowica sektorowa matrycowa 3/4D do badań przezklatkowych | Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 64 | Częstotliwość pracy min. zakres 2-4 MHz | Tak – podać |  |
| 65 | Ilość elementów min. 3000 | Podać do 3500 – 0 pkt od 3501 – 3 pkt |  |
| 66 | Głowica sektorowa matrycowa 3/4D do badań przezprzełykowego | Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 67 | Częstotliwość pracy min. zakres 3-7 MHz | Tak - podać |  |
| 68 | Ilość elementów min. 1200 | Podać do 2400 – 0 pkt od 2401 – 3 pkt |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy | Tak |  |
| 70 | Głowica convex (liczna elementów min. 192) | Tak Podać model i cenę |  |
| 71 | Głowica liniowa naczyniowa (liczna elementów min. 192) | Tak Podać model i cenę |  |
| 72 | Pakiet analiz echokardiograficznych do badań wysiłkowych | Tak Podać cenę |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej