Załącznik nr 2

- W ramach usług konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:

- pomiary i regulacja parametrów elektrycznych centralek i przystawek sygnalizacji pożaru,

- pomiary oporności i doziemień wszystkich obwodów dozorowych,

- sprawdzenie prawidłowości zadziałania wszystkich czujek i przycisków pożarowych poprzez wywołanie w sposób sztuczny zadziałania urządzenia (np. zadymienie aerozolem testowym, podgrzanie imitatorem temperatury),

- sprawdzenie sprawności akumulatorów,

- sprawdzenie prawidłowości działania innych urządzeń instalacji,

- sprawdzenie i wykonanie pomiarów sieci kablowej,

- wykonanie pomiarów szczelności źródeł izotopowych czujek dymu - 1 x w roku.

- sprawdzenie i konserwacja systemu powiadamiania IFTER EQU – 1 x w kwartale.

- W ramach usług konserwacji instalacji oddymiania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac - pomiary i regulacja parametrów elektrycznych centralek oddymiania i tablicy przewietrzania:

- pomiary oporności i doziemień wszystkich obwodów dozorowych i wykonawczych,

- sprawdzenie prawidłowości działania przycisków alarmowych i przewietrzających oddymiania,

- sprawdzenie prawidłowości działania siłowników elektrycznych i otwierania klap (okien) oddymiających,

- sprawdzenie sprawności akumulatorów,

- sprawdzenie prawidłowości działania innych urządzeń instalacji,

- sprawdzenie i wykonanie pomiarów sieci kablowej.

- Prace dodatkowe: za odrębnym wynagrodzeniem będą regulowane prace dodatkowe, tj. wymiana uszkodzonych elementów i urządzeń oraz należności za usuwanie awarii spowodowanych przez klęski żywiołowe (wyładowania atmosferyczne - burza, powódź, zalania wodą, przepięcia w sieci elektrycznej) oraz innych wynikających nie z winy Wykonawcy.

Koszty usuwania awarii rozliczane będą według aktualnych Katalogów Norm Rzeczowych i norm zakładowych, na podstawie obmiarów robót potwierdzonych przez Zamawiającego, przy stawce roboczogodziny ustalonej w umowie.

- Wykonawca gwarantuje przybycie konserwatora na wezwanie do awarii w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia awarii w dniu ustawowo wolnym od pracy, termin ten wynosi 48 godzin.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% kwartalnej ceny umownej konserwacji dla danego obiektu wg  wykazu, za każdy dzień zwłoki po przybyciu konserwatora Wykonawcy do usuwania zgłoszonej awarii dla danego obiektu.

PODPIS WYKONAWCY