Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego towaru, towar fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik sieciowy | Szt/10 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| DOKUMENTY |
| 1 | Dokumentacja: (instrukcja obsługi, sposób konfiguracji) w języku polskim lub angielskim, | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności CE dla dostarczonych urządzeń (oświadczenie producenta) | TAK |  |
| 3 | Potwierdzenie, że dostarczone urządzenia wyprodukowane zostały z godnie z normami ISO: 9001 i 14001 (oświadczenie producenta) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany | Potwierdzenie spełnienia warunków – opis/oświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przełącznik sieciowy (zarządzalny) – 10 szt. |  |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Przełącznik sieciowy (zarządzalny) |  |
|  | Rodzaj obudowy | Do montażu w szafie rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn. |  |
|  | Porty | Przełącznik wyposażony w porty: - min 48 portów Multi GigabitEthernet w standardzie BaseT 10M/100M/1G/2.5Gb, - min. 4 zintegrowane porty 25Gb Ethernet SFP28, - min. 2 porty 40Gb QSFP+. Wsparcie dla half-duplex (10Mb/100Mb) przynajmniej dla 30 portów Ethernet. |  |
|  | Interfejsy do zarządzania | - 1 port USB typ A do konfiguracji przełącznika, - 1 port Micro USB (typ B), - 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232, - Dedykowany port Ethernet do zarządzania typu Out-of-band. |  |
|  | Zasilanie | Zintegrowany zasilacz o sprawności co najmniej 80 PLUS Platinum (lub posiadający inny certyfikat potwierdzający sprawność na tożsamym lub wyższym poziomie), możliwość instalacji drugiego wewnętrznego redundantnego zasilacza. |  |
|  | System operacyjny | Zgodność ze standardem ONIE – możliwość instalacji na przełączniku innego systemu operacyjnego zgodnego z tym standardem. |  |
|  | Wsparcie dla łączenia w stos | Możliwość połączenia w stos do 12 przełączników za pomocą dedykowanych portów min. 40Gbps. Wydajność połączeń w stosie min. 160Gbps. |  |
|  | Pamięć | Pamięć CPU: min. 4GB. Pojemność bufora pakietów: min. 4MB. Pamięć flash: min. 8GB. |  |
|  | Wydajność | Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 600Gbps i min. 830 Mpps. Obsługa min. 32 000 adresów MAC. |  |
|  | Chłodzenie | Temperatura pracy w min. w przedziale 0-45 stopni Celsjusza. |  |
|  | Funkcjonalności warstwy II | Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci VLAN. Wsparcie dla agregacji LACP (802.3AX). Obsługa 128 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa. Wsparcie dla protokołu protekcji Ringu G.8032. Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: - 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP, - 802.1D Bridging, Spanning Tree, 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP), - 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN, - 802.1v Protocol-based VLANs, - 802.1X Network Access Control. |  |
|  | Funkcjonalności warstwy III | Obsługa minimum 256 wpisów routingu IPv4. Obsługa minimum 128 wpisów routingu IPv6. Obsługa protokołu routingu dynamicznego RIP1 oraz RIP2: 1058 RIPv11, 1724 RIPv2 MIB Extension, 2082 RIP-2 MD5 Auth, 2453 RIPv2. 1765 OSPF DB overflow. 1850 OSPF MIB. 2328 OSPFv2. 2740 OSPFv3. 3137 OSPF Stub Router Advert. 5187 OSPFv3 Graceful Routing Restart. Obsługa multicastów i protokołu IGMP v1/2/3. |  |
|  | Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa | Obsługa 802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass. Obsługa mechanizmu Private VLAN. Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring. Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP. Obsługa minimum 100 list kontroli dostępu i 3000 reguł sumarycznie dla wszystkich list. Obsługa czasowych list kontroli dostępu. Obsługa mechanizmów DHCP Snooping oraz ARP Inspection i IP Source Guard. Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny. Obsługa mechanizmu wykrywającego błąd na warstwie fizycznej typu UDLD. |  |
|  | Funkcjonalności z zakresu zarządzania | Obsługa protokołu sflow. Obsługa SNMP v1/2/3. Zarządzanie przez interfejs WWW. Obsługa Openflow 1.3. Obsługa skryptów Python. Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem. |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Przełącznik sieciowy (zarządzalny) |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Gwarancja i wsparcie serwisowe (wymagania minimalne) | Gwarancja producenta minimum 24 miesięce On-Site (naprawa na miejscu) – z naprawą lub wymianą uszkodzonego urządzenia. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta w UE. Urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte serwisem (wsparciem technicznym) producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wymagane warunki serwisu (SLA): Możliwość zgłaszania awarii, usterek oraz błędów w trybie 24x7x365 w języku polskim poprzez dedykowany kanał komunikacyjny producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (wymagane minimum to dedykowana linia telefoniczna lub serwis internetowy). Wsparcie techniczne (gwarancyjne) udzielane w trybie NBD (NEXT BUSINESS DAY), tj. 5 dni roboczych w tygodniu przez 8 godzin dziennie, polegające na podjęciu działań naprawczych lub zakwalifikowaniu urządzenia do wymiany na nowe – do następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia (awarii, usterki, błędu). Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Dostawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. Możliwość sprawdzenia statusu i warunków gwarancji oraz konfiguracji sprzętowej urządzenia poprzez stronę internetową producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego podając unikatowy numer urządzenia (np.: numer seryjny). Możliwość pobierania uaktualnień firmware oraz sterowników podając unikatowy numer urządzenia nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.