Mikrowaga XA 6.4Y.M PLUS

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | Autotest Dozowanie Odchyłki procentowe Liczenie sztuk Receptury Pomiar w Newtonach Statystyki Doważanie Sensory podczerwieni Procedury GLP Ważenie zwierząt Korekcja gęstości powietrza Ważenie różnicowe Monitoring warunków środowiskowych Wymienne jednostki Statystyczna kontrola jakości Pamięć ALIBI Wi-Fi |  |
| 2 | Parametry metrologiczne |  |
| 4 | Obciążenie maksymalne [Max] 6,1 g |  |
| 5 | Obciążenie minimalne [Min] 0,1 mg |  |
| 6 | Dokładność odczytu [d] 1 μg |  |
| 7 | Zakres tary -6,1 g |  |
| 8 | Działka legalizacyjna [e] 1 mg |  |
| 9 | Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,8 μg |  |
| 10 | Powtarzalność standardowa [Max] 2,5 μg |  |
| 11 | Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 1,5 μg |  |
| 12 | Powtarzalność dopuszczalna [Max] 3 μg |  |
| 13 | Liniowość ±7 μg |  |
| 14 | Niecentryczność 7 μg |  |
| 15 | Stabilność czułości 1×10-6/Rok×Rt |  |
| 16 | Czas stabilizacji ~ 3,5 s |  |
| 17 | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |
| 18 | Klasa dokładności OIML I |  |
| 19 | Parametry fizyczne |  |
| 20 | System poziomowania półautomatyczny – Level SENSING |  |
| 21 | Wyświetlacz 5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy |  |
| 22 | Wymiary komory ważenia 168×163×228 mm |  |
| 23 | Wymiar szalki ø30 mm |  |
| 24 | Wymiary opakowania 720×385×485 mm |  |
| 25 | Masa netto 9,8 kg |  |
| 26 | Masa brutto 14,3 kg |  |
| 27 | Interfejs komunikacyjny |  |
| 28 | Interfejs 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |  |
| 31 | Parametry elektryczne |  |
| 32 | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |  |
| 33 | Maksymalny pobór mocy 10 W |  |
| 34 | Warunki środowiskowe |  |
| 35 | Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C |  |
| 36 | Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% |  |
| 41 | Przykładowe rozwiązanie: |  |