Załącznik nr 2- KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za szt. brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza kolana cementowana, kłykciowa. Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych, zapewniająca dopasowanie implantu do każdego pacjenta. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2 mm w płaszczyźnie A/P, umożliwiające idealne dopasowanie do wielkości kości udowej. Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu. Wkładki typu CR i PS wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie witaminą E w celu uzyskania najdłuższej trwałości, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokości wkładek CR i PS w zakresie od 10 mm do 14 mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr, umożliwiających optymalne ustawienie balansu i napięcia tkanek miękkich. |
| 1. | Piszczel cementowany | szt. | 60 |  |  |  |
| 2. | Udo cementowane | szt. | 60 |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa | szt. | 60 |  |  |  |
| Rewizja kolana, zawiasowa. System modularnych implantów umożliwiający rekonstrukcję uszkodzeń kości udowej i piszczelowej z jednoczasową wymianą stawu kolanowego przy znacznych ubytkach kostnych. System powinien umożliwiać rekonstrukcję zarówno powierzchniową, jak i segmentową. Cztery rodzaje anatomicznego komponentu dalszej nasady kości udowej, w tym eliptyczny. Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego oparty na obrotowym zawiasie. Wkład polietylenowy niezwiązany z komponentem piszczelowym – pływający. Implanty w wersji cementowanej i bezcementowej. System, który zapewnia maksymalnie szeroką gamę komponentów, pozwalający na swobodny dobór śródoperacyjny w zależności od poziomu resekcji. System zawiera podkładki wyrównujące oraz umożliwia wykonanie następujących zabiegów: resekcja nasady dalszej kości udowej komponentem 3, 5, 7 cm oraz wersja eliptyczna dla podparcia trzonu; resekcja nasady bliższej kości piszczelowej komponentem niemodularnym o długości trzpienia 65 lub 160 mm; resekcja nasady bliższe kości piszczelowej komponentem niemodularnym z resekcją 3, 5, 7 cm o długości trzpienia 150 i 240 mm; resekcja nasady bliższej kości piszczelowej komponentem modularnym w wersji „resurfacing” oraz z resekcją 9 cm. Do dyspozycji operatora trzpienie śródszpikowe w wersji prostej oraz anatomicznej w długościach: 90, 150, 225, 300 i średnicach od 10 i 22 mm. |
| 4. | Komponent udowy | szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Niemod. Kom. Seg. Piszcz. | szt. | 3 |  |  |  |
| 6. | Wkładka piszczelowa | szt. | 3 |  |  |  |
| 7. | Agument piszczeli | szt. | 5 |  |  |  |
| 8. | Trzpień bezcementowy | szt. | 3 |  |  |  |
| 9. | Trzpień cementowy anatomiczny | szt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Komponent diafiz. Segmen | szt. | 3 |  |  |  |
| 11. | Polietylenowe tuleje udowe | szt. | 3 |  |  |  |
| 12. | Polietylenowa tuleja piszczelowa | szt. | 3 |  |  |  |
| 13. | Bolec | szt. | 3 |  |  |  |
| 14. | Jarzmo piszczelowe | szt. | 3 |  |  |  |
| 15. | Grot zatrzaskowy | szt. | 3 |  |  |  |
| 16. | Śruba łącząca | szt. | 3 |  |  |  |
| 17. | Artroteza Kołnierz | szt. | 3 |  |  |  |
| 18. | Artroteza Konektor | szt. | 3 |  |  |  |
| 19. | Łącznik Total Femur | szt. | 3 |  |  |  |
| Edoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Udo także w wersji antyalergicznej. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Ruchoma wkładka piszczelowa typu mobile bearing, niezwiązana z komponentem piszczelowym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości w minimum 7 rozmiarach. Cement kostny 1x40 g. Zestaw dedykowanych ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne, półkoliste pod kil piszczeli. |
| 20. | Piszczel cementowany | szt. | 30 |  |  |  |
| 21. | Udo cementowane | szt. | 30 |  |  |  |
| 22. | Wkładka polietylenowa | szt. | 30 |  |  |  |
| 23. | Udo TiNbN lub bezcementowe | szt. | 30 |  |  |  |
| 24. | Piszczel TiNbN lub bezcementowe | szt. | 30 |  |  |  |
| 25. | Ostrza - zestaw 3 szt. cement./bezcement. | zestaw | 30 |  |  |  |
| Endoproteza stawu biodrowego pierwotna i rewizyjna |
| 26. | Trzpień tytanowy, przynasadowy o trapezoidalnym przekroju, w min. 12 rozmiarach, stożek szyjki 12/14 | szt. | 10 |  |  |  |
| 27. | Głowa z ceramiki biolox delta o rozmiarach 28, 32, 36 mm | szt. | 50 |  |  |  |
| 28. | Głowa wykonana z CoCr w rozmiarach 28 i 32 mm | szt. | 50 |  |  |  |
| 29. | Panewka tytanowa w rozmiarach od 44 do 64, wyposażona w zależności od rozmiaru, 3 i 4 otworowa, otwory zaślepione fabrycznie, pokryta porowatą plazmą tytanową. Możliwość zastosowania wkładek ceramicznych oraz polietylenowych z nadbudową zmniejszającą ryzyko zwichnięcia | szt. | 30 |  |  |  |
| 30. | Panewka rewizyjna przerastająca, pokryta trójwymiarową strukturą trabekularnego tytanu, 3 lub 4 otworowa oraz typu multihole. Rozmiary panewki dla wersji 3 lub 4 otworowej od 42 do 68 mm, w pełnym zakresie co 2 mm. Rozmiary panewki dla wersji multihole od 42 do 80 mm, w pełnym zakresie co 2 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 31. | Wkładka panewkowa z polietylenu „cross linking” z witaminą E niezatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28 mm na stożek 12/14. W minimum 9 rozmiarach w przedziale włącznie od 32 mm do 54 mm włącznie. Adapter CoCr do wkładki dwumobilnej w 9 rozmiarach. | szt. | 30 |  |  |  |
| 32. | Głowa metalowa typu Versys | szt. | 20 |  |  |  |
| 33. | Głowa bipolarna złożona z odrębnych części, wkładki PE, czaszy metalowej i głowy wewnętrznej, składanych śródoperacyjnie. Implant wyposażony w mechanizm umożliwiający późniejsze rozmontowanie czaszy, głowy wewnętrznej i wkładki śródoperacyjnie. Średnica zewnętrzna od 38 do 72 mm | szt. | 30 |  |  |  |
| 34. | Cement kostny, rewizyjny z gentamycyną 1 x 40 g, 1 saszetka proszku 44,9 g zawiera 0,9 g siarczanu (gentamycyny - odpowiednio dla 0,6 g gentamycyny) | szt. | 200 |  |  |  |
| 35. | Cement kostny, rewizyjny z gentamycyną i clindamycyną | szt. | 200 |  |  |  |
| 36. | System próżniowego mieszania cementu w składzie: plastikowa taca ze schematem obsługi, mały i duży pojemnik mieszający, krótka i długa dysza podająca, lejek , filtr węglowy wraz z drenem, dociskacz krętarzowy | szt. | 200 |  |  |  |
| 37. | Trzpień tytanowy w dwóch płaszczyznach, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. W części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą , napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek 12/14 | szt. | 15 |  |  |  |
| 38. | Trzpień tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w 4 wersjach kąta szyjkowego: 140, 137, 129, 127 stopni, rozmiar offsetu od 31-59 mm, długość trzpienia od 87-135 mm, wykonany ze stopu tytanu, mikroporowaty w części bliższej pokryty porowatym tytanem, o przekroju trapezoidalnym, stożkowy w trzech płaszczyznach | szt. | 15 |  |  |  |
| 39. | Ostrze do wycinania panewki | szt. | 5 |  |  |  |
| 40. | Śruby gąbczaste o długości od 20 do 80 mm | szt. | 15 |  |  |  |
| 41. | Tytanowy koszyk panewkowy, anatomiczny – odrębny dla biodra prawego i lewego, w rozmiarach od 40 do 62 mm, z licznymi otworami, z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość, a z przeciwnej flanszą z otworami na śruby | szt. | 5 |  |  |  |
| 42. | Uzupełnienie stropu panewki wykonane z tantalu, grubość 10, 15, 20 i 30 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 43. | Anatomiczny koszyk – oddzielny dla biodra prawego i lewego, z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość, a z przeciwnej flanszą z otworami na śruby, kompatybilny z rewizyjną panewką bezcementową | szt. | 5 |  |  |  |
| 44. | Wkładka rewizyjna z PE do panewki tantalowej o rozmiarach wewnętrznych 28, 32 i 36 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 45. | Panewka rewizyjna, bezcementowa, wykonana z tantalu, wyposażona w otwory umożliwiające użycie koszyka panewkowego oraz specjalnej wkładki cementowej, w rozmiarach od 50 do 74 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 46. | Tantalowe kliny pod protezę kolumny miednicy o kątach 5, 10 i 15 stopni | szt. | 5 |  |  |  |
| 47. | Proteza kolumny miednicy w 4 typach wykonana z tantalu | szt. | 1 |  |  |  |
| 48. | Wkładka rewizyjna do panewki | szt. | 5 |  |  |  |
| 49. | Ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne | szt. | 100 |  |  |  |
| 50. | Modularny trzpień rewizyjny złożony z części przynasadowej i dystalnej, wykonany ze stopu tytanu TiA16Nb7, część przynasadowa wyposażona w otwory po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni, część dystalna o grubości od 14 do 24 mm, obie części łącznone za pomocą konusa ze stopu CoCr | szt. | 30 |  |  |  |
| 51. | Test na wykrywanie infekcji okołoprotezowych wykorzystujący obecność alfa-defensywny | szt. | 10 |  |  |  |
| 52. | Trzpień endoprotezy ze stopu tytanu, w kształcie obwodowo zwężającego się stożka (kąt zwężenia M/L 5 stopni) w 12 rozmiarach, grubości od 13 do 24 mm i długości od 115 mm do 127,6 mm. Na całej długości trzpienia wzdłużne żebra zapewniające stabilność rotacyjną. Dostępne wersje z dwoma kątami szyjkowo-trzonowymi 125 i 135 stopni. Instrumentarium wyposażone w modularne przymiary części szyjkowej i trzonowej | szt. | 30 |  |  |  |
| 53. | Trzpień cementowy prosty | szt. | 20 |  |  |  |
| 54. | Głowa modularna XX mm, ceramiczna, stożek | szt. | 5 |  |  |  |
| 55. | Głowa modularna XX mm, CoCr std. Stożek | szt. | 5 |  |  |  |
| 56. | Letson kom. udowy | szt. | 1 |  |  |  |
| 57. | Łącznik zakrzywiony typu Mallory Head | szt. | 1 |  |  |  |
| 58. | Płyta do krętarza typu Mallory Head | szt. | 1 |  |  |  |
| 59. | Śruby krętarzowe typu Mallory Head | szt. | 1 |  |  |  |
| 60. | Zaczep przezkrętarzowy śred. Typu Mallory | szt. | 1 |  |  |  |
| 61. | Segment diafizjalny eliptyczny | szt. | 1 |  |  |  |
| SRS- proteza modułowa, poresekcyjna |
| 62. | Część proksymalna poresekcyjna, 3 różne kształty, każdy w 3 rozmiarach | szt. | 5 |  |  |  |
| 63. | Część segmentarna (komponenty poresekcyjne trzonu), długość 30, 60, 90 i 120 | szt. | 5 |  |  |  |
| 64. | Trzpienie dystalne, cementowe i bezcementowe, o minimum 4 średnicach, każda średnica w 4 długościach | szt. | 5 |  |  |  |
| 65. | Element agumentacyjny do mocowania przyczepów, wykonanie - porowata gąbka tytanowa | szt. | 5 |  |  |  |
| Proteza barku |
| 66. | Trzpień rewizyjny, długość 194 mm, średnica 4-14 | szt. | 5 |  |  |  |
| 67. | Proteza urazowa: trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14 mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej; dwa boczne skrzydełka, po 3 otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera, głowa z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18-27, znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia | szt. | 5 |  |  |  |
| 68. | Trzpień urazowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 69. | Pozycjoner trzpienia | szt. | 5 |  |  |  |
| 70. | Głowa anatomiczna | szt. | 5 |  |  |  |
| 71. | Łącznik głowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 72. | Taśma wykonana z UHMWPE -2 szt. : czarno niebieska i czarna - końce #2, szerokość 2,3 mm -Możliwość wiązania węzłów -z igłami tnącymi | szt. | 5 |  |  |  |
| 73. | Proteza połowicza: beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40 mm, trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20 mm, skok co 1 mm, możliwość zastosowania trzpienia o długości 55 mm, 83 mm i 122 mm, głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18-27 | szt. | 5 |  |  |  |
| 74. | Beztrzpieniowa podstawa głowy/ Trzpień anatomiczny | szt. | 5 |  |  |  |
| 75. | Głowa anatomiczna | szt. | 5 |  |  |  |
| 76. | Łącznik głowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 77. | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | szt. | 5 |  |  |  |
| 78. | Panewka cementowana | szt. | 5 |  |  |  |
| 79. | Trzpień cementowany PE | szt. | 5 |  |  |  |
| 80. | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | szt. | 5 |  |  |  |
| 81. | Panewka cementowana | szt. | 5 |  |  |  |
| 82. | Trzpień bezcementowy Ti | szt. | 5 |  |  |  |
| 83. | Proteza odwrócona: bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4- 20 mm, skok co 1 mm, możliwość zastosowania trzpieni o długości: 55 mm, 83 mm i 122 mm, mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodach, podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA, wkręt centralny o średnicy 6,5 mm, długości 20-50 mm, wkręty obwodowe o średnicy 4,75 mm, długość 15-45 mm, średnica glenosfery 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach, metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | szt. | 5 |  |  |  |
| 84. | Trzpień anatomiczny | szt. | 5 |  |  |  |
| 85. | Glenosfera | szt. | 5 |  |  |  |
| 86. | Podstawa glenosfery z łącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 87. | Taca panewki | szt. | 5 |  |  |  |
| 88. | Wkład panewki | szt. | 5 |  |  |  |
| 89. | Wkręt centralny | szt. | 5 |  |  |  |
| 90. | Wkręt obwodowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 91. | Pierścień mocujący tacy panewki, zapasowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 92. | Agumentowana podstawa gelnosfery z łącznikiem mini, wykonana ze stopu tytanu, z napyleniem PPS HA, średnica 25 mm, trzy wysokości agumentu 3, 5 i 7 mm, trzy kąty agumentu 10, 20 i 30 stopni, otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5 mm, 4 otwory dla śrub blokowanych obwodowych 4,75 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 93. | Wiertło ABP 2,7 mm z ogranicznikiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 94. | Śruba reamera ABP | szt. | 5 |  |  |  |
| 95. | Prowadnica reamera ABP | szt. | 5 |  |  |  |
| System płyt i kabli do złamań okołoprotezowych: płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego i dalszego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno- kątowymi. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem, gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym, w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1.2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. |
| 96. | Płyta bliższe udo | szt. | 5 |  |  |  |
| 97. | Płyta bliższe udo długa | szt. | 5 |  |  |  |
| 98. | Płyta dalsze udo | szt. | 5 |  |  |  |
| 99. | Płyta dalsze udo długa | szt. | 5 |  |  |  |
| 100. | Płyta krętarz | szt. | 5 |  |  |  |
| 101. | Płyta prosta trzon | szt. | 5 |  |  |  |
| 102. | Płyta wygięta trzon | szt. | 5 |  |  |  |
| 103. | Zaślepka blokowana | szt. | 200 |  |  |  |
| 104. | Kabel | szt. | 40 |  |  |  |
| 105. | Oczko do kabla blokowane | szt. | 30 |  |  |  |
| 106. | Oczko do kabla nieblokowane | szt. | 10 |  |  |  |
| 107. | Spacer | szt. | 1 |  |  |  |
| 108. | Śruba NCB 5.0 | szt. | 100 |  |  |  |
| 109. | Śruba blokowana 3.5 | szt. | 40 |  |  |  |
| 110. | Śruba korowa 3.5 | szt. | 40 |  |  |  |
| 111. | Śruba NCB 4.0 | szt. | 50 |  |  |  |
| 112. | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | szt. | 50 |  |  |  |
| 113. | Śruby 5.0 okołoprotezowe | szt. | 50 |  |  |  |
| 114. | Śruby NCB 4.0 rzadki gwint | szt. | 50 |  |  |  |
| 115. | Pusta śruba | szt. | 1 |  |  |  |
| 116. | Kontener | szt. | 1 |  |  |  |
| 117. | Końcówka napinacza kabla | szt. | 3 |  |  |  |
| 118. | Napinacz kabla | szt. | 1 |  |  |  |
| 119. | Obcinacz do kabli | szt. | 1 |  |  |  |
| 120. | Prowadnica kabla duża | szt. | 1 |  |  |  |
| 121. | Prowadnica kabla średnia | szt. | 1 |  |  |  |
| 122. | Wkrętak 3.0 | szt. | 1 |  |  |  |
| 123. | Śruba łącząca płytę krętarzową | szt. | 1 |  |  |  |
| Endoproteza łokciowa składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczone w części ramiennej i łokciowej, zawias mocowany współosiowo. Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni. |
| 124. | Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej o dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | szt. | 1 |  |  |  |
| 125. | Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. | szt. | 1 |  |  |  |
| Proteza modułowa głowy kości promieniowej. |
| 126. | Głowa – średnica 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 127. | Trzpień ze śrubą – 5 rozmiarów, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 1 |  |  |  |
| 128. | Śruba zapasowa | szt. | 1 |  |  |  |
| Proteza anatomiczna łokcia. |
| 129. | Komponent ramienny protezy łokcia Część ramienna tytanowa w 10 rozmiarach, o przekroju trójkątym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej o dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Trzy rozmiary 4, 5, 6 oraz trzy długości 100 mm, 150 mm, 200 mm. Część dalsza napylona tytanem w technologii plasma spray. Możliwość połączenia z protezą poresekcyjną odwróconą barku SRS. | szt. | 1 |  |  |  |
| 130. | Komponent łokciowy protezy łokcia Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Trzy rozmiary 4, 5, 6 oraz trzy długości 75 mm, 70 mm i 115 mm. Elementy prawe i lewe. Część bliższa napylona tytanem w technologii plasma spray. | szt. | 1 |  |  |  |
| 131. | Komponent rotacyjny Sworzeń Co-Cr blokowany śrubami Co-Cr. Trzy łożyskujące elementy polietylenowe wykonane z UHMWPE zawierającego witaminę E. | szt. | 1 |  |  |  |
| 132. | Śruby blokujące Śruby blokujące sworzeń wykonane z Co-Cr | szt. | 2 |  |  |  |
| 133. | Wkrętak dynamometryczny Jednorazowy wkrętak dynamometryczny do śrub blokujących sworzeń. | szt. | 2 |  |  |  |
| 134. | Prowadnica jednorazowa | szt. | 1 |  |  |  |

RAZEM:

*- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy