Blok grzejny z wytrząsaniem numer kat. 460-0249P x1szt. + akcesoria

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Amplituda (mm) - 3 |  |
|  | Zakres regulacji temperatury: Od 14 poniżej temperatury otoczenia do 100 °C |  |
|  | Szybkość grzania: 6,5 °C/min |  |
|  | Dokładność temperatury (°C): +/-0,5 |  |
|  | Zakres prędkości (obr./min): 300 - 1500 |  |
|  | Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm): 330×166×240 |  |
|  | Dodatkowo: |  |
|  | BLOK B 54X0,5ML nr kat. 460-0251P |  |
|  | BLOK A 40X1,5ML nr kat. 460-0250P |  |
|  | BLOK G 26X0,5ML I 24X1,5ML nr kat. 460-0255P |  |
|  | BLOK H 40X2,0ML nr kat. 460-0256P |  |
|  | BLOK D 24X15MM nr kat. 460-0253P |  |
|  | BLOK C 96X0,2ML nr kat. 460-0252P |  |
|  | BLOK E ŁAŹNIA WODNA ID: 115X73X38 M numer kat. 460-0254P |  |
|  | BLOK J 96-DOŁKOWA PŁYTKA ELISA nr kat. 460-0257P |  |