………………………………	ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO SIWZ NA DOSTAWY	PIECZĘĆ WYKONAWCY	ŁĄCZNIKÓW UNIWERSALNYCH W 2018/2019 r.

EZ.38.104.2018

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA ŁĄCZNIKÓW UNIWERSALNYCH Z DUŻĄ TOLERANCJĄ - WYMAGANIA.

DO STOSOWANIA NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

DLA RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH.

Dostawa łączników uniwersalnych o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie nominalne min. PN 16 (ciśnienie robocze rurociągu PN 6-10),

- ciśnienie dla kołnierzy DN 200, 250, 300 wynosi PN10,

- korpus wykonany z żeliwa min EN - GJS-400 lub stalowego (1),

- pierścienie dociskowe z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub stalowego (1/2),

- kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN – EN 1092-2,

- stożkowych uszczelki wykonane z Elastomeru (2/1),

- śruby i nakrętki pokryte powłoką antykorozyjną,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii zapewniającej min. grubość warstwy 250 um, odporność na przebicie metodą iskrową,

- kompensacja odchylenia osi rur w zakresie min. 6 st.,

- dopuszczone jest zwiększenie zakresu - tolerancji łączników *,

- wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.

| Lp. | Asortyment-WYMIAR (ciśnienie robocze rurociągu PN-6 -10). | Ilość przewidywana do zakupu [SZT.] | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik rurowo – kołnierzowy RK DN 80 | 20 |  |  |
| 2 | Łącznik rurowy – kołnierzowy RK DN 100 | 30 |  |  |
| 3 | Łącznik rurowy – kołnierzowy RK DN 125 | 2 |  |  |
| 4 | Łącznik rurowy– kołnierzowy RK DN 150 | 20 |  |  |
| 5 | Łącznik rurowy– kołnierzowy RK DN 175 | 2 |  |  |
| 6 | Łącznik rurowy – kołnierzowy RK DN 200 | 20 |  |  |
| 7 | Łącznik rurowy– kołnierzowy RK DN 250 | 8 |  |  |
| 8 | Łącznik rurowy – kołnierzowy RK DN 300 | 8 |  |  |
| RAZEM |  |

Nie dopuszcza się zastosowania 2 lub 3 łączników pokrywających jeden zakres średnic.

................dnia............................2018 r. 	Podpisy uprawnionych osób .................................................