FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: sukcesywną dostawę zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1: dostawa zestawów komputerowych bez monitora:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena nettoto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1. | Zestaw komputerowy 1: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 10100 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 18.05.2021 (załącznik nr 6 do SWZ). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci do min. 1 GB / niezintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 8 GB min. 2400 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s PŁYTA GŁÓWNA: Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub kart rozszerzeń PCI. min. 3 x SATA , min. 1 x M.2 możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Zintegrowana karta dźwiękowa OBUDOWA Z ZASILACZEM: Typu Tower lub SFF Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy Obudowa zapewniająca możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwieranie obudowy bez użycia narzędzi KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski programisty. MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  | Zestaw komputerowy: ………………. 1.) Procesor: …………… 2.) Karta grafiki: …………… 3.) RAM: …………… 4.) Dysk: …………… 5.) Płyta główna: …………… 6.) Obudowa: …………… 7.) Zasilacz: …………… 8.) System: …………… | zestaw | 50 |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy 2: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 13900 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 18.05.2021 (załącznik nr 6 do SWZ). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci do min. 1 GB / niezintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 16 GB min. 2400 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) min. 3 x SATA , min. 1 x M.2 d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 6.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 7.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 8.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką 9.) SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  | Zestaw komputerowy: ………………. 1.) Procesor: …………… 2.) Karta grafiki: …………… 3.) RAM: …………… 4.) Dysk: …………… 5.) Płyta główna: …………… 6.) Obudowa: …………… 7.) Zasilacz: …………… 8.) System: …………… | zestaw | 70 |  |  |
| 3. | Zestaw komputerowy 3: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 17360 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 18.05.2021 (załącznik nr 6 do SWZ). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci do min. 1 GB / niezintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 32GB min. 2400 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) min. 3 x SATA, min. 1 x M.2 d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 6.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 7.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 8.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. 9.) SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  | Zestaw komputerowy: ………………. 1.) Procesor: …………… 2.) Karta grafiki: …………… 3.) RAM: …………… 4.) Dysk: …………… 5.) Płyta główna: …………… 6.) Obudowa: …………… 7.) Zasilacz: …………… 8.) System: …………… | zestaw | 70 |  |  |
| 4. | Zestaw komputerowy 4: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, brak systemu PROCESOR: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 17360 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 18.05.2021 (załącznik nr 6 do SWZ). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci do min. 1 GB / niezintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplayPort z przejściówką na DVI RAM: min. 32 GB min. 2400 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) min. 3 x SATA, min. 1 x M.2 d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 6.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 7.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 8.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. 9.) SYSTEM: Bez systemu |  |  | Zestaw komputerowy: ………………. 1.) Procesor: …………… 2.) Karta grafiki: …………… 3.) RAM: …………… 4.) Dysk: …………… 5.) Płyta główna: …………… 6.) Obudowa: …………… 7.) Zasilacz: …………… | zestaw | 30 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |

Część 2: dostawa monitorów 21-22 cali:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena nettoto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1 | MONITOR 1: Typ ekranu: 21 – 22” Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 160/170 stopni Czas reakcji matrycy maks.6 ms Rozdzielczość min. 1920 x 1080 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, HDMI, DisplayPort Dołączone kable: kabel VGA ; HDMI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 40 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |

Część 3: dostawa monitorów 22-23,9 cala:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena nettoto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1 | MONITOR 2: Typ ekranu: 22-23,9” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min.178/178 stopni Rozdzielczość min.: 1920 x 1080 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, HDMI , DisplayPort Dołączone kable: kabel VGA ; HDMI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 70 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |

Część 4: dostawa monitorów min. 24 cali:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena nettoto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1 | MONITOR 3: Typ ekranu min. 24” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 178/178 stopni Rozdzielczość min.: 1920 x1200 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, HDMI , DisplayPort, Dołączone kable: kabel VGA ; HDMI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 50 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |

Część 5: dostawa monitorów min. 27 cali:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena nettoto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1 | MONITOR 4: Typ ekranu min. 27” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 178/178 stopni Rozdzielczość min.: 2560 x 1440 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, HDMI, DisplayPort, Dołączone kable: kabel VGA; HDMI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuk | 50 |  |  |
| Łączna wartość netto |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ