Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa, serwis bieżący oraz naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji Jednostki Wojskowej Nr 2063

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należy:

- prowadzenie konserwacji technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „Zakresem czynności do wykonania przy prowadzeniu konserwacji systemów ochrony elektronicznych”- Załącznik nr 1 do niniejszej umowy raz na pół roku. Załącznik ten stanowi integralną część umowy i dla swej ważności wymaga podpisów obu stron. Wykonawca w trakcie podpisanej umowy wykona 4-krotnie konserwacje systemów alarmowych;

- przeprowadzenie czterokrotnie przeglądu półrocznego oraz dwukrotnie przeglądu rocznego technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów;

- w ramach przeglądu półrocznego Wykonawca dokona sprawdzenia: współdziałania z innymi systemami technicznej ochrony, działanie systemu po naruszeniu każdej ze stref ochronnych, prawidłowości przesłania sygnałów alarmowych z każdego podsystemu do lokalnego centrum nadzoru po niezależnych torach transmisji, funkcjonowania dwustopniowego sterowania ochroną stref, odzwierciedlenie sygnałów alarmowych na tablicy synoptycznej w lokalnym centrum nadzoru i w miejscu jego zdublowani;

- w ramach przeglądu rocznego wykonanie wszystkich czynności podlegające wykonaniu w czasie przeglądu półrocznego, a ponadto sprawdzić systemy
i urządzenia alarmowe wg. Algorytmów zawartych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy Spw-Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów;

- prowadzenie serwisu technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną tych systemów;

- prowadzenie napraw zapewniających zachowanie poprawności i ciągłości działania technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów;

- dokonywanie wpisów do „Książek konserwacji i napraw systemu elektronicznego zabezpieczenia technicznego”, dowodów urządzeń oraz przekazywanie po zakończonej konserwacji protokołu na każdy obiekt oddzielnie;

- wykonanie diagnozy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego w przypadku braku jego naprawy w miejscu zainstalowania;

- dostarczenie i zainstalowanie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu użytkowania;

- wykonanie naprawy sprzętu;

- zakup urządzeń i części zamiennych do wykonania naprawy we własnym zakresie korzystając z najtańszych możliwych źródeł zakupu i przekazanie kserokopie dowodów zakupu z uwidocznioną wartości zakupu i kartą gwarancyjną;

- zapewnienie utylizacji starych i zepsutych urządzeń od systemów alarmowych oraz akumulatorów i przedstawienie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazania zużytych urządzeń do utylizacji;

- dostarczenia naprawionego sprzętu i zainstalowania w miejscu użytkowania;

- w przypadku uszkodzenia technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów naprawa ich powinna być podjęta 
w czasie nie dłuższym niż …… Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia 
w miejscu jego zainstalowania jest niemożliwa, należy na czas trwania naprawy lecz nie dłużej niż przez 30 dni zamontować bezpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia;

- rozliczenie zakupionych urządzeń będzie wyliczane poprzez kwoty urządzeń podane w wycenie inwestorskiej przedstawionej przez Wykonawcę w czasie składania ofert stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.

- Konserwacja, serwis i naprawa technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów, o których mowa w § 3, obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń i  gwarantować ma utrzymanie technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów 
w ciągłej sprawności technicznej, w sposób zapewniający niezawodne 
i prawidłowe ich funkcjonowanie, a w szczególności zapewnić bezpieczeństwo Użytkowników.

- O konieczności wymiany zużytych urządzeń należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Koszty materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych niezbędnych do 
przeprowadzenia  konserwacji obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na niezawodność wykonanej naprawy oraz gwarancji producenta na wymienione elementy.

- Naprawy powinna być wykonane z należytą starannością w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów,  a do wykonania napraw używać części nowych na gwarancji, wraz z wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- W razie uszkodzenia technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie powstałe szkody na własny koszt lub wymieni urządzenie na nowe.

- Zamawiający ma obowiązek zapewnić Wykonawcy dostęp do budynków 
i pomieszczeń w których zainstalowane są techniczne systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów w sposób umożliwiający prawidłowe 
i bezpieczne przeprowadzanie usługi.

- Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca przeprowadzenia konserwacji, serwisu,  przeglądu oraz usunięcia awarii, dokonania montażu czy demontażu.

- Wszystkie prace konserwacyjne lub serwisowe powodujące zakłócenia pracy technicznych systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów, usuwane będą dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: 7.30 do 15.30, a w koniecznych przypadkach także w dni wolne od pracy i w dni robocze w godzinach 15.30 do 7.30.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy (np. w zakresie ilości rozszerzonej konserwacji o przeglądy techniczne, systemów alarmowych lub inne) w przypadku zaistnienia okoliczności ekonomicznych lub prawnych bądź zmian organizacyjnych struktur w obiektach administrowanych przez Zamawiającego.

- Wszyscy pracownicy realizujący usługę muszą posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej.

- Firma powinna posiadać ważną koncesje wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.