Załącznik nr 2 do SWZ. Dokument składany wraz z ofertą!

Formularz parametrów technicznych i funkcji użytkowych

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

| Nazwa handlowa analizatora | (Podać)……………………………………………. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta | (Podać)……………………………………………. |
| Model / typ | (Podać)……………………………………………. |
| Rok produkcji | (Podać)……………………………………………. |

I. PARAMETRY WYMAGANE

| OPIS | Wymagane | Parametry techniczne oferowanego analizatora (Podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2,tHb,O2Hb,MetHb, COHb, HbF, HHb K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Bilirubina. | TAK |  |
| 2. | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/L. | TAK |  |
| 3. | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym . | TAK |  |
| 4. | System pracujący w oparciu o minimum 2 materiały zużywalne o terminie ważności kaset/pakietów min. 30 dni. | TAK |  |
| 5. | Termin trwałości kaset i odczynników nie krótsza niż 3 miesiące | TAK |  |
| 6. | Instalacja kasety w aparacie całkowicie automatyczna, bez konieczności walidacji ręcznie podawanymi roztworami kontrolnymi/ walidacyjnymi. | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę wyników pacjentów, wyników kalibracji oraz wyników kontroli jakości. | TAK |  |
| 8. | Kontrola prowadzona automatycznie, codziennie 1 raz dla każdego z 3 poziomów materiału kontrolnego. | TAK |  |
| 9. | Czas pomiaru: możliwie jak najkrótszy- maksymalnie 60 sekund. | TAK |  |
| 10. | Kalibratory płynne, brak kalibracji powietrzem atmosferycznym. | TAK |  |
| 11. | Wbudowany czytnik kodów i drukarka. | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zdalny nadzór serwisowy bez dodatkowych kosztów. | TAK |  |
| 14. | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania minimum 30 minut - UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u dodatkowego | TAK |  |
| 15. | Pełna gwarancja producenta na cały okres dzierżawy. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej. | TAK |  |
| 17. | Wykonawca zapewnia przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy, w ramach ceny za dzierżawę | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia | TAK |  |
| 19. | W przypadku napraw trwających powyżej 5 dni roboczych wstawienie innego analizatora do czasu usunięcia awarii . | TAK |  |
| 20. | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje dwa szkolenia w ciągu roku kalendarzowego w formie ćwiczeń lub warsztatów z zakresu umowy. Termin i program szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 21. | Analizator winien posiadać dokument dopuszczenia go do użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Uwaga!  Parametry wskazane  w kolumnie  „parametry wymagane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Do wypełnionej tabeli należy dołączyć katalogi, które będą mogły potwierdzić dane techniczne oferowanego aparatu.

Miejscowość, data....................

(elektroniczny  podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

II. PARAMETRY PUNKTOWANE

| Lp. | OPIS | PUNKTACJA | Spełnianie parametru przez oferowany analizator TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddzielna kaseta sensorowa z opcją wypłukiwania skrzepu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Objętość próbki do 50 mikrolitrów. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Łączny czas wymaganych kalibracji i kontroli jakości – maksymalnie 30 minut/dobę. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Czas uzyskania wyniku maksymalnie 1 min (gotowość analizatora do przyjęcia kolejnej próbki od pacjenta). | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

## Uwaga: W kryterium „jakość” można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Miejscowość, data……......

(elektroniczny  podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)