Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego

Przedmiot zamówienia:   Aparat diagnostyczny  EMG

Producent/kraj:……………………………………………….

Nazwa i typ urządzenia:…………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………..

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Głowica wejściowa |  |  |
|  | Impedencja wejściowa: >200 MΩ w trybie różnicowym > 100 MΩ w trybie wspólnym | TAK |  |
|  | Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2Hz-10kHz: 0,4µVrms | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: >124dB | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 24 bity | TAK |  |
|  | Regulacja podstawy czasu: 0,1ms/dz – 16 s/dz | TAK |  |
|  | Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01Hz-3 kHz | TAK |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy– górna częstotliwość graniczna (-3dB): 20Hz-13 kHz | TAK |  |
|  | Filtr pasmowy 50Hz (przeciwzakłóceniowy) | TAK |  |
|  | Stymulator |  |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100mA | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 – 1 ms | TAK |  |
|  | Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz | TAK |  |
| 15. | Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej | TAK |  |
| 16. | Budowa aparatu |  |  |
| 17 | Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie wyposażony w duże ogumowane koła z blokadami w min. 2 kolach z wbudowanym w sposób trwały komputer PC | TAK |  |
| 18 | Wbudowany w sposób trwały panel gniazd do podłączenia gogli VEP, słuchawek AEP, monitora VEP, przełącznika nożnego, zewnętrznego wyzwalania oraz wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz | TAK |  |
| 19 | Zintegrowany z wózkiem statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia | TAK |  |
| 20 | Półka na panel sterujący, wysuwana szuflada na klawiaturę PC, Półka dla drukarki, | TAK |  |
| 21 | Pojemnik na akcesoria | TAK |  |
| 22 | Zintegrowane z wózkiem uchwyty dla słuchawek AEP i przełącznika nożnego | TAK |  |
| 23 | Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel głowicy wejściowej wewnątrz ramienia głowicy | TAK |  |
| 24 | Głowica wejściowa, 3-kanalowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka wyposażona w: trzy zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, klawisz wyciszenia głośnika wraz ze wskaźnikiem LED, wskaźnik zasilania | TAK |  |
| 25 | Stymulator elektryczny jednomodułowy, zamontowany na ruchomym ramieniu wózka razem z głowicą wejściową, wyposażony w: 1 gniazdo DIN i 2 gniazda TP dla wyjść impulsów stymulujących, wskaźnik zasilania, wskaźnik wyzwolenia impulsu stymulującego, wskaźnik aktywnej elektrody dla każdego gniazda TP | TAK |  |
| 26 | Panel sterujący, jednomodułowy, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania, 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania, Pokrętło regulacji intensywności bodźca i pokrętło głośności dźwięku, Przycisk pojedynczej stymulacji i przycisk stymulacji powtarzalnej, Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i częstości powtarzania bodźców, Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości), Blok klawiatury numerycznej, Wskaźnik zasilania, trybu gotowości, stymulacji, głośności i trybu kursora | TAK |  |
| 27 | Zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w: 3 wymienne końcówki do stymulacji, Przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji, Pokrętło regulacji intensywności stymulacji, Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej, Przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia, Przycisk specjalny, którego funkcja jest zależna od wykonywanego badania | TAK |  |
| 28 | System komputerowy aparatu EMG: Procesor min. Intel Core i5 Pamięć RAM min. 8 GB Dysk SSD min. 240 GB Wbudowana karta sieciowa oraz izolator sieciowy do bezpiecznego podłączenia systemu do sieci LAN Oprogramowanie Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2019 Monitor LCD min. 21,5̋ zamontowany na integralnym, regulowanym statywie wózka Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie diagnostyczne |  |  |
| 30 | Neurografia: Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe Fala F Przewodnictwo odcinkowe Ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego Odruch H Odruch mrugania Próba męczliwości (RNS) Współczulne odruch skórne (SSR) EMG ilościowe (QEMG); EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej) Analiza wielu jednostek ruchowych Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG Maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut Liczba sygnałów nieograniczona Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika | TAK |  |
| 31 | Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego: możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji oprogramowania diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru licencji. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez wybór języka z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu dniach od wykonania i czy jedynie badania oznaczone jako zakończone będą automatycznie archiwizowane we wskazanym katalogu. Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz możliwość przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową kontynuacją podczas przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie badania jako ukończone po upływie jednej doby od jego wykonania i opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania. Możliwość przeniesienia, przeglądania, analizy, opisu i wydruku badań wykonanych dotychczas użytkowanym aparatem EMG Keypont. | TAK |  |
| 32 | Serwer danych |  |  |
| 33 | Komputerowa stacja analizy badań stanowiąca również serwer danych, obejmująca: Skonfigurowany komputer PC: Procesor min. Intel Core I5 Pamięć RAM min. 8 GB Dysk twardy: RAID 2xSSD min. 256 GB Napęd DVD-R/W Oprogramowanie MS Windows 10pro MS Office 2019 MS SQL Serve 2019 z licencją dla 2 użytkowników Oprogramowanie diagnostyczne Keypont NET do przeglądania, edycji, opisu i wydruku raportów badań Monitor LCD min. 24̋ Drukarkę laserową monochromatyczną z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego Klawiaturę PC oraz mysz komputerowa Zasilacz UPS | TAK |  |
| 34 | Akcesoria do badań |  |  |
| 35 | Elektrody jednorazowe: Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o rozmiarach: 0,46x37 mm o powierzchni czynnej 0,07mm², 25 szt., 1 op. Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, nieżelowana, samoprzylepna o powierzchni czynnej 4x7 mm z kablem 8 cm, 50 szt., 1 op. | TAK |  |
| 36 | Elektrody wielorazowe: Elektroda powierzchniowa stymulująca bipolarna z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi Ø7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2m, 1 szt., 2 op. Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. Elektroda uziemiająca, powierzchniowa, metalowa, średnica 32 mm, z przewodem 120 cm, 1 szt., 1op. Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm,1 szt., 1 op. | TAK |  |
| 37 | Przewody do elektrod jednorazowych: Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN/Pogo Pin, 150 cm. 1 szt., 1 op. Przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych wtyk DIN / 2 x TP 0,7 mm, 2m, 1 szt. 1op. | TAK |  |
| 38 | Pasty i żele: Żel przewodzący do elektrod Signa, tubka 250g, 1 szt., 1 op. Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep, tubka 114g, 3 szt., 1 op. | TAK |  |
| 39 | Inne: Opaska mocująca veicro do mocowania elektrod, 55 cm, czerwona, 3 szt., 1 op. Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 12 szt., 1 op. Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt., 1 op. | TAK |  |
| 40 | Gwarancja |  |  |
| 41 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 42 | Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć autoryzację wystawioną przez producenta) | TAK załączyć |  |
| 43 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | TAK |  |
| 44 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 45 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |
| 46 | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 47 | Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – 2 szt. | TAK |  |