Opis przedmiotu zamówienia

## 1. Deska sedesowa łamana S-10-  biała, uniwersalna, pasuje do większości popularnych muszli, wykonana z tworzywa PP, zawiasy z tworzywa PP

2. Syfon umywalkowy- wykonany z białego polipropylenu, syfon przeznaczony do umywalek, wyposażony jest w sitko ze stali nierdzewnej, średnica odejścia: 11/4x32mm

3. Bateria umywalkowa stojąca-  jednouchwytowa, montaż: jednootworowy, stała wylewka, materiał: mosiądz, wykończenie: chrom, regulator ceramiczny 35 mm

4. Bateria zlewozmywakowa stojąca- jednouchwytowa, montaż: jednootworowy, ruchoma wylewka, materiał: mosiądz, wykończenie: chrom, regulator ceramiczny 35 mm

5. Komora gospodarcza biała z półką- Wykonany z polipropylenu polerowanego,  kolor biały, odporny na środki chemiczne i wysokie temperatury, nadaję się do kontaktu z żywnością, w komplecie wszystko co potrzebne do montażu: syfon, zestaw montażowy(wym.50x34x21)

6. Zawór pływakowy, napełniający ½” do spłuczki-  wykonany z tworzywa PP do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony jest do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

7. Zawór pływakowy, napełniający 3/8” do spłuczki- wykonany z tworzywa PP do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony jest do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

8. Zawór spustowy spłuczki- przeznaczony do instalowania w spłuczkach ceramicznych i z tworzywa,  możliwość instalacji w pokrywach z otworem o średnicy 38 mm oraz regulacji wysokości. Posiada chromowany przycisk z funkcją START-STOP, pozwalający w każdej chwili zatrzymać spłukiwaną wodę, wymiary: 470 mm x 200 mm x 50 mm

9. Zawór 1/2" x 1/2" z filtrem i rozetą- metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C,ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

10. Zawór 1/2" x 3/8" z filtrem i rozetą- metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C,ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

11. Kolano przyłączeniowe do wc białe fi 110/90- materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały ,średnica [mm]: 110, w zestawie z uszczelką wargową, długość całkowita: 300mm, przeznaczenie-miska toaletowa

12. Złącze rura harmonijkowa wc 110- kształtka służy do połączenia misy ustępowej WC z pozostałymi elementami systemu ściekowego, kolor: biały, długość całkowita: 265 mm, zakres regulacji: 90 - 380 mm, rozmiar: 110 mm, materiał wykonania: Polipropylen

13. Złącze pp 20x1/2 GW

14. .Złącze pp 20x1/2 GZ

15. Kolano pp 20 zwykłe 90*

16. kolano pp 20 nyplowe 90*

17. kolano pp 32 zwykłe 90*

18. kolano pp 32 nyplowe 90*