Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 143/2023/TP/DZP

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Wykonanie usługi polegającej na instalacji rezonansu magnetycznego MR450W firmy GE Healthcare wraz ze szkoleniem personelu dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Instalacja Rezonansu Magnetycznego MR450W firmy GE Healthcare wraz ze szkoleniem personelu oraz udzieleniem gwarancji

- Potwierdzenie zgodności miejsca instalacji z najnowszymi wytycznymi instalacyjnymi producenta rezonansu magnetycznego,

- Wprowadzenie aparatu do pomieszczeń, jego pozycjonowanie oraz instalacja zgodnie z najnowszymi wytycznymi fabrycznymi oraz dokumentacją techniczną producenta aparatu,

- Uzupełnienie czynnika chłodzącego do poziomu zalecanego przez producenta aparatu zgodnie z najnowszymi wytycznymi fabrycznymi oraz dokumentacją techniczną

- Uruchomienie oraz kalibracja aparatu zgodnie z najnowszymi wytycznymi fabrycznymi oraz dokumentacją techniczną producenta aparatu.

- Wykonanie pomiarów pola magnetycznego zgodnie z wymaganiami

- Zapewnienie pełnej funkcjonalności aparatu, w tym cewek, zgodnie z specyfikacją techniczną aparatu

- Szkolenie techniczne oraz aplikacyjne z obsługi aparatu w wymiarze co najmniej 8 dni

Gwarancja na system po instalacji:

1.	Szczegółowy zakres obsługi gwarancyjnej:

- Usługi serwisowe: robocizna oraz dojazdy do siedziby Zamawiającego

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta aparatu, terminy przeglądów ustalane z Zamawiającym

- Nielimitowana wymiana wszystkich części zamiennych w przypadku ich awarii i zużycia. Części zamienne muszą być oryginalne, nieużywane, niepozyskane z rynku wtórnego, certyfikowane fabrycznie, dedykowane przez producenta aparatu w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi, pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta aparatu

- Bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym aparatu oraz warunkach poprawnej obsługi.

- Wykonywanie aktualizacji i modyfikacji oprogramowania niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy aparatu zgodnie z przeznaczeniem i w celu zachowania pełnej funkcjonalności

- Zdalne monitorowanie parametrów pracy magnesu

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń. System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013

- Możliwość pobierania zanonimizowanych obrazów w celu przeprowadzenia zdalnej analizy artefaktów

- Dokumentacja interwencji serwisowych wraz z dostępem  do platformy serwisowej z możliwością rejestracji zgłoszeń serwisowych

- Czas reakcji serwisowej na zgłoszoną awarię - maksymalnie 24 godziny w dni robocze

- Czas usunięcia awarii bez części lub podzespołów -maksymalnie 72 godziny od daty zgłoszenia awarii w dni robocze

- Czas usunięcia awarii z użyciem części lub podzespołów - maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia awarii w dni robocze

- Usługi serwisowe świadczone będą w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8:00-17:00 w siedzibie Zamawiającego

- Zapewnienie zdalnego wsparcia aplikacyjnego  w okresie gwarancyjnym

- Okres gwarancji - 12 miesięcy

…..................., dnia ….................

……………………………………………………………………..                                                                                                        (podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ)