Remont chodnika w m. Brzydowo w ciągu DP 1237N

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Roboty przygotowawcze |
| --- |
| 1 | SST1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,51 |  |  |
| 2 | SST1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm | m2 | 40,00 |  |  |
| 3 | SST1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odkład | m2 | 24,00 |  |  |
| 4 | SST1 | Rozebranie ścianki oporowej betonowej (2mx0,4x0,6)x14 szt | m3 | 6,72 |  |  |
| 5 | SST1 | Rozebranie rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 42,00 |  |  |
| 6 | SST1 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych z odwiezieniem na plac ZDP | m | 24,00 |  |  |
| 7 | SST8 | Przestawienia słupów betonowych oświetleniowych na odl do 2 m | szt | 3,00 |  |  |
| 2. Rurociąg z rur przepustowych karbowanych |
| 1 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 60 cm. | m2 | 82,80 |  |  |
| 2 | SST5 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 8,28 |  |  |
| 3 | SST5 | Przepusty rurowe z rur karbowanych o średnicy 30 cm | m | 138,00 |  |  |
| 4 | SST1 | Zasypywanie wykopów spycharkami | m3 | 24,84 |  |  |
| 5 | SST6 | Studnie rewizyjne głębokości 1,0 m z kręgów betonowych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni+ kratka żeliwna | szt | 4,00 |  |  |
| 6 | SST6 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm | m | 6,00 |  |  |
| 3. Chodnik z kostki betonowej |
| 1 | SST1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 83,70 |  |  |
| 2 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. | m2 | 525,00 |  |  |
| 3 | SST3 | Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 545,00 |  |  |
| 4 | SST3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 475,00 |  |  |
| 5 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 712,50 |  |  |
| 6 | SST2 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 712,50 |  |  |
| 7 | SST3 | Chodniki z kostki betonowej grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 712,50 |  |  |
| 8 | SST4 | Formowanie nasypów | m3 | 120,00 |  |  |
| 4. Przedłużenie przepustu drogowego |
| 1 | SST1 | Zasypywanie wykopów spycharkami | m3 | 4,00 |  |  |
| 2 | SST5 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z kostki kamiennej (16-18 cm na zaprawie betonowej - 6 m2) | szt | 2,00 |  |  |
| 3 | SST5 | Wykonanie koryta cieku | m3 | 2,00 |  |  |
| 4 | SST5 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 0,32 |  |  |
| 5 | SST5 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 0,48 |  |  |
| 6 | SST5 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 2,00 |  |  |
| 5. Peron dla wysiadających |
| 1 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 35 cm. | m2 | 28,00 |  |  |
| 2 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 28,00 |  |  |
| 3 | SST2 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 28,00 |  |  |
| 4 | SST3 | Chodniki z kostki betonowej grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 28,00 |  |  |
| 5 | SST3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 18,00 |  |  |
| 6 | SST4 | Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata". | m2 | 38,40 |  |  |
| 6. Poszerzenie z kostki kamiennej |
| 1 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 60 cm. | m2 | 16,50 |  |  |
| 2 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 16,50 |  |  |
| 3 | SST2 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 16,50 |  |  |
| 4 | SST4 | Nawierzchnie z kostki kamiennej 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość rzędów kostki 3 | m | 55,00 |  |  |
| 7. Zjazdy |
| 1 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm | m2 | 120,00 |  |  |
| 2 | SST3 | Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 64,00 |  |  |
| 3 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 238,00 |  |  |
| 4 | SST2 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 238,00 |  |  |
| 5 | SST3 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 238,00 |  |  |
| 8. Roboty dodatkowe |
| 1 | SST4 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 1 020,00 |  |  |
| 2 | SST7 | Barierki U-12a lekka 2000/110/48,3 kolor żółty | m | 20,00 |  |  |
| 3 | SST3 | Krawężniki betonowe najazdowe o wym 15x22x100 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 16,00 |  |  |
| 4 | SST3 | Krawężniki betonowe skośne na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 8,00 |  |  |
| 5 | SST1 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm | m | 335,00 |  |  |
| 6 | SST1 | Geodezja powykonawcza | kpl | 1,00 |  |  |
| Wartość netto: |  |
| Vat … %: |  |
| Wartość brutto: |  |

......................................, dnia .............................2021 r.

Podpisano

.................................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

Wykonawcy lub osoby upoważnionej