Załącznik nr 2.1. do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Chrakterystyka		Spełnia / TAK/NIE
Serwer – 2 szt.
Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz z organizatorem do kabli. / Obudowa wyposażona w maskownicę zamykaną na kluczyk chroniącą dyski przed nieuprawnionym dostępem fizycznym.	TAK/NIE
Płyta główna	Posiadająca możliwość zainstalowania do dwóch procesorów. / Posiadająca minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. / Musi być zaprojektowana przez producenta serwera i posiadać zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep lub Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing	TAK/NIE / TAK/NIE
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.	TAK/NIE
Procesor	Zainstalowane dwa procesory min. 26-rdzeniowe, min. 2.2GHz, min. 39MB pamięci cache, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 37558 w teście Average CPU Mark, dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html dla konfiguracji dwuprocesorowej.	TAK/NIE / WYNIK TESTU / ………………………….
RAM	Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, w modułach nie mniejszych niż po 64 GB.	TAK/NIE
Gniazda PCI	Minimum 8 slotów PCIe, w tym min. 2 x 16 oraz 6 x 8	TAK/NIE
Interfejsy sieciowe/FC/SAS	Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT – nie zajmujące slotów PCie / Minimum dwa porty 10GbE Ethernet w standardzie Base-T – nie zajmujące slotów PCIe	TAK/NIE
Dyski twarde	Zainstalowane 2 dyski min. 1.92TB SSD vSAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5‘‘ w ramce 3.5‘‘ / Zainstalowany 1 dysk min. 1.2TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5‘‘ w ramce 3.5‘‘ / Zainstalowane 8 dysków min. 4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K, 3.5‘‘	TAK/NIE
Kontroler RAID	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache / Kontroler umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. / Posiadający wsparcie dla dysków samoszyfrujących. / Umożliwiający instalację dysków SAS, SATA, SSD.	TAK/NIE
Wbudowane porty	Minimum 3 x USB z czego nie mniej niż 1 x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i nie mniej niż 1 x USB 3.0 na tylnym panelu obudowy, / Minimum 2 x VGA z czego jeden na panelu przednim obudowy.	TAK/NIE
Video	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200	TAK/NIE
Zasilanie	Minimum 2 redundantne zasilacze Hot-Plug min. 1100W każdy. / Przewód zasilający C13/C14 o długości mi. 2 m. – 2 sztuki	TAK/NIE
Wentylacja	Redundantne wentylatory Hot-Plug w ilości zapewniającej prawidłowe chłodzenie.	TAK/NIE
Bezpieczeństwo	Moduł TPM 2.0. V3 / Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. / Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. / Fabryczne oznaczenie wykonane przez producenta serwera informujące zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera i modelu serwera.	TAK/NIE
Karta zarządzania	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: / zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; / zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); / szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; / możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; / wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; / wsparcie dla IPv6; / wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; / możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; / możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; / integracja z Active Directory; / możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; / wsparcie dla dynamic DNS; / integracja z Active Directory; / wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. / możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera	TAK/NIE
Certyfikaty	Serwer musi posiadać deklarację CE. / Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server 2022	TAK/NIE
Warunki gwarancji	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. / Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, przez internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. / Każde zarejestrowane zgłoszenie awarii jest potwierdzone przez zespół pomocy technicznej (e-mail / aplikacja / portal producenta) poprzez nadanie unikatowego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. / Naprawa sprzętu musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego przez certyfikowanego technika producenta chyba że, Zamawiający dla danej naprawy wyrazi zgodę na inną lokalizację naprawy. / Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji online poprzez wprowadzenie unikatowego numeru urządzenia na stronie producenta, pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.	TAK/NIE
Wymagania dodatkowe:	Zamawiający nie dopuszcza stosowania plomb blokujących możliwość rozbudowy serwera, których zerwanie może powodować utratę lub pogorszenie warunków gwarancji. / Opakowanie serwera musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu, / Zamawiający wymaga dokumentację w języku polskim lub angielskim.	TAK/NIE

Oprogramowanie systemowe – 2 szt.	Spełnia / TAK/NIE
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Wieloprocesorowy system operacyjny posiadający: / Możliwość przeniesienia usług AD z systemu Windows Server 2019 i podniesienie funkcjonalności istniejącej domeny zamawiającego. / Możliwość instalacji i konfiguracji środowiska zarządzającego dystrybucją aktualizacji oraz poprawek dotyczących produktów firmy Microsoft, przeznaczonych dla komputerów w środowisku zamawiającego. / Możliwość konfiguracji automatycznych aktualizacji i poprawek zabezpieczeń systemu oferowanych przez producenta systemu operacyjnego. / Zamawiający dopuszcza możliwość angielskiej wersji językowej systemu operacyjnego. / Licencja na oprogramowanie systemowe musi posiadać wymaganą ilość licencji zgodnie z łączną ilością rdzeni porcesorów.