Załącznik nr 3

# ZESTAWIENIE I PARAMETRY TECHNICZNE

# URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Część A – Konserwacja urządzeń dźwigowych I

1. Urządzenia dźwigowe – budynek „A”, al. Niepodległości 10 /skrzydło/

Platforma dla osób niepełnosprawnych			2 szt.

- Typ: EA7

- Nr fabr.: 8293 i 8567

- Wytwórca: CAMA LIFT

- Udźwig: 225 kg

- Rok prod.: 2010 i 2011

- Wys. podnoszenia: 1100 mm

- Ilość przystanków: 2

- Zasilanie: AC 230 V

- Rodzaj napędu: koło zębate +listwa

- Sterowanie: mikroprocesorowe

- Prędkość robocza: 0,1 m/s

- Stopień izolacji: IP66

- Wersja wykonania: wewnętrzna

2. Urządzenia dźwigowe – budynek „A”, al. Niepodległości 10

Platforma dla osób niepełnosprawnych			2 szt.

- Typ: DELTA

- Nr fabr.: LE 7483 i LE 5939

- Wytwórca : Lehner Lifttechnik GmbH Salling 8, A – 4724 Neukirchen am Walde

- Udźwig: 225 kg

- Rok prod.: 2013 i 2012

- Wys. podnoszenia: 754 mm

- Ilość przystanków: 2

- Zasilanie: 24V DC, ładowanie: 1x230V

- Moc silnika: 0,5 kW

- Przeniesienie napędu: koło zębate +listwa

- Sterowanie: mikroprocesorowe

- Prędkość: 0,1 m/s

- Wersja wykonania: wewnętrzna

3. Urządzenia dźwigowe – budynek „C”, ul. Towarowa 53

Platforma dla osób niepełnosprawnych			1 szt.

  - Typ: HIRO 320

  - Numer fabr.:105260

  - Producent: HIRO LIFT MELLER

  - Udźwig: 225 kg

  - Rok mont.: 2008

  - Wysokość podnoszenia: 2.405 m

  - Ilość przystanków: 2

  - Ilość dojść: 2

  - Aparaty bezpieczeństwa: ogranicznik prędkości z aparatem chwytnym

  - Listwy bezpieczeństwa podłogi, wyłączniki listew najazdowych, barierki bezpieczeństwa

  - Napęd: silnik DC, (0,7 kW, 24 V)

  - Sterowanie: przekaźnikowe, mikroprocesorowe

  - Prędkość robocza: 0,10 m/sek.

  - Stopień izolacji: IP 43

  - Aparat chwytny bezpieczeństwa: typ: ,,FG-005” FV412/GB128/4

4. Urządzenia dźwigowe – budynek Collegium Altum, ul. Powstańców Wlkp. 16

Dźwig do przemieszczania osób niepełnosprawnych			1 szt.

- Typ: KALEA A-110

- Nr fabr.: 91678

- Wytwórca: KALEA SPECIALHISSAR AB Szwecja

- Udźwig: 400 kg

- Rok prod.: 2003

- Wys. podnoszenia:3180 mm

- Ilość przystanków: 3

- Zasilanie:400V

- Rodzaj napędu: śrubowy

- Prędkość robocza: 0,15 m/s

- Powierzchnia użytkowa kabiny: 1100x1400

- Długość prowadnic: 3950 mm

- Zamek bezpieczeństwa: typ DLF-1

5. Urządzenia dźwigowe - budynek Collegium Linguisticum, ul. Taczaka 9

Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych			1 szt.

- Typ: CIBES T 3000

- Nr fabryczny: 44819

- Rok prod. 2009

- Max. udźwig 300kg/1 osoba

- Prędkość max. 0,15 m/s

- Ilość przystanków 2

- Platforma 800 mm x1000 mm

- Prowadnica: szyna zawieszona na aluminiowej prowadnicy

- Układ napędowy: silnik z przekładnią ślimakową 0,55 kW

- Zasilanie: 400/230 V

- Napięcie sterujące: stałe 24V

6.  Urządzenia dźwigowe - Dom Studencki FENIKS ul. Dożynkowa 9F

Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych			1 szt.

- Typ: V64

- Nr fabryczny: 19625

- Rok budowy: 2017

- Udźwig: 300kg

- Prędkość jazdy: 10 m/min.

- Obsługiwana różnica poziomów: 0,46 m

- Ilość przystanków 2

- Nazwa wytwórcy: Vimec s.r.l. Via Parri, 7 – 42045 Luzzara (RE) - Italy

- Ciężar toru jezdnego: 35 kg/mb

- Ciężar części ruchomej: 130kg

- Wymiary platformy: 860 mm x 710 mm

- Zasilanie do skrzynki rozdzielczej: 230 V

- Zasilanie silnika RP: 230 V

- Zasilanie sterowania: 24 V

- Moc całkowita zasilania: 0,55 kW

Część B – Konserwacja urządzeń dźwigowych II

1. Urządzenia dźwigowe – budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16

Dźwig osobowy bezobsługowy, typ NI 1000 E				1 szt.

- Wytwórca: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. 
ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin

- Nr fabryczny / rok budowy: E 00 – 465 / 2000

- Udźwig nominalny: 1000 kg lub 13 osób

- Wysokość podnoszenia: 68,1 m.

- Wysokość szybu: 74,3 m.

- Ilość przystanków: 20

- Prędkość jazdy nom.: 1,7 m/s

- Maszynownia: górna, położona nad szybem

- Zespół napędowy: reduktor: M-98, vw-1,7 m/s, nr fab. 2017, rok prod. 2000

- Producent: Montanani Gulio, Włochy przełożenie: 1:37
silnik elektryczny VVC 18 L.44, Un-380V, In-38/22A, bieguny: 4/16, 17,6/4 KW,
180 zał/h, 1380/315 obrotów/min., luzownik elektromagn., koło cierne, koło zdawcze

- System ochrony p. porażeniowej - zerowanie

- Sterowanie: mikroprocesorowe, dźwig pojedynczy, zbiorczość góra-dół, jazda pożarowa,
LS-2, LU-02-000, wersja LU-02-312; nr fab. 20006152 rok produkcji 2000;
Producent: LIFT SERVICE S.A. Lublin

- Drzwi przystankowe: automatyczne teleskopowe 2ATS (800 x 2000) mm., 
zamek bezp. EURO 91, Producent CMM MEZZAGO – Włochy

- Kabina metalowa, panelowa, nieprzelotowa 720 kg (1260 kg z ramą)

- Drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2ATS (800 x 2000) mm
Producent: CMM MEZZAGO – Włochy

- Zabezpieczenia: przeciwko spadkowi kabiny, przed przeciążeniem.

Dźwig osobowy hydrauliczny, bezobsługowy typ H1125 AA  	  	1 szt.

- Wytwórca: PUERTAS ARAGON – Hiszpania

- Nr fab./rok budowy: ZX 21663 / 1994

- Udźwig: 1125 kg lub 15 osób

- Ilość przystanków: 3

- Prędkość jazdy: 0, 36 m/s

- Wysokość podnoszenia: 11, 25 m

- Wysokość szybu: 16, 90 m

- Maszynownia: dolna, położona obok szybu na niższej kondygnacji.

- Zespół napędowy: agregat hydrauliczny typ CM nr 13057 – 1809/93, 
pompa SM/1169/93 180 e/min.
silnik typu  026 EL 185 - 660 NBE, nr 3 H 14 Y 09   3 x 380V / 50 Hz;
18, 4 KW, 277 obr/min, olej HIDRODRIVE HV-68,
nap. sterow. Zaw.: EA: EB – 48 V DC, EM – 12 VDC

- System ochrony przeciw porażeniowej: zerowanie

- Drzwi przystankowe: automatyczne, 2-skrzydłowe teleskopowe prawe o szer. 1000 mm., typu PA-21

- Kabina: metalowa, nieprzelotowa z drzwiami automatycznymi 2-skrzydłowymi,
teleskopowymi prawymi o szer.1000mm., z napędem elektrycznym 380 VAC,
masa  925 kg.

- Sterowanie: zbiorcze w dół MICROSIMPLEX

## Dźwig towarowy typu PAE							2 szt.

- Wytwórca: „ZREMB” Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa, rok prod. 1991

- Numer fabryczny: 56 207, 56 208

- Udźwig: 100 kg

- Wysokość podnoszenia: 11, 45 m

- Ilość przystanków: 5

- Prędkość jazdy: 0,5 m/s

- Maszynownia: górna – położona nad szybem

- Zespół napędowy: silnik elektryczny SKF 80-6 B, N- 0, 55 KW, n- 915 obrotów/min.

- System ochrony p. porażeniowej: instalacja elektryczna, uziemiona

- Sterowanie: elektryczne, zewnętrzne, przyciskowe

- Drzwi przystankowe: gilotynowe, konstrukcji stalowej o wymiarach w świetle:

szer. 600 mm x wys. 800 mm

- Kabina przelotowa o wymiarach wewnętrznych: szer. 600 mm, głębokość 750 mm.
wysokość 800 mm.

Dźwig towarowy typu BKG 300.30/11						1 szt.

- Wytwórca: BKG

- Numer fabryczny / rok budowy: 98440 / 2017

- Udźwig: 300 kg

- Wysokość podnoszenia: 6,0 m

- Ilość przystanków: 2

- Ilość dojść: 2

- Rodzaj drzwi szybowych

- obsługiwane ręcznie

- drzwi skrzydłowe – 2 szt.

- szerokość/wysokość – 1000/1200 mm

- Prędkość jazdy: 0,30 m /s

- Element nośny / zespół napędowy

- typ: Lina stalowa Ø 6,5 mm

- liczba: 5

- zawieszenie kabiny - 1:1

- zawieszenie przeciwwagi / obciążki – 1:1

- napęd: koło napędowe Ø 260 mm

- rodzaj zespołu napędowego: przekładnia ślimakowa z silnikiem elektrycznym, Typ: H8 TW07

- usytuowanie zespołu napędowego: nad szybem

- Kabina – przeciwwaga – obciążka

- dojścia do kabiny: 1 szt.

- powierzchnia kabiny: 1,00 m2

- wysokość kabiny: 1,20 m

- ciężar kabiny: 134 kg

- ciężar przeciwwagi / obciążki: 284 kg

- dodatkowe wyposażenie kabiny: oświetlenie

- Wyposażenie elektryczne

- rodzaj prądu i napięcie zasilania: 400 V, 50 Hz

- wyłącznik główny znajduje się w maszynowni

Dźwigi osobowe samoobsługowe typ D I2-PA 19(1600) – CO 150-19/15   		3 szt.

- Wytwórca: LG INDUSTRIAL SYSTEMS c.o. Ltd. 74, KOREA

- Nr fabryczny / rok budowy: PO 525/1999; PO 527/1999; PO 528/1999

- Udźwig: 1600 kg lub 20 osób

- Wysokość podnoszenia: 64,8 m

- Wysokość szybu: 73,7 m

- Ilość przystanków: 15

- Prędkość jazdy nom.: 2,5 m/s

- Maszynownia: górna, położona nad szybem

- Zespół napędowy: typ EAV 40 HU1S z silnikiem napędowym o mocy 24/30 KW, 3x380 V, 50 Hz, koło cierne Ø 600 mm, 5 lin Ø 12 mm

- System ochrony przeciwporażeniowej: ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania

- Sterowanie: zbiorcze dwukierunkowe „góra-dół”, grupowe dla czterech dźwigów,

typ FMiCK2-514A4.

- Drzwi przystankowe: typu SAV1 automatyczne, centralne dwuskrzydłowe - szer. 1100 mm

- Kabina: metalowa, nieprzelotowa o wymiarach wew. 1890 x 1570 x 2200 mm, drzwi automatyczne, centralne typ MAV – 1 o szer. 1100 mm.

2. Urządzenia dźwigowe – budynek „A” al. Niepodległości 10

Dźwig osobowy, samoobsługowy typu Mono Space				1 szt.

- Typ: PW12/10-19

- Nr fabr./rok budowy: 10825499/2006

- Wytwórca: KONE OYJ Kone Corporation (GSL Europe) Kuumolankatu 1

Hyvinkää – Finlandia

- Udźwig nominalny: 900 kg (12osób)

- Prędkość dźwigu: 1,0 m/s

- Sposób obsługi: samoobsługowy

- Dojście do maszynowni: dźwig typu Mono Speace nie posiada pomieszczenia maszynowni

- Wys. podnoszenia: 19,89m

- Liczba przystanków: 8

- Liczba dojść: 8

- Sterowanie: LCE zb. góra-dół

- kabina: rodzaj nieprzelotowa 1400x1500x2100

- Masa: 890 kg

- Masa przeciwwagi: 1340 kg

- Zrównoważenie: 50%

3. Urządzenia dźwigowe – budynek „B” al. Niepodległości 12

Dźwig osobowy, bezobsługowy, o napędzie elektrycznym, typ PW13/10-19

KONE MonoSpace Release 2.6							1 szt.

- Producent: KONE OYJ Kone Corporation (GSL Europe) Kuumolankatu 1

Hyvinkää – Finlandia

- Numer fabryczny/ rok budowy - 40121611/2009

- Udźwig nominalny - 1000kg ( 13 osób)

- Wysokość podnoszenia – 16,330m

- Wysokość szybu - 21,970 m

- Ilość przystanków - 5

- Prędkość jazdy - 1,0 m/s

- Dźwig typu MonoSpace nie posiada pomieszczenia maszynowni

- Zespół napędowy: typ-MX 10/10, moc 5,7 kW, prędkość 80 obr./min., prąd nominalny16 A, prąd rozruchowy 25A, kąt opasania 180 stopni, kąt podcięcia 105 stopni, producent: KONE MX Centre, nr dok. Kone CT-04.01.051C

- Sterowanie - LCE typu Simplex mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe

„ góra-dół”

- Kabina - MCD nieprzelotowa o wym.1350 x 1600 x 2100 mm przeszklona szkłem bezpiecznym, warstwowym, powierzchnia kabiny 2,20m2, masa kompletnej kabiny 1001 kg, masa przeciwwagi – 1501 kg

- Drzwi przystankowe: automatyczne otwierane centralne dwupanelowe, przeszklone

szkłem bezpiecznym warstwowym oznaczenie AMDL1C-900-2G2-1RF,

typ zamka bezpieczeństwa AMDL1-R2-EN, zgodność z certyfikatem

TUV-A-AT-1/00/016 CETV/1 Nr JN 0408, producent Wittur GmbH- Austria

nr dokum. CT-03.01.069

- Drzwi kabinowe: AMDC1C-900-229-72CFF, przeszklone szkłem bezpiecznym

Warstwowym, zamek typu AMDC1-R2, certyfikat TUV-A-AT-1/99006 FKTV/3 Nr JN 0408, producent Wittur GmbH- Austria nr dokum. CT-03.01.211

4. Urządzenia dźwigowe – budynek „C” ul. Towarowa 53

Dźwig osobowy, samoobsługowy typu E 600 AA			1 szt.

  - Wytwórca: PROLIFT Sp. z o.o. Poznań

  - Nr fabryczny, rok produkcji: P 0204 / 1997

  - Udźwig nominalny: 00 kg lub 8 osób

  - Wysokość podnoszenia: 17, 35 m

  - Ilość przystanków: 6

  - Prędkość nominalna: 1, 0/0, 25 m/s

  - Maszynownia: górna, położona nad szybem

  - Zespół napędowy: typ: MF – 48 z silnikiem napędowym asynchronicznym 3x380 V/50 Hz, moc 7, 5 KW, 1370 obrotów/min.

  - System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie napięcia

  - Sterowanie: Micro BASIC – pojedyncze, zbiorcze góra-dół

  - Drzwi przystankowe: typu PA-91/ AC4 – automatyczne, centralne o wym. 900x2000

  - Kabina: metalowa, nieprzelotowa o wymiarach 1100 x 1400 x 2200 mm z drzwiami kabinowymi typu PC-91/C4A, automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe, centralne o wymiarach 900 x 2000 mm, napęd drzwi elektryczny - 380 V.

5. Urządzenia dźwigowe budynek Collegium Linguisticum ul. Taczaka 9

Dźwig osobowy, samoobsługowy Vytahy Schindler		1 szt.

  - Wytwórca: Vytahy Schindler a.s. PRAHA 5

  - Nr fabryczny, rok produkcji; 3498 416/1998

  - Udźwig nominalny: 630 kg lub 8 osób

  - Prędkość nominalna: 1,00 m/s

  - Wysokość podnoszenia: 18, 25 m

  - Ilość przystanków: 6

  - Prędkość nominalna: 1,00 m/s

  - Sterownie: zbiorcze dwukierunkowe Miconic LX-1 KS

  - Zespół napędowy: typ: dwubiegowy - wciągarka cierna typu W 140

  - Przełożenie napędu linowego 2:1

  - Przełożenie reduktora 52:3

  - Moc silnika 6,7 kW

  - Obroty silnika 1500 obr/min

  - Liny nośne VAMBERK-SEAL 6x19/1570; Średnica 8.0 mm; Ilość lin 4 szt.

  - Drzwi przystankowe:  – automatyczne, centralne typ C11NC

  - Typ zamka bezpieczeństwa C11

  - Kabina: nieprzelotowa, ilość wejść 1
               Rodzaj drzwi kabinowych: automatyczne, centralne typ QKS 11
               Masa kabiny z ramą 715 kg
               Masa przeciwwagi 1030 kg

6.  Urządzenia dźwigowe – budynek CEUE ul. Towarowa 55

Dźwig osobowy, bezobsługowy elektryczny, typ OC800E			2 szt.

- Producent: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6

- Nr fabryczny /rok instalacji: E14-7541  / 2014; E14-7542 / 2014;

- Udźwig nominalny: 800 kg lub 10 osób

- Prędkość nominalna: 1 m/s

- Prędkość dojazdowa: 0,25 m/s

- Wysokość podnoszenia: 23,8 m

- Ilość przystanków: 7

- Ilość dojść: 7

- Kabina: metalowa, panelowo-panoramiczna, przeszklona, nieprzelotowa; prod. LWDO Lift Service S.A., Lublin

Masa kabiny – 762 kg, (1021 kg wraz ramą)

Wymiary wewnętrzne kabiny (1100 x1600 x 2150) mm

Strefa położenia kabiny w czasie załadunku (i rozładunku) mieści się w tolerancji ±20 mm zgodnie z PN-EN 81-1+A3

- Rama kabiny: TIPO 8000, prod. LWDO  Lift Service S.A., Lublin

- Przeciwwaga: ramowa z kołem linowym L2315/W5, prod.  LWDO Lift Service S.A., Lublin; masa przeciwwagi 1406 kg; zrównoważenie układu 48%,

- Opis dojścia do maszynowni: dźwig bez maszynowni – napęd w nadszybiu

- Zawieszenie: 2 : 1; liny nośne (typ i konstrukcja / norma) - 6.5 PAWO 819W+IWRC, DIN EN 12385; średnica Ø6,5mm; ilość 10 szt.; minimalna siła zrywająca 31,5 kN; współczynnik bezpieczeństwa 34,1; długość (obliczeniowa / montażowa) 64m / 66,5 m

- Lina ogranicznika prędkości ramy kabiny (typ i konstrukcja / norma) – 8.0 6x19S, PN-EN 10204-3.1; średnica - Ø8mm; ilość – 1 szt.; minimalna siła zrywająca – 37,4 KN; współczynnik bezpieczeństwa - 10,1; długość (obliczeniowa / montażowa) 63m / 63,3 m

- Rodzaj sterowania: mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig główny w grupie, zjazd awaryjny, zjazd pożarowy, typ LS-2020, LB-05-000, wersja LB-05-212/A, nr fabr. 214037541 – dla dźwigu o nr fabrycznym E14-7541, nr fabr. 214037542 - dla dźwigu o nr fabrycznym E14-7542; rok prod. 2014, prod. LWDO Lift service S.A., Lublin

- Rodzaj drzwi przystankowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATS (900 x 2000) mm, zamek bezp. EURO 2006, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7541

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (900 x 2000) mm, zamek bezp. EURO 2006, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7542

- Rodzaj drzwi kabinowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATS (900 x 2000) mm, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7541

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (900 x 2000) mm, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu                              o numerze fabrycznym E14-7542

- Zabezpieczenie kabiny

Przeciw niekontrolowanej jeździe w dół:

ogranicznik prędkości ramy kabiny - LK 250,prod. P.F.B. s.r.I., Włochy

chwytacze ramy kabiny – ślizgowe, dwukierunkowe, PR-2500 UD, prod. Dynatech Dynamics & Technology S.L., Hiszpania

Przeciw niekontrolowanej jeździe do góry – hamulec koła ciernego

System zabezpieczający przed niezamierzonym ruchem kabiny z poziomu przystanku. W skład systemu wchodzą:

urządzenie zatrzymujące – system hamulcowy działający na wał koła ciernego wciągarki, typ RTW typ 8012

urządzenia nadzorujące / wyzwalające – falownik FrenicLift

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

czujnik pełnego obciążenia – PCID-1,5ZN

czujnik przeciążenia - PCID-1,5ZN

- Zespół napędowy

typ – ZETATOP SM190.23, bez reduktora, prod. Ziehl-Abegg AG, Niemcy, Vw=-2 m/s

przełożenie – 1:1

silnik elektryczny – SM190.23

luzownik – elektromagnetyczny, Un=207V-

koło cierne - Ø200/10/6,5, rowek klinowy, utwardzony, kąt rowka y = 45°

- Zderzaki kabinowe (typ) – En2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 1

- Zderzaki przeciwwagi (typ) - En2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 1

- Prowadnice kabiny (typ) – ciągniona, RF89 (T89/A wg ISO) , (89x62x15,88) mm, powierzchnia robocza (33,4x15,88) mm

- Prowadnice przeciwwagi (typ) – ciągniona, RT50L (T50/A wg ISO), (50x50x5) mm,

- Rodzaj szybu i wymiary – żelbetowy, częściowo stalowy, panoramiczny, przeszklony, (1650 x 2000) mm

- Wysokość szybu - 29,05 m

- Wysokość nadszybia - 3,75 m

- Głębokość podszybia - 1 ,5 m

- Komunikacja z kabiną w czasie awarii – telefoniczny system łączności dwustronnej GSM MT-512 uruchamiany przyciskiem ALARM w kabinie

Dźwig osobowy, bezobsługowy elektryczny, typ OC800E			2 szt.

- Producent: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6

- Nr fabryczny /rok instalacji: E14-7543 / 2014; E14-7544 / 2014;

- Udźwig nominalny: 800 kg lub 10 osób

- Prędkość nominalna: 1 m/s

- Prędkość dojazdowa: 0,25 m/s

- Wysokość podnoszenia: 16,2 m

- Ilość przystanków: 5

- Ilość dojść: 5

- Kabina: metalowa, panelowo-panoramiczna, przeszklona, nieprzelotowa; prod. LWDO Lift Service S.A., Lublin

Masa kabiny – 762 kg, (1021 kg wraz ramą)

Wymiary wewnętrzne kabiny (1100 x1600) mm

Strefa położenia kabiny w czasie załadunku (i rozładunku) mieści się w tolerancji ±20 mm zgodnie z PN-EN 81-1+A3

- Rama kabiny: TIPO 8000, prod. LWDO Lift Service S.A., Lublin

- Przeciwwaga: ramowa z kołem linowym L2315/W5, prod. LWDO Lift Service S.A., Lublin; masa przeciwwagi 1406 kg; zrównoważenie układu 48%,

- Opis dojścia do maszynowni: dźwig bez maszynowni – napęd w nadszybiu

- Zawieszenie: 2 : 1; liny nośne (typ i konstrukcja / norma) - 6.5 PAWO 819W+IWRC, DIN EN 12385; średnica Ø6,5mm; ilość 10 szt.; minimalna siła zrywająca 31,5 kN; współczynnik bezpieczeństwa 34,6; długość (obliczeniowa / montażowa) 49m / 51,5 m

- Lina ogranicznika prędkości ramy kabiny (typ i konstrukcja / norma) – 8.0 6x19S, PN-EN 10204-3.1; średnica -  Ø8mm; ilość – 1 szt.; minimalna siła zrywająca – 37,4 KN; współczynnik bezpieczeństwa - 10,4; długość (obliczeniowa / montażowa) 48m / 48,3 m

- Rodzaj sterowania: mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig główny w grupie, zjazd awaryjny, zjazd pożarowy, typ LS-2020, LB-05-000, wersja LB-05-212/A, nr fabr. 214037543 – dla dźwigu o nr fabrycznym E14-7543, nr fabr. 214037544 - dla dźwigu o nr fabrycznym E14-7544; rok prod. 2014, prod. LWDO Lift service S.A., Lublin

- Rodzaj drzwi przystankowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATS (900 x 2000) mm, zamek bezp. EURO 2006, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7543

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (900 x 2000) mm, zamek bezp. EURO 2006, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7544

- Rodzaj drzwi kabinowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATS (900 x 2000) mm, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu o numerze fabrycznym E14-7543

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (900 x 2000) mm, prod. CMM Mezzago, Włochy - w dźwigu                              o numerze fabrycznym E14-7544

- Zabezpieczenie kabiny

Przeciw niekontrolowanej jeździe w dół:

ogranicznik prędkości ramy kabiny - LK 250,prod. P.F.B. s.r.I., Włochy

chwytacze ramy kabiny – ślizgowe, dwukierunkowe, PR-2500 UD, prod. Dynatech Dynamics & Technology S.L., Hiszpania

Przeciw niekontrolowanej jeździe do góry – hamulec koła ciernego

System zabezpieczający przed niezamierzonym ruchem kabiny z poziomu przystanku. W skład systemu wchodzą:

urządzenie zatrzymujące – system hamulcowy działający na wał koła ciernego wciągarki, typ RTW typ 8012

urządzenia nadzorujące / wyzwalające – falownik FrenicLift

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

czujnik pełnego obciążenia – PCID-1,5ZN

czujnik przeciążenia - PCID-1,5ZN

- Zespół napędowy

typ – ZETATOP SM190.23, bez reduktora, prod. Ziehl-Abegg AG, Niemcy, Vw=-2 m/s

przełożenie – 1:1

silnik elektryczny – SM190.23

luzownik – elektromagnetyczny, Un=207V-

koło cierne - Ø200/10/6,5, rowek klinowy, utwardzony, kąt rowka y = 45°

- Zderzaki kabinowe (typ) – En2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 1

- Zderzaki przeciwwagi (typ) - En2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 1

- Prowadnice kabiny (typ) – ciągniona, RF89 (T89/A wg ISO) , (89x62x15,88) mm, powierzchnia robocza (33,4x15,88) mm

- Prowadnice przeciwwagi (typ) – ciągniona, RT50L (T50/A wg ISO), (50x50x5) mm,

- Rodzaj szybu i wymiary – żelbetowy, częściowo stalowy, panoramiczny, przeszklony, (1650 x 2000) mm

- Wysokość szybu - 21,55 m

- Wysokość nadszybia - 3,75 m

- Głębokość podszybia - 1,6 m

- Komunikacja z kabiną w czasie awarii – telefoniczny system łączności dwustronnej GSM MT-512 uruchamiany przyciskiem ALARM w kabinie

Dźwig osobowy, bezobsługowy elektryczny, typ OC1125E			1 szt.

- Producent: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6

- Nr fabryczny /rok instalacji: E14-7545 / 2014

- Udźwig nominalny: 1125 kg lub 15 osób

- Prędkość nominalna: 1 m/s

- Prędkość dojazdowa: regulowana

- Wysokość podnoszenia: 22,95 m

- Ilość przystanków: 9

- Ilość dojść: 9

- Kabina: metalowa, panelowa, przelotowa; prod. LWDO Lift Service S.A., Lublin

Masa kabiny – 753 kg, (1453 kg wraz ramą)

Wymiary wewnętrzne kabiny (2100 x 1100 x 2100) mm

Strefa położenia kabiny w czasie załadunku (i rozładunku) mieści się w tolerancji ±20 mm zgodnie z PN-EN 81-1+A3

- Rama kabiny: TIPO 9000, prod. CMM Mezzago, Włochy

- Przeciwwaga: ramowa z kołem linowym prod. CMM Mezzago, Włochy; masa przeciwwagi  2000 kg;                  zrównważenie układu 49%,

- Opis dojścia do maszynowni: dźwig bez maszynowni – napęd w nadszybiu

- Zawieszenie: 2 : 1; liny nośne (typ i konstrukcja / norma) – 8.0 PAWO F3+SE, DIN EN 12385; średnica                  Ø8 mm; ilość 7 szt.; minimalna siła zrywająca 38 kN; współczynnik bezpieczeństwa 21,1; długość (obliczeniowa / montażowa) 63 m / 65,5 m

- Lina ogranicznika prędkości ramy kabiny (typ i konstrukcja / norma) – SEALE 6*9+9+1 S+FC, EN 12385-5; średnica -  Ø6 mm; ilość – 1 szt.; minimalna siła zrywająca – 21kN; współczynnik bezpieczeństwa - 0,0; długość (obliczeniowa / montażowa) 61 m / 61,3 m

- Rodzaj sterowania: mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, zjazd awaryjny typ LS-2020, LB-05-000; wersja LB-05-222, nr fabr. 214047545, rok prod. 2014, prod. LWDO Lift service S.A., Lublin

- Rodzaj drzwi przystankowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (1000 x 2000) mm,

- automatyczne teleskopowe 2ATS (1000 x 2000) mm,

- zamek bezp. EURO 2006, prod. CMM Mezzago, Włochy

- Rodzaj drzwi kabinowych

- automatyczne, teleskopowe 2ATD (1000 x 2000) mm,

- automatyczne teleskopowe 2ATS (1000 x 2000) mm

- prod. CMM Mezzago Włochy

- Zabezpieczenie kabiny

Przeciw niekontrolowanej jeździe w dół:

ogranicznik prędkości ramy kabiny - STAR, prod. Dynatech Dynamics & Technology S.L. Hiszpania,V1=1,4m/s, nr fabr. 43507, rok prod. 2014

chwytacze ramy kabiny – ślizgowe, dwukierunkowe, PQ-4000-UD, prod. Dynatech Dynamics & Technology S.L., Hiszpania, nr fabr. 15232, rok prod. 2014

Przeciw niekontrolowanej jeździe do góry – hamulec na wale koła ciernego typ ERS VAR07 SZ800, wyzwalany przez łącznik ogranicznika prędkości,

System zabezpieczający przed niezamierzonym ruchem kabiny z poziomu przystanku. W skład systemu wchodzą:

urządzenie zatrzymujące – system hamulcowy działający bezpośrednio na wał koła ciernego wciągarki, typ ERS VAR07 SZ800

urządzenia nadzorujące / wyzwalające – falownik FrenicLift

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

czujnik pełnego obciążenia – CAB 800

czujnik przeciążenia – CAB 800

- Zespół napędowy

typ – ZETATOP SM200.40C, bez reduktora, prod. Ziehl-Abegg AG, Niemcy, Vw=-2 m/s

przełożenie – 1:1

silnik elektryczny – SM200.40C

luzownik – elektromagnetyczny, Un=207V-

koło cierne -  Ø200/7/8, rowek półokrągły podcięty, nieutwardzony, kąt rowka y = 30°, kąt podcięcia β = 85°

- Zderzaki kabinowe (typ) – EN2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 2

- Zderzaki przeciwwagi (typ) - EN2, prod. Pleiger Kunststoff GmbH & Co. KG, Niemcy; ilość - 1

- Prowadnice kabiny (typ) – skrawana, RP125 (T125/B wg ISO), (125 x 82 x 16) mm, powierzchnia robocza (42x16) mm

- Prowadnice przeciwwagi (typ) – ciągniona, RF89 (T89/A wg ISO),  (89x62x15,88) mm,

- Rodzaj szybu i wymiary – żelbetowy, (1980 x 2350) mm

- Wysokość szybu – 28,1 m

- Wysokość nadszybia - 3,75 m

- Głębokość podszybia - 1,4 m

- Komunikacja z kabiną w czasie awarii – telefoniczny system łączności dwustronnej GSM MT-512 uruchamiany przyciskiem ALARM w kabinie

7.  Urządzenia dźwigowe - Dom Studencki ATOL ul. Andrzejewskiego 11/17

Dźwig osobowy samoobsługowy z napędem elektrycznym, typ PW13/10-19

KONE MonoSpace Release 2.6								1 szt.

- Producent: KONE OYJ, Kone Corporation (GSL Europe), Kuumolankatu 1 Hyvinkää - Finlandia

- Nr fabryczny / rok budowy: 40126360 / 2010

- Udźwig nominalny: 1000 kg  (13 osób)

- Wysokość podnoszenia: 11,2 m

- Wysokość szybu: 16,01 m

- Ilość przystanków: 5

- Prędkość jazdy nom.: 1,0 m/s

- Maszynownia: dźwig typu MonoSpace nie posiada pomieszczenia maszynowni

- Zespół napędowy: typ-MX 10/10, moc 5,7 kW, prędkość 80 obr./min., prąd nominalny16 A, prąd rozruchowy 25A, kąt opasania 180 stopni, kąt podcięcia 105 stopni, producent: KONE MX Centre,                        nr dok. Kone CT-04.01.051C

- prąd nominalny16 A, prąd rozruchowy 25A, kąt opasania 180 stopni, kąt podcięcia 105 stopni

- System ochrony p. porażeniowej - zerowanie

- Sterowanie: LCE typu Simplex zgodne z nr:0008186297 mikroprocesorowe, zbiorcze jednokierunkowe „dół”

- Drzwi przystankowe: automatyczne otwierane jednostronne dwupanelowe o wymiarach 900x2000, oznaczenie AMDL2R-900-1L1-1FO, typ zamka bezpieczeństwa AMDL2-R1, zgodność z certyfikatem TUV-A-AT-1/99/004 CETV/3 Nr JN 0408, producent Wittur GmbH- Austria nr dokum. CT-03.01.188

- Kabina typ Eureca 2.6 nieprzelotowa o wymiarach 1100x2100x2100 mm, typ ramy-SFC10, powierzchnia kabiny 2,36 m2, masa kompletnej kabiny- 832 kg.

- Drzwi kabinowe: AMDC2R-900-152-3200, zamek typu AMDC2-R5, certyfikat TUV-A-AT-1/07/140 FKTV/Nr JN 0408, producent Wittur GmbH- Austria  nr dokum. CT-03.01.643

- Zabezpieczenia: przeciwko spadkowi kabiny, przed przeciążeniem.