SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót sanitarnych

Nazwa  zamówienia:

Remont  instalacji centralnego ogrzewania

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV-45330000-9  roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

Adres obiektu budowlanego:

- Garaż nr 6 Szczecin ul. Piotra SKARGI 34

Nazwa i adres zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 a

70 – 231 Szczecin

Opracował:

Aleksander  PODLASKI                                              25.04.2021

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania.

Nazwa zadania: Remont instalacji centralnego ogrzewania

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt 1.1.

ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wymienionych w przedmiarze robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących robót :

Kod CPV: 45330000-9  roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

Remont instalacji c. o. dotyczy garażu nr 6 przy ul. Piotra SKARGI 34 w Szczecinie

DEMONTAŻ

- Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich, rur stalowych czarnych i zaworów.

Sposób gospodarowania ze złomem zostanie określony w umowie.

Pozostałe odpady Wykonawca na własny koszt przekaże do recyklingu

i odzysku.

CENTRALNE OGRZEWANIE – materiały podstawowe:

- Rury stalowe o połączeniach zaciskanych „ALUPEX„  „ PREIZOLOWANE„

- Zawory kulowe do c.o.

- Grzejniki stalowe płytowe Gz.2 zawory grzejnikowe z o śr. 15 mm z głowicą termostatyczną.

ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE

- Przekucia otworów w ścianach i stropie, rozebranie kostki brukowej i ponowne ułożenie. Wykop  oraz zasypanie wykopu wykonywane ręcznie.

1.4. Określenia podstawowe

- Dziennik korespondencji – jest dokumentem obowiązującym inwestora i                wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Obowiązek prowadzenia dziennik korespondencji spoczywa na kierowniku robót

- Zapisy w dziennik korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych.

- Każdy zapis powinien być opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby  upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

- Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów między wierszami.

- Załączone do dziennik  korespondencji dokumenty (protokoły) dotyczące  realizacji robót będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisami sporządzających te dokumenty (zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy
robót).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- Prowadzenie robót zgodnie z umową.

- Jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót.

- Zgodność robót z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.

- Dokonanie rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotowanie obiektu do przekazania.

- Dokonanie rozliczeń z inwestorem za zużyte media wg wskazań licznika

-  Terminową realizację robót oraz ochronę mienia inwestora podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy). Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na  polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „  utrzymaniowe” jednak nie później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy.

Integralną częścią umowy obowiązującą dla wykonawcy są wymagania zawarte
w ST, przedmiar robót  oraz inne  dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora.   

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi,   transportu
i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren.  Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót.

Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych, które potwierdzają dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów jw. wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

1.7. Informacje o terenie:

Garaż nr 6 zlokalizowany jest na terenie miejskim przy ul. Piotra SKARGI 34 Szczecin. Dojazd do budynku  swobodny. Pomieszczenie na materiały i urządzenia  w własnym zakresie.

W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za:

-  ochronę mienia inwestora,

-  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  w okresie   wykonywania robót.

-  pracownicy mają mieć aktualne i uprawnienia.

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

Inwestor  wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej w celu zamontowania  pod liczników.

2. Materiały

Wszystkie  materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN.  Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia żeby sprawdzić czy są zgodne z wymogami ST.

Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć:

-  certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową

specyfikacją techniczną ,

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien   znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z ST  muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią sprawdzenie oznaczenia wyrobów, sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami.

2.1. Wymagania dotyczące materiałów

Grzejniki stalowe płytowe Gz- 2 -    600 x 1600 mm,

Rury i kształtki typu  ALUPEX, StellPres,

Zawory mosiężne z pokrętłem termostatycznym.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót i środowisko.

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po

uzgodnieniu z inwestorem.

- Transport

Sprzęt do transportu – powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących

przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie robót

CPV-45330000-9 roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

5.1.  Materiały

Rury na ścianach zamocować uchwytami dla rur typu ALUPEX

Zawór kulowy o śr. 35 mm

PRACE WYKONANE POWINNY BYĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SANITARNYCH

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych

robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

7. Odbiór robót

Załącznikiem do protokółu odbioru robót będą: oświadczenie wykonawcy o zastosowanych materiałach i udzieli na roboty budowlanych o jakości materiałów,
wyniki pomiarów sporządzone przez wykonawcę.

Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca powiadamia na piśmie inwestora.

Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

Komisja powołana przez Zamawiającego dokona odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego.

Sporządził;

Aleksander PODLASKI