Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/121/2020

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:

Aparat RTG typu ,, Ramię C - 1 szt.

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2020

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

| Aparat RTG typu ,, Ramię C” – 1 szt. |
| --- |
| Nazwa: ( podać ) |
| Typ i model: ( podać ) |
| Wytwórca: ( podać ) |
| Dostawca: ( podać ) |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 - TAK |
| Lp | Parametry wymagane | Parametr wymagany/ parametr graniczny | Parametr oferowany |

| I. RAMIĘ C |
| --- |
| 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | TAK / ≥ 68 cm ( podać ) |  |
| 2. | Odległość SID | TAK / ≥ 97 cm ( podać ) |  |
| 3. | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | TAK / ≥ 76 cm ( podać ) |  |
| 4. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | TAK / ≥ 20 cm ( podać ) |  |
| 5. | Zakres ruchu pionowego ramienia C | TAK / ≥ 42 cm ( podać ) |  |
| 6. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |
| 7. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | TAK / ≥ 130° ( podać ) |  |
| 8. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | TAK / ≥ ±190° ( podać ) |  |
| 9. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | TAK ≥ ±10° ( podać ) |  |
| 10. | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak |  |
| 11. | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak |  |
| 12. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
| 13. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
| 14. | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
| 15. | Hamulec kół | Tak |  |
| 16. | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |

| 17. | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Sygnalizacja włączonego promieniowania na ramieniu C | Tak |  |
| 19. | Szerokość wózka z ramieniem C | TAK / ≤ 80 cm( podać ) |  |
| 20. | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) | TAK / ≤ 280 kg ( podać ) |  |
| II. Generator |
| 21. | Maksymalna częstotliwość generatora min. 40 kHz | Tak, podać |  |
| 22. | Moc generatora RTG | TAK/ Min. 2,0 kW Max. 3,0 Kw ( podać ) |  |
| 23. | Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | Tak, podać |  |
| 24. | Maksymalna częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej | TAK / ≥ 10 p/s ( podać ) |  |
| 25. | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
| 26. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | TAK / ≥ 110 kv ( podać ) |  |
| 27. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej | TAK / ≥ 10 ma ( podać ) |  |
| 28. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | TAK / ≥ 16 ma ( podać ) |  |
| 29. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | TAK / ≥ 10 ma ( podać ) |  |
| 30. | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak |  |
| 31. | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
| III. LAMPA I KOLIMATORY |
| 32. | Lampa z anodą stacjonarną min. 1 – ogniskowa | Tak, podać |  |
| 33. | Wielkość najmniejszego ogniska | TAK / ≤ 0,6 ( podać ) |  |
| 34. | Filtracja wewnętrzna | TAK/ ≥ 3,0 mm Al. i 0,1 mm Cu( podać ) |  |
| 35. | Kolimator szczelinowy z nieograniczoną rotacją | Tak |  |
| 36. | Kolimator koncentryczny | Tak |  |
| 37. | Ustawienie kolimatora z bez promieniowania poprzez wyświetlaniu na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak |  |
| 38. | Pojemność cieplna anody | TAK / ≥ 50 kHU( podać ) |  |
| 39. | Pojemność cieplna kołpaka | TAK / ≥ 1000 kHU( podać ) |  |
| 40. | Szybkość chłodzenia anody | TAK / ≥ 50 kHU/min( podać ) |  |
| IV. WZMACNIACZ OBRAZU |
| 41. | Średnica wzmacniacza obrazu | TAK / ≥ 9"( podać ) |  |
| 42. | Liczba pól obrazowych | TAK / ≥ 2( podać ) |  |
| 43. | Współczynnik DQE | TAK / ≥ 60%( podać ) |  |
| 44. | Głębia obrazu | TAK / ≥ 14 bit( podać ) |  |
| 45. | Celownik laserowy zintegrowany w obudowie wzmacniacza obrazu | Tak |  |
| 46. | Kratka przeciwrozproszeniowa na wzmacniaczu obrazu z możliwością wyciągania (bez użycia narzędzi) np. do zastosowań pediatrycznych | Tak |  |
| V. SYSTEM TV |
| 47. | Typ kamery: CCD | Tak |  |
| 48. | Rozdzielczość kamery | TAK / ≥ 1024x1024( podać ) |  |
| VI. SYSTEM CYFOWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘCI |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | TAK / ≥ 1024x1024( podać ) |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | TAK / ≥ 100 000( podać ) |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak |  |
|  | Funkcja pętli fluoroskopowej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak |  |
|  | Powiększenie cyfrowe obrazu | Tak |  |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak |  |
|  | Dodawanie adnotacji, komentarzy do obrazów, oznakowanie prawej/lewej strony (R/L) | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne | Tak |  |
| VII. WÓZEK Z MONITORAMI. |
|  | Oddzielny wózek z monitorami połączony z wózkiem z ramieniem C za pomocą jednego wielożyłowego przewodu | Tak |  |
|  | Liczba kolorowych monitorów | TAK/ ≥ 2 ( podać ) |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów | TAK/ ≥ 700 cd/m2( podać ) |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM | TAK/ ≥ 400 cd/m2( podać ) |  |
|  | Współczynnik kontrastu monitorów | TAK/ ≥ 700 : 1( podać ) |  |
|  | Kąty widzenia w poziomie / w pionie | TAK/ ≥ 178° / 178°( podać ) |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów - min. 2 wyjścia w standardzie DVI | Tak |  |
| VIII. ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak |  |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min. : Send Storage Commitment Worklist MPPS Print | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF | Tak |  |
|  | INTEGRACJA HIS/PACS/RIS Zakres integracji musi obejmować: 1. Komunikację standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzględnieniem: a. DICOM STORE (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery przesyłu danych) b. DICOM Storage Commitment. c. DICOM WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery WORKLIST) d. DICOM Query/Retreive (konfiguracja i licencja pod posiadany system PACS) 2. Integrację posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w zakresie archiwizacji badań, worklist i DICOM Query/Retreive 3. Integrację posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS-PIXEL w zakresie Worklist, Globalnego ID_Pacjenta 4. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS na podłączenie aparatu 5. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS na podłączenie do usługi DICOM WORKLIST 6. Konfigurację procesu rejestracji badania w formie: a) Zlecenie z AMMS-Oddziału b) Przyjęcie w AMMS-Pracowni c) Wysłanie zlecenia przez RIS/PACS na listę roboczą aparatu ( dicom worklist) d) Wykonanie badania na aparacie, zapisanie na PACS PIXEL (dicom store) e) Opisanie badania w Pracowni f) Powrót wyniku do AMMS-Oddziału, odebranie linku do badania w PACS 7. Link do badania w systemie PACS musi być przekazany do systemu HIS | Tak |  |
| IX. WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |
|  | Drukarka na papier termiczny o szerokości min. 110 mm | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat | Tak |  |
|  | ,,Wykonanie projektu osłon stałych dla 4 sal Bloku operacyjnego w których użytkowany będzie aparat'' | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy wraz z drukarką Komputer Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 dla dysku SSD oraz jedno złącze M.2 2230 dla karty WiFi Procesor wielordzeniowy osiągający min 9500 pkt. w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) Dołączyć do oferty wydruk ze strony. Min 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny Min. M.2 256GB SSD PCIe NVMe Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa. Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.0,WoL Wbudowane porty: • min. 1 x HDMI • min. 1 x DisplayPort v1.1a; • min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0, w układzie : - przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 - tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 Dodatkowo na płycie głównej wymagany 1 port umożliwiający wyprowadzenie portów USB na zewnątrz lub do podłączenia urządzeń, Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp. • Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z 2 klawiszami oraz rolką (scroll) jako 3 przycisk, min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD Licencja na czas nieokreślony na system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit PL, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami HIS LIS PACS) Obudowa typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5” lub 3,5” Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej.Zasilacz o mocy min. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, • włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS • ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci, • typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, • pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, • wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, • rodzajach napędów optycznych, • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS. 3-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Monitor 21,5’’ Przekątna ekranu min. 21,5 cali Technologia podświetlenia LED Matryca matowa Natywna rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości min. 60 Hz Czas reakcji matrycy max 5ms Jasność min. 250 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni Ilość wbudowanych głośników - 2 szt. Kabel sygnałowy - HDMI min. 1,8 m Złącza wejściowe - 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP) 3-letnia gwarancja, świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Drukarka laserowa czarno-biała Prędkość druku do 40 stron na minutę Wydruk pierwszej strony w czerni max 8 s Rozdzielczość (1200 × 1200 dpi) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) min 50 000 stron Szybkość procesora min 800 MHz Języki drukowania PCL 5 Automatyczny druk dwustronny Toner umożliwiający wydrukowanie do 8 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC19752 Podświetlany wyświetlacz LCD Interfejs sieci przewodowej (10Base-T/100Base-TX) i bezprzewodowej (IEEE 802.11b/g/n) Interfejs USB 2.0 Obsługiwane systemy operacyjne Win10, Win 8 , Win7 Pojemność pamięci 256 MB Odbiornik papieru na min 150 arkuszy Pojemność podajnika papieru Podajnik standardowy – 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy; Obsługiwane formaty nośników : A4; A5; A6; B5 ; B6 ; 10 × 15 cm; Gramatura nośników, obsługiwana od 60 do 200 g/m²; 3 lata gwarancji producenta, | Tak |  |

| X. PARAMETRY OGÓLNE |
| --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne , ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK,podać |  |
| 10. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |
| 11. | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu | TAK |  |
| 12. | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny