Załącznik nr 2 do SWZ
        Po zmianach z dnia 22.05.2023r.

Opis oferowanego pojazdu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym o DMC administracyjnym 18000 kg z zabudową hakową
marka pojazdu: ……………………..
model: ………………………………..
rok prod.: ……………......................
przebieg: ………………...................
Lp.	PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD	PARAMETRY POJAZDU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ / (wpisać: CZY spełnia – lub podać parametr itp.)
Podwozie
1	podwozie fabrycznie nowe z 2022 lub 2023r., przystosowane do obsługi kontenerów, posypywarki i pługu, 4x2
2	rozstaw osi pojazdu 4000 – 4500 mm,
3	długość zewnętrzna nadwozia min. 4500 mm,
4	oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności min. 4,50t,
5	oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym, wyposażona w dwa miechy o nośności min. 8,50t,
6	stabilizator osi tylnej,
7	dopuszczalna masa całkowita 18000 kg,
8	silnik wysokoprężny,
9	moc silnika 210-280 KM,
10	norma emisji spalin Euro 6,
11	ogranicznik prędkości do 90 km/h,
12	zautomatyzowana lub automatyczna skrzynia biegów,
13	przystawka dodatkowego odbioru mocy od silnika,
14	sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego,
15	skrzynia narzędziowa na ramie pojazdu,
16	blokada tylnego mostu ASR,
17	elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP,
18	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny,
19	kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach,
20	system ABS,
21	dodatkowy hamulec wydechowy (silnikowy),
22	wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach,
23	tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym,
24	osłony najazdowe boczne (antyrowerowe),
25	osuszacz sprężonego powietrza,
26	czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza,
27	zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz,
28	zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 litrów zamykany na klucz i podgrzewany,
29	koła o rozmiarze 315/80 R22,5 – plus koło zapasowe ( dopuszczalne również koła o rozmiarze 295/80 R22,5)
30	felgi stalowe,
31	główny wyłącznik instalacji elektrycznej (akumulatora),
32	akumulatory min. 2 x 175 Ah, 12V,
33	trzy światła robocze LED oświetlające pole pracy urządzenia,
34	światła do jazdy dziennej LED lub halogenowe wbudowane w reflektory dzienne,
35	kolor podwozia czarny lub szary,
36	instalacja hydrauliczna do zasilania posypywarki
37	tylny zaczep pod przyczepę do kontenerów
Kabina
1	kabina – kolor biały,
2	kabina dzienna, dwuosobowa lub trzyosobowa ze stalowym zderzakiem,
3	zderzak przedni (dopuszczalny również plastikowy) wyposażony w płytę czołową przeznaczoną do montażu pługu śnieżnego, wyposażony w instalacje elektryczną do współpracy z pługiem
4	szyba przednia ogrzewana elektrycznie (dopuszcza się również szybę przednią nieogrzewaną elektrycznie), lusterka boczne ogrzewane elektrycznie
5	centralny zamek z pilotem,
6	dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny,
7	zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybę (dopuszcza się również brak zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej)
8	okno w tylnej ścianie kabiny zabezpieczone przed uszkodzeniem, siatką od zewnątrz,
9	komputer pokładowy w języku polskim,
10	wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego,
11	elektrycznie sterowane szyby boczne
12	fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
13	pojedynczy fotel zmiennika ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
14	klimatyzacja,
15	wywietrznik dachowy,
16	fabryczny immobilizer,
17	tachograf cyfrowy,
18	radioodtwarzacz ze sterowaniem na kole kierownicy, fabryczny zestaw głośnomówiący do telefonu Bluetooth ze sterowaniem na kole kierownicy i wyświetlaczem na komputerze pokładowym,
19	niezależne światła zimowe z kierunkowskazami
Wyposażenie kabiny- Wymagania dodatkowe
1	gaśnica
2	apteczka
3	trójkąt ostrzegawczy
4	kamizelka ostrzegawcza 2 szt.
5	dywaniki gumowe
6	kliny pod koła 2 szt.
7	podnośnik hydrauliczny
8	fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
Parametry techniczne urządzenia hakowego
1	przeznaczone do kontenerów rolkowych typu KP-5, KP-7 i KP-10 z uchem zaczepowym na wysokości 1200 mm oraz kontenerów w systemie zgodnym z DIN 30722 z wysokością ucha zaczepowego 1570 mm
2	wysokość haka regulowana hydraulicznie
3	nominalna moc załadunkowa 12t
4	maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t
5	masa własna urządzenia 1300 kg (+- 10%)
6	długość przewożonych kontenerów 3400 - 4500 mm
7	ciśnienie robocze 21-26Mpa
8	główne elementy konstrukcyjne wykonane w technologii spawanej ze stali wysokogatunkowej
9	zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju
10	zbiornik oleju 60L
11	pompa hydrauliczna
12	układ automatycznego centralnego smarowania
13	dwa siłowniki główne
14	siłowniki główne z możliwością regulacji długości
15	ramię główne teleskopowe (przesuwne) – długość teleskopowania T= 700mm (+-10%)
16	szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera
17	rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali
18	sterowanie urządzenia hakowego z wnętrza kabiny oraz z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów)
19	uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanego producenta
20	rozdzielacz i zamki hydrauliczne renomowanego producenta
21	blokada hydrauliczna z wizualną sygnalizacją zamknięcia w kabinie kierowcy
22	ucho zaczepowe urządzenia wykonane ze stali trudno ścieralnej
23	elementy obrotowe łożyskowane na tulejach z brązu
24	wszystkie elementy urządzenia wykonane w technologii spawanej (bez odlewów)
25	konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farba podkładową epoksydową i nawierzchniową farbą poliuretanową – kolor czarny
26	skrzynka na siatki ocynkowana
27	skrzynka narzędziowa plastikowa
28	lampy obrysowe,
29	podesty robocze,
30	światła robocze LED – 2 SZT.,
31	światła robocze LED na zderzaku tylnym,
32	belka ostrzegawcza LED

Wymagania dodatkowe
1	w okresie objętym ochroną gwarancyjną całkowite koszty przeglądów, tj. robocizna i materiały eksploatacyjne, wliczone w cenę pojazdu.
2	przegląd gwarancyjny co najmniej 2x w roku
3	homologacja na cały pojazd lub dopuszczenie jednostkowe

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi w załączniku warunkami.