Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY DROSADAK

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA DROGI NA DZ.NR EW.GR.22/136 KLUCZE-OSADA

adres                     : KLUCZE OSADA

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2019/02/18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : DROSADAK  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce     m          36.0000

0806-01-00            piaskowej

2    KNNR    6             Rozebranie chodników z płyt betonowych o          m2         20.0000

0805-06-00            wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej

3    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-   m          26.0000

0721-01-00            asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

12.5+6+4.5+3.0=

4    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami                m3         93.5000

0201-02-00            przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi

do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III

281.5*0.56+144+140+50*2+40.5*2)*0.5*0.25

5    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   m2        281.5000

0103-03-00            konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

(40.5+50+144+59+2*8-9.0-10.-3.5-5.5)*1=

6    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        281.5000

0113-03-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

7    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3         82.9820

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

6cm                   do 10 cm

rozjazdy            ((2.5+4.0)/2*6.5+(10+4.5)/2*4+(9+3)/2*5)*0.06

+(3*3*0.5+3.0*5.6)*0.06=                            6.0860

droga               ((40.5+50)*3.2+144*3.5+59*3.5)*0.06=               60.0060

pobocza             281.5*0.06=                                        16.8900

--------------------

RAZEM :      82.9820

8    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem         m2       1414.0250

1005-07-00

9    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2       1162.0250

0309-02-01            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

5cm    wsp.k=1.25     zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =  1452.5313

samowyład.5-10 t

rozjazdy            (12.5+4.0)/2*6.5+(10+4.5)/2*4.0+(9+3)/2*5

+3*2*0.5+3.0*5.6=                                 132.4250

droga               (40.5+50)*3.2+144*3.5+59*4.0=                    1029.6000

--------------------

RAZEM :    1162.0250

10   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t         148.1580

0309-07-01            bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,          * 15.0000

z dalszych 15km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  2222.3700

1162.025*0.102*1.25=

11   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3         14.0750

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

uzupelnienie poboczy  do 10 cm

281.5*0.05=

KOSZTORYS : DROSADAK  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

1    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej

0806-01-00

36.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18900                                 6.80400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    6             Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

0805-06-00            piaskowej

20.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.11900                                 2.38000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5

0721-01-00            cm

Ilość= 12.5+6+4.5+3.0=

26.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03950                                 1.02700

20 3930099W Woda                                       m3                   0.00800                                 0.20800

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 52600W   Piła spal.d/cięcia szczel.11kW             m-g                  0.06280                                 1.63280

72 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00940                                 0.24440

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

0201-02-00            transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III

Ilość= 281.5*0.56+144+140+50*2+40.5*2)*0.5*0.25

93.5000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.17600                                16.45600

70 11111W   Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1)             m-g                  0.08350                                 7.80725

76 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.25100                                23.46850

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

0103-03-00            wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI

Ilość= (40.5+50+144+59+2*8-9.0-10.-3.5-5.5)*1=

281.5000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00220                                 0.61930

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 3930000  Woda                                       m3                   0.00460                                 1.29490

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00410                                 1.15415

71 12300    Walec wibracyjny samojezdny                m-g                  0.00410                                 1.15415

72 11333    Spycharka gąsienicowa  75 KM               m-g                  0.00400                                 1.12600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25

0113-03-00            cm

281.5000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03540                                 9.96510

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.53000                               149.19500

22 3930000  Woda                                       m3                   0.02500                                 7.03750

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00470                                 1.32305

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.05170                                14.55355

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DROSADAK  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

6cm

82.9820 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                               165.13418

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600602  Tluczen kamienny sortowany,uziar.31,5-63mm t                    1.99000                               165.13418

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                24.89460

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                14.93676

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                20.74550

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                23.23496

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1005-07-00

1414.0250 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00760                                10.74659

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1040099  Asfalt drogowy stały                       kg                   0.51000                               721.15275

22 1020399  Olej napędowy do silników                  kg                   0.01800                                25.45245

70 52271    Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3             m-g                  0.01220                                17.25110

71 39116    Ciągnik kołowy  29-37/37-50KM              m-g                  0.01220                                17.25110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-01            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10

5cm    wsp.k=1.25     t

1162.0250 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                57.95600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                               148.15819

70 52314    Rozkładarka mas bitumiczn.4 m              m-g                  0.00750                                10.89398

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                10.89398

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                10.89398

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01800                                26.14556

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-01            samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 15km

Ilość= 1162.025*0.102*1.25=

148.1580 t          15.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                22.22370

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

uzupelnienie poboczy

Ilość= 281.5*0.05=

14.0750 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                28.00925

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    1.99000                                28.00925

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 4.22250

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 2.53350

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 3.51875

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 3.94100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------