INWESTOR

JEDNOSTKA WOJSKOWA 5701

WĘDRZYN

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

adres obiektu budowlanego

GARNIZON WĘDRZYN

Roboty budowlane polegające na :

Remont placu składowania odpadów – złomu stalowego i kolorowego budowla nr 65 K 8644 w m. Wędrzyn

data opracowania :

09.03.2021 r.

- CZĘŚĆ OGÓLNA:

Zakres przedmiotu zamówienia:

- roboty rozbiórkowe – nawierzchni betonowych placu,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni betonowej placu,

- wykonanie skarp z ułożeniem płyt betonowych MEBA

- ułożenie zapór betonowych drogowych na placu betonowym.

  - Nazwa i kod Przedmiotu opracowania:

KOD CPV:

45000000-7

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane,

45110000-1

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

45233200-1

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45233142-6

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg,

45231400-9

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45310000-3

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

45316100-6

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej – roboty budowlane:

Przedmiotem specyfikacji są minimalne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z :

- roboty rozbiórkowe – nawierzchni betonowych placu (podkłady betonowe kolejowe),

- roboty ziemne – korytowanie placu z wywozem urobku,

- wykonanie nawierzchni betonowej placu na podsypce tłuczniowej,

- wykonanie skarp z ułożeniem płyt betonowych MEBA,

- ułożenie zapór betonowych drogowych na placu betonowym,

- utylizacją materiałów z rozbiórki.

1.2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej – roboty elektryczne:

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą oświetlenia zewnętrznego w m. Wędrzyn. Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych  dotyczących  wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  w ramach naprawy obwodnicy oświetleniowej.

Zakres robót obejmuje:

- Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

– demontaż opraw – 2 szt.

– demontaż słupów – 2 szt.

- Roboty budowlane i elektryczne:

- wykonanie wykopów pod kabel,

- ułożenie kabla w gotowych wykopach,

- montaż – ustawienie 2  słupów oświetleniowych wraz z osprzętem (wysięgniki , lampy),

- wykonanie pomiarów elektrycznych.

  - Informacje o terenie robót:

Na terenie robót przekazanym na podstawie „protokołu przekazania terenu robót”, wykonawca powinien zorganizować i wydzielić:

- miejsce w którym składowane będą  materiały do zabudowania,

- teren postoju urządzeń technicznych oraz sprzętu do wykonania prowadzonych robót.

  - Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót, określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Wykonawca przy podpisywaniu umowy jest zobowiązany dostarczyć wykaz imienny osób i w zakresie sprzętu (pojazdów) przewidzianych do realizacji zamówienia celem wydania przepustek umożliwiających wejście i wjazdy na tereny zamknięte.

Dowódca jednostki wojskowej przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na ich terenie oraz określą zasady poruszania się pracowników na terenach prowadzonych robót. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości w których posiadanie weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

    - Przyjęte rozwiązania techniczne:

Roboty budowlane:

Przed przystąpieniem do naprawy placu należy wykonać roboty rozbiórkowe tzn. – rozebrać podbudowę placu z podkładów betonowych kolejowych.

W części placu należy wykonać mechaniczne  korytowanie. Urobek z korytowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora (pobocze drogi betonowej). Warstwa odsączająca w korycie drogi  gr. 10 cm z piasku. Podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm) – minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy  po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła projektowaną grubość. Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna gr. 12 cm po zagęszczeniu z betonu klasy B15. Nawierzchnia betonowa – warstwa górna po zagęszczeniu 13 cm z betonu klasy B 25.

Na placu betonowym ułożyć wg rysunku (obrzeża placu betonowego) bariery betonowe  BPPS U 14  jednostronne l- 2000.

Nawierzchnię placu wykonać ze spadkiem około 1,5 % do środka placu w kierunku bramy wjazdowej.

Po stronie zewnętrznej drogi wykonać pobocze o nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 10 cm i szerokości 50 cm.

Na skarpie ułożyć w pozycji pochyłej płyty betonowe Polbruk ażurowe gr. 8 cm o wymiarach 40*60 cm.

Po wykonaniu robót wykonać pomiary geodezyjne z wykonaniem mapki.

Roboty przygotowawcze i elektryczne:

Przed przystąpieniem do realizacji zadania  wykonać demontaż istniejących słupów oświetlenia zewnętrznego. Należy odkopać istniejący kabel zasilający słupy przed płotem  w celu podłączenia go do nowo wykonanej linii kablowej.  Istniejące kable będące poza płotem nie będą demontowane. Demontaż dotyczy tylko słupów.

Pomiędzy słupami należy  położyć kabel zasilający typu YAKYżo 4x25mm2.  Kable należy układać w rowach kablowych prowadzonych wg uzgodnień z Zamawiającym.                                                                   Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia będzie możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.       Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ( 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych z rur DVK-75. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Istniejące betonowe słupy oświetleniowe należy zdemontować i zutylizować, oprawy należy przekazać do magazynu Zamawiającego. Zasilający je kabel należy wypiąć i zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem pod napięcie. Zamontować słupy oświetleniowe stalowe okrągłe ocynkowane typu SO9/3  na fundamentach F-150/200. Słupy  wyposażyć w wysięgniki pojedyncze oraz tabliczki bezpiecznikowe słupowe.  Dopuszcza się zastosowanie innych słupów stalowych ośmiokątnych stożkowych ocynkowanych o grubości ścianki minimum 3,0 mm, na fundamentach  zgodnie z zaleceniami producenta słupów.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. Podczas podnoszenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcane i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej fundamenty przed montażem należy zabezpieczyć preparatem asfaltowym typu Abizol lub podobnym.

Na słupach należy zamontować oprawy LED 70W – Micoled  ulica wyposażone w dwa źródła światła  - Citizen  barwa światła neutralna biała 4000K-  strumień świetlny źródła min. 10220 lm, źródło światła  2x CITIZAN COB CLLO42    stopień ochrony minimum  IP 66 lub inne o  równoważnych parametrach.  Zasilane opraw  wykonać przewodem YDY  3×2,5mm2 osobno do każdej oprawy i  każdego źródła osobno. Oprawy należy zabezpieczyć wkładkami w tabliczkach słupowych. Słupy należy oznakować poszczególnymi obwodami.

Po zakończeniu robót instalacyjnych  należy wykonać  pomiary instalacji elektrycznej            ( rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej,  instalacji uziomowej).

Pomiary i badania należy wykonać zgodnie z n/w normami;                                                               - PN – HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie odbiorcze.

Protokoły z pomiarów muszą zawierać:

- Nazwę firmy wykonującej  pomiary oraz numer protokołu,

- Nazwę badanego urządzenia , jego dane znamionowe i typ układu sieciowego.

- Miejsce badanego urządzenia,

- Datę wykonania badań,

- Rodzaj i zakres wykonanych pomiarów,

- Nazwiska osób wykonujących pomiary i rodzaj i nr posiadanych uprawnień,

- Dane o warunkach przeprowadzanych pomiarów,

- Spis użytych przyrządów i ich numery,

- Szkice rozmieszczenia  badanych urządzeń , uziomów i obwodów , lub inny sposób  jednoznacznej identyfikacji  elementów badanej instalacji ,

- Tabelaryczne zestawienie wyników  badań i ich ocenę,

- Uwagi i zalecenia wynikające  z pomiarów,

- Zalecane terminy kolejnych badań okresowych (o ile winny być inne niż w instrukcji),

- Wnioski końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz załączonym rysunkiem.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w

szczególności przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody

wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub

publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

    - Ochrona środowiska:

- Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

- Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym 
w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

- Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego 
i metali kolorowych.

- Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

- przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

- stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

- każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce.

- maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników.

- w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomią pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

- miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

- przekazać  koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,

Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.

Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy:

- współpraca ze służbami BHP Stron,

- rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń
w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

- ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu  ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

- zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

- niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

- kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.

Do uprawnień Koordynatora  należy:

  - przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

  - wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

  - występowania do osób kierujących pracownikami  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

  - niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 
i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - wnioskowanie do Stron  o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

    - Przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 3/2014. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną  i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować  o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

    - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich występowania) ( nie dotyczy.

    - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

- instruktażu  ogólnego ,

- instruktażu  stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie podstawowe,

- informacja ppoż.

Kierownik robót powinien:

- dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

- codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.

W aktach robót  powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy  przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

    - Zaplecze socjalne:

Zamawiający umożliwi odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz urządzeń służących odprowadzeniu ścieków na terenach prowadzonych robót budowlanych.

    - Zabezpieczenie terenu  robót:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  znaki ostrzegawcze nt. prowadzonych robót i stref bezpieczeństwa winny być wyznaczone drogi przejazdu i przejścia do miejsca pracy.

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

  - Ustalenia w zakresie technicznych rozwiązań:

Użytkownik:

- umożliwi dostęp do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym przez wykonawcę na czas wykonywania naprawy pomieszczeń  w godzinach służbowych  od 7.00-15.00 od poniedziałku do  piątku z wyłączeniem sobót wolnych i niedziel.

Wykonawca:

- zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich nakazów obowiązujących na terenie jednostki, przestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakazu używania otwartego ognia, zakazu wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych  bez pisemnego pozwolenia,

- posiada możliwość  wykonywania  robót  demontażowo – montażowych  w godzinach od 7.00 -15.00  od poniedziałku do  piątku   z wyłączeniem sobót wolnych i niedziel.

- w przypadku zasilania sprzętu przez agregat prądotwórczy  z zachowaniem zasad    bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących na terenie jednostki.

- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI:

Wyroby budowlane, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów nowych,  odpowiadających wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczególnych. Do wyrobów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć właściwy dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie (ważny certyfikat lub deklarację zgodności) określony w ustawie z dn. 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych.

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta

dotyczących stosowania wyrobu.

Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru właściwemu inspektorowi nadzoru wskazanemu w umowie,  wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub zainstalowania przed ich wbudowaniem, w ramach odbioru częściowego robót. Wyroby zakwestionowane przez inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu wykonywanych robót. Odbiory wyrobów budowlanych dokumentowane będą wpisem do dziennika robót budowlanych lub protokołem odbioru częściowego robót. 	Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Wykonawca przystępując realizacji robót ujętych w niniejszej specyfikacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy musi być sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami określonymi  w prawie o ruchu drogowym oraz BHP.  Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone  przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty  naprawcze obejmują roboty w zakresie określonym w pkt. 1.4.1. Roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Wyroby budowlane  przeznaczone do wykonania robót winny spełniać warunki określające użycie ich do wykonania robot zawartych w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie dodatkowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym na roboczo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Polskimi Normami,

sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając zatrudniony personel oraz zaopatrzenie.

- OBMIAR ROBÓT:

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty  które  podlegają następującym odbiorom:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- ostatecznemu (końcowemu),

- pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami  zawartej umowy na wykonanie robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dziennik robót,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - protokoły przekwalifikowania, dowody materiałowe na przekazanie zdemontowanych elementów stalowych  do odpowiedniego magazynu WOG,

  - dokumenty z  utylizacji materiałów zdemontowanych (papa, gruz. itd.).

- ROZLICZENIE ROBÓT:

Na podstawie faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, BHP, ppoż., sztuką budowlaną a w szczególności:

-    Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r.

- PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo. Terminy ogólne”

Wymagania ogólne wynikające z prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych

Wykonywanie robót elektrycznych zgodnie z wymogami, Prawa Energetycznego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności zatrudnienie pracowników  posiadających niezbędne wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia  grupy 1 oraz przestrzeganie zasad określonych w niżej wymienionych aktach normatywnych:

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Telefon kontaktowy dotyczący rozwiązań technicznych na wykonanie w/w zadań:

Kier. TUN 45 WOG Wędrzyn  mgr inż. Marek RASZKA  tel. – 261676115; kom. – 785907276.

Zastępca kierownika Infrastruktury Henryk STEIN tel. 261 676. 294

Sporządził:

technik Roman IWANICKI