Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest szacowanie wartości zamówienia w zakresie wykonania prac badawczych wraz z opracowaniem raportu umożliwiającym zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie.

Termin realizacji:

- etap I – prace badawcze w tym badania laboratoryjne - 6 miesięcy,

- etap II – opracowanie raportu z wykonanych prac i badań - 2 miesiące.

Ogólne dane dot. zrekultywowanego składowiska:

1. Powierzchnia składowiska ok. 7,40 ha,

2. Okres składowania odpadów odbywał się w latach 1970-1984,

3. Na składowisko wywożone były odpady komunalne i odpady przemysłowe z  funkcjonujących w tamtych latach zakładów przemysłowych na terenie miasta Krosna,

4. Składowisko zostało zamknięte z początkiem lat 90-tych,

5. Brak jest szczegółowych danych dot. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zakres prac obejmuje:

1. Badania geofizyczne

2. Wykonanie  otworów badawczych (20 szt) wraz z o próbowaniem  odpadów, wód wypełniających odpady, wód podziemnych PPW oraz gleby i ziemi

3. Geodezyjne określenie rzędnych powierzchni terenu dla wykonanych otworów badawczych

4. Badania laboratoryjne odpadów ( 12 próbek )

5. Badania laboratoryjne wód wypełniających odpady ( 7 próbek )

6. Badania laboratoryjne wód podziemnych PPW ( 5 próbek )

7. Badania gleby i ziemi ( substancje powodujące ryzyko i wodoprzepuszczalność 34 próbki )

8. Badania współczynnika „k” dla warstwy glin w dnie składowiska ( 12 próbek )

9. Analiza terenu po kątem obecności metanu w powietrzu glebowym

10. Wykonanie pomiarów  na głębokości  od 0,5 do 2,0 m  metodą sondowania w celu określenia składu gazu składowiskowego ( 40  punktów )

11. Opracowanie projektu i programu ewentualnego monitoringu gazowego

12. Opracowanie raportu  z wykonanych prac i badań ujmujące wytyczne dla  bezpiecznego użytkowania terenu po zrekultywowanym składowisku

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami BHP,

- wykonania prac zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji,

- uporządkowania miejsca po przeprowadzeniu prac,

- terminowego wykonania zadania.