Załącznik nr 1a do SWZ Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, symbol producenta, rok produkcji ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputery stacjonarne | Szt/20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komputery przenośne | Szt/7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monitory | Szt/25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Myszy komputerowe | Szt/50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klawiatury komputerowe | Szt/50 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Komputery stacjonarne

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
|  | Wydajność obliczeniowa Procesora. | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark, według danych ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wynik min 7000 pkt Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego. |  |
|  | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 8 GB DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do 16 GB, jeden wolny slot |  |
|  | Parametry pamięci masowej | min. 256 GB SSD |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0 OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7 GB - Obsługująca rozdzielczości: 3840x2160 @ 60Hz – cyfrowo 2560x1600 @ 60Hz – cyfrowo 4096x1200 @ 60Hz – cyfrowo 1920x1200 @ 60Hz – cyfrowo oraz analogowo |  |
|  | Karta dźwiękowa | min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2Watt w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. |  |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu small from factor, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, fabrycznie zamontowane gumowe stopki dla orientacji pionowej i poziomej zapobiegające ślizganiu się obudowy i rysowania lakieru. Z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu wyposażona w min 2 kieszenie 1 szt 5,25” zewnętrzne typu slim i 1 kieszeń 3,5” wewnętrznie. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” Suma wymiaru obudowy nie powinna przekraczać 70 cm, waga maksymalnie 6kg. Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu przemiennego i efektywności min. 90% przy obciążaniu i zasilacza na poziomie 50% oraz efektywności min. 87% przy obciążaniu zasilacza na poziomie 100% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami z możliwością odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracującym z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złaczy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kntrolera video - uszkodzenie dysku twardego - awarie BIOS-u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzanym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: - sprawdzanie Master Boot Records na gotowość uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego. - test procesora (min. cache) - test pamięci - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnego komputera wraz z jego datą wyprodukowania - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięci RAM - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymania zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zamiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0, 3.0 - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne i odwrotnie - tylko porty na panelu przednim - tylko porty na panelu tylnym |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO9296 w pozycji obserwatora w pozycji obserwatora wynosząca maksymalnie 19dB |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny min Windows 10 Professional Wbudowane porty parametry minimalne: - 1x Display Port oraz 1x HDMI lub 1x VGA oraz 1 x DisplayPort lub 1x VGA oraz 1x DisplayPort -8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym 2 porty min USB 3.0, 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i min 6 portów na tylnym panelu w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu oraz na panelu tylnym -karta sieciowa 10/100/1000 Mbit Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) PXE 2.1 -płyta główna zaprojektowana oraz wyprodukowana na zlecenie producenta komputera trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia – wyposażona w (parametry minimalne): - 1 złącze PCI Express x 16 - 1 złącze PCIe x1 - 2 złącza DIMM z obsługą do min 16 GB pamięci RAM |  |
|  | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE,RoH WEEE | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu świadczona przez wykonawcę na miejscu u klienta z czasem reakcji do 4 godzin oraz czasem naprawy do 5 dni roboczych. | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

Komputery przenośne

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ Urządzenia | Komputer przenośny. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. |  |
| 2. | Obudowa | -Wykonana z tworzyw sztucznych, -górna pokrywa ochronna matrycy musi być wykonana z materiałów matowych o niejednolitej (chropowatej) powierzchni – minimalizująca śladów palców oraz ew. śladów uszkodzeń (wytarć) wynikających z normalnego użytkowania produktu; |  |
| 3. | Ekran | -matryca TFT 15” z podświetleniem w technologii LED; -rozdzielczość FHD 1920x1080 -jasność 250nitów, kontrast 500:1; -Kąt otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni -Ekran matowy; -Parametry potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera; |  |
| 4. | Wymiary obudowy | Wymiary wg ogólnodostępnej specyfikacji producenta komputera : 360 mm x 236 mm x 20 mm |  |
| 5. | Waga | Waga typowa według ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera – maksimum 1,7kg; |  |
| 6. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - Ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia hasła Administratora Możliwość ustawienia hasła dysku twardego Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej. Możliwość zamiany przycisku uruchamiającego funkcje „Fn” z klawiszem „Ctrl” Możliwość Wyłączania/Włączania: wirtualizacji z poziomu BIOS, karty sieciowej |  |
| 7. | Zintegrowany system diagnostyczny | Udostępniony przez producenta komputera narzędzie do diagnostyki komputera. Narzędzie musi umożliwiać start z poziomu boot komputera z zewnętrznego nośnika USB. |  |
| 8. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta oferowanego komputera lub na jego zlecenie, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego modelu urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej. |  |
| 9. | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86. Punktacja procesora na poziomie wydajności liczonej w punktach równa lub wyższa procesorowi Intel Core i3-1215U na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
| 10. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8 GB 3200 MHz; Z możliwością rozbudowy do 16GB, jeden slot wolny |  |
| 11. | Wbudowana pamięć masowa | -Wbudowany fabrycznie dysk M.2 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe -Wolny slot do rozbudowy o drugi dysk 2,5” |  |
| 12. | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
| 13. | Multimedia | -Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; -Trwale wbudowane w obudowie komputera: głośniki Dolby Audio lub Harman Kardon lub równowążne (Stereo min. 2x1,5W), port słuchawek i mikrofonu typu COMBO, kamera video 720p z wbudowaną fabrycznie mechaniczną zasłoną obiektywu, dwa mikrofony wbudowane w obudowę ekranu komputera; -Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute); |  |
| 14. | Zintegrowane w obudowie interfejsy komunikacyjne | -dedykowane złącze ładowania komputera; -minimum 2x USB 3.2 w tym minimum 1 złącze w standardzie USB-C (wspierające PowerDelivery, przesyłanie danych oraz DisplayPort 1.2); -minimum 1x USB 2.0; -Złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO; -HDMI min. 1.4b, -zintegrowany port RJ-45 (nie dopuszcza się adapterów, kart zewnętrznych, itp) -oferowany model komputera w oferowanej konfiguracji bez stacji dokującej musi obsługiwać ekran zewnętrzny o rozdzielczości minimalnej 3840x2160; |  |
| 15. | Karta sieciowa WLAN | -Wbudowana karta sieciowa WLAN, pracująca w standardzie AC; -Bluetooth 5.0; |  |
| 16. | Klawiatura i urządzenia wskazujące | - Klawiatura odporna na zalanie cieczą (potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera), układ US, wyposażona w klawisze funkcyjne w górnym rzędzie oraz klawiaturę numeryczną; -przycisk włączania komputera musi znajdować się poza obrysem klawiatury, celem uniknięcia przypadkowego naciśnięcia – nie dopuszcza się umiejscowienia przycisku włączania np. w górnym rzędzie klawiatury, w dowolnym miejscu; -wbudowany touchpad (multi-touch, PTP); |  |
| 17. | Bezpieczeństwo | -Zintegrowany TPM 2.0 (Sprzętowy – dopuszcza się zintegrowany w chipset komputera, lub dedykowany układ sprzętowy, nie dopuszcza się innych rozwiązań np. software); - Slot typu Kensington (Komputery wyposażone w złącze Noble Lock lub podobne - muszą zostać zaoferowane z certyfikowanym przez Kensington i kompatybilnym adapterem ze złącza Noble Lock do złącza Kensington); -Mechaniczna zasłona kamery wbudowana trwale w ekran komputera na etapie produkcji (nie dopuszcza się elementów instalowanych poprodukcyjnie, naklejanych itp.); - Dysk systemowy zawierający funkcję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii; |  |
| 18. | Bateria | -Minimum 38Wh; -Czas pracy wg testu MobileMark 2018 – minimum 5 h (potwierdzony w ogólnodostępnej dokumentacji producenta lub wymaga się dołączania testu dla oferowanego komputera) -Dedykowana dioda pozwalająca na optyczną weryfikację ładowania baterii komoputera przy zamkniętej pokrywie; -System szybkiego ładowania baterii – minimum 80% w ciągu 60 minut; |  |
| 19. | System Operacyjny, certyfikowane systemy | Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64 bit; |  |
| 20. | Oprogramowanie zintegrowane | -Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |  |
| 21. | Certyfikaty -ISO 9001 -ISO 14001 -ISO 50001 Komputer musi spełniać następujące normy: -ENERGY STAR 8.0 -Ochronę oczu TÜV Low Blue Light -Deklaracja zgodności CE - kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych jednostki -Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w pozycji operatora w trybie pracy (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB | TAK ( w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań) |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy -Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera -Infolinia techniczna (wsparcia technicznego) producenta oferowanego komputera - dedykowana do rozwiązywania problemów technicznych dotyczących sprzętu i dostarczonego ze sprzętem oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web oraz chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00 w języku polskim - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń - Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta; - w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym -Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta jedynie poprzez podanie numeru seryjnego komputera; | Min. 12 m-cy ( w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań) |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

Monitor

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość | Min. FHD (1980x1080) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Min. 75 Hz |  |
|  | Przekątna ekranu | Min. 21,5 cale |  |
|  | Podświetlenie | Min. WLED |  |
|  | Rodzaj panelu | Min. VA |  |
|  | Proporcje obrazu | 16:9 |  |
|  | Kolory ekranu | Min. 16,7 mln kolorów |  |
|  | Kolory panelu w bitach | Min. 8 bit |  |
|  | Pokrycie sRGB (%) | Min. 98 % |  |
|  | Pokrycie Adobe RGB (%) | Min. 77 % |  |
|  | Pokrycie NTSC (%) | Min. 73% |  |
|  | Wielkość piksela | Maks. 0,2745 |  |
|  | Częstotliwość skanowania | Min. 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |  |
|  | Czas reakcji | Min. 4 ms |  |
|  | Kontrast (statyczny) | Min. 3000:1 |  |
|  | Kontrast (dynamiczny) | Min. 20 mln:1 |  |
|  | Jasność | Min. 250 cd/m2 |  |
|  | Kąty widzenia poziom/pion | Min. 178/178 stopni |  |
|  | Matryca o wytrzymałości | Min. 3H |  |
|  | standard VESA | 100 x 100 |  |
|  | Pochylenie | Min. -5/21.5 stopni |  |
|  | Wyjście audio | Min. Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |  |
| 23. | Złącza | Min. 1xVGA, 1xHDMI wersja1.4 |  |
| 24. | Kable w zestawie | Kabel zasilający 1,8m oraz kabel HDMI 1,8m |  |
| 25. | Pobór prądu | Włączony maksymalnie 20 watt, tryb gotowości maksymalnie 0,3 watt |  |
| 26. | Certyfikaty | TUV-GS, CE, EAC, zgodność z Rohs, zgodność Reach |  |
| 27. | Typ Ramki | Bezramkowy |  |
| 28. | Funkcje | Min. Flicker-free, Technologia Blue Light, Blokada bezpieczeństwa Kensington |  |
| PARAMETRY | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu |  |

Klawiatury

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klawiatura | Pełnowymiarowa, odporna na zalanie |  |  |
| 2. | Klawiatura numeryczna | Min 10 klawiszy |  |  |
| 3. | Typ klawiszy: | Głęboko profilowe |  |  |
| 4. | Wskaźniki LED | Min. Num Lock, Caps Lock |  |  |
| 5. | Przybliżona ilość naciśnięć klawisza | Min 10 milionów |  |  |
| 6. | Wymiary | Wysokość maksymalnie 156mm, głębokość maksymalnie 24 mm, szerokość maksymalnie 451mm |  |  |
| 7. | Waga | Maksymalnie 551 gramów |  |  |
| 8. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Min Windows 7, 8, 8.1, 10 |  |  |
| Myszy |
| 1. | Orientacja | Dla prawo i lewo ręcznych |  |  |
| 2. | Sposób podłączenia | przewodowy |  |  |
| 3. | Interfejs | USB |  |  |
| 4. | Ilość przycisków | Min 3 oraz pokrętło |  |  |
| 5. | Czułość | Min 800 dpi |  |  |
| 6. | interfejsy | 1x USB typ A – 4 piny |  |  |
| 7. | Kabel | Min 1,8 metra |  |  |
| 8. | Wymiary | Szerokość min 6,17 cm, głębokość min. 11,3 cm, wysokość min. 3,84 cm |  |  |
| 9. | Waga | Maksymalnie 85 ram |  |  |
| 10. | Kolor | Czarny |  |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji | Min. 12 m-cy |  |

______________________

(Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne

zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)