Wymagania techniczne dla analizatora morfologii kryształów

System analizy obrazu z jednostką sterującą umożliwiający sprzężenie z analizatorem wielkości cząstek wykorzystującym do pomiaru kształtu i wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej, wraz z akcesoriami
i komputerem.

Układ do wizualizacji cząstek (system analizy obrazu)

- Pomiar kształtu i wielkości losowo zorientowanych cząstek metodą dynamicznej analizy obrazu

- Pomiar jednoczesny z jednostką dyfrakcji laserowej prowadzony w dyspersji cieczowej

- Pełna zgodność pracy z analizatorem jednoczesny pomiar, tej samej próbki, wspólny obieg cieczy

- Kompatybilność z posiadanym przez Użytkownika analizatorem Malvern Mastersizer 3000 poprzez bezpośrednie połączenie obiegu cieczy z próbką między celami pomiarowymi obu urządzeń. Jednoczesny pomiar tej samej próbki na obydwu urządzeniach

- Zakres pomiarowy: 10 - 800 µm,

- Rozmiar piksela: 2,2 µm,

- Jedno źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa,

- Kamera z matrycą CCD o rozdzielczości 5 Mpix o maksymalnej szybkości rejestracji obrazu – do 127 klatek na sekundę,

- Szybkość zbierania danych przy 5 Mpix – 14 klatek na sekundę, Typowy czas pojedynczego pomiaru – mniej niż 60 sekund,

- Możliwość stosowania cieczy innych niż woda (alkohole, węglowodory, oleje, parafiny itp.)

- Przepływ cieczy z próbką w zamkniętym obwodzie, wspólnym z układem dyspergującym systemu dyfrakcji laserowej,

Oprogramowanie

- Oprogramowanie obsługujące analizator pracuje w środowisku Windows i obsługuje wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania

- Tworzenie rozkładów wielkości cząstek w postaci histogramów w udziałach objętościowych, po polu powierzchni, ilościowych oraz zliczanie cząstek

- Możliwość drukowania raportów, w tym wykres korelacyjny (scattergram)

- Możliwość obróbki danych bez podłączenia komputera z analizatorem (praca w trybie off-line)

- Możliwość korelacji z metodą sitową

- Dostępne modele: koła, elipsy, prostokąta, włókna, wielościanu, nieprzeźroczystość

- Możliwość ponownej analizy zmierzonej próbki przy innych ustawieniach

- Możliwość modernizacji kamery do lepszej wersji w przyszłości

- Łatwy dostęp do wyczyszczenia optyki bez użycia narzędzi

- Licencja wielostanowiskowa oprogramowania w obrębie organizacji

- Dostępna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem iOS

Inne

- Analizator fabrycznie nowy i nieużywany,

- Instruktaż rozruchowy

- Szkolenie aplikacyjne w języku polskim dla maksymalnie 5 osób, w siedzibie Zamawiającego

- Instalacja wykonywana przez serwis mówiący po polsku

- Instrukcja w języku polskim lub angielskim

- Gwarancja 24 miesiące

Komputer o cechach co najmniej jak wymienione lub lepszy:

Rekomendowana specyfikacja komputera:

Procesor: Intel Core i5 Processor (lub równoważny)

Pamięć: 8 GB

Dysk twardy: co najmniej 500 GB

Napęd płyt przenośnych: CD-ROM lub DVD +/- RW

Rozdzielczość ekranu: minimum Full HD

Monitor co najmniej 21” Full HD

Łączność: 1 port USB 2.0 lub USB 3.0

System operacyjny: Windows 10