1.1: 	Stentgraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych.

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE | TAK |  |
| 3 | Powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK |  |
| 4 | Długość zestawu wprowadzającego 75 cm lub 120 cm | TAK |  |
| 5 | Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F | TAK |  |
| 6 | Prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” | TAK |  |
| 7 | Cieniujące markery na systemie dostarczania | TAK |  |
| 8 | Możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy | TAK |  |
| 9 | Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK |  |
| 10 | Długości od 2.5 do 10 cm, średnice od 5 do 13 mm | TAK |  |
| 11 | Długość 15 cm, średnice od 5 do 10 mm | TAK |  |

1.2: 	Stentgraft stalowy montowany na balonie

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft wykonany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytych materiałem PTFE | TAK |  |
| 2 | Powierzchnia wewnętrzna z powłoką heaprynową | TAK |  |
| 3 | Stantgraft umieszczony na cewniku balonowym | TAK |  |
| 4 | Długość zestawu wprowadzającego: 135 cm | TAK |  |
| 5 | Średnica nominalna mm - średnica maksymalna mm: 5-8, 6-8, 7-11, 8-11, 8-16, 9-13, 10-13, 11-16 | TAK |  |
| 6 | Długość od 15 do 79 mm | TAK |  |
| 7 | Średnica zestawu wprowadzającego: 7 lub 8 Fr | TAK |  |

1.3: 	Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania | TAK |  |
| 2 | Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej | TAK |  |
| 3 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE | TAK |  |
| 4 | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | TAK |  |
| 5 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 6 | Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | TAK |  |
| 8 | Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków | TAK |  |
| 9 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 10 | Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr | TAK |  |
| 11 | Zestaw składający się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki. | TAK |  |
| 12 | Możliwość zamiany na stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 13 | Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej | TAK |  |
| 14 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK |  |
| 15 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 16 | Dwuetapowy system rozprężania głównego ramienia stentgraftu | TAK |  |
| 17 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 18 | Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrzne | TAK |  |
| 19 | W skład zestawu wchodzą komponent do tętnicy biodrowej wspólnej/zewnętrznej, komponent fo tętnicy biodrowej wewnętrznej, koszule wprowadzające, dwa sztywne prowadniki oraz balon do modelowania stentgraftu. | TAK |  |

1.4: 	Stentgraft piersiowy z możliwością doginania do krzywizny łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu | TAK |  |
| 2 | Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości | TAK |  |
| 3 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej | TAK |  |
| 4 | Etapowy system uwalniania z możliwością zagięcia stentgraftu | TAK |  |
| 5 | System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr | TAK |  |
| 6 | Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm | TAK |  |
| 7 | Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm | TAK |  |
| 8 | Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty | TAK |  |
| 9 | W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym | TAK |  |

1.5: Ekstender aortalny/biodrowy

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z materiału ePTFE oraz drutu nitinilowego | TAK |  |
| 2 | Bezszwowe łączenie szkieletu ekstendera z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 3 | Szeroki zakres rozmiarów: ekstender aortalny – średnice aorty od 19 do 32 mm, długości od 3,3 cm do 4,5 cm ekstender biodrowy – średnice tętnicy od 8 do 27 mm, długości od 7 cm do 14 cm | TAK |  |
| 4 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 5 | Profil zestawu wprowadzającego od 12 do 18 Fr | TAK |  |
| 6 | W zestawie koszulka wprowadzająca. | TAK |  |

2.1: Mikrocewnik

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażony w elastyczną część dystalną | TAK |  |
| 2 | Zewnętrzna powłoka hydrofilna na 80 cm dystalnych cewnika | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzne pokrycie szaftu PTFE | TAK |  |
| 4 | Szaft wykonany z Pebaxu i Nylonu 12 | TAK |  |
| 5 | Szaft zbrojony: oplotem wolframowym dla rozmiaru (2.9F/2.0F); oplotem wolframowo stalowym dla rozmiaru (2.8F/1.7F) | TAK |  |
| 6 | Marker cieniujący platynowo – irydowy, 0,6 mm proksymalnie od tipa | TAK |  |
| 7 | Na proksymalnym końcu znajduje się standardowy adapter Luer | TAK |  |
| 8 | Proksymalna średnica 2,8 F; 2,9 F | TAK |  |
| 9 | Dystalna średnica 1,7F; 2,0F | TAK |  |
| 10 | Średnica wewnętrzna cewnika: 0.016" (0.40 mm); 0.020" (0.50 mm) | TAK |  |
| 11 | Długość użytkowa szaftu: 110 cm (43"); 130 cm (51"); 150 cm (59") | TAK |  |
| 12 | Kształt końcówki: 45°, Swan Neck; Straight | TAK |  |
| 13 | Maksymalny rozmiar kompatybilnego prowadnika 0.014" (0.36 mm); 0.018" (0.46 mm) | TAK |  |
| 14 | Minimalna wewnętrzna średnica cewnika prowadzącego: 0.040" (1.02 mm); 0.042" (1.07 mm) | TAK |  |
| 15 | Kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci mikrosfer ≤500 µm lub ≤700 µm | TAK |  |
| 16 | Kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci cząstek ≤500 µm lub ≤710 µm | TAK |  |
| 17 | Kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci spiral 0,014” (0,36 mm) lub 0,018” (0,46 mm) | TAK |  |
| 18 | Chemokompatybilny z substancjami: Ethanol, Lipiodol, DMSO (Dimethyl Sulfoxide), Cisplatin, Doxorubicin, Irinotecan, Cyanoacrylate | TAK |  |
| 19 | Mikrocewnik przeznaczony do obwodowych i wieńcowych naczyń krwionośnych (nie mózgowych) | TAK |  |
| 20 | Ciśnienie wstrzyknięć 800 psi | TAK |  |
| 21 | W zestawie mają znajdować się następujące elementy: narzędzie do prostowania końcówki (stal nierdzewna 330), 2 Strzykawki 3 ml z męską złączką Luer | TAK |  |
| 22 | Przeznaczony do naczyń obwodowych i wieńcowych | TAK |  |

2.2: Prowadnik do CTO

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do naczyń obwodowych zarówno do ATK i BTK | TAK |  |
| 2 | Średnica 0,014” (0,36 mm), Średnica 0,018” (0,46 mm) | TAK |  |
| 3 | Prowadniki wykonane ze stali 316L | TAK |  |
| 4 | Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów | TAK |  |
| 5 | Przeniesienie obrotu 1:1 | TAK |  |
| 6 | Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami | TAK |  |
| 7 | Różna sztywność końcówek w zakresie od 3,0 - 12,0 g | TAK |  |
| 8 | Różna długość końcówek cieniujących od 3 cm (platyna)- 15 cm | TAK |  |
| 9 | Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1 mm | TAK |  |
| 10 | Pokrycie hydrofilne na oplocie | TAK |  |
| 11 | Dostępne długości: 200 cm, 235 cm i 300 cm | TAK |  |

2.3: Prowadnik do PTA

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do naczyń obwodowych głównie ATK | TAK |  |
| 2 | Dedykowany do pracy techniką pętli | TAK |  |
| 3 | Rdzeń o zmniejszonej średnicy w dystalnym odcinku w celu ułatwienia tworzenia pętli | TK |  |
| 4 | Średnica 0,018” (0,46 mm) | TAK |  |
| 5 | Prowadniki wykonane ze stali 316L | TAK |  |
| 6 | Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów | TAK |  |
| 7 | Przeniesienie obrotu 1:1 | TAK |  |
| 8 | Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami | TAK |  |
| 9 | Sztywność końcówki 3,0 g | TAK |  |
| 10 | Końcówka cieniująca 4,5 cm (platyna) | TAK |  |
| 11 | Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1 mm | TAK |  |
| 12 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 10 cm | TAK |  |
| 13 | Polimerowy płaszcz na dystalnych 10 cm | TAK |  |
| 14 | Długość oplotu: 4,5 cm | TAK |  |
| 15 | Część proksymalna szaftu pokryta PTFE | TAK |  |
| 16 | Dostępne długości: 190 cm, 235 cm i 300 cm | TAK |  |

3.1: Spirala okluzyjna

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platynowa spirala 3D | TAK |  |
| 2 | Średnica pierwotna 0,020” | TAK |  |
| 3 | Spirala dwuczęściowa: część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka) | TAK |  |
| 4 | Dostępne długości: 30, 50, 60 cm | TAK |  |
| 5 | Dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3.25 do 8 mm. | TAK |  |
| 6 | Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | TAK |  |

3.2: Spirala embolizacyjna

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platynowa spirala odczepiana mechanicznie | TAK |  |
| 2 | Pierwotna średnica spirali - 0,020” | TAK |  |
| 3 | Dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim | TAK |  |
| 4 | Dostępne długości: w wersji standardowej od 5do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm | TAK |  |
| 5 | Spirale otwierające się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka) | TAK |  |
| 6 | Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | TAK |  |
| 7 | Spirale sinusoidalne o co najmniej czterech długościach 15, 30, 45 lub 60cm | TAK |  |

3.3: Mikrocewnik

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica: wewnętrzna 025”; zewnętrzna 2,6F | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm | TAK |  |
| 3 | Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie | TAK |  |
| 4 | Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni | TAK |  |

3.4: Urządzenie do odczepiania spiral

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010" | TAK |  |
| 2 | Dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | TAK |  |

4: Stentgraft do leczenia patologii łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft piersiowy personalizowany (custom made), produkowany na zamówienie dla konkretnego pacjenta. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft 3 elementowy (main body + 2 odnogi do naczyń dogłowowych). | TAK |  |
| 3 | Stentgraft 4 elementowy (main body + 3 odnogi do naczyń dogłowowych). | TAK |  |
| 4 | Rusztowanie z elekrtopolerowanego nitinolu, powleczone poliestrem. | TAK |  |
| 5 | Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem. | TAK |  |
| 6 | Stentgraft główny (main body) spakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna elastyczna, posiadający dwa tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Tunele wyposażone w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu. | TAK |  |
| 8 | Proksymalny koniec stentgraftu uwalniany po rozprężeniu całego stentgraftu. | TAK |  |
| 9 | Zakres średnic korpusu głównego stentgraftu 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu 270 mm. | TAK |  |
| 10 | Radiocieniujące znaczniki na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego. | TAK |  |
| 11 | Realizacja zamówienia wraz z dostawą stentgraftu w terminie 35 dni od daty złożenia zamówienia przez SPSK-2. | TAK |  |
| 12 | Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC. | TAK |  |

5: Stentgraft do leczenia patologii łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej | TAK |  |
| 3 | Projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie | TAK |  |
| 4 | Czas dostawy maksymalnie do 30 dni roboczych od złożenia zamówienia przez SPSK-2. | TAK |  |
| 5 | Stentgraft posiadający oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera E. | TAK |  |
| 6 | w zależności od anatomii pacjenta możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: | TAK |  |
| a | rękawka uszczelniającego umieszczonego wewnątrz stentgraftu /inerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-18 mm | TAK |  |
| b | rękawka uszczelniającego umieszczonego na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnica6-10 mm, dł. 15 mm | TAK |  |
| c | otworu wzmocnionego/ fenestry/-średnica 6-12 mm | TAK |  |
| d | podcięcia /scalopu | TAK |  |
| 7 | Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu | TAK |  |
| 8 | Zakup stentgraftu obejmujący kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy stentgraftu standardowego, stenty pokrywane potrzebne do zabezpieczenia tętnic trzewnych oraz akcesoria (prowadniki, koszulki, cewniki, zestawy wprowadzające i inne) - wszystko w ilościach wymaganych w danym przypadku – ich ilość może być różna w każdym przypadku. | TAK |  |
| 9 | Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC. | TAK |  |