Załącznik nr 1a do SWZ Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, nazwa, symbol producenta, rok produkcji 2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja serwera poczty e-mail (zakup licencji oprogramowania wraz z migracją posiadanych kont pocztowych na nowy serwer) | Szt./1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja serwera poczty e-mail (dostawa serwera) | Szt./1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa serwera/urządzenia NAS | Szt./1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Modernizacja serwera poczty e-mail (zakup licencji oprogramowania wraz z migracją posiadanych kont pocztowych na nowy serwer) – 1 szt. Opis minimalnych wymagań: |
| --- |
|  | I. Ogólny opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu pocztowego Zimbra Open Source Edition 8.8.15, obejmująca w szczególności: Zakup i dostarczenie licencji na oprogramowanie Zimbra 9 Network Edition wraz ze wsparciem producenta typu standard na okres 36 miesięcy. Usługi wdrożeniowe obejmujące itp. aktualizację systemu pocztowego Zamawiającego do wersji Zimbra 9 Network Edition (poprzedzone analizą wdrożeniową) Zakup oraz wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Zapewnienie usług wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania. Szkolenie dla administratorów systemu pocztowego II. Zakup i dostarczenie licencji na oprogramowanie Zimbra 9 Network Edition wraz ze wsparciem producenta Licencje oraz wsparcie producenta muszą spełniać następujące wymagania: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Zimbra 9 Network Edition w następujących ilościach: 350 licencji Zimbra 9 Network Edition – Standard 25 licencji Zimbra 9 Network Edition – Professional Dostarczone licencje muszą być bezterminowe, tj. pozwalać na korzystanie pomimo wygaśnięcia wsparcia producenta. Dostarczone licencje muszą być przeznaczone/pozwalać na korzystanie przez jednostki administracji publicznej w tym jednostki publicznej służby zdrowia (SP ZOZ) prowadzące również działalność edukacyjną (itp. kształcenie lekarzy i pielęgniarek). Wsparcie producenta na poziomie Standard na okres 36 miesięcy, obejmujące: możliwość zgłaszania problemów w języku polskim lub angielskim poprzez email, portal WWW oraz telefonicznie, wsparcie świadczone jest przez minimum 8 godzin na dobę w dni robocze od 8:00 do 16.00 III. Usługi wdrożeniowe obejmujące itp. rozbudowę systemu pocztowego Zamawiającego do wersji Zimbra 9 Network Edition Wdrożenie powinno uwzględniać: 1. Analizę środowiska Zamawiającego wraz z opracowaniem koncepcji migracji (analiza przedwdrożeniowa). 2. Rozbudowę systemu pocztowego Zamawiającego do wersji Zimbra 9 Network Edition, w tym: przydzielenie zalecanych zasobów dla maszyn wirtualnych na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze instalację dodatkowych pakietów/modułów, instalację licencji. Musi zostać zachowana konfiguracja oraz dane użytkowników z istniejącego systemu Zimbra, itp.: konta użytkowników wraz z konfiguracją i pełną zawartością skrzynek pocztowych, aliasy, listy dystrybucyjne, dodatkowe uprawnienia (itp. SendAs…) i opcje dot. Kont, list, aliasów, klasy usług, domeny, konfiguracje serwerów oraz ustawienia globalne, certyfikat SSL. 3. Konfigurację serwera Zimbry obejmującą itp. funkcjonalności dostępne w wersji Network Edition, mechanizm backupu i odzysku, konfigurację bezpieczeństwa, dobre praktyki (best practices), zmiana logo w kliencie web, High Fidelity Document Preview, 2FA autentication. inne dostępne opcje, funkcjonalności po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym Integrację z Active Directory (autentyfikacja, globalna książka adresowa, SSO, autoprovisioning) w zakresie określonym przez Zamawiającego na etapie analizy wdrożeniowej. Nazwy kont pocztowych (adresy pocztowe) nie są zgodne z nazwami kont (oraz z nazwą domeny) w Active Directory. Musi być możliwe automatyczne logowanie użytkowników posiadających konta w Active Directory do systemu Zimbra z przeglądarek internetowych obsługujących SSO bez konieczności wpisywania jakichkolwiek danych uwierzytelniających. Integrację z urządzeniami mobilnymi w zakresie określonym przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej. (ActiveSync) dla max 25 kont. Dostarczenie i wdrożenie nowych dodatkowych modułów funkcjonalnych zgodnie z poniższym opisem: Moduł nr 1 – wymagania funkcjonalne Możliwość zarządzania dostępami spoza lokalnej sieci firmowej dla konkretnych użytkowników jak i dla całych klas usług. Możliwość zdefiniowania podczas konfiguracji, czy wybrani użytkownicy mają być dopuszczeni, czy wykluczeni. W szczególności możliwość określenia: „czarnej listę” dostępów (użytkownicy z listy „nie będą” mogli się logować do Zimbry) „białej listy” (użytkownicy z listy „będą” mogli logować się do Zimbry) Możliwość zdefiniowania dla każdej domeny: Jaki zakres adresów IP będzie dopuszczany lub wykluczany; Jacy użytkownicy mogą logować się spoza zdefiniowanych sieci; Jakie klasy usług mają mieć możliwość logowania spoza zdefiniowanych sieci; Możliwość wyboru sposobu autoryzacji, który już jest zdefiniowany w Zimbrze; Kompatybilność z wieloma typami autentykacji, które obsługuje Zimbra (itp.: wewnętrzną, AD, zewnętrzny LDAP, wspiera 2FA (Two Factor Authentication)”; Możliwość włączenia lub wyłączenia modułu na konkretnych domenach; Licencja modułu pozwala na instalację i obsługę co najmniej 375 kont użytkowników. Moduł nr 2 – wymagania funkcjonalne Widok Panelu klienta www systemu Zimbra: W Panelu klienta www systemu ZIMBRA widoczny będzie dodatkowy przycisk „Incydent” dający możliwość zaznaczenia wiadomości przez użytkownika (na liście z wiadomościami), które spowoduje wywołanie następujących akcji: zapakowanie oryginalnego maila do archiwum 7z z hasłem w postaci aktualnej daty RRRRMMDD; wysyłkę maila na określony adres email z załączonym plikiem 7z. (Treść i temat wiadomości naniosą się ze zdefiniowanego szablonu); przeniesienie wiadomości do spamu. do wiadomości przesyłanej na określony adres zostanie dołączony podgląd treści wiadomości w formie pliku graficznego. Widok Panelu administracyjnego systemu Zimbra W panelu administracyjnym będzie można odczytać/ustawić: adres mailowy do wysyłki; temat wiadomości (taki sam dla wszystkich); treść wiadomości (taka sama dla wszystkich); Moduł musi zapewniać wsparcie dla Zimbry w multiserwerowej konfiguracji; Licencja modułu pozwala na instalację i obsługę co najmniej 375 kont użytkowników. Nowe moduły zostaną objęte wsparciem producenta lub autoryzowanego partnera przez okres 24 miesięcy od daty odbioru systemu. Brak przedłużenia wsparcia przez Zamawiającego dla ww. modułów nie spowoduje ich wyłączenia. IV. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, szczegółowo opisującej elementy wdrożenia i konfiguracji. W ramach dostawy, instalacji, konfiguracji Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych przed przystąpieniem do wdrożenia, opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt techniczny opisujący założenia, etapy oraz proces przeprowadzenia migracji wraz z założeniami konfiguracyjnymi (analiza przedwdrożeniowa). Wykonawca najpóźniej 2 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy przedstawi do zatwierdzenia dokumentację powykonawczą, obejmującą ponadto: charakterystykę ogólną dokumentacji, przedmiot opracowania, podstawę opracowania, zakres opracowania, itp., opis techniczny zawierający informacje dotyczące wykorzystanego oprogramowania, parametrów i zastosowanych rozwiązań technologicznych, schematy funkcjonalne wraz z adresacją IP, opis czynności konfiguracyjnych wykonanych podczas wdrożenia zobrazowanych zrzutami ekranu, fragmentami skryptów itp., opis wprowadzonych zmian w konfiguracji środowiska Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty odbiorowe do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej, z wykorzystaniem jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików: MS Word (wersje ostateczne dokumentów oraz ich wersje robocze), PDF (wersje ostateczne dokumentów), MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych), JPG, GIF, PNG, oraz innych za zgodą Zamawiającego. V. Zapewnienie usług wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania. Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe (techniczne) przez okres 1 roku (liczony od daty odbioru) dla wdrożonego systemu pocztowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Wymagane warunki serwisu (SLA) Czas reakcji (rozumiany jako przystąpienie do usunięcia awarii, błędu, usterki) do 4 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii, błędów w trybie 9h na dobę x 5dni w tygodniu od 8:00 do 17:00 w języku polskim poprzez dedykowany kanał komunikacyjny producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (wymagane minimum to dedykowana linia telefoniczna lub serwis internetowy lub dedykowany adres e-mail na który będą kierowane zgłoszenia). Czas usunięcia awarii – maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacyjnego. Czas usunięcia błędu/usterki – maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacyjnego. VI. Szkolenie dla administratorów wdrożonego oprogramowania pocztowego Wykonawca przeprowadzi kurs w formie warsztatowej obejmujący zagadnienia związane z tematem instalacji, zarządzania i prac konserwacyjnych dla oferowanego systemu. Kurs szkoleniowy musi obejmować minimum: Przeszkolenie z architektury systemu. Wdrożenie w proces instalacji systemu. Rozwiązywanie problemów podczas instalacji. Obsługa konsoli administracyjnej. Korzystanie z narzędzi CLI. Korzystanie z narzędzi służących do monitoringu systemu, logów systemowych. Realizacja polityki backupu. Korzystanie z podpowiedzi w systemie. Zagadnienia związane z migracją kont pocztowych. Zabezpieczenia systemu AV/AS. Integracja usług Active Directory. Konfiguracji i administrowania systemem archiwum pocztowego. Czas trwania szkolenia minimum 7 godzin zegarowych. Ilość administratorów do przeszkolenia to minimum 3 osoby. Przed realizacją szkolenia Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej. |  |
|  | Koszt opieki serwisowej pogwarancyjnej- Opisać możliwe warianty i podać kwoty |  |
| 2. Modernizacja serwera poczty e-mail (dostawa serwera) – 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| 1. | Obudowa Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Dostarczony wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy stelażowej; |  |
| 2. | Płyta główna Dwuprocesorowa, Wyprodukowana przez producenta serwera, 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym: 3 złącza o prędkości x16 3 złącza o prędkości x8 12 gniazd pamięci RAM, Obsługa minimum 768GB pamięci RAM; Możliwość zainstalowania modułu TPM; Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC |  |
|  | Procesory Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe architektura x86_64 umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 11000 pkt. (dla pojedynczego procesora) w teście Passmark CPU Mark, znajdujący się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
|  | Pamięć RAM Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2933Mhz |  |
|  | Dyski twarde Zainstalowane Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5”; Zainstalowane 2 dyski SSD SATA 240GB M.2 Vmware Zainstalowane 4 dyski SAS 12G 2.4TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP |  |
|  | Kontrolery LAN Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot; |  |
|  | Kontrolery I/O Zainstalowany kontroler RAID obsługujący dyski NVMe Kontroler RAID dla wewnętrznych dysków twardych posiadający obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 posiadający 2GB pamięci cache, zabezpieczonej przed utratą danych w przypadku awarii zasilania (FBU lub BBU) |  |
|  | Porty Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; 1 port USB 3.0 wewnętrzny; 4 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; 1 port serial/RS232 – możliwość rozbudowy; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie Dwa zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy min. 450W, redundancja zasilania; redundantne wentylatory; |  |
|  | Zarządzanie Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - funkcjonalność aktywna dożywotnio, bez żadnych ograniczeń; Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |
|  | Wspierane OS- Microsoft Windows Server 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 7 Univention Corporate Server 4 |  |
|  | Gwarancja oraz wsparcie serwisowe 3 lata gwarancji na całe urządzenie (wraz z oprogramowaniem wewnętrznym i zainstalowanym wyposażeniem) udzielone przez producenta serwera w trybie onsite z gwarantowaną naprawą i nieodpłatnym przyjazdem do miejsca użytkowania sprzętu przez pracownika serwisu do końca następnego dnia roboczego od zarejestrowania zgłoszenia – dokumenty potwierdzające powyższe wymagania należy dołączyć do oferty. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w UE (w przypadku wątpliwości ze strony Zamawiającego co do spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające wymóg). Urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne w całości musi być objęte opieką serwisową producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wymagane warunki serwisu (SLA) Czas reakcji (rozumiany jako potwierdzenie rejestracji zgłoszenia serwisowego) do 8h od zgłoszenia usterki, błędu, awarii - realizowany w dni robocze minimum w godzinach od 8:00 do 16:00 w języku polskim poprzez dedykowany kanał komunikacyjny producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (wymagane minimum to dedykowana linia telefoniczna lub serwis internetowy lub dedykowany adres mailowy - w ofercie należy podać szczegóły dotyczące zakładania zgłoszeń w przedmiotowym zakresie). Czas usunięcia awarii, usterki, błędu - maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacyjnego Serwis urządzenia musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w tym zakresie (należy dołączyć do oferty). W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane są w miejscu instalacji. Możliwość sprawdzenia statusu i warunków gwarancji oraz konfiguracji sprzętowej urządzenia poprzez stronę internetową producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego podając unikatowy numer urządzenia. Możliwość bezpłatnego pobierania uaktualnień BIOSu, firmware oraz sterowników ze strony internetowej producenta serwera (podając unikatowy numer urządzenia) nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. Dostępność części zamiennych do serwera co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wymóg, wystawiony przez producenta serwera lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta). |  |
|  | Inne- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagana dokumentacja lub oświadczenie producenta dołączone do oferty) |  |
|  | Dokumentacja użytkownika- Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; |  |
|  | Koszt opieki serwisowej pogwarancyjnej Opisać możliwe warianty i podać kwoty |  |
| 3. Modernizacja serwera poczty e-mail (dostawa serwera/urządzenia NAS) – 1 szt. wymagane minimalne parametry techniczne: |
|  | Przeznaczenie- Urządzenie typu NAS przeznaczone do składowania danych plikowych na dyskach talerzowych |  |
|  | Procesor Zainstalowany co najmniej jeden procesor klasy x86 64 bit, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 4000 pkt. w teście Passmark CPU Mark (osiągnięty wynik musi znajdować się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). |  |
|  | Zainstalowana pamięć RAM- Nie mniej niż 16GB DDR4 ECC |  |
|  | liczba slotów pamięci RAM- Minimum 4 sloty |  |
|  | Możliwość rozszerzenia Pamięć RAM Nie mniej niż do 32 GB |  |
|  | Pamięć Flash Nie mniej niż 4GB |  |
|  | Liczba zatok na dyski twarde Minimum 4 |  |
|  | Zainstalowana pojemność dysków. Zainstalowane conajmniej 4 nowe dyski SATA (każdy o pojemności co najmniej 4 TB) o łącznej pojemności min.16 TB. |  |
|  | Obsługiwane dyski twarde 3.5" SATA oraz 2.5" SATA / SSD SATA |  |
|  | Porty LAN 2,5Gb Ethernet Port |  |
|  | Diody LED HDD 1-4, stan, LAN |  |
|  | Przyciski Reset, Zasilanie |  |
|  | Typ obudowy RACK, 1U lub 2U |  |
|  | Dopuszczalna temperatura pracy od 0 do 40˚C |  |
|  | Wilgotność względna podczas pracy 5-95% R.H. |  |
|  | Zasilanie sieciowe, napięcie zasilania min. z przedziału 220 – 240 V |  |
|  | Szyfrowanie udziałów Tak, min AES 256 |  |
|  | Zarządzanie dyskami RAID Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare Automatyczny tiering Obsługa snapshot-ów (kopia migawkowa) Klonowanie i replikowanie snapshot-ów Snapshot agent co najmniej dla dla Microsoft Windows i VMware |  |
|  | Monitoring zasobów CPU, RAM i LAN Wolumeny, RAID i aktywność dysków |  |
|  | Bezpieczeństwo Kontrola dostępu hostów dla folderów udostępnionych (CIFS/SMB) Szyfrowanie AES 256-bit z walidacją 140-2 (FIPS) 2-stopniowa weryfikacja |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny Dedykowany przez producenta urządzenia | . |
|  | FTP serwer FTP over SSL/TLS Wsparcie FXP |  |
|  | Wspierane systemy operacyjne (minimum) Apple Mac OS 10.7 i późniejsze Linux, UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 Microsoft Windows Server 2016, 2019 |  |
|  | Wspierane przeglądarki (minimum) Apple Safari 7 i późniejsze Google Chrome Mozilla Firefox |  |
|  | Wspierane języki interfejsu Min. angielski i polski |  |
|  | Wykorzystywane systemy plików Dyski wewnętrzne - EXT4 Dyski zewnętrzne - EXT3, EXT4, NTFS, exFAT |  |
|  | Zestaw do montażu w szafie Dostarczone wraz z urządzeniem NAS (szyny montażowe do szafy o głębokości 1000 mm) |  |
|  | Gwarancja Gwarancja producenta minimum 3 lata. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w UE (w przypadku wątpliwości ze strony Zamawiającego co do spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające wymóg). Urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte opieką serwisową producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia poprzez stronę internetową producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego. Możliwość pobierania uaktualnień BIOSu, firmware oraz sterowników podając numer urządzenia nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. |  |
|  | Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Koszt opieki serwisowej pogwarancyjnej Opisać możliwe warianty i podać kwoty |  |