OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

- Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

- Wysokość mebli jest liczona łącznie ze ślizgaczami, stopkami bądź nóżkami.

- Meble należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 i 25 mm, klasy higieniczności E-1 (wymagany atest higieniczny) oraz minimalnych parametrach
nie gorszych niż określone w poniższej tabeli:

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | 650 kg/m3 | 640 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | 11 N/mm2 | 10,5 N/mm2 |

Przedstawione w tabeli parametry zastosowanej płyty muszą być potwierdzone kartą techniczną/specyfikacją producenta.

- Kolor płyty wiórowej: dąb sonoma R3181 (lub inny o takim samym odcieniu), buk D381 SE (lub inny o takim samym odcieniu) do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Z płyty o grubości 25 mm należy wykonać blaty: biurek, stołów, stolików, szafek, lad, pulpitów oraz wszystkie wieńce górne i dolne w meblach (wyjątek stanowią szafki kuchenne które muszą posiadać blaty postformingowe o grubości 38 mm).

- Pozostałe elementy należy wykonać z płyty o grubości 18 mm.

- Ściany tylne szaf, regałów, komód i szafek kuchennych (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) należy wykonać z płyty MDF lub HDF o grubości 3 – 3,5 mm w kolorze białym. Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana musi być mocowana do korpusu w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami co minimum 80 mm na całym obwodzie przylegania. Sposób montażu tylnej ściany przedstawia poniższy rysunek.

- Usłojenie płyty laminowanej musi przebiegać wzdłuż dłuższej krawędzi płyty, z wyjątkiem frontów szuflad, w których usłojenie musi przebiegać wzdłuż krótszej krawędzi płyty.

- Wszystkie krawędzie (obrzeża) mebli - wieńców górnych i dolnych, ścian bocznych, krawędzie blatów, lad, półek, blend oraz dolne - spodnie krawędzie mebli muszą być oklejone obrzeżem – doklejką PCV o grubości 2 mm (wyjątek stanowią jedynie obrzeża w których została wpuszczona płyta plecowa MDF lub HDF). Obrzeża doklejki PCV muszą być sfrezowane (zaokrąglone) i wypolerowane.

- W meblach wykonywanych z płyty wiórowej elementy konstrukcyjne płyt wiórowych muszą być łączone:

- za pomocą wklejanych kołków drewnianych ( 8x35 mm w odległości nie większej niż 100 mm między kołkami (odległość skrajnych kołków od krawędzi musi wynosić nie więcej niż 50 mm).

- dodatkowo każde połączenie dwóch płyt wiórowych musi być wzmocnione za pomocą minimum dwóch złącz mimośrodowych (otwory montażowe złączy mimośrodowych zakryte specjalnymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze płyty wiórowej).

- Stopy oraz nogi w meblach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości.

- Wszystkie drewniane meble skrzyniowe muszą być wyposażone w ślizgacze, stopki lub nóżki meblowe (według poniższych zasad):

- regały, szafy, szafki i komody (tj. meble z wieńcem dolnym) osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego. Wzór stopki poniżej.

- meble na nogach płytowych: biurka, stoły, stoliki łączniki i dostawki od spodu osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach fi-8mm. Nie dopuszcza się ślizgaczy innego rodzaju. Wzór ślizgacza poniżej.

- szafki kuchenne osadzone na nóżkach metalowych o profilu okrągłym lub kwadratowym, nóżki wysokości 10 cm w kolorze srebrnym, z możliwością regulacji wysokości. Wzory nóżek poniżej.

- W meblach, które występują na metalowym stelażu (biurka, stoły i stoliki) blaty łączone ze stelażem od spodu za pomocą minimum 12 wkrętów utwardzanych – hartowanych w rozmiarze 5x20 mm zagłębionych w profilu stelaża (jak na rysunku), a otwory przelotowe pod wkręty zaślepione zaślepkami PCV w kolorze stelaża.

- Metalowe stelaże biurek, stołów i stolików wykonane jako samonośne z zespawanych ze sobą poprzeczek oraz nóg. Poprzeczki oraz nogi wykonane ze stalowych profili zamkniętych. Spaw musi być wykonany na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego. Wymiary przekrojów profili stelaży umieszczono w opisach poszczególnych mebli.

- Stelaże malowane proszkowo w kolorze szarym RAL7035.

- Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia zamkniętych profili stalowych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami z PCV w kolorze stelaża.

- Stopy oraz nogi w biurkach, stołach i stolikach na metalowych stelażach wyposażone w stopki z możliwością regulacji wysokości (za wyjątkiem stołów na kółkach).

- Wszystkie skrzydła drzwi o wysokości powyżej 1000 mm mocowane na trzech zawiasach, a skrzydła drzwi o wysokości poniżej 1000 mm na dwóch zawiasach: puszkowych ( 35 mm, metalowych, nawierzchniowych (nakładanych), samodomykających o < 110°, z cichym domykaniem.

- Meble dwudrzwiowe (za wyjątkiem szafek kuchennych) muszą posiadać listwy przymykowe w kolorze zbliżonym do płyty laminowanej.

- Wszystkie drzwi i drzwiczki (za nielicznymi wyjątkami wymienionymi w opisach poszczególnych mebli) muszą być zamykane zamkiem baskwilowym według poniższego wzoru, z wkładką patentową oraz minimum dwoma kluczykami w komplecie. W przypadku mebli dwudrzwiowych drugie skrzydło musi posiadać dodatkowo dwie zasuwki ryglujące u góry i dołu.

- Wszystkie szuflady w kontenerach, komodach i regałach muszą posiadać zamki blokujące centralnie z minimum dwoma kluczykami w komplecie.

- Kluczyki do zamków przyklejone za pomocą taśmy od wewnętrznej strony szuflad i drzwi bezpośrednio przy zamku.

- Każde drzwi, drzwiczki oraz szuflady muszą posiadać zamocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.

- Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, długość wysuwania szuflad minimum 400 mm, a w szafkach kuchennych minimum 450 mm. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) z funkcją dociągu. Wszystkie prowadnice muszą być wyposażone w stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych.

Wzór prowadnicy:

- Górna szuflada we wszystkich biurkach i kontenerach wyposażona na całej szerokości w przybornik (według poniższego wzoru) z przegrodami na artykuły biurowe, długość przybornika min. 220 mm.

- Wszystkie stoliki pod komputer wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę osadzoną na prowadnicach metalowych, łożyskowych (kulkowych) z regulacją wysokości i poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Możliwość przesunięcia półki pod blatem w układzie lewo lub prawostronnym. Prowadnice montowane do płyt za pomocą wkrętów utwardzonych – hartowanych.

- Wszystkie półki ruchome w meblach skrzyniowych muszą być mocowane na metalowych  wspornikach (bolcach), musi ponadto istnieć możliwość ich regulacji co 50 mm w minimum 4 położeniach. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: minimum 25 kg.

- Wszystkie półki ruchome danego mebla umiejscowione w jego dolnej części (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie).

- Uchwyty do drzwi i szuflad muszą być wykonane z matowego aluminium zgodne ze wzorem przedstawionym poniżej. Rozstaw punktów do mocowania uchwytu 128 mm. Uchwyty meblowe muszą być zamontowane od wewnętrznej strony drzwi i szuflad (nie dopuszcza się możliwości dostarczania oddzielnie). Dokładną lokalizację mocowania uchwytów określono w opisach poszczególnych mebli.

- Meble muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

- Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

- Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56.

- Dostarczone meble muszą być:

- fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

- zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

- ocechowane za pomocą naklejki (naniesiony trwały symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP 1-2/20 wysokości ok. 1,5 cm). Lokalizacja naklejki: szafy, regały, biurka na prawym boku po prawej górnej stronie; stoły pod spodem blatu; krzesła pod spodem siedziska;

- oznakowane kodem kreskowym (wymagana oddzielna naklejka) zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania). Zamawiający wymaga aby etykieta (naklejka) z kodem kreskowym posiadała dodatkowo nazwę asortymentu, numer zawartej umowy oraz numer pozycji z formularza cenowego.

Opis nr 1:

Biurko drewniane WP1-2.

- Wymiary biurka: 1300x650x760 mm.

- Biurko wyposażone w wolnostojący kontener na kółkach.

- Biurko i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- W blacie wykonany otwór na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończony zaślepką (przelotką) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 2:

Stolik pod komputer drewniany WP1-17/2.

- Wymiary stolika: 1100x650x760 mm.

- Stolik i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Stolik wyposażony w:

- wolnostojący kontener na kółkach

- metalowy wózek pod stację PC malowany proszkowo w kolorze RAL7035. Wózek z profilowanej blachy metalowej, o wym.: 210x480x100 mm wyposażony w 4 kółka (25-50 mm w tym 2 kółka z blokadą.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 3:

Szafka pod drukarkę, drewniana WP1-19.

- Wymiary szafki: 650x530x605 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Ściana tylna w szafce wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Pod blatem półka oraz 2 szuflady.

- Szuflady bez zamka.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 4:

Stół biurowy, drewniany WP1-23.

- Wymiary stołu: 1400x700x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 5:

Stół konferencyjny, drewniany WP1-25.

- Wymiary stołu: 2000x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 6:

Szafa biurowa, drewniana WP1-27.

- Wymiary szafy: 800x400x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa poziomo podzielona na 2 części zamykane drzwiczkami.

- Szafa z 3 półkami ruchomymi.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i  90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 7:

Komoda meblowa WP1-30.

- Wymiary komody: 1200x400x1200 mm.

- Komodę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Po prawej i lewej stronie komody szafki zamykane drzwiczkami, w każdej 2 półki ruchome.

- W części środkowej 3 szuflady o wysokości 17 cm oraz ruchoma półka.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladach - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 8:

Regał biurowy, drewniany WP1-31.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W górnej części regału 2 ruchome półki.

- W dolnej części regału szafka zamykana drzwiczkami z 1 ruchomą półką.

- Uchwyty meblowe w drzwiczkach mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 9:

Wieszak drewniany stojący WP1-32.

- Wieszak wykonany z giętego litego drewna bukowego barwiony i lakierowany w kolorze dąb sonoma - zbliżonym do koloru mebli.

- Wysokość wieszaka 1840-1920 mm.

- Średnica trzpienia (sztycy) minimum 45 mm.

- Od góry korona wyposażona w sześć wieszaków na ubrania i nakrycia głowy z drewnianymi zakończeniami

- Podstawa wykonana z czterech nóg giętych z elementami wzmacniającymi oraz obręczą na parasole.

- Wieszak według poniższego wzoru.

Opis nr 10:

Stół biurowy na metalowej podstawie WP1-39.

- Wymiary stołu: 800x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stołu wykonane z profilu 50x50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 11:

Kosz na śmieci metalowy WP1-40.

- Kosz wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej – matowej.

- Wewnątrz kosza pojemnik z PCV w kolorze czarnym, z uchwytem do przenoszenia, o pojemności 15-18 litrów.

- Pokrywa uruchamiana przyciskiem nożnym (pedałem).

- Kosz według poniższego wzoru.

Opis nr 12:

Wieszak do ubrań stojący – metalowy. Sztyca wykonana z jednego kawałka rury stalowej, nogi i haczyki na ubrania trwale łączone (spawane) do sztycy ( 4 nogi i 4 wieszaki na ubrania 
i nakrycia głowy. Ułożenie nóg zapewniające stabilność (wykonanie i układ jak na zdjęciu). Końcówki wieszaka oraz stopy zabezpieczone nakładkami plastikowymi. Wysokość wieszaka 182 - 195cm. Wieszak malowany proszkowo w kolorze czarnym. Wg wzoru.

Opis nr 13:

Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48.

- Wymiary stołu: 1800x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stołu wykonane z profilu 50x50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 14:

Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48.

- Wymiary stołu: 2400x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi stołu wykonane z profilu 50x50 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Poprzeczki łączące nogi wykonane z profilu 30x15 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm.

- Kolor blatu dąb sonoma.

Opis nr 15:

Szafa kartotekowa metalowa WP1-50.

- Wymiary szafy: 415x580x1285 mm.

- Szafa posiadająca 4 szuflady do teczek i zawieszek formatu A4.

- Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

- Szafa wyposażona w mechanizm blokujący wysuw jednocześnie więcej niż jednej szuflady (blokada wysuwu pozostałych szuflad).

- Szuflady z miejscami na etykiety.

- Elementy szafy wykonane z blachy stalowej grubości 0.8-1 mm.

- Zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym z 2 kluczykami w komplecie.

- Szafa malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

- Szafa według poniższego wzoru.

Opis nr 16:

Szafa ubraniowa drewniana, 1-drzwiowa WP1-52.

- Wymiary szafy: 500x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Drzwi i drzwiczki otwierane: 50% na lewą stronę i 50% na prawą stronę, z ogólnej ilości szaf.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznej i 90 mm od dolnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznej i 900 mm od dolnej krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 17:

Szafa ubraniowa, drewniana 2-drzwiowa WP1-58.

- Wymiary szafy: 900x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm oraz po lewej stronie stałe półki na buty.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznych i 900 mm od dolnych krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 18:

Łącznik do biurka WP1-63.

- Wymiary łącznika: 650x650x760 mm.

- Łącznik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Łącznik stanowiący ¼ koła na nogach płytowych oraz dodatkową nogą w części środkowej.

- Pod blatem 2 stałe półki.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 19:

Szafka depozytowa na telefony komórkowe. Szafka  wisząca do przechowywania telefonów komórkowych - 20 skrytek w układzie 5x4, płaszcz korpusu i drzwi wykonane z blachy grubości 1 mm. Szafka malowana metodą proszkową, kolor szary RAL 7035,  skrytki wyposażone w zamki cylindryczne z kompletem kluczy (min. 2 szt.). Szafka dostosowana do montażu do ściany. Wymiary zewnętrzne szafki 67x20x53,8 cm, wymiar skrytki 130x165 x125 mm. Szafka musi posiadać numerację skrytek. Wg wzoru.

Opis nr 20:

Szafka na klucze - szafka posiadająca 100 haczyków, malowana metodą proszkową na kolor szary RAL 7035. Wymiary 35x6x52 cm. Szafka z haczykami na ruchomych listwach umożliwiających ich dowolne ustawienie. Szafka zamykana na kluczyk (min. 2 szt. 
w komplecie) Szafka przystosowana do montażu do ściany (w komplecie zestaw montażowy). Wg wzoru.

Opis nr 21:

Regał magazynowy, metalowy o wymiarach: 1000x600x2500 mm.

Regał złożony z:

- Czterech nóg z profilu perforowanego o przekroju 75x35x2,5mm z możliwością regulacji wysokości półki co min. 60 mm. wytrzymałych na obciążenie całego regału min. 750 kg. Nogi zakończone przyspawanymi podstawkami (stopkami), umożliwiającymi łączenie regałów w rzędy.

- Pięciu spawanych ramek pod półki  wykonanych z profili stalowych o grubości min. 2,5 mm (spaw na całej długości w miejscach łączenia profili, nie dopuszcza się spawania punktowego). Wytrzymałość na obciążenie jednej półki 
min. 150 kg.

- Pięciu półek wykonanych z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk 
o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie każdej półki oklejone obrzeżem ABS 
o grubości 0,8-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej tj. buk.

- Kompletu śrub, nakrętek i podkładek do skręcenia regału do użytku (mocowanie każdej półki za pomocą 8 śrub).

Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

Regał dostarczony w poszczególnych elementach – nie skręcony.

Dla regału wytwórca powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy,

- nazwę i oznaczenie regału (ewentualnie numer fabryczny i rok produkcji),

- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,

- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.

Opis nr 22 :

Szafka kuchenna stojąca WP8-30.

- Wymiary szafki: 400x600x850 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Blat postformingowy o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglony na górze i dole).

- Szafka 3 - szufladowa

- Uchwyt meblowy mocowany w odległości 40 mm od bocznej i 60 mm od górnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 23:

Szafka kuchenna stojąca WP8-30.

- Wymiary szafki: 800x600x850 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Blat postformingowy o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglony na górze i dole).

- Szafka 2-drzwiowa z 1 półką ruchomą.

- Drzwi bez zamka.

- Uchwyty meblowe mocowane w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 24:

Szafka kuchenna stojąca WP8-30.

- Wymiary szafki: 800x600x850 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Blat postformingowy o grubości 38 mm (od frontu zaokrąglony na górze i dole).

- Szafka 2-drzwiowa z 1 półką ruchomą. W górnej części 2 szuflady.

- Drzwi i szuflady bez zamków.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladach - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 25:

Szafka kuchenna wisząca WP8-30.

- Wymiary szafki: 400x360x700 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm.

- Szafka 1-drzwiowa z 2 półkami ruchomymi.

- Drzwi bez zamka otwierane: 50% na lewą stronę i 50% na prawą stronę, z ogólnej ilości szafek.

- Wewnątrz szafki 2 zawieszki umożliwiające zawieszenie szafki na szynie. Zawieszki z możliwością poziomowania oraz regulacji głębokości.

- Szafka posiadająca metalową, perforowaną szynę o długości równej szerokości szafki, umożliwiającą montaż szafki na ścianie.

- Uchwyt meblowy mocowany symetrycznie w poziomie i w odległości 60 mm od dolnej krawędzi drzwiczek).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 26:

Szafka kuchenna wisząca WP8-30.

- Wymiary szafki: 800x360x700 mm.

- Szafkę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm.

- Szafka 2-drzwiowa z 2 półkami ruchomymi.

- Drzwi bez zamka.

- Wewnątrz szafki 2 zawieszki umożliwiające zawieszenie szafki na szynie. Zawieszki z możliwością poziomowania oraz regulacji głębokości.

- Szafka posiadająca metalową, perforowaną szynę o długości równej szerokości szafki, umożliwiającą montaż szafki na ścianie.

- Uchwyty meblowe mocowane symetrycznie w poziomie i w odległości 60 mm od dolnych krawędzi drzwiczek).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 27:

Kosz na śmieci WP8-47.

- Kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

- Zbiornik na śmieci otwierany nogą za pomocą specjalnego pedału.

- Kosz pojemności 15 - 18L.

- Kolor jasny popiel.

- Wg wzoru.

Opis nr 28:

Stolik okolicznościowy – ława WP3-40.

- Wymiary stolika: 1000x500x570 mm.

- Stolik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 30 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 29:

Stolik pod komputer drewniany WP1-17.

- Wymiary stolika: 1100x650x760 mm.

- Stolik i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg stolika za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Wysuwana półka na klawiaturę (z regulacją) z płyty o grubości 18 mm. Szerokość półki 800 mm, prześwit pomiędzy blatem, a półką 80 mm.

- W blacie wykonane 2 otwory na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończone zaślepkami (przelotkami) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Stolik wyposażony w:

- wolnostojący kontener na kółkach

- metalowy wózek pod stację PC malowany proszkowo w kolorze RAL7035. Wózek z profilowanej blachy metalowej, o wym.: 210x480x100 mm wyposażony w 4 kółka (25-50 mm w tym 2 kółka z blokadą.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 30:

Biurko drewniane WP1-2.

- Wymiary biurka: 1300x650x760 mm.

- Biurko wyposażone w wolnostojący kontener na kółkach.

- Biurko i kontener należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą czołową o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda czołowa dodatkowo mocowana do nóg biurka za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- W blacie wykonany otwór na okablowanie (60 mm (lokalizacja jak na rysunku), zakończony zaślepką (przelotką) z tworzywa sztucznego w kolorze mebla.

- Kontener 3-szufladowy o wymiarach: 440x480x600 mm. Wysokość górnej szuflady 110 mm, środkowa i dolna o równej wysokości.

- Ściana tylna w kontenerze wykonana z płyty o grubości 18 mm.

- Kontener osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych z tworzywa sztucznego w obudowie metalowej, mocowane za pomocą 4 wkrętów utwardzonych – hartowanych. Kółka o średnicy 38-45 mm, szerokości 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg.

- Uchwyty meblowe w szufladach mocowane symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 31:

Stół konferencyjny, drewniany WP1-25.

- Wymiary stołu: 2000x800x760 mm.

- Stół należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Nogi płytowe poprzecznie wzmocnione blendą o wysokości 40 cm przylegającą bezpośrednio do blatu. Blenda dodatkowo mocowana do nóg stołu za pomocą 
4 konfirmantów (po 2 szt. na stronę). Otwory konfirmantów zaślepione samoprzylepnymi zaślepkami w kolorze płyty.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 32:

Szafa ubraniowa, drewniana 2-drzwiowa WP1-58.

- Wymiary szafy: 900x570x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Dolna część zamykana drzwiami i wyposażona w zamontowany na stałe metalowy, okrągły drążek ubraniowy fi-25 mm oraz po lewej stronie stałe półki na buty.

- Górna część zamykana drzwiczkami i wyposażona w 1 półkę ruchomą.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiach - w odległości 40 mm od bocznych i 900 mm od dolnych krawędzi drzwi (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 33:

Regał biurowy, drewniany (z witryną) WP1-31.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W górnej części regału drzwi przeszklone oraz 2 ruchome półki. Szkło bezpieczne, przezroczyste o grubości 4 mm, dookoła rama z płyty o szerokości 70 mm.

- W dolnej części regału szafka zamykana drzwiczkami z 1 ruchomą półką.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 34:

Regał biurowy, drewniany (z barkiem) WP1-31.

- Wymiary regału: 800x400x1905 mm.

- Regał należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- W dolnej części regału szafka zamykana drzwiczkami z 1 ruchomą półką.

- W środkowej części po prawej stronie barek z 1 półką ruchomą zamykany drzwiczkami, po lewej stronie 1 półka ruchoma.

- Górną część regału stanowi otwarta półka.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznej i 90 mm od dolnej krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 35:

Szafa biurowa, drewniana WP1-27.

- Wymiary szafy: 800x400x1905 mm.

- Szafę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Szafa poziomo podzielona na 2 części zamykane drzwiczkami.

- Szafa z 3 półkami ruchomymi.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w górnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i  90 mm od dolnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do dolnego otworu montażowego uchwytu).

- w dolnych drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 36:

Komoda meblowa WP1-30.

- Wymiary komody: 1200x400x1200 mm.

- Komodę należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Po prawej i lewej stronie komody szafki zamykane drzwiczkami, w każdej 2 półki ruchome.

- W części środkowej 3 szuflady o wysokości 17 cm oraz ruchoma półka.

- Uchwyty meblowe mocowane:

- w drzwiczkach - w odległości 40 mm od bocznych i 60 mm od górnych krawędzi drzwiczek (odległość liczona do górnego otworu montażowego uchwytu).

- w szufladach - symetrycznie w poziomie i pionie.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 37:

Łącznik do biurka WP1-63.

- Wymiary łącznika: 650x650x760 mm.

- Łącznik należy wykonać zgodnie z: ogólnymi warunkami wykonania mebli oraz przedstawionym opisem i rysunkami.

- Łącznik stanowiący ¼ koła na nogach płytowych oraz dodatkową nogą w części środkowej.

- Pod blatem 2 stałe półki.

- Kolor dąb sonoma.

Opis nr 38:

Komoda meblowa WP1-30.

Komoda meblowa o wymiarach 1200x424x1228 mm.

Kolor buk – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Komoda wykonana z płyty wiórowej klasy higieniczności E-1, gęstości min. 640 kg/m3 dwustronnie laminowanej. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wieńców oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem PCV o grubości 0,6-1 mm, obrzeże w kolorze płyty meblowej. Część tylna (plecowa) w kolorze mebli. Komoda zamykana drzwiami przesuwnymi z zamkiem (w komplecie min. 2 klucze). Wewnątrz przedzielona pionowo na dwie równe części, każda z części z dwiema pólkami. Uchwyty meblowe - metalowe, mocowane, kolor srebrny satynowy. Komoda na stopkach z tworzywa. Wg rysunku.