# PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# (PFU)

# Nazwa zamówienia:

# „Wykonanie i montaż urządzeń sprawnościowych z drewna Robinii akacjowej na teren placu zabaw”

# Kody CPV:

45.11.27.23-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9  wyposażenie placów zabaw

# Zamawiający:

# Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

# SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz sportowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z wskazanymi lokalizacjami tj. przy ul. Dębowej

- wykonać roboty budowlane,

- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.

# II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- OPIS PRZYKŁADOWYCH URZADZEŃ ZABAWOWYCH

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

Opis materiałów:

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z naturalnego surowca – drewna Robinii akacjowej o naturalnej, jasnej kolorystyką, z wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz ze stali nierdzewnej.

- Urządzenia sprawnościowe- krzesło

Dane techniczne:

| Długość | 75 cm |
| --- | --- |
| Szerokość | 74 cm |
| Wysokość całkowita | 178 cm |
| Grupa wiekowa | 14+ lat |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Strefa bezpieczeństwa | 13,0 m2 |
| Wysokość swobodnego upadku | <60 cm |
| Zgodność z normą PN-EN | 16630:2015-06 |
| Masa najcięższej części | 81 kg |
| Wymiar największej części | 22x22x252 cm |
| Przykładowy wygląd urządzenia |  |

- Urządzenia sprawnościowe- biegacz

| Długość | 140 cm |
| --- | --- |
| Szerokość | 65 cm |
| Wysokość całkowita | 141 cm |
| Grupa wiekowa | 14+ lat |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Strefa bezpieczeństwa | 18,2 m2 |
| Wysokość swobodnego upadku | <60 cm |
| Zgodność z normą PN-EN | 16630:2015-06 |
| Masa najcięższej części | 50 kg |
| Wymiar największej części | 22x22x205 cm |
| Przykładowy wygląd urządzenia Urządzenia sprawnościowe- małe koła Tai-chi |  |
| Długość | 89 cm |
| Szerokość | 47 cm |
| Wysokość całkowita | 139 cm |
| Grupa wiekowa | 14+ lat |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Strefa bezpieczeństwa | 11,6 m2 |
| Wysokość swobodnego upadku | <60 cm |
| Masa najcięższej części | 50 kg |
| Wymiar największej części | 22x22x205 cm |
| Przykładowy wygląd urządzenia Urządzenia sprawnościowe- poręcze Długość 218 cm Szerokość 133 cm Wysokość całkowita 145 cm Grupa wiekowa 14+ lat Maksymalna waga użytkownika 140 kg Strefa bezpieczeństwa 20,5 m2 Wysokość swobodnego upadku 112 cm Zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 Masa najcięższej części 50 kg Wymiar największej części 22x22x215 cm |  |

Przykładowy wygląd urządzenia

- Urządzenia sprawnościowe-

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,

Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,

| Długość | 515 cm |
| --- | --- |
| Szerokość | 475 cm |
| Wysokość całkowita | 170 cm |
| Grupa wiekowa | 4 - 12 lat |
| Ilość dzieci | 6 dzieci |
| Strefa bezpieczeństwa | 45,9 m2 |
| Wysokość swobodnego upadku | 83 cm |
| Zgodność z normą PN-EN | 1176-1:2017-12 |
| Masa najcięższej części | 69 kg |
| Wymiar największej części | 18x18x300 cm |

Przykładowy wygląd urządzenia

- Urządzenia sprawnościowe- tablica informacyjna

Przykładowy wygląd urządzenia

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

  - powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

  - powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

  - powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  - powinien być rozmieszczony na placach zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placach zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

- PN-EN  1176-1: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN  1176-2: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

- PN-EN  1176-3: 2009 	
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN  1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

- PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN  1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ  - Opis przykładowych urządzeń zabawowych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

- Przy ustawianiu nowych urządzeń na  placu zabaw należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć karty techniczne oraz certyfikaty proponowanych urządzeń.

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Janusz Mikuszewski