## Znak: GKDŚ.7021.1.36.2017.RJ Starachowice 09.08.2017 r.
## Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro)

Referet Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
Wykonania ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem skweru przy al. Armii Krajowej
i ul. Kilińskiego w Starachowicach.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zerwanie istniejącej warstwy darni pod teren nasadzeń na głębokość 10 cm wraz
   z odwozem urobku ziemi na odległość do 10 km - 509 m²
2. Wykonanie koryta na głębokości 20 cm pod ciagi piesze z odwozem urobku ziemi na odległość do 10 km – 271,32 cm²
3. Wykonanie warstwy odcinającej z podsypki cementowo - piaskowej 1,5 Mpa gr 5 cm po zagęszczeniu – 271,32 cm²
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm pod ciągi piesze gr warstwy 10 cm po zagęszczeniu - 271,32 cm²
5. Wykonanie wierzchniej warstwy z kruszywa łamanego 2-8 mm w kolorze jasnym szarym, gr warstwy 5 cm – 271,32 cm²
6. Ułożenie obrzeża betonowego 100/20/6 w kolorze szarym na łukach z cięciem na odcinki 25 cm- 30 cm- 170 mb,
7. Wykonanie schodów terenowych z bloczka betonowego drogowego 14/20/38 w kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej – 12 mb,
8. Wykonanie pasów rozgraniczających istniejący trawnik z rabatą projektowanych roślin,
   z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej – 60 mb,
9. Wykonanie nawierzchni żwirowych z kruszyw ozdobnych o frakcji od 16 mm do 64 mm – 7,5 m²,
10. Wykonanie nasadzeń roślin z nawożeniem zgodnie z załączonym wykazem gatunkowym – kpl,
11. Wykonanie ściółkowania nasadzeń korą drzew iglastych na agrowłókninie o gramaturze 50 – 509 m²,
12. Zakup i montaż ławek parkowych z oparciem- szt.4,
13. Zakup i montaż koszy betonowych, okrągłych – 70 l, wysokość 70 cm, śrenica górna
    50 cm, średnica dolna 54 cm, waga 180 kg, materiał: kamień płukany, grys – szt. 2.
II. Wskazany termin realizacji zamówienia: do dnia 29.09.2017 r.
III. Kryteria oceny ofert- cena 100 %
IV. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.