Zał. nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzonymi przez wilki na terenie województwa podlaskiego.

      - Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zabezpieczanie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      - Realizacja zamówienia została podzielona na dwa zadania:

- Zadanie nr 1: Zakup i dostawa 25 zestawów pastuchów elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzonymi przez wilki na terenie województwa podlaskiego;

- Zadanie nr 2: Zakup i dostawa 15 zestawów fladr wraz ze słupkami do wykonania zabezpieczeń przed szkodami w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzonymi przez wilki na terenie województwa podlaskiego.

Terminy

      - Terminy realizacji zamówienia:

4.1. Zadanie 1: realizacja zamówienia nastąpi między 35 a 45 dniem od podpisania umowy

4.2. Zadanie 2: realizacja zamówienia nastąpi między 35 a 45 dniem od podpisania umowy

Zakres prac koniecznych

      - Zakres prac niezbędnych do wykonania.

5.1. Zadanie nr 1 obejmuje zakup i dostawę łącznie 25 zestawów pastuchów do wskazanych przez Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie województwa podlaskiego tj.:

- siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok)

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach (ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki)

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży (ul. Nowa 2, 18-400 Łomża)

5.2. Ilość urządzeń, które należy dostarczyć do poszczególnych lokalizacji zostanie określona    przez Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy z Wykonawcą.

5.3. Jeden zestaw ogrodzenia elektrycznego (pastucha) stanowi 400 metrów bieżących ogrodzenia. Zestaw ten powinien składać się z następujących elementów:

- 100 słupków polipropylenowych o wysokości nie niższej niż 1,5 m, zakończonych szpikulcem lub innym rozwiązaniem umożliwiającym łatwe wbicie w ziemię na głębokość min. 15-20 cm (długość szpikulca), z wbudowanymi zaczepami umożliwiającymi umieszczenie w nich minimum 5 rzędów taśm, w następujący sposób: I taśma 10-20 cm od ziemi, kolejne taśmy rozmieszczone równomiernie;

- 10 szpul x 200 metrów (łącznie 2000 m) białej taśmy elektrycznej o szerokości 2 cm;

- 30 szt. łączników do taśmy umożliwiających łączenie taśm;

- 10 szt. izolatorów bramowych;

- 20 szt. izolatorów umożliwiających montaż taśmy do narożnych kołków drewnianych;

- 1 łącznik do taśmy umożliwiający przepływ prądu z elektryzatora do ogrodzenia;

- 1 metalowy pręt (zabezpieczony przed korozją) uziemiający;

- 1 odgromnik zewnętrzny do ogrodzeń elektrycznych;

- 5 uchwytów ze sprężyną umożliwiających montaż bramy;

- 1 kontroler napięcia 10 KV;

- 1 elektryzator akumulatorowy o sile impulsu wyjściowego 5 J (dżuli) +/- 10% na ogrodzeniu z pojemnikiem na akumulator;

- 1 akumulator o pojemności min. 62 Ah, maks. 75Ah odporny na głębokie rozładowanie oraz możliwością ładowania za pomocą panelu słonecznego;

- 1 panel słoneczny o mocy 25W do ładowania akumulatora z mocowaniem do elektryzatora;

- 1 regulator do panelu słonecznego zapobiegający przeładowaniu akumulatora;

- Instrukcja montażu i konserwacji.

      - Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania nr 2.

6.1. Zadanie nr 2 obejmuje zakup i dostawę łącznie 15 zestawów fladr wraz ze słupkami do wskazanych przez Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie województwa podlaskiego tj.:

- siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok)

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach (ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki)

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży (ul. Nowa 2, 18-400 Łomża)

6.2. Ilość urządzeń, które należy dostarczyć do poszczególnych lokalizacji zostanie określona    przez Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy z Wykonawcą.

6.3. Jeden zestaw fladr wraz ze słupkami stanowi 400 metrów bieżących ogrodzenia. Zestaw ten powinien składać się z następujących elementów:

- 80 słupków polipropylenowych o wysokości nie niższej niż 1,5 m, zakończonych szpikulcem lub innym rozwiązaniem umożliwiającym łatwe wbicie w ziemię na głębokość min. 15-20 cm (długość szpikulca), z wbudowanym zaczepem umożliwiającym umieszczenie w nim sznurka/taśmy do fladr; zaczep ma być umiejscowiony na słupku na wysokości, która pozwoli na zamontowanie materiału, tak by dolna krawędź paska materiału znajdowała się na wysokości 15-17 cm nad powierzchnią gruntu i mogła swobodnie powiewać na wietrze;

- 400 m sznurka polipropylenowego o średnicy 3-4 mm w kolorze ciemnym (preferowany kolor czarny). Przykładowa specyfikacja sznurka: PPF 200K16, 3-4 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie taśmy poliestrowej łamanej w kolorze czerwonym lub białym;

- Paski materiału w kolorze czerwonym o wymiarach 10 cm (wymiar poziomy) x 60 cm (wymiar pionowy), wykonane z jednego kawałka tkaniny (paski nie mogą być zszywane z kilku kawałków tkaniny). Tkanina ma być wytrzymała, zwiewna, niestrzępiąca się, szybko wysychająca, np. tzw. dederon lub dzianina flagowa (przykładowa specyfikacja produktu: 100% PES 110 g/m2). Paski materiału muszą być przyszyte do sznurka w odstępach 40 cm ± 3 cm (odległość od krawędzi jednego paska do krawędzi następnego) w sposób uniemożliwiający przesuwanie się tkaniny po sznurku;

- Fladry muszą być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, tj. opady deszczu, grad, przymrozki, mróz, wiatr, działanie promieni słonecznych, a także muszą spełniać polskie i europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Bęben przeznaczony do nawinięcia fladr (sznurek/taśma z wszytymi paskami materiału) w sposób umożliwiający ich łatwe zwijanie i rozwijanie oraz przechowywanie w zimie. W momencie dostarczenia fladry ze sznurkiem/taśmą powinny być nawinięte na bęben. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania niż bęben, zapewniającego łatwe zwijanie i rozwijanie fladr oraz ich przechowywanie w okresie zimowym.

- Instrukcja montażu.

      - Dostawa obejmuje dostarczenie zamawianej ilości urządzeń do lokalizacji wskazanych w pkt 5.1. oraz 6.1., ich rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

      - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 2-letniego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

Odbiór przedmiotu zamówienia

      - Po dokonaniu dostawy urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami do lokalizacji wskazanych w pkt 5.1. oraz 6.1., Zamawiający wymaga podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ - przy uwzględnieniu następujących założeń:

- Zadanie nr 1: Odbiór zestawów pastuchów elektrycznych  dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zadanie nr 2: Odbiór zestawów fladr wraz ze słupkami dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.