Część nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

„Dostawa ładowarki kołowej dla gospodarki osadowej z łyżką o pojemności minimum 3,5 m3 z dokręcanym lemieszem i widłami”

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki kołowej, która będzie wykorzystywana do  prac na gospodarce osadowej na terenie oczyszczalni ścieków „Centralna” Toruń, ul. Szosa Bydgoska 49, wolnej od wad, wyprodukowanej nie później niż w 2021 r., spełniającej  wymagania i parametry  zamieszczone w pkt. 3.

- W zakresie gwarancji

- Minimalny, wymagany okres gwarancji na oferowaną ładowarkę na bezawaryjną pracę ładowarki i osprzętu (w tym na wszystkie podzespoły i części), wynosi 12  miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru przez Strony;

- W trakcie okresu gwarancji, Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych przeglądów serwisowych wliczonych w cenę oferty;

- Warunki ogólne gwarancji: zgodne z ustawą Kodeks Cywilny;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dla dostarczonej ładowarki na terenie Polski. Czas dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego – 2 godziny od wezwania telefonicznego.

- W zakresie dostawy:

- Termin dostawy:   styczeń 2022r.

- Miejsce dostawy i odbioru : Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Oczyszczalni Ścieków ul. Szosa Bydgoska 49 Toruń

- Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | rok produkcji, nie starszy niż 2021r. |
| 2. | Masa eksploatacyjna od 18500kg do 19500kg. |
| 3. | Silnik wysokoprężny z doładowaniem, o mocy użytkowej wg normy ISO 9249 od 170 kW do 180 kW. |
| 4. | Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 7,0 l i nie większa niż 7,5 l |
| 5. | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1200 Nm. |
| 6. | Norma emisji spalin nie niższa niż Stage IV. |
| 7. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 285 l/min. |
| 8. | Napęd na obie osie, mechanizm różnicowy z blokadą dyferencjału w przedniej osi. |
| 9. | Skrzynia biegów automatyczna z minimum 4 biegami do przodu i minimum 3 biegami do tyłu. |
| 10. | Wszystkie opony 23.5R25 L3 j.n. |
| 11. | Opony pneumatyczne, klasy L3 MICHELIN, GOODYEAR lub BRIDGESTONE lub równoważne |
| 12. | Błotniki nad każdym kołem. |
| 13. | Szerokość maszyny po zewnętrznej krawędzi kół nie mniejsza niż 2800 mm i nie większa niż 2850 mm. |
| 14. | Wysokość maszyny po zewnętrznej krawędzi kabiny nie więcej niż 3500 mm. |
| 15. | Prześwit nad poziomem podłoża nie mniejszy niż 380 mm. |
| 16. | Sterowanie pracą ładowarki za pomocą joysticka. |
| 17. | System automatycznego powrotu układu podnoszenia i łyżki do ustalonego położenia. |
| 18. | Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej. |
| 19. | Zasadniczy system hamulcowy uruchamiany hydraulicznie z mokrymi hamulcami wielotarczowymi- 4 koła hamowane. |
| 20. | Pomocniczy system hamulcowy załączany mechanicznie lub elektrycznie. |
| 21. | Centralny, fabryczny system smarowania z wizualizacją na wyświetlaczu w kabinie. |
| 22. | Układ elektryczny 24 V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed wilgocią. |
| 23. | System monitorowania pracy maszyny, z możliwością zdalnej kontroli. |
| 24. | Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne |
| 25. | Chłodnica z tzw. Rzadkim oczkiem (min. 6 żeberek na cal). |
| 26. | Trwała osłona wałów napędowych |
| 27. | Kabina, zamknięta, hermetyczna spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w klimatyzację, wentylację i ogrzewanie, oraz w wycieraczki szyby przedniej i tylnej, 2 podgrzewane lusterka zewnętrzne oraz wewnętrzne lusterko wsteczne, kamerę cofania z wyświetlaczem LCD, oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz oświetlenie robocze, poziom hałasu w kabinie maksymalnie 70 dB. |
| 28. | Dodatkowy system filtracji powietrza ograniczający dopływ zapachów do wnętrza kabiny (np. RESPA), utrzymujący nadciśnienie w kabinie z filtrem węglowym. |
| 29. | Wysokość do sworznia obrotu łyżki na ramionach ładowarki nie mniejsza niż 4000 mm. |
| 30. | Statyczne obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost min 12 900 kg. |
| 31. | Statyczne obciążenie destabilizujące przy skręconym przegubie min 11 000 kg |
| 32. | Promień skrętu mierzony po krawędzi zewnętrznej opon nie większy niż 12000 mm |
| 33. | Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) opracowana w języku polskim zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. |
| 34. | Lampa migowa ostrzegawcza koloru pomarańczowego. |
| 35. | Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania. |
| 36. | Trójkąt ostrzegawczy. |
| 37. | Gaśnica. |
| 38. | Apteczka. |
| 39. | Łyżka ładowarkowa o pojemności minimum 3,5 m3 z dokręcanym lemieszem |
| 40. | Układ zawieszenia osprzętu typu Z-bar |
| 41. | Zaczep transportowy (na przeciwwadze). |
| 42. | Widły do palet |
| 43. | Główne elementy napędowe tzn. silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta. |
| 44. | Gwarancja na maszynę min. 12 miesięcy |
| 45. | Czas dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego – 2 godziny od wezwania telefonicznego |
| 46. | Dostawa kompletnej maszyny : styczeń 2022r. |
| 47. | Przebieg nie większy niż 30 mtg. |

- Pozostałe

      - Zamawiający dopuszcza  do udziału maszynę  podemonstracyjną, nieużywaną z przebiegiem nie większym niż 30 mtg. Weryfikacja nastąpi na podstawie odczytu licznika oraz oświadczenia Wykonawcy.

      - Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę.

      - Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki musi wynosić  maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze. Maksymalny czas naprawy nie powinien być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku naprawy dłuższej niż 14 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zastępczą ładowarkę kołową o parametrach zbliżonych do ładowarki kołowej oddanej do naprawy gwarancyjnej w zakresie następujących parametrów wymienionych w OPZ:

a) wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia z wyłączeniem daty produkcji,

b) wymagania szczegółowe (wykaz i opis minimalnych wymagań technicznych) dla ładowarki kołowej;

c) wymagane parametry techniczne,

d) pozostałe wymagania,

lub pokryć koszt  wynajmu ładowarki o podobnych parametrach.

      - Oferowana ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi w języku polskim i katalogu części zamiennych.

###### Wykonawca musi wyrazić zgodę na umieszczenie (oklejenie) karoserii znakami firmowymi Zamawiającego za pomocą specjalistycznych folii

Wykonawca dokona bezpłatnego szkolenia załogi w liczbie 6 osób w godzinach pracy spółki,                                        tj. od poniedziałku do piątku w g. 7oo-15oo w zakresie właściwej i skutecznej eksploatacji obsługi ładowarki w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania  przedmiotu zamówienia .