Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne - INTRODUKTOR NACZYNIOWY .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – INTRODUKTOR NACZYNIOWY |
| 1.. | Rozmiar od 4F do 11F | Tak, opisać | (*) | 8 średnic – 30 pkt 6 średnic – 20 pkt 5 średnic – 10 pkt. 4 średnice –0 pkt |
| 2.. | Dostępna długość introduktorów: 12-23 cm | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Introduktor z prowadnikiem 0,035 – 0,038 typu „double distal” w rozmiarze 50-80 cm, zakończony z obu stron miękką atraumatyczną końcówką z jednej strony w kształcie litery J z drugiej proste | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Dogodna lokalizacja pierścienia do założenia szwu zapewniającego ochronę podczas manipulacji | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Pokryty substancją śliską ułatwiającą płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Funkcja blokady rozszerzacza w koszulce | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Zawór homeostatyczny uszczelniający się wokół prowadnika | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie |
| 1.. | cewnik PTCA, przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | dostępne średnice 6,5; 7,5; 8,5 F i 6, 7, 8F, duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5F; 0,081” dla 7,5F i 0,090”; 0,071” dla 6F, 0,081” dla 7F, 0,090” dla 8F | Tak | (*) | 30 pkt-3 średnice do wyboru 0 pkt- poniżej 3 |
| 3.. | pokrycie hydrofilne dla cewnika bezkoszulkowego | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | dostępna szeroka gama krzywizn | Tak, opisać |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne – CEWNIK BALONOWY DO DOPRĘŻEŃ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO DOPRĘŻEŃ |
| 1.. | Dostępne w średnicach 2,0-5,0 mm i długościach 6.0 - 30.0mm | Tak | (*) | Średnice 2-4.0 mm -15 pkt, dodatkowo powyżej 4,0mm - 30 pkt |
| 2.. | Profil wejścia min 0.016” | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.5 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Długość szaftu min 140 cm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Ciśnienie nominalne 12 atm. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Ciśnienie RBP 20 atm. dla śr. 2,0-4,5mm i 18atm dla śr 5,0mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | System dostarczania typu Rx | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Krótki czas deflacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | W zestawie urządzenie do re-wrappingu | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY 		 .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy do PTCA, uwalniający Paclitaxel bez nośnika polimerowego | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Balon składany czteropunktowo | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Długości balonu od 10 mm do min 40mm, z dostępnymi 7 rozmiarami | Tak, opisać | (*) | 7 rozm. - 0 pkt; powyżej 7 rozm. - 15 pkt |
| 6.. | Średnice balonu od 2,0mm do 4,0mm, z dostępnymi 7 średnicami | Tak, opisać | (*) | 7 średnic - 0 pkt; powyżej 7 średnic - 15 pkt. |
| 7.. | Średnica zwiniętego balonu ≤0,036” (dla średnicy 3,0mm) | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Średnica/profil wejścia cewnika – 0,017” - Shaft proksymalny: ≤1,9F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Shaft dystalny: ≤2,5F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | Ilość substancji czynnej: 3µg/mm², w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30-60 sek. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Ciśnienie nominalne inflacji 6 atm; RBP-14atm | Tak | (**) | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

ZAKRES NR 5 -Parametry techniczne ZESTAW DO TRUDNYCH ZMIAN I BIFURKACJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. stent wieńcowy |
| 1.. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm | Tak | (*) | 8 długości -30pkt. Poniżej 8 długości - 0pkt. |
| 4.. | Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu -4,57mm2 dla stentu 3,0mm | Tak |  |  |

| Pozycja 2 Cewnik balonowy SC |
| --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89mm dla 2.00-4.00 0.87mm | Tak, |  | Bez oceny |

| Pozycja 3 Cewnik balonowy NC |
| --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - STENTGRAFTY WIEŃCOWE.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFTY WIEŃCOWE |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Pokrycie nakładane nie plecione gubość pokrycia 90ug | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Minimalny wymagany przedział długości stentów 15-26 mm | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 5,0 mm ze wzrostem co 0,5 mm | Tak, opisać | (*) | 6 średnic – 30 pkt; 5 średnic – 25 pkt; 4 średnice – 20 pkt; 3 średnice – 15 pkt; 2 średnice – 10 pkt; 1 średnica – 5 pkt; |
| 6.. | Maksymalna średnica rozszerzenia stentu dla średnic 3,0mm minimum 3,5 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Stent chromowo - kobaltowy | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 7 -  Parametry techniczne - RAMPA TRÓJDROŻNA WYSOKOCIŚNIENIOWA.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – RAMPA TRÓJDROŻNA WYSOKOCIŚNIENIOWA |
| 1.. | Wysokociśnieniowa | Tak, opisać | (*) | Poniżej 500 psi: 0 pkt; 500 i powyżej: 30 pkt |
| 2.. | Female Luer Lock Rotary Adapter | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Możliwość płynnego ustawienia zaworów | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Ergonomiczny kształt | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Przeźroczysta obudowa | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  Parametry techniczne - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej |
| 1.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o rozmiarze 8F (50cc) i 7,5F (30cc, 40cc) kompatybilny z dowolna koszulką 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (30cc,40cc,50cc) kompatybilny z pompą Datascope. | Tak, opisać | (*) | 3 pojemności -30 pkt 2 pojemności -10 pkt |
| 3.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o pojemności 50 cc dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Specjalna konstrukcja Co-lumen cewnika zapewniająca minimalizację oporu przepływu helu | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | Zestaw wprowadzający do zakładania cewnika metodą bezkoszulkową lub z koszulką | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Cewnik ze znacznikami na obu końcach balonu ułatwiającymi ocenę głębokości implantacji | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.. | Cewnik winien być pozbawiony elementów metalowych. | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie załączone oryginalnie 2 opatrunki do mocowania bezszwowego cewnika | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 9-  Parametry techniczne - PROWADNIK WIEŃCOWY  DO ZMIAN TRUDNYCH, SPECJALISTYCZNE I UDROŻNIEŃ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK WIEŃCOWY DO ZMIAN TRUDNYCH |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Długość 180, 190 i 300 cm, | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4. | Końcówka prosta z możliwością kształtowania ostatnich 3cm i końcówka J | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Szeroki wybór prowadników: z powłoką hydrofilną, hydrofobową i mieszaną | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g | Tak, opisać | (*) | 0 pkt – 1 sztywność 15 pkt -2 sztywności |

| POZ. 2. – PROWADNIK WIEŃCOWY SPECJALISTYCZNY |
| --- |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Długość 180, 190 i 300 cm, | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Końcówka J i prosta z możliwościa kształtowania dystalnych 3cm | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Dostępne końcówki cieniujące 3cm 4cm 11cm 16cm | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g, 3g, 6g, 9g, 12g | Tak, opisać |  | Bez oceny |

| POZ. 3. – PROWADNIK WIEŃCOWY DO UDROŻNIEŃ |
| --- |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Długość 180, 190, 200, 300 I 330cm, | Tak | (*) | 4 i wiecej długości -15pkt mniej niż 4 długości – 0 pkt |
| 4. | Końcówka J i prosta | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Dostępne pokrycie pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm; 50cm; 170cm. | Tak, |  | Bez oceny |
| 6. | Sztywność końcówki 1,7g, 3,0g, 3,5g, 4,5g, 9,0g, 12g | Tak, opisać |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 10-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCO-POZYCJONUJĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCY |
| 1. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | Bez oceny |
| 2. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatacjące balon | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Profil przejścia ok 2,7F | Tak, |  | Bez oceny |
| 5. | Długości balonu; 10; 15; 20mm | Tak, opisać | (**) |  |
| 6. | Średnice balonu; 2,0, 2,5, 3,0,3,5 | Tak, opisać | (*) | 2 średnice - 0 pkt; powyżej 2 średnic - 30pkt. |
| 7. | Tyo systemyu współpracujący z prowanikiem 0,014” | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Ciśnienie nominalne min.8 atm; RBP – 20atm dla średnicy 2,0-2,5mm, 18atm dla średnicy 3,0mm 16atm dla średnicy 3,5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Możliwość wykonania Kissing baloon | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia „ Buddy wire” | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................