WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla samochodu ratowniczo-gaśniczego – klasa średnia (M), kategoria 2 (uterenowiona) – (załoga 1+1+4, zbiornik wody 2500 dm3)

obowiązujące na 2021 - 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w: ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych (Dz. U. z 2005 r., poz. 974), rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych(Dz. U. z 2012 r., poz.623), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| 1. | Podwozie z kabiną: |  |
|  | Podwozie samochodu w wersji dla straży pożarnej (o wzmocnionym zawieszeniu, z uwagi na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu zbliżone do masy rzeczywistej) z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 300 KM, układem napędowym 4 x 4, kabiną załogową 1+1+4 z kierownicą z lewej strony, manualną lub zautomatyzowaną skrzynią biegów. Norma emisji spalin – EURO 6. Oferowany pojazd musi: posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu i sprzętu pożarniczego stanowiącego ukompletowanie pojazdu wymienione w pkt. 3 WTU do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej ważne na dzień odbioru (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz, 1002 z późn. zm). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji lub inne równoważne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu oraz umożliwiające jego rejestrację. Wyciągi tych dokumentów Wykonawca przedstawi podczas testów odbiorczych i dołączy do dokumentacji składanej do WCRPSZiUK SZ celem rejestracji pojazdów oraz do dokumentacji przekazywanej wraz z pojazdami dla Odbiorców. posiadać numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową; (wymaga się oznakowania samochodu pożarniczego tablicami wyróżniającymi oraz znakami pojazdu specjalnego, a także oznakowania światłami obrysowymi); mieć oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (zamieszczenie co najmniej następujących danych: pełnej nazwy producenta, numeru seryjnego, roku produkcji) urządzenia stanowiące ukompletowanie pojazdu na stałe związane z pojazdem np. autopompa, działka wodno-pianowe, maszty oświetleniowe, itp.; być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 i 2022 r., dopuszcza się podwozie wyprodukowane w 2020 i 2021 r.; posiadać przynajmniej dwa komplety pełnej dokumentacji w języku polskim (np. instrukcja obsługi pojazdu i części specjalistycznej stanowiącej ukompletowanie pojazdu, itp.). Wszystkie układy i punkty smarne muszą być fabrycznie napełnione/smarowane produktami zgodnymi z zaleceniem producenta. Wykaz produktów MPS musi być zawarty w dokumentacji pojazdów (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem, że ich stosowanie nie narusza uprawnień gwarancyjnych. W instrukcji eksploatacji muszą być stosowane oznaczenia kodowe smarów i płynów specjalnych zgodnie z zaleceniem producenta. |  |
|  | Rezerwa masy, liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia, a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu. | minimum 3 % |
|  | Różnica nacisków na strony, przy każdym wariancie obciążenia pojazdu. | nie większa niż 3%. |
|  | Prześwit pod osią przy obciążeniu pojazdu masą rzeczywistą całkowitą dla najniższego punktu podwozia. | minimum 230 mm |
|  | Graniczny kąt natarcia przy obciążeniu pojazdu masą rzeczywistą całkowitą. | minimum 23° |
|  | Graniczny kąt zejścia przy obciążeniu pojazdu masą rzeczywistą całkowitą. | minimum 23° |
|  | Graniczny kąt przechyłu bocznego przy obciążeniu pojazdu masą rzeczywistą całkowitą. | minimum 27° |
|  | Graniczny kąt wzniesienia przy obciążeniu pojazdu masą rzeczywistą całkowitą. | minimum 18° |
|  | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania. | 18 m |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | nie mniejsza niż 85 km/h |
|  | Napęd 4x4: możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi lub możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i mechanizmu różnicowego międzyosiowego, bez blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |  |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3400 mm, | max. 3400 mm; |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (wykonane w technologii LED) pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Urządzenie akustyczne, modulowane tony, głośnik o mocy min. 100W – skierowany do przodu musi umożliwiać podawanie komunikatów słownych, w tym również przy pomocy radiotelefonu (urządzenie może być wyposażone w pilot z mikrofonem umożliwiające podawanie komunikatów głosowych). Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. W przedziale autopompy powinien być zamontowany dodatkowy głośnik współpracujący również z radiotelefonem. Dwie lampy sygnalizacyjne w kolorze niebieskim umieszczone symetrycznie na dachu kabiny i minimum jedna umieszczona na podeście roboczym po lewej stronie z tyłu pojazdu (dopuszcza się zamontowanie lampy na tylnej ścianie zabudowy nad lampą doświetlającą pole pracy). W przedniej części pojazdu (grill) zamontowane lampy kierunkowe LED z min. 6 diodami. Włączenie świetlnych urządzeń sygnalizacyjno – ostrzegawczych musi być niezależne od urządzeń akustycznych. Włączenie dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjno – ostrzegawczych nie może być możliwe bez włączenia świetlnych urządzeń sygnalizacyjno – ostrzegawczych. Wszystkie lampy i głośniki powinny być zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Lampy i głośniki wykonane w fabrycznej technologii gwarantującej zabezpieczenie w tym zakresie nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Lampy ostrzegawcze powinny posiadać homologację R65 oraz zgodność elektromagnetyczną. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w całości w technologii zgrzewania (nie dopuszcza się wykonania kabiny poprzez skręcanie któregokolwiek z jej członów, zawiasy drzwi mogą być przykręcane) zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Drzwi do kabiny muszą: znajdować się po obu stronach kabiny; być skonstruowane tak, aby umożliwić odprowadzanie wody przedostającej się do ich wnętrza, ich kąt otwarcia powinien wynosić 85 -. 90º, maksymalnie otwarte, muszą pozostać zablokowane w tej pozycji, lewe i prawe drzwi zamykane kluczem. Oświetlenie: każda część kabiny oraz stopnie wejściowe muszą być automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi. Przy zamkniętych drzwiach również musi istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny. Natężenie oświetlenia każdego stopnia min. 5 Iux. Kabina wyposażona w: instalację antenową do radiotelefonu przewoźnego umożliwiającą prowadzenie łączności. Antena zamontowana na dachu pojazdu; radiotelefon przewoźny – szczegółowa specyfikacja radiotelefonu znajduje się w punkcie II niniejszych WTU; podest do ładowarek radiotelefonów, latarek, itd. z zasilaniem 12 V, min 10 A; indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; klimatyzację; uchwyty do trzymania dla załogi; elektrycznie sterowane wszystkie szyby boczne; (dopuszcza się dostarczenie samochodu z szybami sterowanymi elektrycznie tylko w przednich drzwiach bocznych i otwieranymi ręcznie w tylnych drzwiach bocznych); elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne; lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony (sterowane ręcznie, bez funkcji ogrzewania); lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, (sterowane ręcznie bez funkcji ogrzewania); główny wyłącznik oświetlenia skrytek; moduł oszczędzania energii (wymagane jest urządzenie wyłączające podest do ładowarek radiotelefonów, latarek oraz innych urządzeń zamontowanych w kabinie, przy spadku napięcia akumulatorów pojazdu poniżej wartości granicznej umożliwiającej uruchomienie pojazdu ); reflektor pogorzeliskowy (szperacz) na zewnątrz kabiny z prawej strony z gniazdem elektrycznym; zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; informację świetlną o załączeniu i wyłączeniu ogrzewania przedziału autopompy; sterowanie dźwiękowym i świetlnym sygnałem ostrzegawczym; wskaźnik pracy układu chłodzenia i smarowania silnika, (dopuszcza się aby praca układu chłodzenia była sygnalizowana poprzez wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej bez wskazania dokładnej wartości temperatury, a praca układu smarowania sygnalizowana przez kontrolkę informującą o spadku ciśnienia w układzie smarowania); system ogrzewania, odmrażania i osuszania szyb pojazdu nadmuchem ciepłego powietrza z systemu chłodzenia silnika lub klimatyzacji na przednią szybę pojazdu; radio z odtwarzaczem CD lub USB; panel informacyjny z systemem informacyjno – sterującym, komunikującym się z komputerem pojazdu oraz sterujący elektroniką zabudowy i wyposażenia za pomocą magistrali CAN, dostępny dla kierowcy i dowódcy, wyposażony w monitor 7 - 10 cali z funkcjami włączania, sterowania i obserwacji urządzeń, zawierający: wyświetlanie na ekranie informacji graficzno – świetlnych: aktualnej ilości wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach samochodów; załączenia autopompy; aktualne wartości ciśnień na linii niskiego i wysokiego ciśnienia; sygnalizacji otwarcia drzwi, skrytek, żaluzji, podestów i skrzyni dachowej; wysunięcie masztu oświetleniowego, uwzględniającego pozycję masztu względem pojazdu (kąt najaśnic masztu, kąt obrotu oraz pozycja transportowa); podłączenia pojazdu do zewnętrznego źródła zasilania; raportu z akcji z wyszczególnieniem: ostatnie załączenie autopompy, czas pracy autopompy, informacja o zużytych zasobach wody i środka pianotwórczego, zużycia paliwa podczas pracy, możliwość przeglądania historii z przynajmniej 100 ostatnich zdarzeń; kąta pochylenia bocznego i podłużnego pojazdu z oznaczonym kątem granicznym; sterowania oświetleniem zewnętrznym zabudowy; obraz z kamery cofania, uruchamiany automatycznie po załączeniu biegu wstecznego; przyciski zamontowane na panelu informacyjnym z funkcjami podłączonymi na stałe ze wskazaniami na monitorze (załączanie/wyłączanie): główny wyłącznik oświetlenia skrytek; oświetleniem zewnętrznym wokół pojazdu; informację świetlną o załączeniu i wyłączeniu masztu oświetleniowego; raportu z akcji. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie GPS funkcjonujące z systemem Android: 4.1.X (API 16) lub nowszym. Wymagane parametry urządzenia to: Procesor: 4 rdzenie, 1 GHz lub 2 rdzenie 1.4 GHz. Ekran: przekątna 7 cali lub większa. Rozdzielczość 540x960 lub wyższa.. |  |
|  | Odchylenie kabiny w celu przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych musi być możliwe bez pomocy zewnętrznych urządzeń podnoszących, a konstrukcja mechanizmu odchylającego musi zabezpieczać kabinę przed przypadkowym opuszczeniem Urządzenie podnoszące musi umożliwiać podnoszenie, opuszczanie oraz podtrzymywanie kabiny wraz z jej wyposażeniem i znajdującym się w niej sprzętem. |  |
|  | Fotele: wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie; wyposażone w zagłówki (zagłówki foteli mogą być zintegrowane z fotelami),dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Mocowanie aparatów powietrznych jedno butlowych dla załogi 5 kpl. (4 kpl. – dla załogi oraz 1 kpl. dla dowódcy). Mocowanie aparatów powinno stanowić element oparcia foteli, a ich konstrukcja powinna umożliwiać: zakładanie aparatów w pozycji siedzącej. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie). Uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi. Dopuszcza się zamontowanie aparatu dla dowódcy na stelażu pomiędzy przednimi siedzeniami, w taki sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia w prowadzeniu pojazdu i nie stwarzało zagrożenia dla załogi lub w skrytce sprzętowej lewej pierwszej |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego: moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu; lampy oświetlenia pojazdu (skrytki na sprzęt, oświetlenia zewnętrznego pola roboczego wokół samochodu, przedziału autopompy, itp.) powinny być wykonane w technologii LED. |  |
|  | Wszystkie obwody elektryczne muszą być wyraźnie oznakowane i tak skonstruowane, aby nie było możliwe połączenie ze sobą obwodów o różnych napięciach lub odwrotnej polaryzacji. |  |
|  | Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). |  |
|  | Pojazd musi posiadać zintegrowane złącze instalacji elektrycznej i powietrznej umiejscowione na zewnątrz przy wejściu do kabiny z lewej strony. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania 230V. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Kabina pojazdu wyposażona w sygnalizację podłączenia pojazdu do zewnętrznego źródła zasilania. |  |
|  | Kolorystyka: kabina – khaki ciemny półmat RAL 6006; (określony kolor występuje w obowiązującym Wzorniku Kolorów), elementy podwozia ( zderzaki, felgi, nadkola, podstawa wciągarki oraz oznaczenia firmowe pojazdu) – w kolorze oryginalnym producenta, żaluzje, skrytki na sprzęt i wyposażenie (m.in. drabina wejściowa na dach, skrzynia dachowa, podesty robocze ) pozostawić w kolorze naturalnym aluminium. Lakierowane zewnętrzne elementy pojazdu zabezpieczyć przed zarysowaniem przezroczystą folią ochronną. |  |
|  | Pojazd powinien być oznakowany napisami: - z przodu pojazdu napis – STRAŻ - w odbiciu lustrzanym, wysokość liter 12 cm, - na drzwiach przednich bocznych kabiny napis w dwóch wierszach, pierwszy wiersz – WOJSKOWA, wiersz poniżej - STRAŻ POŻARNA – wysokość liter 8 cm. Kolor liter biały – fluoroscencyjny. Dodatkowo pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Odbiorców. Uzyskane od Gestora numery operacyjne Zamawiający przekaże dla Wykonawcy. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnić możliwość niezwłocznego wyjazdu, wyposażona w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza z sieci stacjonarnej. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS bez możliwości jego odłączania po przełączeniu przekładni w położenie terenowe. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania zintegrowaną z panelem informacyjnym w kabinie. |  |
|  | Samochód przy obciążeniu masą rzeczywistą całkowitą podczas hamowania awaryjnego przy prędkości 40 km/h i 60 km/h nie może zboczyć z toru jazdy w żadną stronę więcej niż 20% swojej szerokości (wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie o spełnianiu tego wymogu). Wyposażenie zamocowane na stałe do samochodu oraz pozostały sprzęt musi pozostać w przeznaczonych dla nich uchwytach, zamocowaniach, wewnątrz skrytek i w kabinie, a drzwi kabiny i skrytek muszą pozostać zamknięte. Całe wyposażenie musi dać się łatwo wyjmować podczas normalnej pracy (na etapie realizacji możliwe będzie szczegółowe ustalenie sposobu jego rozmieszczenia z Zamawiającym i Gestorem). |  |
|  | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na wszystkich osiach; ogumienie gwarantujące bezpieczną jazdę po drogach utwardzonych i po drogach gruntowych w każdych warunkach atmosferycznych. Ogumienie: pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowo szosowym; koła napędowe i kierowane muszą mieć możliwość zainstalowania łańcuchów; dostosowane do pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach na postoju z wykorzystaniem wyposażenia zamontowanego lub przewożonego na samochodzie. Opony wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 i 2021 r. |  |
|  | Pełno wymiarowe koło zapasowe ze stałym miejscem przewożenia, z mechanizmem umożliwiającym łatwe zdjęcie i powtórne zamocowanie koła w miejscu przewożenia. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 500 km (po drodze utwardzonej z pełnym obciążeniem) lub 6 godzinną pracę autopompy (przy jej średnim obciążeniu). |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika musi odbywać się bez podnoszenia kabiny. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko przedziału autopompy, (wymaga się wyposażenia samochodów w wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie do wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu). |  |
|  | Mechanizm kierowniczy z integralnym wspomaganiem hydraulicznym lub pneumatyczno – hydraulicznym. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp.: od – 25 °C do + 50 °C (wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu tego wymagania). |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny umożliwiający prawidłową współpracę z uchem dyszla fi 40 do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min 3500 kg wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. |  |
|  | Pojazd musi posiadać wciągarkę elektryczną linową (wraz z pokrowcem), zamontowaną z przodu pojazdu o sile uciągu min. 7 000 kg i długością liny min. 30 m. Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego. Dodatkowo z przodu zamocowane dwie szekle umożliwiające wyciąganie pojazdu. Zamocowanie wciągarki nie może kolidować z zaczepami holu sztywnego. |  |
|  | Samochód wyposażony w zestaw kluczy i narzędzi umożliwiających prowadzenie podstawowych napraw bądź przeglądów codziennych przewidzianych przez producenta podwozia, w tym: ● podnośnik umożliwiający wymianę kół pojazdu; ● drąg holowniczy długości minimum 2,0 m; ● apteczka sanitarna w opakowaniu; ● trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym; ● komplet klinów (przeciw staczaniu się pojazdu) - min. 4 szt. ● łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędowe. Muszą one charakteryzować się następującymi parametrami: siatka łańcucha musi być ukośna; ogniwa w części jezdnej siatki muszą być kwadratowe i wykonane z drutu o średnicy minimum 7 mm; długość otworu ogniwa łańcucha nie może być większa od 4-ro krotności średnicy łańcucha; siatka boczna połączona z siatką środkową za pomocą zgrzewanych pierścieni; łańcuchy nawęglone, powierzchniowo utwardzone do 750 HV; (w pojeździe musi być przewidziane miejsce do rozmieszczenia i mocowania ww. wyposażenia). |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić dostęp do części zamiennych dla pojazdu przez okres 15 lat, od daty jego przekazania Odbiorcy. |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: |  |
|  | Wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium lub materiały kompozytowe. Dopuszcza się wykonanie zabudowy w formie modułowej tj. modułu sprzętowego, zbiornika oraz pompowego. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno pianowe. |  |
|  | Powierzchnie podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu pojazdu, wykonaną z materiałów nierdzewnych i antypoślizgowych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi, wykonanymi z aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem żaluzji. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytki. W przypadku braku możliwości rozmieszczenia wyposażenia w skrytkach zezwala się na wykonanie skrzyń sprzętowych na dachu pojazdu. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek musi być zainstalowany w kabinie kierowcy. Oświetlenie skrytek i przedziału autopompy wykonane w technologii LED w formie listew. |  |
|  | Skrytki muszą być wentylowane grawitacyjnie i posiadać możliwość odprowadzenia wody z ich wnętrza. |  |
|  | Jeżeli wysokość półki lub szuflady (po wysunięciu lub rozłożeniu) przekracza od poziomu gruntu 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
|  | Wysuwane szuflady i podesty muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
|  | Sprzęt w skrytkach musi być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
|  | Szuflady i podesty wystające w pozycji otwartej (powyżej 250 mm poza obrys pojazdu) muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości, w zależności od potrzeb. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach specjalnych. |  |
|  | Schowki na pojedyncze węże tłoczne muszą pomieścić 20 metrowe odcinki węży z łącznikami, zwinięte w kręgi. Węże muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem oraz dawać się łatwo i szybko wyjmować ze skrytki. Jeśli do zabezpieczenia stosowane są taśmy, to muszą być one wykonane z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. |  |
|  | Schowki pojazdu muszą być wyposażone w regały i szuflady wysuwane lub obrotowe np. na urządzenia ratownicze, agregat prądotwórczy, itp. |  |
|  | Zbiornik wody w całości wykonany z kompozytu (nie dopuszcza się łączenia elementów wewnętrznych np. falochronów w innej technologii jak wyłącznie laminowania). Zbiornik powinien być wyposażony w przegrody falochronowe oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. ( otwory przełazowe w falochronach mogą być zaślepiane przykręcanymi płytami). Wymaga się oświadczenia producenta zbiornika, że zastosowana technologia wykonania zbiornika jest zgodna z wymaganiami WTU. | wydajność min. 2,5 m3; nadciśnienie testowe 20 kPa |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Wyposażony w automatyczny układ napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Zainstalowany zawór umożliwiający grawitacyjne opróżnienie zbiornika (sterowanie bez wchodzenia pod samochód). Zawór główny (klapowy) łączący zbiornik z autopompą, sterowany elektrycznie lub elektropneumatycznie z możliwością uruchomienia ręcznego. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. flansze przyłączeniowe dla elementów rurarzu powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. | pojem. 10÷12% pojem. zbiorn. wody; nadciśnienie testowe 20kPa |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Układ wodno-pianowy wykonany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika pojazdu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Układ wodno – pianowy musi być przystosowany do zasysania środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. (dopuszcza się oprócz odwodnienia układu wodnego jednym przyciskiem na panelu sterowniczym, odwodnienie linii tłocznych poprzez odpowiednie odkręcenie zaworów na tych liniach). |  |
|  | Wszystkie elektrozawory sterujące podawaniem środków gaśniczych w układzie wodno – pianowym pojazdu muszą mieć możliwość dodatkowego uruchamiania ręcznego. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia napędzana przez PTO z funkcją ręcznego załączania, wyposażona w układ mechanicznego uszczelniania. Wydajność minimum 2500 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia minimum 400 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar. Pompa wykonana ze stopu lekkiego. Autopompa powinna posiadać dokumenty producenta potwierdzające możliwość pracy z wodą morską lub lekko zanieczyszczoną pod warunkiem przepłukania jej po zakończeniu pracy. Powyższe wymagania muszą być zapisane w instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowo przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika, zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do minus 300C, z możliwością jego wyłączenia. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. (przedział powinien być zamknięty drzwiami typu rolety, przesuwane góra – dół. Boki i dach obudowanej autopompy: góra – pomost, boki stanowią przedłużenie karoserii zabudowy pojazdu). Uruchomienie autopompy z przedziału autopompy możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; działka wodno – pianowego. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ dozowania środka pianotwórczego o regulacji poprzez panel sterowania oraz ręczny w przedziale autopompy. Układ dozowania musi umożliwiać uzyskiwanie stężeń 3% i 6% wodnego roztworu środka pianotwórczego o wartości natężeń przepływu określonych w pkt. 3.2. PN-87/M-51156. Tolerancja uzyskiwanych stężeń powinna odpowiadać wymaganiom w pkt. 3.1 PN-87/M-51156 tj. ±0,5%. Układ dozowania musi być tak dobrany, aby umożliwiał uzyskiwanie wymaganych stężeń w pełnym zakresie wydajności pompy. (uznaje się wymagania odnośnie stężeń i tolerancji uzyskiwanych stężeń za spełnione w przypadku przedstawienia świadectwa dopuszczenia na pojazd, bez przedstawienia świadectwa dopuszczenia na sam dozownik). |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w układ automatycznie działającego urządzenia odpowietrzającego, umożliwiającego zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s i z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 90s. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w: układ zabezpieczający pompę przed pracą na sucho; układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia stopnia niskiego umożliwiający automatyczną i ręczną regulację ciśnienia pracy; |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno -sterownicze pracy pompy: manowakuometr; manometr niskiego i wysokiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy; wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik; regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; układ sterujący dozowaniem środka pianotwórczego; układ włączający zasysanie wody; układ włączający/wyłączający pracę autopompy;(autopompa może być załączana przyciskiem PTO z kabiny, a w przedziale autopompy będzie włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, który przy załączonej PTO zgasi silnik pojazdu zatrzymując autopompę, a następnie przy ponownym uruchomieniu silnika autopompa zostanie włączona wraz z silnikiem) układ włączający/wyłączający zawór działka wodno – pianowego dachowego; układ włączający/wyłączający zaworu głównego; układ włączający/wyłączający silnik pojazdu; (dopuszcza się wyposażenie samochodów, które nie będą wyposażone we włącznik silnika w przedziale autopompy, ale będą posiadały wyłącznik silnika umieszczony w przedziale autopompy); licznik motogodzin pracy autopompy; Przedział autopompy wyposażony w panel z systemem informacyjno - sterującym wyposażonym w monitor 7 - 10 cali z funkcjami włączania i sterowania pracą urządzeń i obserwacji parametrów pracy silnika i autopompy, stopnia napełnienia zbiornika wodnego i środka pianotwórczego, itp. |  |
|  | Na wlocie ssawnym (nasada 110) pompy i zasilającym (nasada 75) musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i napełnianiu zbiornika własnego pojazdu. |  |
|  | Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie wodno – pianowym muszą być wykonane zgodnie z PN-91/M-51038 i PN-91/M-51024. |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie do ogrzewania kabiny pojazdu, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 30o C, z możliwością wyłączania. |  |
|  | Działko wodno-pianowe z nakładką pianową o regulowanej wydajności umieszczone na dachu. Wydajność działka min. od 800 do 1600 dm3/min., wyposażone w przepustnicę odcinającą zamontowaną u jego podstawy. Dopuszcza się stosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno – pneumatycznym. Działko sterowane ręcznie, umieszczone na podeście roboczym dachu w jego przedniej części. Działko musi zapewniać pracę w pionie w zakresie: kąt ujemny limitowany obrysem zabudowy do +80 st., w poziomie ±1800 oraz posiadać blokady położenia w pionie i poziomie. Miejsce montażu działka musi zapewniać bezpieczne warunki pracy dla operatora. Działko musi być wyposażone w reflektor umożliwiający oświetlenie miejsca na które podawany jest prąd gaśniczy. Załączanie reflektora działka w kabinie kierowcy i na panelu sterującym w przedziale autopompy. (dopuszcza się, aby włączanie reflektora działka odbywało się jedynie przez operatora z powierzchni dachu). |  |
|  | Samochód musi być wyposażony, w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności min 150 dm3/min z możliwością podania prądu zwartego i rozproszonego. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Zwijanie linii szybkiego natarcia przy użyciu napędu elektrycznego i dodatkowo ręcznego. Zwijadło z funkcją przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w technologii LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. | min. 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu |
|  | Pojazd wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 35 000 lm zasilany z układu elektrycznego pojazdu 24 VDC. (wymaga się zamontowania 2 reflektorów LED o stopniu ochrony IP68, ze specjalną optyką do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem) Stopień ochrony masztu i reflektorów IP 68. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135 o w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 135o w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawić się do pozycji wyjściowej (pozycji zero) a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt dostosowana do przewożonego sprzętu o wymiarach nie mniejszych niż 1400x450x300 mm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, wytwornice pianowe, mostki przejazdowe, itp.(wymiar skrzyni na dachu pojazdu musi być dostosowany do miejsca, które pozostanie po montażu wszystkich niezbędnych urządzeń). |  |

| 3 | Pojazd musi być wyposażony w sprzęt pożarniczy od poz. 3.1 do poz. 3.66 zgodnie z Decyzją Nr 442/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. Urz. MON z dn. 27.12.2013 r. poz. 395). W pojeździe musi być zapewnione miejsce na jego przewożenie i zamocowanie. |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Norma wyposażenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat powietrzny jedno butlowy nadciśnieniowy do ochrony dróg oddechowych: - butla kompozytowa o pojemności min. 6,8 l/300 bar w osłonie z 30-letnim okresem użytkowania, - dodatkowo w komplecie dla każdego aparatu butla zapasowa na wymianę; - noszak z regulowaną długością płyty min. 3 pozycje; - z aparatem w komplecie maska twarzowa (w pokrowcu); - aparaty powietrzne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 137; - maski muszą spełniać wymagania normy PN-EN 136; - warunki serwisowe i gwarancyjne obowiązkowo na terenie kraju; - wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania; - wymagana deklaracja zgodności CE i instrukcja eksploatacji; - gwarancja min. 24 miesiące; | kpl. | 4 |
|  | Zestaw narzędzi ratowniczych w składzie: Zestaw klocków i klinów do stabilizacji Łańcuch ciągnący Mini nożyce do cięcia prętów o sile cięcia ≥ 8 t Nożyco-rozpieracz siła: cięcia ≥ 35 t, rozpierania ≥ 18 t, ściskania ≥ 6 t i ciągnięcia ≥ 4 t Nożyce z ostrzami o sile cięcia ≥ 35 t Pompa hydrauliczna ręczna, wielostopniowa z wężami Pompa spalinowa wielostopniowa z wężami, silnik spalinowy 2 kpl. węży (długość min 10 m) z oddzielnym zwijadłem Rozpieracz cylindryczny teleskopowy o sile rozpierania ≥ 22/8 t Rozpieracz kolumnowy o sile rozpierania ≥ 12 t i ciągnięcia ≥ 2,5 t bez funkcji ciągnięcia, bez łańcuchów Wąż hydrauliczny o dł. ≥ 10 m Wspornik progowy do rozpieraczy Podpora stabilizacyjna | kpl szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl szt. szt. | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa | szt. | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 12 kg przeznaczona do gaszenia pożarów typu ABC | szt. | 1 |
|  | Gaśnica mgłowa o masie środka gaśniczego 6 dm3 | szt. | 1 |
|  | Aerozol gaśniczy | szt. | 5 |
|  | Koc gaśniczy | szt. | 1 |
|  | Środek pianotwórczy | dm3 | pojemność zbiornika na środek pianotwórczy |
|  | Klucz do hydrantu nadziemnego | szt. | 2 |
|  | Klucz do hydrantu podziemnego | szt. | 1 |
|  | Klucz do łączników pożarniczych | szt. | 2 |
|  | Klucz do otwierania pokryw kanałowych | szt. | 2 |
|  | Kosz do smoka ssawnego | szt. | 1 |
|  | Linka do węży ssawnych | szt. | 2 |
|  | Łącznik kątowy 75 | szt. | 1 |
|  | Mostek przejazdowy | para | 1 |
|  | Pływak do smoka ssawnego | szt. | 1 |
|  | Prądownica pianowa PP 2-12 | szt. | 1 |
|  | Prądownica pianowa PP 4-12 | szt. | 1 |
|  | Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej | szt. | 2 |
|  | Prądownica wodna 75 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej | szt. | 1 |
|  | Przełącznik 75/52 | szt. | 2 |
|  | Przełącznik 110/75 | szt. | 1 |
|  | Rozdzielacz 75/52-75-52 | szt. | 1 |
|  | Siodełko wężowe | szt. | 1 |
|  | Smok ssawny 110 | szt. | 1 |
|  | Stojak hydrantowy 80 | szt. | 1 |
|  | Wąż do zasysacza | odc. | 1 |
|  | Wąż do zasysania środka pianotwórczego 52 | odc. | 1 |
|  | Wąż ssawny 110-1600 Ł lub 110-2500 Ł | odc. | 6/4 |
|  | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA | odc. | 8 |
|  | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA | odc. | 10 |
|  | Wytwornica pianowa WP 2 – 75 | szt. | 1 |
|  | Wytwornica pianowa WP 4 – 75 | szt. | 1 |
|  | Zasysacz liniowy Z-2 | szt. | 1 |
|  | Zasysacz liniowy Z-4 | szt. | 1 |
|  | Zatrzaśnik mały | szt. | 2 |
|  | Zbieracz 2x75/110 | szt. | 1 |
|  | Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami (10 ±0,5 m) | szt. | 1 |
|  | Linka strażacka ratownicza | szt. | 2 |
|  | Nóż do przecinania taśm i pasów | szt. | 4 |
|  | Przebijak do szyb | szt. | 2 |
|  | Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem bezpieczeństwa | kpl. | 2 |
|  | Zestaw ratunkowy PSP – R 1 dla wsp, w tym: | kpl. | 1 |
|  | Rurka ustno – gardłowa typu „GUEDELA” | szt. | 6 |
|  | Ssak ręczny pistoletowy | szt. | 1 |
|  | Pojemnik do ssaka | szt. | 2 |
|  | Cewnik do ssaka (dla dorosłych i dzieci) | szt. | 2 |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy | szt. | 1 |
|  | Maska twarzowa do worka dla dorosłych | szt. | 1 |
|  | Maska twarzowa do worka dla dzieci | szt. | 1 |
|  | Zastawka pacjenta umożliwiająca obrót maski | szt. | 1 |
|  | Rezerwuar tlenu min. 2500 ml | szt. | 1 |
|  | Przewód tlenowy niezałamujący min. dł. 2 m | szt. | 1 |
|  | Filtry antybakteryjne | szt. | ≥ 5 |
|  | Reduktor łączący butlę tlenową z zestawem do tlenoterapii | szt. | 1 |
|  | Butla tlenowa poj. min. 400 l | szt. | 1 |
|  | Zestaw do tlenoterapii biernej | szt. | 2 |
|  | Maska tlenowa inhalacyjna dla dorosłych | szt. | 1 |
|  | Maska tlenowa inhalacyjna dla dzieci | szt. | 1 |
|  | Kołnierz szyjny dla dorosłych | szt. | 1 |
|  | Kołnierz szyjny dla dzieci | szt. | 1 |
|  | Szyna typu KRAMERA o różnych wymiarach | szt. | 13 |
|  | Opatrunek osobisty | szt. | 2 |
|  | Kompres gazowy jałowy | szt. | 10 |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa | szt. | 4 |
|  | Opaska opatrunkowa dziana | szt. | 12 |
|  | Chusta trójkątna tekstylna | szt. | 4 |
|  | Bandaż elastyczny | szt. | 6 |
|  | Siatka opatrunkowa | szt. | 8 |
|  | Opatrunek hydrożelowy schładzający | szt. | 8 |
|  | Żel opatrunkowy | g | ≥ 100 |
|  | Aparat do płukania oka z jałowym płynem | szt. | 1 |
|  | Rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8 | para | 5 |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady min. 20 l | szt. | 2 |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk | ml | ≥ 250 |
|  | Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |
|  | Nóż do cięcia pasów | szt. | 1 |
|  | Folia izotermiczna | szt. | 5 |
|  | Folia do przykrywania zwłok | szt. | 1 |
|  | Torba transportowa | szt. | 1 |
|  | Defibrylator zautomatyzowany (AED) (bateria/baterie o żywotności min. 6 lat i możliwości min.300 wyładowań, defibrylator powinien być ze względów praktycznych przechowywany w zestawie gotowym do użycia tj. podłączonymi elektrodami do urządzenia oraz umieszczoną baterią główną wewnątrz urządzenia, bez wpływu na skrócenie jej żywotności) | szt. | 1 |
|  | Maska krtaniowa | szt. | 3 |
|  | Rurki krtaniowe | szt. | 3 |
|  | Jednorazowy wskaźnik CO2 | szt. | 3 |
|  | Resuscytator pediatryczny | szt. | 1 |
|  | Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego | szt. | 1 |
|  | Żel schładzający 120 ml | szt. | 2 |
|  | Opatrunek wentylowy | szt. | 2 |
|  | Opaska zaciskowa taktyczna | szt. | 2 |
|  | Extractor – aspirator jadu | szt. | 1 |
|  | Okulary ochronne | szt. | 2 |
|  | Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl 10 ml | szt. | 5 |
|  | Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl 250 ml | szt. | 2 |
|  | Worek na amputowane części ciała | szt. | 2 |
|  | Rękawice nitrylowe | par. | 10 |
|  | Zestaw do segregacji poszkodowanych | kpl. | 1 |
|  | Zestaw ochrony ortopedycznej, w tym: | kpl. | 1 |
|  | Kamizelka unieruchamiająca | szt. | 1 |
|  | Materac próżniowy | szt. | 1 |
|  | Nosze typu deska ortopedyczna | szt. | 1 |
|  | Pasy bezpieczeństwa do deski ortopedycznej | szt. | 4 |
|  | Stabilizator głowy | szt. | 1 |
|  | Agregat prądotwórczy przenośny 230/400V o mocy min.5 kW: - moc znamionowa min. 5 kVA; - napięcie znamionowe 400/230V; - częstotliwość prądu 50 Hz; - masa agregatu z paliwem nie powinna przekraczać 120 kg; - stopień ochrony przeciwporażeniowej min. IP 54; - czas pracy agregatu bez uzupełniania paliwa min. 2 godz.; - rozruch elektryczny i rewersyjny linką; - silnik benzynowy o mocy i zużyciu paliwa na jednostkę pracy zgodnie z parametrami oferowanymi przez producenta; - wyposażenie agregatu: 2 szt. gniazd 16A 1-fazowych, 1 szt. gniazdo 32 A 1-fazowe, 1 szt. gniazdo 16 A 3-fazowe, wyłącznik termiczny, wyłącznik nadprądowy, licznik czasu pracy, wyłącznik przy braku oleju, akumulator rozruchowy, elektroniczny regulator napięcia AVR, zestaw uziemiający, wyłącznik różnicowo-prądowy; - przystosowany do przenoszenia przez 2 lub 4 osoby, za pomocą składanych uchwytów; - do agregatu musi być załączona: instrukcja budowy, użytkowania i konserwacji, książka serwisowa napraw, książka gwarancyjna; - rękojmia min. 24 miesiące od daty sprzedaży. | szt. | 1 |
|  | Zestaw ostrzegawczo-oświetleniowy akumulatorowy w walizce z jedną głowicą LED o mocy minimum 12000 lumenów z możliwością doładowania i zasilania zestawu z 230V podczas świecenia. Wodoszczelność: IP66, czas pracy powyżej 18 godz. Światło ostrzegawcze generowane za pomocą kilku filtrów w różnych kolorach tj. czerwonym, niebieskim, zielonym i pomarańczowym. | kpl. | 1 |
|  | Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna LED typu szperacz, wykonana z udaroodpornego tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67. Bateria zabezpieczona przed głębokim rozładowaniem ze wskazaniem naładowania i ostrzeżenia o niskim stanie naładowania akumulatorów. Minimum dwa tryby światła. Moc światła minimum 500 lumenów. Czas pracy minimum 2,5h w trybie wysokim i 24h w niskim trybie światła. | szt. | 4 |
|  | Ładowarka samochodowa do latarek akumulatorowych typu LED | kpl. | 1 |
|  | Radiotelefon przewoźny – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt. II | szt. | 1 |
|  | Radiotelefon przenośny Ex z zestawem słuchawkowym do hełmu strażackiego | szt. | 4 |
|  | Radiotelefon przewoźny systemu TETRA – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt III | szt. | 1 |
|  | Radiotelefon przenośny systemu TETRA – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt IV | szt. | 4 |
|  | Programator do radiotelefonów wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, umożliwiający zaprogramowanie urządzeń przez obsługę. | szt. | 1 |
|  | Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V o stopniu ochrony minimum IP67. | szt. | 1 |
|  | Statyw do taśmy odgradzającej z podstawkami | szt. | 10 |
|  | Zestaw flar elektronicznych LED (min. 5szt.) ( odporne na warunki atmosferyczne, czas pracy: min. 5 – 50 godzin, tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, kolor flar: czerwony, zgodność elektromagnetyczna). | kpl. | 1 |
|  | Taśma odgradzająca miejsce akcji | mb | 250 |
|  | Lizak odblaskowy do kierowania ruchem | szt. | 2 |
|  | Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych, w tym: | kpl. | 1 |
|  | Instrukcja użytkowania z opisem zestawu | szt. | 1 |
|  | Opakowanie (pojem. plastikowy z zamknięciem) | m3 | 0,1 |
|  | Płachta sorpcyjna z polipropylenu | szt. | ≥ 3 |
|  | Preparat penetrująco-odtłuszczający | litr | 5 |
|  | Rękaw sorpcyjny ciężki z sorbentem mineralnym | szt. | ≥ 3 |
|  | Sorbent mineralny (worek plastikowy) | kg | ≥ 20 |
|  | Spryskiwacz podciśnieniowy | szt. | 1 |
|  | Szczotka ręczna | szt. | 1 |
|  | Szufelka | szt. | 1 |
|  | Worek na odpady min.20 l | szt. | ≥ 5 |
|  | Zapora przeciwolejowa (poduszka, zapora, wstęga) | szt. | 4 |
|  | Pojemnik na zużyty sorbent mineralny min. 20 l | szt. | 1 |
|  | Agregat oddymiający z silnikiem spalinowym – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt V | szt. | 1 |
|  | Bosak podręczny | szt. | 1 |
|  | Kanister na paliwo 10 l | szt. | 1 |
|  | Łom uniwersalny do prac burzących i ratownictwa technicznego | szt. | 1 |
|  | Łopata uniwersalna | szt. | 2 |
|  | Piła poprzeczna | szt. | 1 |
|  | Worki foliowe czarne min.120 litrów | szt. | 10 |
|  | Detektor prądu przemiennego | szt. | 1 |
|  | Tłumica | szt. | 4 |
|  | Urządzenie gaśnicze – środek gaśniczy spray – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt VI | szt. | 6 |

I. TEST ODBIORCZY

- Każdy pojazd, przed przekazaniem Odbiorcy zostanie poddany testowi odbiorczemu przeprowadzonemu przez przedstawicieli RPW z możliwością udziału przedstawicieli Gestora, Zamawiającego i Odbiorców.

Test pojazdów zostanie przeprowadzony wg. „Programu testów odbiorczych” opracowanego przez Wykonawcę sprzętu 
i zatwierdzonego przez Gestora. Powyższy ”Program testów odbiorczych” podlega uzgodnieniu z właściwym RPW. Program testu zostanie przekazany do tych uzgodnień nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem testów. Ostatecznej oceny zgodności dostarczonego sprzętu z niniejszymi WTU dokonuje właściwe RPW.

II. SPECYFIKACJA RADIOTELEFONU PRZEWOŹNEGO:

- Sprzęt powinien posiadać postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej (8 godzin) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie z decyzją MON Nr 98/MON z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65) wydane przez Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii.

- Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 136), wyrób podlega ocenie zgodności w trybie „I”;

- Urządzenia powinny posiadać kompaktową, wytrzymałą obudowę, umożliwiać pracę urządzenia w warunkach polowych, zawierać wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające przeprowadzenie programowania radiotelefonów;

- Emisje:

— tryb pracy analogowy: 11K0F3E, 16K0F3E;

— tryb pracy cyfrowej (zgodnie z DMR Tier.II): 7K60F1E.

- Liczba kanałów programowanych: nie mniej niż 100.

- Wymagania funkcjonalne:

- Radiotelefon z możliwością pracy w sieciach analogowych z modulacją FM i sieciach cyfrowych (DMR).

- Sygnalizacja tonowa.

- Możliwość nasłuchu ruchu na różnych kanałach (skanowanie) i włączenie się do rozmowy.

- Kompresja głosu i wyciszenia oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym otoczeniu.

- Regulowany poziom mocy.

- Szyfrowanie przesyłanych informacji w oparciu:

— dla trybów cyfrowych – o algorytm AES-256 (długość klucza min. 128 bitów);

— dla trybów analogowych – scrambling częstotliwości.

- Minimum 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

- Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ± 2,5 PPM.

- Moc wyjściowa regulowana 1÷25 W.

- Pracujący w zakresach częstotliwości: VHF 136-174 MHz

- Dodatkowy, wyłączany zewnętrzny głośnik i mikrofon na przewodzie w przedziale autopompy.

- Zasilanie: nominalnie 13,2 (lub 13,6) V DC (10,8 (lub 10,6) ÷ 15,6 V) z sieci pokładowej pojazdu 12 V DC (minus na masie).

- Zakres temperatur pracy: -30 do +60°C.

III. SPECYFIKACJA RADIOTELEFONU PRZEWOŹNEGO SYSTEMU TETRA:

Wymagania dla radiotelefonów przewoźnych systemu TETRA,

wg. zdefiniowanych wymagań na radiotelefon, przeznaczony
do pracy w systemie trankingowym eksploatowanym w Siłach Zbrojnych RP

- Wykaz kompletacji radiotelefonów przewoźnych-samochodowych

| Lp. | Nazwa, oznaczenie lub typ | Ilość w komplecie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu: |  |  |
| 1.1. | Zespół nadawczo-odbiorczy | 1 | 1 |
| 1.2. | Przetwornica 24/12V | 1 | 1 |
| 1.3. | Uchwyt mocujący do samochodu | 1 | 1 |
| 1.4. | Głośnik zewnętrzny | 1 | 1 |
| 1.5. | Mikrofonogłośnik | 1 | 1 |
| 1.6. | Antena samochodowa z uchwytem mocującym i wbudowaną anteną GPS | 1 | 1 |
| 1.8. | Kabel antenowy zakończony złączami 4m | 1 | 1 |
| 1.9. | Komplet kabli połączeniowych do sterowania i zasilania radiotelefonu | 1 | 1 |
| 1.10. | Instrukcja w języku polskim | 1 | 1 |

- Radiotelefon przewoźny (samochodowy) powinien zapewnić pełną współpracę poprzez szyfrowane łącze radiowe algorytmem TEA-2, 
z obecnie eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP urządzeniami systemu TETRA, tj.: współpracę w trybie trankingowym ze stacjami bazowymi MTS-2 
i MTS-4 oraz współpracy w trybie bezpośrednim z radiotelefonami MTP-850, MTM-800, MTM-5400, MTM-5500 i MTH-800, MTP 8550 Ex ,MTP-3200 MTP 3250, MTP 3550 oraz spełniać następujące parametry minimalne:

- Parametry techniczne:

  - Zakres częstotliwości: nie mniejszy niż 380 - 430 MHz;

  - Moc nadajnika: nie mniej niż 3 W;

  - Odstęp międzykanałowy: 25 kHz;

  - Odstęp dupleksowy: 10 MHz;

  - Sterowanie mocą - nie mniej niż 3 kroki;

  - Dokładność poziomu mocy: +/- 2 dB;

  - Zdolność do wymuszenia maksymalnej mocy promieniowanej;

  - Zdolność do szyfrowania łącza radiowego algorytmem TEA-2;

  - Zdolność do implementacji szyfrowania End-to-End;

  - Wstrząsy i drgania - nie gorzej niż klasy ETS 300 019-1-5

klasa 5.1 i 5.2 klasa 5M2 i 5M3 MIL 810 C/D/E/F;

  - Wilgotność: ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 EIA/TIA 603.

- Wymagania funkcjonalne:

    - wbudowany i aktywowany odbiornik GPS:

    - liczba jednocześnie śledzonych satelitów 12;

    - tryb pracy: autonomiczny lub wspomagany (A-GPS).

    - lokacje książki adresowej  min. 100;

    - lista wiadomości tekstowych min. 20;

    - lista komunikatów statusu min. 100;

    - lista skanowania min. 20 list po 20 grup;

    - wywołanie grupowe – tryb trankingowy (TMO) i bezpośredni (DMO);

    - DMO/TMO Gateway, DMO Repeater;

  - Skanowanie:

    - skanowanie w tle;

    - sygnalizacja dołączenia do grupy skanowania;

    - status skanowania (włączone/wyłączone).

  - Identyfikacja rozmówcy;

    - wywołania prywatne dla funkcji łączności głosowe

    - praca w trybie dupleks/pół-dupleks.

  - Wywołania telefoniczne (PABX/PSTN):

    - praca w trybie dupleksowym;

    - wybieranie tonowe DTMF,

  - Obsługiwane funkcje przesyłania danych i wiadomości:

    - krótkie komunikaty danych (SDS) do adresata indywidualnego/grupowego;

    - automatyczne wysyłanie statusu przy wejściu/wyjściu z blokady nadawania.

  - Cechy interfejsu użytkownika:

    - alfanumeryczne wyszukiwanie grup roboczych;

    - edycja listy skanowania z klawiatury;

    - edycja książki adresowej z klawiatury;

    - języki wyświetlacza definiowane przez użytkownika (standard ISO 8859-1);

    - historia nieodebranych i odebranych wywołań.

  - Obsługiwane funkcje bezpieczeństwa:

    - autoryzacja inicjowana przez infrastrukturę oraz wzajemna inicjowana przez radiotelefon;

    - zdalna blokada radiotelefonu;

    - dostęp po podaniu kodu PN/PUK;

  - Bezpieczeństwo użytkownika:

    - dedykowany przycisk alarmowy;

    - dodatkowa sygnalizacja pracy w trybie alarmowym;

    - edytowalny wygaszasz ekranu z opcją logo;

    - blokada grupy rozmownej;

    - blokada klawiatury;

    - blokada nadawania;

    - nasłuch otoczenia;

    - wywołanie w ramach stacji bazowej;

    - wybieranie numeru alarmowego 112.

  - Możliwości w zakresie przesyłania danych:

    - przesyłanie krótkich wiadomości typu SDS oraz tzw. statusów do indywidualnych korespondentów oraz grup i multigrup,

    - interfejs transmisji danych typu USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń końcowych typu DTE (Data Terminal Equipment).

- Radiotelefon powinien być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę;

- Wymagania dotyczące instalacji antenowej radiotelefonów:

    - kabel antenowy klasy RG58A ll nie więcej niż 5m.

    - antena o budowie i parametrach zbliżonych do MU 4-Z/...: pasmo 380-470 MHz, częstotliwość pracy 380-420 MHz, zysk 4 dB, SWR przy f rez <1,3. Antena GPS montowana w zależności od wymagań dostarczanego radiotelefonu.

    - zamawiający dopuszcza zastosowanie anteny zintegrowanej pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań.

- Radiotelefon powinien posiadać „Postanowienie kwalifikacyjne” (postanowienie dopuszczające określony typ urządzenia do użytkowania) wymagane eksploatacji ww. radiotelefonów zgodnie z Decyzją Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

IV. SPECYFIKACJA RADIOTELEFONU PRZENOŚNEGO SYSTEMU TETRA:

Wymagania dla radiotelefonów przenośnych systemu TETRA,

wg zdefiniowanych wymagań radiotelefon, przeznaczony do pracy 
do pracy w systemie trankingowym eksploatowanym w Siłach Zbrojnych RP

- Wykaz kompletacji radiotelefonów przenośnych

| Lp. | Nazwa, oznaczenie lub typ | Ilość w komplecie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiotelefon przenośny w ukompletowaniu | 1 | 1 |
| 1.1. | Blok nadawczo-odbiorczy | 1 | 1 |
| 1.2. | Akumulator LI-NCI | 2 | 2 |
| 1.3. | Klips do pasa | 1 | 1 |
| 1.4. | Ładowarka z podstawką | 1 | 1 |
| 1.5. | Antena zintegrowana z anteną GPS | 1 | 1 |
| 1.6. | Zestaw głośnomówiący | 1 | 1 |
| 1.7. | Instrukcja w języku polskim | 1 | 1 |

- Radiotelefon przenośny powinien zapewnić pełną współpracę poprzez szyfrowane łącze radiowe algorytmem TEA-2, z obecnie eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP urządzeniami systemu TETRA, tj.: współpracę w trybie trankingowym ze stacjami bazowymi MTS-2 i MTS-4 oraz współpracy  trybie bezpośrednim z radiotelefonami MTP-850, MTM-800, MTM-5400, MTM 5500 i MTH-800 MTP-3200 MTP 3250, MTP 8550 Ex, MTP 3550 oraz spełniać następujące parametry minimalne:

- Parametry techniczne:

  - Zakres częstotliwości: nie mniejszy niż 380-430 MHz;

  - Moc nadajnika: nie mniej niż 1 W;

  - Pojemność akumulatora	min. 2000 mAh;

  - Odstęp międzykanałowy:25 kHz;

  - Odstęp dupleksowy: 10 MHz;

  - Sterowanie mocą - nie mniej niż 3 kroki;

  - Dokładność poziomu mocy: +/- 2 dB;

  - Zdolność do wymuszenia maksymalnej mocy promieniowanej;

  - Zdolność do szyfrowania łącza radiowego algorytmem TEA-2;

  - Zdolność do implementacji szyfrowania End-to-End;

  - Implementacja szyfrowania end to end dotyczy radiotelefonów dostarczanych w ramach etapu II oraz prawa opcji;

  - Uszczelnienie: nie gorzej niż klasy IP-54;

  - Wstrząsy i drgania - nie gorzej niż klasy ETS 300 019-1-5 klasa 5.1  i 5.2 klasa 5M2 i 5M3 MIL 810 C/D/E/F;

  - Wilgotność: ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 EIA/TIA 603.

- Wymagania funkcjonalne:

    - wbudowany i aktywowany odbiornik GPS:

    - liczba jednocześnie śledzonych satelitów 12;

    - tryb pracy: autonomiczny lub wspomagany (A-GPS).

    - lokacje książki adresowej  min. 100;

    - lista wiadomości tekstowych min. 20;

    - lista komunikatów statusu min. 100;

    - lista skanowania min. 20 list po 20 grup;

    - wywołanie grupowe – tryb trankingowy (TMO) i bezpośredni (DMO);

  - Skanowanie:

    - skanowanie w tle;

    - sygnalizacja dołączenia do grupy skanowania;

    - status skanowania (włączone/wyłączone).

  - Identyfikacja rozmówcy;

    - wywołania prywatne dla funkcji łączności głosowe

    - praca w trybie dupleks/pół-dupleks.

  - Wywołania telefoniczne (PABX/PSTN):

    - praca w trybie dupleksowym;

    - wybieranie tonowe DTMF,

  - Obsługiwane funkcje przesyłania danych i wiadomości:

    - krótkie komunikaty danych (SDS) do adresata indywidualnego/grupowego;

    - automatyczne wysyłanie statusu przy wejściu/wyjściu z blokady nadawania.

  - Cechy interfejsu użytkownika:

    - alfanumeryczne wyszukiwanie grup roboczych;

    - edycja listy skanowania z klawiatury;

    - edycja książki adresowej z klawiatury;

    - języki wyświetlacza definiowane przez użytkownika (znaki standardu ISO 8859-1);

    - historia nieodebranych i odebranych wywołań.

  - Obsługiwane funkcje bezpieczeństwa:

    - autoryzacja inicjowana przez infrastrukturę oraz wzajemna inicjowana przez radiotelefon;

    - zdalna blokada radiotelefonu;

    - dostęp po podaniu kodu PN/PUK;

  - Bezpieczeństwo użytkownika:

    - dedykowany przycisk alarmowy;

    - dodatkowa sygnalizacja pracy w trybie alarmowym;

    - edytowalny wygaszasz ekranu z opcją logo;

    - blokada grupy rozmownej;

    - blokada klawiatury;

    - blokada nadawania;

    - nasłuch otoczenia;

    - wywołanie w ramach stacji bazowej;

    - wybieranie numeru alarmowego 112.

  - Możliwości w zakresie przesyłania danych:

    - przesyłanie krótkich wiadomości typu SDS oraz tzw. statusów do indywidualnych korespondentów oraz grup i multigrup,

    - interfejs transmisji danych typu USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń końcowych typu DTE (Data Terminal Equipment).

- Radiotelefon powinien spełniać wymagania standardu TETRA spełniających wymagania II 2G EX IIC T4 ATEX.

- Radiotelefon powinien być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.

V. SPECYFIKACJA AGREGATU ODDYMIAJĄCEGO:

-  agregat odymiający o wydajności min. 20 000 m3/h mierzonej wg. standardu AMCA-240 potwierdzonej certyfikatem;

-  wyposażenie wentylatora w koła i składaną rączkę, pozwalającą na przemieszczanie wentylatora po błotnistym i trudnym terenie;

-  wentylator powinien posiadać możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia strugi powietrza.

VI. SPECYFIKACJA URZĄDZENIA GAŚNICZEGO – ŚRODEK GAŚNICZY SPRAY:

- pojemność środka gaśniczego min. 600 ml;

- środek gaśniczy przyjazny dla środowiska, biodegradalny i nie niszczący gaszonych powierzchni;

- środek gaśniczy przystosowany do gaszenia grup pożarów A, B, C, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V;

- zasięg działania środka gaśniczego min 6 m;

- urządzenie powinno posiadać pokrowiec przystosowany do noszenia na pasie.

# Footnotes

Powinien być następcą generacyjnym radiotelefonu systemu TETRA wprowadzonego do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP poleceniem Nr 5/Log/ZPSDiŁ-P6 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 15 stycznia 2010

Radiotelefon powinien być następcą generacyjnym radiotelefonu systemu TETRA wprowadzonego do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP poleceniem Nr 4/Log/ZPSDiŁ-P6 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 15 stycznia 2010 r.;