Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 276/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| Przedmiot zamówienia: Zestaw edukacyjny do fizjologii - 5 sztuk |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Wzmacniacz: - służy do akwizycji danych fizjologicznych | - Komunikacja danych - USB 2.0 - Opcja zasilania sieciowego – TAK - Opcja zasilania USB-PD – NIE - Zasilanie dostępne dla urządzeń zewnętrznych - 5W (Via I2C) - Dedykowane wejście wyzwalające – TAK - Analogowe kanały wejściowe – 4 - Wejścia jednostronne – 4 - Wbudowane wejścia różnicowe – 4 - Wejścia różnicowe za pośrednictwem front-end – do 4 - Zakres napięcia wejściowego - ± 20 mV to ± 10 V - Rozdzielczość danych - 16 bit - Minimalna częstotliwość próbkowania - 1 S/10 min - Maksymalna częstotliwość próbkowania na kanał - 100 kS/s - Przesłuchy wejściowe - > 90 dB - Pasmo przenoszenia - - 3 dB (37 kHz, 10 V) - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego (CMRR) - >95 dB @100 Hz, 20-100 mV - Impedancja wejściowa - 1 MΩ - Wzmacniacz wyjściowy – TAK - Kanały wyjściowe – 1 - Rozdzielczość wyjściowa - 16 bit - Zakresy napięcia wyjściowego - ± 200 mV to ± 10 V - Cyfrowe kanały wyjściowe – 8 - Cyfrowe kanały wejściowe – 8 - Obsługuje zewnętrzne bio-wzmacniacze klasy badawczej - Do 4 kanałów - Wbudowany biowzmacniacz – TAK - Ocena bezpieczeństwa - IEC60601-1 - Built in Bio-amplifier channels – 2 - Zakres wzmocnienia - ± 200 µV to ± 20 mV - Biowzmacniacz CMRR – 110 dB - Obsługuje zewnętrzny izolowany stymulator – NO - Isolated stimulator current range - 0-20mA - Czas trwania impulsu - Szybkość nagrywania do 400 000 próbek na sekundę - Puls - Możliwość wyboru oprogramowania |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie: - platforma edukacyjna zaprojektowana do użytku z w/w sprzętem - umożliwia nauczycielom tworzenie w chmurze (online) własnych eksperymentów, które studenci mogą wykonać w laboratorium - pozwala wszystkim częściom sprzętowym systemu zapisywać dane w czasie rzeczywistym, a następnie analizować je w oprogramowaniu | Wymagania CPU: Platforma musi pracować w posiadanym środowisku opracyjnym: Windows 8 lub nowszy Minimum 2 GB pamięci RAM, zalecane 4 GB Nowoczesny procesor Intel lub AMD do komputerów stacjonarnych z 2 lub więcej rdzeniami 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym Dostępny port USB (wersja 2.0 lub nowsza) Szerokopasmowe połączenie internetowe wymagane do tworzenia i zalecane do otrzymywania aktualizacji |  |  |  |
| 3. | Zestaw oddechowy dla człowieka: - umożliwia rejestrację parametrów powietrza wdychanego i wydychanego, wentylacji minutowej i objętości oddechowej, PIF, PEF, FVC i FEV. | Standardowe komponenty produktu: Przystawka do spirometrii Głowica do pomiaru przepływu powietrza Jednorazowy zestaw oddechowy dla studenta (5 szt.) Rura oddechowa Adapter przyłączeniowy do głowicy do pomiaru przepływu powietrza |  |  |  |
| 4. | Zestaw do Fizjologii Człowieka: - zestaw umożliwia rejestrację i badanie parametrów fizjologicznych człowieka w tym, ale nie wyłącznie, częstości oddechów, siły uścisku, ciśnienia krwi, tonów serca, czasu reakcji czy odruchów wymagających mechanicznej stymulacji | Standardowe komponenty produktu: Pasowy przetwornik ruchów oddechowych Przetwornik siły uścisku (DIN) Mikrofon kardiologiczny Sfigmomanometr z 3 mankietami Przełącznik na kablu Opaska uziemiająca Przewód DIN 8 (wtyczka 8 pinowa) – BNC Młoteczek neurologiczny |  |  |  |
| 5. | Zestaw akcesoriów do badań biopotencjału: - przeznaczony do przygotowywania skóry do pomiaru biopotencjałów - zawiera materiały zużywalne wykorzystywane w pomiarach biopotencjałów i aktywności nerwów u ludzi takich jak EEG, EOG, EMG, EKG | - Standardowe komponenty produktu: Jednorazowe elektrody EKG (1000 szt.) Krem do elektrod (3 opak.) Żel ścierający (3 opak.) Gaziki nasączone alkoholem (1000 szt.) Pasta do elektrod (3 opak.) |  |  |  |
| 6. | Elektrody EKG: - zestaw trzech elektrod klamrowych | w kolorach: czarnym, zielonym i czerwonym |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: (itp. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | 5 lat |  |  |  |
| 2. | Gwarancja | --- |  |  |  |
| 3. | Gwarancja | 3 lata (brak gwarancji na przedmioty zużywalne) |  |  |  |
| 4. | Gwarancja | 3 lata (brak gwarancji na przedmioty zużywalne) |  |  |  |
| 5. | Gwarancja | 3 lata (brak gwarancji na przedmioty zużywalne) |  |  |  |
| 6. | Gwarancja | 3 lata brak gwarancji na przedmioty zużywalne) |  |  |  |
| 7. | Instalacja |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ