Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do Umowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

# Dostawa defibrylatora z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

# w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3”

Pakiet 1

Przedmiot zamówienia : Defibrylator z wyposażeniem

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji min 2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe , nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak |  |
| 2 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 3 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 4 | Metronom musi mieć możliwość ustawienia rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 5 | Urządzenie musi być wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 roku życia pacjenta wzwyż bez ograniczeń | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 7 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED | Tak |  |
| 8 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | 24 poziomy – 0 pkt Powyżej 24 poziomów – 5pkt |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10 pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 10 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 11 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 12 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 13 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 14 | Ciężar samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych) do 6 kg | Tak |  |
| 15 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 16 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 17 | Codzienny o stałej godzinie autotest bez udziału użytkownika bez możliwości przestawiania godziny testu przez personel, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu z numerem aparatu, datą i godziną wykonania testu | Tak |  |
| 18 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń- 4 szt. | Tak |  |
| 19 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 uderzeń na minutę | Tak |  |
| 20 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 rozmiarów zapisu EKG od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 21 | Urządzenie musi umożliwiać synchronizację zdalną i obserwację sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu monitora innego rodzaju | Tak |  |
| 22 | Urządzenie musi umożliwiać wykonanie stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 23 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 24 | Natężenie prądu stymulacji minimum 0-180 mA | 0 - 180 mA – 0pkt Powyżej 180 mA – 5 pkt |  |
| 25 | Pomiar saturacji krwi tętniczej w technologii Masimo przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 26 | Możliwość pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie i transmisją danych poprzez WiFi. | Tak |  |
| 27 | Urządzenie musi umożliwiać synchronizację defibrylatora z zewnętrznym kardiomonitorem (różnych producentów), defibrylator wyposażony w wejście do synchronizacji EKG | Tak |  |
| 28 | Pokrętło dialogowe umieszczone na płycie przedniej aparatu z funkcją natychmiastowego bezpiecznego rozładowania energii defibrylatora po jego przyciśnięciu | Tak |  |
| 29 | Pojemność akumulatora wystarczająca na minimum 130 defibrylacji z energią 360 J | Tak |  |
| 30 | Wymiana akumulatora możliwa do przeprowadzenia przez Użytkownika bez rozkręcania całego aparatu. | Tak |  |
| 31 | Urządzenie musi umożliwiać defibrylację przy użyciu elektrod twardych, wielorazowych do wykonywania defibrylacji wewnętrznej, do wyboru w przynajmniej 4 rozmiarach | Tak |  |
| 32 | Elektrody kompatybilne z oferowanym urządzeniem stymulacja/defibrylacja/EKG – 10 szt. | Tak |  |
| 33 | Wielorazowy czujnik Masimo dla dorosłych 4 szt. | Tak |  |
| 34 | Kaniule jednorazowe do monitorowania EtCO2 u dorosłych i dzieci, minimum 25 szt. -2 komplety | Tak |  |
| 35 | Torba transportowa kompatybilna do defibrylatora, usztywniana, z dwoma kieszeniami bocznymi- prawą i lewą, torba umożliwiająca schowanie kabla do monitorowania EKG oraz czujnik saturacji bez odpinania ich od defibrylatora | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)