# ZATWIERDZAM

…………………….

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oraz założenia wyjściowe do kalkulacji ceny ofertowej

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

„Budowa trenażera dla Ośrodka Naziemnego Szkolenia Spadochronowego Jednostki Wojskowej 1328 Bielsko-Biała”

- Zakres dokumentacji i opracowań projektowych objętych zamówieniem:

Zakres prac projektowo-kosztorysowych określa załącznik nr 2 do umowy „Wycena ofertowa”, który należy wypełnić i załączyć do oferty. W/w załącznik będzie integralną częścią umowy o wykonanie prac projektowych.

Wymagane ilości opracowań i projektów w formie papierowej:

      - Projekt techniczny (wykonawczy)	3 egz.

      - Kosztorys inwestorski 	2 egz.

      - Przedmiar robót  	2 egz.

      - Aktualizacja mapy do celów projektowych	2 egz.

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 	2 egz.

      - Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z analizą kosztów	2 egz.

      - Inne opracowania niezbędne do uzyskania dokumentów formalno – prawnych stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wymaganych przez organy wydające decyzje administracyjne.

UWAGA:

Przy składaniu dokumentacji należy dołączyć spis zawartości wszystkich części ze wskazaniem ilości egzemplarzy.

Wersja elektroniczna dokumentacji:						1egz.płyty CD

- Projekt techniczny (wykonawczy)					          – PDF, Word

- Kosztorysy inwestorskie					– PDF, pliki Zuzia (Norma)

- Przedmiary robót						– PDF, pliki Zuzia (Norma)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót			          – PDF, Word

- Zestawienie kosztów zadania (ZKZ)					                   – Excel

UWAGA:

Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

Każdy projekt ma być zapisany jako odrębny folder, a nazwa pliku z kosztorysami ma wyraźnie wskazywać czego dany kosztorys dotyczy.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z przekazaną wersją papierową.

Uzyskanie decyzji administracyjnych:

      - inne wymagane decyzje administracyjne oraz zezwolenia wymagane obowiązującym prawem;

Podstawą do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie:

- Założenia określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy);

- Wykonana mapa do celów projektowych;

- Warunki zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych, państwowych 
i resortowych (m.in. budowlanych, ppoż., bhp., dt itp.);

- Wizja lokalna, uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem;

- Pozyskiwane uzgodnienia, opinie i decyzje.

- Cena ofertowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Kalkulacja nakładów normatywnych.

Wycenę należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych. Wyniki obliczeń należy przedstawić w załączniku nr 2 do umowy „Wycena ofertowa”.

Cena ofertowa ma uwzględniać wszystkie należne dla biura projektowego koszty związane z wykonaniem zamówienia. Ewentualne zapytania, uwagi i wnioski odnośnie zakresu prac projektowych należy kierować do RZI Kraków przed wyznaczonym terminem na przesłanie propozycji ofertowych.

Dane do wyceny projektów i opracowań kosztorysowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa trenażera dla Ośrodka Naziemnego Szkolenia Spadochronowego Jednostki Wojskowej 1328 Bielsko-Biała” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji potrzebnych do realizacji robót budowlanych.

  - Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prace związane z budową trenażera przy Ośrodku Szkolenia Naziemnego, w tym m.in.:

- Prace przygotowawcze: usunięcie drzew i krzewów, prace geodezyjne i ziemne

- Wykonanie fundamentów pod konstrukcję trenażera

- Wykonanie i montaż stalowych elementów konstrukcyjnych wieży desantowej

- Wykonanie i montaż makiety samolotu transportowego

- Wykonanie oświetlenia trenażera

- Wykonanie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej

- Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.

Zakres planowanych prac:

Trenażer będzie przyrządem do symulacji skoku na spadochronie desantowym grupy A. Ma się składać z dwóch masztów o konstrukcji stalowej i wysokości ok. 10 m, oraz platformy desantowej 
z drzwiami bocznymi i lukiem – rampą o wysokości ok. 5 m ponad poziom terenu oraz dwóch lin stalowych (po jednej na drzwi boczne i luk – rampę), razem trzy liny stalowe, zamocowane do masztów oraz kotew poza strefą lądowania. Po obu stronach platformy będą zamocowane liny stalowe do zjazdu z max. Prędkością 4-5 m/s.

Wejście na platformę będzie się odbywać po drabince zabezpieczonej obręczami ochronnymi.

Strefę ładowania będzie stanowić podłoże z piasku na podkładzie żwirowym ograniczone drewnianą palisadą.

Wymogi eksploatacyjne:

- Platforma desantowa zabezpieczona stalowymi barierkami;

- Drabinka wejściowa na platformę desantową zabezpieczona obręczami ochronnymi;

- Trenażer wyposażony w linkę asekuracyjną zabezpieczającą początek zjazdu;

- Trenażer powinien zapewniać bezpieczeństwo ćwiczących w każdych warunkach;

Dojazd do trenażera będzie się odbywał z wykorzystaniem istniejących dróg na terenie jednostki.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w oparciu o Rozporządzenie MON z dnia 05.11.2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1679).

Bilans energii cieplnej.

Inwestycja nie będzie wymagać energii cieplnej.

Bilans energii elektrycznej.

Wstępne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla planowanego obiektu zostało oszacowane na ok. 4 kW. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie docelowo określone 
w dokumentacji projektowej. W miejscu planowanego trenażera przebiega instalacja elektryczna.

Kolizje z sieciami infrastruktury technicznej i zielenią

Na etapie wykonywania mapy do celów projektowych należy nanieść wszystkie obiekty będące 
w terenie, a niemające odzwierciedlenia na mapie, w tym także drzewa i krzewy znajdujące się 
w obrębie planowanych robót budowlanych, celem oceny konieczności ich usunięcia.

Wykaz sieci znajdujących się w obrębie planowanej inwestycji:

- sieć elektryczna.

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji / weryfikacji położenia wysokościowego kolidujących sieci podziemnych, celem ustalenia zakresu ich niezbędnej przebudowy / zabezpieczenia / wymiany. Efekt (opis/szkic) przeprowadzonej inwentaryzacji ma stanowić część projektów wykonawczych.

UWAGA:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać wszystkie rozwiązania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Wymagania dla części rysunkowej projektu wykonawczego:

Część rysunkowa projektu wykonawczego powinna zawierać m.in.:

- plan sytuacyjny w skali 1:500

- plan warstwicowy w skali 1:250 (jeżeli będzie konieczny)

- profile podłużne w skali 1:50/500

- przekroje typowe w skali 1:50

- przekroje poprzeczne w skali 1:100

- szczegóły rozwiązań w skali 1:50 i 1:20 w zależności od potrzeb.

- rzuty w skali 1:100

- przekroje w skali 1:50

- szczegóły konstrukcji 1:20/10

- Wymagane uzgodnienia dokumentacji projektowej z:

- Użytkownikiem, tj. Jednostką Wojskową 1328 w Bielsku-Białej

- Administratorem, tj. 4 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Gliwicach

- Rzeczoznawcą ds. BHP

- ZKUPSUT (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu) przy Ośrodku Dokumentacji Budownictwa Wojskowego RZI w Krakowie – dotyczy przebudowy 
i zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej

- Innymi instytucjami (w razie konieczności), zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagania dotyczące sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji zieleni:

Mapę opiniodawczą – na podstawie, której należy wykonać mapę do celów projektowych - należy pobrać w RZI Kraków z Ośrodka Dokumentacji Budownictwa Wojskowego.

  - Mapa do celów projektowych:

- Mapę do celów projektowych należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych i obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., nr 25 poz. 133).

- Treść mapy do celów projektowych winna zawierać oprócz elementów wymienionych w w/w rozporządzeniu – usytuowanie istniejącej zieleni (drzew i krzewów).

  - Inwentaryzacja drzew i krzewów:

Inwentaryzacja drzew i krzewów powinna zawierać część opisową oraz część graficzną sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji.

- Część opisowa:

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów należy opracować w postaci tabeli według poniższego wzoru:

| Tab. Nr 1 - Wykaz drzew typowanych do usunięcia |
| --- |
| L.p. | Oznaczenie drzewa na mapie syt - wys i w terenie | Nazwa gatunku drzewa | Obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130cm [cm] | Zasięg korony drzewa [m] | Wysokość drzewa [m] | Opis stanu zdrowotnego drzewa | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tab. Nr 2 - Wykaz krzewów typowanych do usunięcia |
| L.p. | Oznaczenie krzewów na mapie syt - wys | Nazwa gatunku krzewu | Powierzchnia krzewu (rzut korony) [m2] | Opis stanu zdrowotnego drzewa | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Część rysunkowa:

Na aktualnej mapie zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji (w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) należy pokazać wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy i wskazać zaistniałe kolizje z zielenią. Drzewa kolidujące z inwestycją należy oznaczyć na mapie zgodnie z polską normą PN-B-01027:2002 nanosząc rzuty koron drzew i krzewów w odpowiedniej skali.

- Wymagania dotyczące projektów i opracowań kosztorysowych:

  - Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone przepisami zawartymi m.in. w:

- Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.),

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2020 r., poz.1609 t.j.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.),

- Ustawie z dnia 11.09.2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. z późn. zm),

- Ustawie z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz.U. z 2020 r., poz. 961 t.j.),

- Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 t.j.),

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. O dozorze technicznym

(Dz.U. z 2019 r., poz. 667 z późn. zm.),

  - Wymagania Prawa Zamówień Publicznych:

Zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych - projektowany zakres robót należy przedstawić i opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na koszt wykonania robót.

Zaprojektowany zakres robót w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarach nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję na etapie przetargu na roboty budowlane.

Opisy nie mogą wskazywać znaków towarowych (tj. nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw), patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób.

W takim przypadku należy wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

W przypadku gdy wykonawca sporządzi projekt w oparciu o parametry techniczne materiałów i urządzeń zobowiązany jest do dołączenia do projektu wykazu (z podaniem nazw, typów i producentów) materiałów i/lub urządzeń, których parametry stanowiły podstawę do przyjętych przez wykonawcę rozwiązań projektowych.

  - Przedmiar robót:

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej; spisu działów przedmiaru robót; tabeli przedmiaru robót.

Karta tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez zamawiającego) i adres obiektu budowlanego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- imiona i nazwiska osób opracowujących przedmiar,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, daną branżę

- datę opracowania przedmiaru robót,

- podpis opracowującego przedmiar.

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać informacje zgodnie z poniższą tabelą:

| Nr pozycji przedmiaru | Kod pozycji przedmiaru - podstawa opisu robót | Nr specyfikacji technicznej zawierającej wymagania dla pozycji przedmiaru | Nazwa i opis poz. przedmiaru Obliczenia Ilości jednostek miary | Jednostka miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

UWAGA:

Przedmiary robót nie mogą zawierać nazw własnych materiałów i urządzeń.

Jeżeli rozwiązania projektowe (dobrane materiały i/lub urządzenia) zostały oparte na konkretnych parametrach danego producenta, do przedmiaru robót należy dołączyć wykaz materiałów/urządzeń z podaniem przyjętego typu i nazwą producenta, ze wskazaniem pozycji przedmiarowych, których to dotyczy.

  - Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót:

Specyfikacje techniczne należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.) r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich, co najmniej: roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; roboty w zakresie instalacji budowlanych; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Opisując roboty za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, obowiązkowo należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne - zgodnie z punktem 5.2 niniejszego opisu.

UWAGA:

Każda część specyfikacji (rozdział danej roboty budowlanej) powinna zawierać punkt „Podstawa płatności” i podpunkt „cena jednostki obmiarowej” (z wyszczególnieniem co dana jednostka obmiarowa do jej wykonania ma obejmować), do której następnie odnosić się będzie poszczególna pozycja przedmiaru robót (kolumna ozn. 3 w punkcie 5.3 niniejszego opisu).

  - Kosztorys inwestorski:

Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Karta tytułowa kosztorysu powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę (nadaną przez zamawiającego) i adres obiektu budowlanego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- imiona i nazwiska osób opracowujących przedmiar,

- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, daną branżę

- datę opracowania przedmiaru robót,

- podpis opracowującego przedmiar.

  - Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) i analiza porównawcza kosztów

ZKZ należy sporządzić na podstawie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa – przy określaniu kosztów inwestycji. Do ZKZ należy załączyć zestawienie urządzeń, wykaz środków trwałych, wyposażenie i analizę porównawczą kosztów.

Jako wzór ZKZ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ należy przyjąć załącznik Decyzji 
Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

  - Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

W opracowaniu należy określić dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej, w tym roboty tymczasowe.

  - Założenia realizacji zadania i harmonogram:

W opracowaniu należy określić:

- podstawowe uwarunkowania budowy,

- charakterystykę placu budowy,

- elementy zagospodarowania placu budowy,

- zestawienie ilościowe rodzajów robót,

- system organizacji budowy,

- metody wykonywania robót,

- główne założenia organizacji, etapy robót i planowania robót,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót (w jednostkach miesięcznych).

- Oferent przed złożeniem oferty może zapoznać się z warunkami miejscowymi.

Przed złożeniem oferty oferenci mogą zapoznać się z miejscowymi warunkami wykonania zamówienia.

- Koszty opracowania oferty obciążają oferenta.

Załącznik nr 1 – Program Inwestycji

Opracował: Łukasz FILIMOWSKI