Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

ZADANIE NR 1 ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy, zestaw narzędzi do techniki małoinwazyjnej oraz zestaw do usuwania trzpieni.

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

8.Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY KOLANA PIERWOTNEGO |
| 1. | Element udowy , anatomiczny prawy i lewy, bezcementowy pokryty porowatym tytanem, występujący w 8 rozmiarach dla kazdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji CR/CS, umozliwiający współpracę z wkładkami „fixedbearing” i „mobile bearing” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy, pokryty porowatym tytanem, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „ mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji CS, PS, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm. Dostępne również wkładki „fixed bearing”, mocowane na obwodzie, w opcji CR, CS, PS i STAB+ występująca w 5 wysokościach dla każdego z rozmiarów 8mm, , 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM CEMENTOWY ENDOPROTEZY KOLANA PIERWOTNEGO |
| 1. | Element udowy: multiradius (3 promienie), anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji CR/CS i PS z możliwością zamotowania podkładek, przedłużki i kołnierzy przynasadowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „ mobile bearing” | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Element udowy multiradius (3 promienie), anatomiczny (prawy, lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr umożliwiający większe zgięcie kończyny do 150st. przy zachowaniu optymalnej kongruencji- grubość cięcia tylnych kłykci 10mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Dostępny również element piszczelowy stawu kolanowego cementowany występujący w minimum 7 rozmiarach wykonany ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu " fixet bearing" w dolnej części ze zkrzydełkami antyrotacyjnymi z możliwościa zastosowania trzpieni przedłużających | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji CS, PS, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm. Dostępne również wkładki „fixed bearing”, mocowane na obwodzie, w opcji CR, CS, PS i STAB+ występująca w 5 wysokościach dla każdego z rozmiarów 8mm, , 10mm, 12,mm, 15mm, 17,5mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla kazdego z rozmiarów od 8mm do 15mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | System do płukania kości | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40 g | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM REWIZYJNY ENDOPROTEZY KOLANA Z KOŁNIERZEM PRZYNASADOWYM |
| 1. | Element udowy anatomiczny Prawy i Lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających, z materiału CoCr | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klin udowy 5mm i 10 mm grubości | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Element udowy multiradius (3 promienie), anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5 . stop CoCr. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „mobile bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „mobile bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. Stozkowy o grubości 15 i 25 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w rozmiarach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm i tylnie w grubościach 4mm, 8mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkładki wyrównawcze w grubościach 5mm, 10mm, 15mm. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | System do płukania kości | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40 g | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ostrze posuwisto zwrotne 80x1,05mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Micro ostrze 46/25x10x06/04mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

1. Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez).

2. Wypożyczenie na czas trwania umowy piły oraz wiertarki akumulatorowej, niezbędnych do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów w czasie nieprzekraczającym 48 godzin, wliczone w cenę endoprotez).

3.Utworzenie depozytu u zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi(pełny zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego) wszystkich elementów składowych endoprotezy.

4.Szkolenie personelu w zakresie procedur i technik operacyjnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Część udowa anatomiczna prawa i lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana wykonana ze stopu metalu, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Część udowa anatomiczna prawa i lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana wykonana ze stopu ZrNB dla uczulonych na metal pacjentów dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Częśc piszczelowa anatomiczna prawa i lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zuzycia i wydzielania dla organizmu polietylenu z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostepna w 8 rozmiarach do kazdej ze stron | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w co najmniej8 grubościach | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trzpień udowy lub piszczelowy, tytanowy o długości 120 lub 160mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trzpień offsetowy zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu- 2mm, 4mm, 6mm. tytanowy | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki udowe tytanowe, dystalne tylne i łączone „L”, mocowane do komponentu udowego | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładki piszczelowe, tytanowe lub klinowe mocowane do komponentu piszczelowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba ewentualniwelementy do mocowania podkładek | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cement z antybiotykiem 1x40 g | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe końcówki do pulsacyjnego oczyszczania kości | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 3 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO DO ZASTOSOWANIA DLA PRZEDZIAŁU PRZYŚRODKOWEGO I BOCZNEGO DLA KOLAN LEWYCH I PRAWYCH

- Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez).

- Wypożyczenie na czas trwania umowy piły oraz wiertarki akumulatorowej, niezbędnych do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów w czasie nieprzekraczającym 48 godzin, wliczone w cenę endoprotez).

- Utworzenie depozytu u zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi(pełny zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego) wszystkich elementów składowych endoprotezy.

- Szkolenie personelu w zakresie procedur i technik operacyjnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowa w wersji przyśrodkowej i bocznej Część udowa, piszczelowa anatomiczna, wkładka polietylenowa anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym- ruchoma wkładka | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego bezcementowa Część udowa bezcementowa, piszczelowa bezcementowa anatomiczna, wkładka polietylenowa anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym- ruchoma wkładka | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze oscylacyjne i posuwisto zwrotne | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze półkolite, łódeczkowe pod kil piszczeli | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement kostny z Gentamycyną 1x40g | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu, pojedynczy | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 40g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 4 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

- Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY BIODRA PIERWOTNEGO |
| 1. | Trzpień bezcementowy ptzynasadowy Ccd 130°, szyjka rosnąca progresywnie wraz z rozmiarem trzpienia. 13 rozmiarów od 95 do 119 mm, standart offset, oraz high ofset od 6-8 mmw zalezności od rozmiaru, pokrycie w części bliższej szorstkimi płatkami tytanu. Stożek 12/14 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień bezcementowy prosty, zwęzający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. CCD 125° i 135°, offset standard 135°, High +7mm 135°, Coxa Vara + 7mm 125°, Coxa Vara0mm 125°, schort Neck -5mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem, dł. trzpieniaod 115-190mm i przekroju od 6-20mm. Stożek 12/14 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewka hemisferyczna, tytanowa, bezcementowa typ Press-fit. Pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka wielootworowa 38-72mm z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typ Press-fit, tytanowa. Pokryta kuleczkami tytanu – w opcjibez i z HA. Posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących lub z 3 bolcami Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka polietylenowa cross link o średnicy wewnętrznej: - 28mm w rozmiarach 44-66mm, neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66mm -32mm neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową w rozmiarach 52-66mm -36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka polietylenowa XLPE o średnicy wewnętrznej: -32mm w rozmiarach w rozmiarach 48-66mm -36mm w rozmiarach 52-66mm - 40mm w rozmiarach 56-76mm opcje neutralna, lateralizowana 4mm, lateralizowana 4mm z 10º reorientacją | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka w całości ceramiczna, biolox delta | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Głowa metalowa 22,2; 28mm; 32mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Głowa wysoce polerowana 36mm; 40mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Głowa ceramiczna biolox delta 28,32 i 36mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zaslepka do panewki | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba do kości gabczastej od 15 - 70mm ze skokiem co 5mm | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze jednorazowe do piły | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM CEMENTOWY ENDOPROTEZY BIODRA |
| 1. | Trzpień cementowy, gładki, stalowy polerowany, zwężający się dystalnie o długościach od 115-190mm w 11 rozmiarach, kat szyjki 135 stopni, Standart i High offset, stożek 12/14 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, wyposazona w marker oraz specjalny kołnierz umozliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego. W rozmiarach od 40-53mm dla głowy 0d 28 do 36mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowa bipolarna do podwójnej artykulacji metal-polietylen-metal, wykorzystujaca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zuzycia panewki. Głowa zewnetrzna posiadajaca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostepna: dla głowy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 39-65mm, dla głowy wewnetrznej 22,2mm od 39-57mm. Dla stożka 12/14 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa metalowa 22,2; 28mm; 32mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowa wysoce polerowana 36mm; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Korek do blokowania kanału kości | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement z gentamycyną 20g lub 40 g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem z gentamycyną lub bez , 50g lub 80 g | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kości | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY REWIZYJNEJ BIODRA |
| 1. | Rewizyjny trzpień tytanowy, prosty zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w minimum 9 rozmiarach, od 180-230mm, dodatkowo posiada nacięcia w płaszczyżźnie AP i ML, zwężajaca się część dystalna umożliwia dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek 12/14 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Element proksymalny rewizyjnego trzpienia modularnego, tytanowy, pokryty porowatą okładziną dostępny w 3 średnicach 20, 24 i 28 mm oraz 4 długościach od 75-105mm, umozliwiający ustawienie kata antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. W zestawie śruba łącząca z elementem dystalnym dostępna w 4 długościach, 75,85, 95 i 105mm.. stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element dystalny typu Wagner o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie, umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14-31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, dla wybranych rozmiaróww opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod katem3 stopni odchylenia. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba zamienna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Część przynasadowa- proksymalne rozszerzenia i przednio-tylna powierzchnia czołowa, wysokość 25 lub 35mm, stożek 12/14, średnica 26mm opcja z i bezkołnierza wyposażona w makrostruktury zapobiegające obniżaniu się implantu oraz w otwory do mocowania tkanek. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Część trzonowa walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, powierzchnia A/P płaska, wyposażona od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby o Ø 5mm. W minimum 4 długościach i w 6 średnicach. Całość pokryta hydroksyapatytem. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opcjonalna płytka krętarzowi pokryta hydroksyapatytem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba tytanowa o Ø 5mm do mocowania trzpienia | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Panewka bezcementowa hemisferyczna, tytanowa, pokryta płatkami tytanu struktura 3D micro i macro struktur, 80% wyższa porowatość, posiadajaca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, wielootworowa w rozmiarach 38-72mm ze skokiem co 2mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Panewka bezcementowa hemisferyczna, tytanowa, pokryta płatkami tytanu struktura #D micro i macro struktur, 80% wyższa porowatość, posiadajaca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach 54-80 mm ze skokiem co 2mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-80mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkładka polietylenowa crosslink zatrzaskowa z tytanowym pierścieniem blokującym głowę o średnicy wew. 28mm w rozm. 48-50, 32mm w rozmiarach52-76, 36mm w rozmiarach 60-65mm, 40mm w rozmiarach62-68mm. W opcji neutralna +4mm oraz +4mm 10 stopni | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Głowa metalowa 22,2; 28mm; 32mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Głowa wysoce polerowana 36mm; 40mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Głowa ceramiczna biolox delta 28, 32 i 36mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Głowa ceramiczna z rewizyjna z tytanowym adapterem28, 32, 36, 40 oraz 44 mm, min. 3 długości szyjki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Koszyki do rekonstrukcji ubytków kostnych w obrębie panewki, , odtwarzające jej naturalny kształt, wykonane z tytanu, prawy i lewy, w rozmiarach od 48 do 72mm ze skokiem co 4 mm, stabilizowany śrubami do panewki i talerza biodrowego, dla panewki polietylenowej osadzanej cementowo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby do mocowania kosza rekonstrukcyjnego dł. 20-60mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, kształt zapewniający większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba o przekroju 5,5 do podkładek rewizyjnych oraz 5,0mm obwodowa do do panewki rewizyjnej | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Śruba do kości gabczastej od 15 - 70mm ze skokiem co 5mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zaślepka do panewki | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

ZADANIE NR 5 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy zestaw narzędzi do małoinwazyjnej techniki operacyjnej

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

- Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

- Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia oraz uzupełni na podstawie protokołu zużycia elementy endoprotez.

- Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

- Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Trzpień prosty bezcementowy, kat CCD 127 lub132 stopnie, minimum 12 rozmiarów dla kazdego kata | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład polietylenowy na głowy 28mm, 32mm z okapem 10 stopni. Od głowy 36mm wkładka bez okapu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowy metalowe 22,2mm; 28mm; 32mm | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowy metalowe 36mm, 40mm, 44mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowy ceramiczne 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka tytanowa z trójwymiarową okładziną, rozmiary 44-66mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka ceramiczna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Liner CoCr do systemu typu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa do systemu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Głowy bipolarne w rozmiarze zewnętrznym 44-56mm ze skokiem co 1mm. Pozostałe rozmiary to 58mm, 61mm, 64mm, 68mm, 72mm do głów 28mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Trzpień cementowy stalowy, polerowany. Offset 35,5; 37,5; 44 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpien rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część dystalna o długości 155mm prosty, 195mm prosty lub wygięty, 235mm wygiety | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trzpien rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część proksymalna o długości 70mm, 80mm, 90mm, 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta prosta do złamań okołoprotezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyta kretarzowa do złaman okołoprotezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kabel z zaciskiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabel | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zacisk | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Panewka rewizyjna anatomiczna prawa i lewa dla duzych ubytków panewki, obniżajaca centrum rotacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Augment panewki w ysokościach 15mm, 20mm, 25mm o strukturze 3D | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Panewka cementowana , zwiazana, wyposażona w metalowy „ring” zapobiegajacy dyslokacji, opcjonalnie jako wkładka kompatybilna z panewka bezcementową | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Panewka cementowana | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Trzpień cementowany, stalowy o długości powyżej 190mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cement z 2 antybiotykami | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cement bez antybiotyku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw do mieszania cementu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | System do płukania kości | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrza do napędu ortopedycznego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ostrze do napędu ortopedycznego, głębokość cięcia 90mm, grubość cięcia i ostrza 1,19mm oraz długość krawędzi tnącej 21mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Micro ostrze o wymiarach 46/25x10x0,6/0,4mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Śruby do panewki – pełen zakres rozmiarów | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Korek do kanału | Szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Zaslepka do panewki | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)