Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Opis przedmiotu zamówienia :

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1. |
| 1. | Nazwa elementu | Monitor typ A – 6 szt. | Producent:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Parametry ogólne: | Typ ekranu: płaski Powłoka matrycy: antyrefleksyjna Typ matrycy: IPS Format obrazu: 16:9 Rodzaj podświetlenia: LED Częstotliwość odświeżania min.: 75 Hz Możliwość regulacji: pochył | WYMAGANE |
| 1.2 | Przekątna ekranu: *kryterium punktowane P1* | 27 cali ( +/- 0,3) *zwiększenie liczby cali co najmniej o 3 cale (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 1.3 | Rozdzielczość nominalna *kryterium punktowane P2* | 2560 x 1440 piksele *zwiększenie rozdzielczości drugiego parametru do 1600 pikseli (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 1.4 | Ochrona oczu | Redukcja migotania: tak Filtr światła niebieskiego: tak | WYMAGANE |
| 1.5 | Efektywność energetyczna | Zużycie energii w trybie pracy max. 35 W Zużycie energii w trybie czuwania max. 0.3 W Klasa energetyczna (2021) F | WYMAGANE |
| 1.6 | Złącza | Standard portów wideo: DisplayPort, HDMI Porty wejścia/wyjścia min. : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI | WYMAGANE |
| 1.7 | Informacje o matrycy | Kontrast min. 1000:1 Jasność min. 250 cd/m² Czas reakcji plamki min. 4 ms Kąt widzenia pion min. 170 ° Kąt widzenia poziom min. 170 ° | WYMAGANE |
| 1.8 | Wymagany okres gwarancji | Min. 2 lata | WYMAGANE |
| 2. | Nazwa elementu | Monitor typ B – 1 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 2.1 | Parametry ogólne: | Typ ekranu: płaski Powłoka matrycy: matowa Typ matrycy: IPS/PLS Format obrazu: 21:9 Rodzaj podświetlenia: LED Częstotliwość odświeżania min.: 75 Hz Możliwość regulacji: pivot | WYMAGANE |
| 2.2 | Przekątna ekranu: *kryterium punktowane P1* | 34 cali (+/- 0,03) *zwiększenie liczby cali co najmniej o 3 cale (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 2.3 | Rozdzielczość nominalna *kryterium punktowane P2* | 3440 x 1440 piksele *zwiększenie rozdzielczości drugiego parametru do 1600 pikseli (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 2.4 | Ochrona oczu | Redukcja migotania: tak Filtr światła niebieskiego: tak | WYMAGANE |
| 2.5 | Efektywność energetyczna | Klasa efektywności energetycznej: A Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR min.: G Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR min.: 49 Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR min.: G Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR min.: 37 | WYMAGANE |
| 2.6 | Złącza | Standard portów wideo: DisplayPort, HDMI Porty wejścia/wyjścia min. : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) | WYMAGANE |
| 2.7 | Informacje o matrycy | Kontrast min. 1000:1 Jasność min. 300 cd/m² Czas reakcji plamki min. 5 ms Kąt widzenia pion min. 170 ° Kąt widzenia poziom min. 170 ° | WYMAGANE |
| 2.8 | Wymagany okres gwarancji | Min. 2 lata | WYMAGANE |
| 3. | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 3.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 3.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 3.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 3.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 3.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 3.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 3.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 3.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 3.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 3.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 3.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ II |
| 4 | Nazwa elementu | Jednostki centralne PC – 2 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 4.1 | Procesor o następujących cechach: | min. 4190 pkt w teście PassMark - CPU Mark Single Thread Performance (załącznik nr 8 do SWZ ) min. 38500 pkt w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs (załącznik nr 9 do SWZ) ze zintegrowaną kartą graficzną | WYMAGANE |
| 4.2 | Pamięć RAM | typ: DDR5, pojemność min.: 32 GB, częstotliwość pracy min. 5600 MHz | WYMAGANE |
| 4.3 | Pamięć masowa | dysk SSD interfejs: M.2, PCIe 4.0 pojemność min. 1000 GB Szybkość odczytu min.: 7000 MB/s Szybkość zapisu min.: 5000 MB/s | WYMAGANE |
| 4.4 | Płyta główna | Z obsługą DDR5 5600 MHz Ze zintegrowaną kartą sieciową i dźwiękową powinna – według informacji producenta – wspierać zastosowany procesor | WYMAGANE |
| 4.5 | Pozostałe wymagania: | Zasilacz o mocy min 650W Obudowa z filtrem przeciwkurzowym System operacyjny z rodziny Linux (najlepiej Ubuntu min. 22.04) | WYMAGANE |
| 5 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 5.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 5.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 5.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 5.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 5.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 5.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 5.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 5.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 5.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 5.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 5.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ III | WYMAGANE |
| 6 | Nazwa elementu | Laptop – 4 szt. | Producent ………………. Model ……………… Kod Producenta laptopa …………………… Kod procesora w laptopie …………………… |
| 6.1 | Parametry ogólne: | Karta sieci bezprzewodowej WiFi co najmniej 6 Interfejs Bluetooth co najmniej 5.0 min 2 porty USB Typu-C z Thunderbolt 4 Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, Zintegrowana kamera internetowa, Podświetlana klawiatura, Klawiatura zgodna ze standardem QWERTY, język polski programisty (bez konieczności odwzorowania polskich znaków diaktrycznych na klawiszach) Czytnik linii papilarnych, Waga max 1,27 kg (liczona z baterią i bez zasilacza), W zestawie zasilacz zewnętrzny, Komputer kompatybilny z Windows11, wersja 64-bitowa, Aluminiowa obudowa (sugerowany kolor: grafitowy) Maksymalna wysokość po złożeniu 1,6 cm | WYMAGANE |
| 6.2 | Procesor o następujących cechach: *kryterium punktowane P1* | min. 17 400 pkt w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance Updated z 17.05.2023r. – https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ( załącznik nr 10 do SWZ) co najmniej 12 rdzeni oraz 16 wątków, o częstotliwości zegara max Turbo co najmniej 4,7 GHz, co najmniej 18MB pamięci podręcznej *zwiększenie liczby rdzeni do min. 14 oraz wątków do min. 20 (10 punktów)* | WYMAGANE |
| 6.3 | Pamięć RAM *kryterium punktowane P2* | typ: co najmniej DDR5, pojemność min.: 16 GB, częstotliwość pracy min. 5000 MHz. *zwiększenie pojemności pamięci RAM do min. 32 GB (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 6.4 | Pamięć masowa *kryterium punktowane P3* | dysk SSD interfejs: M.2, PCIe, NVMe pojemność min. 1 TB *zwiększona pojemność dysku do co najmniej 2 TB (15 punktów)* | WYMAGANE |
| 6.5 | Karta Graficzna | zintegrowana | WYMAGANE |
| 6.6 | Wyświetlacz | przekątna ekranu: 13,4" ( +/- 0,03) rozdzielczość ekranu natywna: min 3456x2160 pikseli, OLED, dotykowy, proporcje 16:10 jasność matrycy: min. 400 cd/m² | WYMAGANE |
| 6.7 | System operacyjny | Windows 11 lub nowszy (64-bitowy), preferowana wersja Professional | WYMAGANE |
| 6.8 | Wymagany okres gwarancji | Min. 12 miesięcy | WYMAGANE |
| 7 | Nazwa elementu | Stacja dokująca – 4 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 7.1 | Stacja dokująca / adapter | połączenie z laptopem łączem USB-C łącze HDMI min. 2 szt., co najmniej Full HD przy jednoczesnym podłączeniu obu monitorów łącze USB-C PD (z możliwością ładowania – Power Delivery – minimum 80W) min. 1 szt. łącza USB 3 min. 1 szt. kompatybilny zasilacz USB-C o mocy co najmniej 65W | WYMAGANE |
| 8 | Nazwa elementu | Mysz – 4 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 8.1 | Mysz | mysz laserowa z min. 2 klawiszami oraz rolką (scroll) zakres ruchu min. 1000 dpi Czterokierunkowe przewijanie (rolka pochylana na boki) Wersja dla komputerów przenośnych – mniejsze wymiary, Preferowany kolor czarny lub ciemnoszary łączność Bluetooth Low Energy i łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz (Odbiornik USB w zestawie) | WYMAGANE |
| 9 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 9.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 9.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 9.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 9.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 9.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 9.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 9.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 9.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 9.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 9.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 9.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ IV |
| 10 | Nazwa elementu | Laptop – 3 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 10.1 | Obudowa | Wymiary: wysokość: max 1.13 cm, szerokość: max 31 cm, głąbokość: max 21.5 cm Waga (z baterią): max 1,3kg Obudowa aluminium | WYMAGANE |
| 10.2 | Procesor o następujących cechach: *Kryterium punktowane P1* | Liczba rdzeni fizycznych: min. 4 *Zwiększenie liczby rdzeni fizycznych do min. 8 (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 10.3 | Pamięć RAM *Kryterium punktowane P2* | Typ: DDR4 Min. 16 GB częstotliwość pracy min. 3200 MHz. *zwiększenie pojemności pamięci RAM do min. 24 GB (10 punktów)* | WYMAGANE |
| 10.4 | Pamięć masowa *Kryterium punktowane P3* | Dysk SSD M2 PCIe Pojemność minimum 512 GB *zwiększenie pojemności pamięci do min. 1000 GB (10 punktów)* | WYMAGANE |
| 10.5 | Wyświetlacz | Typ wyświetlacza: IPS Przekątna ekranu min. 13.6’’ ( +/- 0,03) Rozdzielczość co najmniej 2560x1664 Jasność 500 nitów Technologia True Tone | WYMAGANE |
| 10.6 | Pozostałe wymagania | Podświetlana klawiatura Posiada touchpad Posiada czytnik linii papilarnych Wbudowana kamera internetowa Ładowanie MagSafe | WYMAGANE |
| 10.7 | Wymagany okres gwarancji | Min. 2 lata | WYMAGANE |
| 11 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 11.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 11.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 11.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 11.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 11.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 11.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 11.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 11.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 11.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 11.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 11.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ V |
| 12 | Nazwa elementu | Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 12.1 | Parametry ogólne: | Typ drukarki Kolor Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Rozmiar wyświetlacza min. 9 cm Pamięć min. 512 MB Procesor min. 800 MHz – Sub: 133 Mhz Technologia Laserowa Klasyfikacja lasera min. Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) Systemy operacyjne i oprogramowanie Windows 10, Windows 8, Windows 7 ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | WYMAGANE |
| 12.2 | Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n Lokalny interfejs min. Hi-Speed USB 2.0 Obsługiwane popularne połączenia mobilne | WYMAGANE |
| 12.3 | Kopiowanie | Kopiowanie 2-stronne Tak Rozdzielczość min. 1,200 x 600 dpi Szybkość min. 30 kopii na minutę kolor i mono | WYMAGANE |
| 12.4 | Drukowanie, skanowanie | Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak Rozdzielczość min. 2,400 dpi (2,400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi Skanowanie 2-stronne Typ skanera Podwójny CIS Rozdzielczość min. 1,200 x 2,400 dpi (z szyby), 1,200 x 600 dpi (ADF), 19,200 x 19,200 dpi (interpolowana) | WYMAGANE |
| 13 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 13.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 13.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 13.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 13.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 13.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 13.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 13.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 13.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 13.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 13.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 13.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ VI |
| 14 | Nazwa elementu | Laptop – 1 szt. | Producent ……………. Model …………… |
| 14.1 | Obudowa | Wymiary: wysokość: max 1.15 cm, szerokość: max 35 cm, głąbokość: max 24 cm Waga (z baterią): max 1.51 kg Obudowa aluminium Kolor czarny lub zbliżony do czarnego | WYMAGANE |
| 14.2 | Procesor o następujących cechach: *kryterium punktowane P1* | Liczba rdzeni fizycznych: min. 4 System Neural Engine 8 rdzeniowy GPU *zwiększenie liczby rdzeni GPU do min. 10 (15 punktów)* | WYMAGANE |
| 14.3 | Pamięć RAM *kryterium punktowane P2* | Min. 8 GB *zwiększenie pojemności pamięci RAM do min. 16 GB (15 punktów)* | WYMAGANE |
| 14.4 | Pamięć masowa *kryterium punktowane P3* | Dysk SSD M2 PCIe Pojemność minimum 512 GB *zwiększenie pojemności pamięci do min. 1024 GB (15 punktów)* | WYMAGANE |
| 14.5 | Wyświetlacz | Typ wyświetlacza: IPS Przekątna ekranu min. 15.3’’ Rozdzielczość co najmniej 2880 na 1864 Jasność 500 nitów Technologia True Tone | WYMAGANE |
| 14.6 | Pozostałe wymagania | Podświetlana klawiatura Posiada touchpad Posiada czytnik linii papilarnych Wbudowana kamera internetowa Ładowanie MagSafe | WYMAGANE |
| 14.7 | Wymagany okres gwarancji | Min. 3 lata | WYMAGANE |
| 15 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 15.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 15.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 15.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 15.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 15.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 15.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 15.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 15.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 15.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 15.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 15.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ VII |
| 16 | Nazwa elementu | Laptop – 1 szt. | Producent ………………. Model ……………… |
| 16.1 | Parametry ogólne: | Karta sieci bezprzewodowej WiFi co najmniej 6 Interfejs Bluetooth co najmniej 5.0 min 2 porty USB Typu-C z Thunderbolt 4 Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, Zintegrowana kamera internetowa, Czytnik linii papilarnych, Waga max 1,40 kg (liczona z baterią i bez zasilacza), W zestawie zasilacz zewnętrzny, Komputer kompatybilny z Windows11, wersja 64-bitowa, Aluminiowa obudowa | WYMAGANE |
| 16.2 | Procesor o następujących cechach: *kryterium punktowane P1* | min. 21 150 pkt w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance ( załącznik nr 10 do SWZ) co najmniej 8 rdzeni oraz 16 wątków, o częstotliwości zegara max Turbo co najmniej 4,4 GHz, co najmniej 16MB pamięci podręcznej. *zwiększenie liczby rdzeni do min. 14 oraz wątków do min. 20 - (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 16.3 | Pamięć RAM *kryterium punktowane P2* | typ: LPDDR4X, pojemność min.: 16 GB, *zwiększenie pojemności pamięci RAM do min. 32 GB (20 punktów)* | WYMAGANE |
| 16.4 | Pamięć masowa | dysk SSD interfejs: M.2, NVMe, PCIe pojemność min. 512 GB | WYMAGANE |
| 16.5 | Karta Graficzna | zintegrowana | WYMAGANE |
| 16.6 | Wyświetlacz | Przekątna ekranu 14,0" ( +/- 0,03) Rozdzielczość ekranu min. 2880 x 1800 Częstotliwość odświeżania ekranu min. 90 Hz Jasność matrycy min. 550 cd/m² | WYMAGANE |
| 16.7 | Wymagany okres gwarancji | Min. 2 lata | WYMAGANE |
| 16.8 | System operacyjny | Windows 11 lub nowszy (64-bitowy), preferowana wersja Professional | WYMAGANE |
| 17 | Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego |  |
| 17.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | WYMAGANE |
| 17.2 | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | WYMAGANE |
| 17.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 17.4 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 17.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 17.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 17.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 17.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 17.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 17.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 17.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w siedzibie Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 506. | WYMAGANE |