Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA,

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

    - Opracowanie pracy konkursowej w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla CZĘŚCI I inwestycji pn.: „Budowa Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM)”, w wyniku którego nastąpi zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja obejmuje budowę Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM), w tym :

Część I – budowa głównego budynku oraz wszystkich obiektów niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie dz. nr 203/4, obręb Pierwoszyno, gm. Kosakowo oraz nr 216/25, 	obręb Pogórze, gm. Kosakowo powiązanego przestrzennie i funkcjonalnie z  planowaną przystanią do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach (wg odrębnego opracowania).

Część II – przystań do cumowania małych jednostek AMW na długości brzegu wynoszącej około 150 m, wykorzystującej akwen przyległy do brzegu w rejonie Zatoki Puckiej powiązana funkcjonalne z częścią I AOSzM.

Uwaga! Wstępną koncepcję przystani do cumowania małych jednostek AMW Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego wykonała firma „AQUAPROJEKT” Sp. z o.o. w ramach umowy na „ Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwanej dalej : decyzja ICP dla inwestycji polegającej na budowie przystani do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach”. Ostateczna forma przystani zostanie zaprojektowana po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej oraz DLCP dotyczącej przystani morskiej. Obecnie przedmiotowa koncepcja jest aktualizowana.

    - W oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w ww. konkursie, z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Sądu konkursowego i zaleceń Zamawiającego oraz w konsultacji z nim zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa z uzyskaniem prawomocnego  pozwolenia na: budowę budynku AOSzM, z uwzględnieniem powiązań przestrzennych i funkcjonalnych z przystanią do cumowania małych jednostek AMW Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego  zgodnie z następującym zakresem:

      - Etap I - wykonanie szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej Inwestycji; dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy prac (prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne, badania – w tym rozpoznanie budowy geologicznej i ustalenie kategorii geotechnicznej warunków realizacji inwestycji i posadowienia obiektów, opracowań inwentaryzacyjnych jak inwentaryzacja szaty roślinnej, inwentaryzacja obiektów i elementów zagospodarowania przeznaczonych do rozbiórki lub/i adaptacji, ekspertyz, mapa do celów projektowych) uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu planowania (wystąpienia do gestorów sieci, właściwych zarządów); opracowanie wstępnych kosztorysów i oszacowań uwzględniających grupy robót zgodne z decyzją Nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r.  oraz z decyzją 219/MON z dnia 30 sierpnia 2022r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

      - Etap II - wykonanie kompletnego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego) oraz kompletnego projektu rozbiórek dla Inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny wszelkich decyzji, dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, opracowań inwentaryzacyjnych jak inwentaryzacja szaty roślinnej, inwentaryzacja obiektów i elementów zagospodarowania przeznaczonych do rozbiórki lub/i adaptacji nie wykonanych w poprzednim etapie, badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych. Projekt budowlany powinien zawierać m. in. rozdział dot. warunków ochrony przeciwpożarowej sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021.1722 z dnia 17 września 2021r.) i powinien być uzgodniony między innymi z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

        - dla projektowanych urządzeń przeciwpożarowych (o ile będą wymagane), muszą być wykonane projekty techniczne, które również wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekty techniczne muszą zawierać część opisową i rysunkową umożliwiającą wykonawcy precyzyjną realizację powierzonego zadania;

        - dopuszcza się, aby projekty techniczne urządzeń przeciwpożarowych stanowiły część projektu budowlanego (poszczególne rozdziały branżowe). W takim przypadku nie zwalnia to z konieczności dokonania uzgodnienia  z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych każdej branży oddzielnie;

        - projekt będący przedmiotem zamówienia powinien zostać sporządzony w taki sposób i w takim zakresie, aby budynek spełniał w całości przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

UWAGA Projekt techniczny należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu wraz z pozostałymi opracowaniami składającymi się na projekt budowlany, a nie dopiero przed rozpoczęciem robót budowlanych, jak stanowi art. 41 ust. 4a pkt 2 oraz art. 42 ust 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

      - Etap III - wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego, niezbędnego Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych, w tym m.in:

        - wykonanie projektów wykonawczych: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i technologicznych, elektrycznych energetycznych i słaboprądowych, (w tym system alarmowy, ochrona dostępu i Milnet Z) wyposażenia technologicznego obiektów, w tym uzgodnionych przez rzeczoznawcę projektów p.poż;

        - wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych przyłączy zewnętrznych,

        - wykonanie projektu monitoringu i oświetlenia terenu,

        - wykonanie projektu nawierzchni jezdnych i pieszych z ukształtowaniem terenu i małą architekturą, w tym projektu zieleni,

        - wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem ruchomym i nieruchomym,

        - wykonanie instrukcji pożarowej obiektu wraz z wyposażeniem w sprzęt ppoż.,

        - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót dla Inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich dla ww. opracowań i projektów;

UWAGA: 	Kosztorysy inwestorskie powinny uwzględniać grupy robót zgodne z decyzją Nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r.  oraz z decyzją 219/MON z dnia 30 sierpnia 2022r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych - zgodnie z opisem szczegółowym w dalszej części opisu.

      - Etap IV - sprawowanie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach,  podczas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót, dostaw i usług realizujących Inwestycję oraz podczas wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie Inwestycji, wykonanych w oparciu o Dokumentację do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji - w ilości co najmniej 2 razy w miesiącu przez okres realizacji Inwestycji z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym kosztów, w tym w szczególności kosztów dojazdu lecz nie dłużej niż 10 lat od podpisania umowy.

      - Czynności w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w odniesieniu do wszystkich etapów:

        - Reprezentacja Zamawiającego przed organami zewnętrznymi, w tym:

          - Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

          - Udzielanie wyjaśnień, wnoszenie poprawek, uzupełnień lub zmian do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, których konieczność wykonania wyniknie w  trakcie  prowadzenia   przez   organ  administracji   postępowania;

        - Dokonanie wszelkich prac właściwych dla poszczególnych etapów wynikających m.in. z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębach: Pogórze i Perwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ul. Zielonej. UCHWAŁA NR LXXXI/584/2022 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 9 listopada 2022 r. – publikacja 8.12.2022r. – zwany dalej: MPZP )

(prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne, badania, (w tym wszystkie, ekspertyzy, mapa/mapy do celów projektowych) uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu planowania (wystąpienia do gestorów sieci, właściwych zarządów)

uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny wszelkich decyzji, dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, opracowań inwentaryzacyjnych jak inwentaryzacja szaty roślinnej, inwentaryzacja obiektów i elementów zagospodarowania przeznaczonych do rozbiórki lub/i adaptacji, badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych.

  - Dane wyjściowe:

    - Lokalizacja

      - Obszar, na którym realizowany będzie Akademicki Ośrodek Szkolenia Morskiego:

-  nabrzeże w rejonie Babich Dołów - działka 203/4 o powierzchni 2883 m2 położonej w Pierwoszynie gmina Kosakowo, obręb 0001, działka 216/25 o powierzchni 4047 m2 położonej w Pogórzu gmina Kosakowo, obręb 0007

- obszar wód morskich (wybrzeże Morza Bałtyckiego – części zewnętrznej Zatoki Puckiej będącej częścią Zatoki Gdańskiej)

    - Wymagania związane z MPZP m.in. (należy zapoznać się z pełną treścią Planu i uwzględnić w koncepcji wszystkie wymagania w nim zawarte):

      - Działki 203/4 oraz 216/25 leżą na terenie dla którego został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MPZP terenu położonego w obrębach: Pogórze i Perwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ul. Zielonej. UCHWAŁA NR LXXXI/584/2022 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 9 listopada 2022 r. – publikacja 8.12.2022r.

      - Wykonawca zobowiązany jest dostosować rozwiązania projektowe do wymagań zawartych w ww. MPZP.

      - Działka 203/4 położona jest w obszarze oznaczonym 1UT,US , w którym przeznaczeniem podstawowym są tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, w tym hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe, boiska sportowe, place zabaw, obiekty związane z odnową biologiczną z dużym udziałem zieleni.

      - Działka 216/25 – położona jest w obszarze oznaczonym 11KW, 16KDX oraz 7ZP . Dla terenu 11 KW przeznaczeniem podstawowym jest obsługa komunikacji wodnej. Dla terenu 16KDX przeznaczeniem podstawowym jest ciąg pieszo-jezdny. Dla terenu 7ZP przeznaczeniem podstawowym jest: zieleń urządzona.

      - Teren działki ew. nr 216/25 z obr. Pogórze znajduje się częściowo w granicach Obszaru Natura 2000 PLH220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”, gdzie obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów obowiązujących rygorów określonych w obowiązujących przepisach odrębnych powołujących ten Obszar do życia.

      - Teren działek ew. nr 216/25 z obr. Pogórze i nr 203/4, z obr. Pierwoszyno, gm. Kosakowo jest położony w granicach pasa technicznego brzegu morskiego wyznaczonego zgodnie z zarządzeniem nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 14.06.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2405) w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Kosakowo. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pas techniczny brzegu morskiego stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

      - Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021r. poz. 4498), w sprawie określenia granicy przystani morskiej „Pogórze”, ew. nr 216/25 z obr. Pogórze i nr 203/4, z obr. Pierwoszyno, gm. Kosakowo są położone w granicach utworzonej przystani.

    - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla działek 203/4, z obr. Pierwoszyno, gm. Kosakowo oraz  216/25  obr. Pogórze leży w gestii Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) w Gdyni.

    - Projekt Infrastruktury Podziemnej podlegać będzie uzgodnieniu w Regionalnym Centrum Informatyki (RCI) Gdynia.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

    - Teren działki ew. nr 216/25 z obr. Pogórze jest niezabudowany. Natomiast zabudowę działki ew.nr 203/4, z obr. Pierwoszyno stanowią budynki:

        - nr 1 – magazyn, pow. użytkowa 1673,40 m2, kubatura 11332 m3,

        - nr 200 – magazyn, pow. użytkowa 175,5 m2, kubatura 877 m3,

wybudowane w 1942 r. na potrzeby stacji testowej dla torped morskich. Budynki są zdewastowane, w złym stanie technicznym, wyłączone z użytkowania.

    - Na działce ew. nr 203/4, obręb Nr 0001 Pierwoszyno, gm. Kosakowo są zlokalizowane czynne sieci techniczne obsługujące stronę wojskową, które nie znajdują się na ewidencji środków trwałych Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, a mianowicie:

        - kanalizacja deszczowa bet. ø 1000-1500,

        - sieć telekomunikacyjna.

    - Na działkach sąsiednich nr 203/3 obręb Nr 0001, Pierwoszyno i nr 216/24 obręb Nr 0007, Pogórze - znajdują się sieci techniczne obsługujące budynki magazynowe nr 1 i nr 200, posadowione na działce ewidencyjnej nr 203/4 z obrębu Pierwoszyno, to jest:

        - sieci wodociągowe ø 80  i ø 150 (dot. dz. ew. nr 216/24 z obr. Pogórze),

        - kanalizacja sanitarna ø 150  (dot. dz. ew. nr 203/3 z obr. Pierwoszyno i nr 216/24 z obr. Pogórze),

        - linia elektroenergetyczna niskiego napięcia eNA (dot. dz. ew. nr 203/3 z obr. Pierwoszyno i nr 216/24 z obr. Pogórze),

Dla przedmiotowych działek ustalona jest służebność gruntowa.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

    - Nowo powstały obiekt będzie pełnił funkcję bazy szkoleniowo-dydaktycznej AMW z przeznaczeniem do prowadzenia (zgodnie z programem studiów, programami kursów doskonalących i specjalistycznych żołnierzy zawodowych):

      - podstawowego szkolenia żeglarskiego podchorążych i praktyk żeglarskich podchorążych, szkolenia motorowodnego podchorążych;

      - szkolenia podstawowego podchorążych w zakresie szkolenia wiosłowego i ogólnomorskiego;

      - szkolenia specjalistycznego i praktyk podchorążych w zakresie:

        - zadań związanych z użyciem środków bojowych (minerskich),

        - zadań związanych z rozpoznaniem i patrolowaniem strefy przybrzeżnej i rejonów infrastruktury portowej,

        - zadań związanych z ochroną sił w rejonie stałego lub czasowego bazowania (Force Protection) w strefie przybrzeżnej;

    - Część I

      - Rozbiórka istniejących obiektów naziemnych (dokumentacja zawierająca wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami z uzyskaniem wymaganego przepisami pozwolenia na rozbiórkę).

      - Budowa budynku oraz wszystkich obiektów niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania AOSzM wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie dz. nr 203/4, obręb Pierwoszyno, gm. Kosakowo oraz dz. nr. 216/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo powiązanego przestrzennie i funkcjonalnie z planowaną przystanią do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach (wg odrębnego opracowania). Lokalizacja budynku: działka nr 203/4.

      - Ośrodek w części lądowej, poza budynkiem ośrodka stanowić będzie teren obsługi komunikacji wodnej, w tym place manewrowe, parkingi oraz obiekty związane z obsługą części morskiej przystani - placu manewrowo-składowego, obiektów/urządzeń pomocniczych (m. in. wciągarki) wspomagających obsługę w bezpośrednim sąsiedztwie zejścia do przystani.

      - Budynek będzie musiał posiadać następujące wyodrębnione elementy funkcjonalne:

        - zaplecze magazynowo - techniczne (do przechowywania i obsługi sprzętu żeglarskiego);

        - część socjalno-bytowa, w tym: sale szkoleniowe, pokoje noclegowe, część żywieniową (kantyna, kuchnia), pomieszczenia obsługowe (pralnia, suszarnia), węzły sanitarne;

        - pomieszczenie dla całodobowej służby dyżurnej obiektu;

        - inne pomieszczenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

    - Część II (poza niniejszym opracowaniem)

      - Część morska ośrodka, tj przystań stanowić będzie akwen oznaczony falochronami  pływającymi, usytuowanymi poprzecznie do linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Poprzeczne falochrony pływające wyposażone będą w część  zamykającą przystań od strony morza – pontony pływające usytuowane poprzecznie do falochronów. Każdy z falochronów będzie miał kształt litery T. Cumowanie jednostek odbywać się będzie zarówno od strony wewnętrznej (w basenie przystani) jak i od strony zewnętrznej – na odpowiednio przygotowanych pogłębionych akwenach.

      - Zakres budowy przystani obejmować będzie:

        - przebudowę i wzmocnienie nabrzeża;

        - system pomostów pływających;

        - budowę slipu do opuszczania jednostek pływających do wody;

        - części lądowej powiązanej komunikacyjnie z częścią I.

      - Przystań w części morskiej poza pontonami pływającymi składać się będzie z:

        - opaski brzegowej chroniącej plażę przed rozmywaniem oraz zabezpieczającej klif wybrzeża przed osuwaniem się;

        - slipu umożliwiającego zjazd pojazdów z przyczepami podłodziowymi do morza oraz bezpieczne zwodowanie jednostek;

        - zjazdu z terenu działki przeznaczonej pod część lądową przystani na poziom opaski brzegowej i wjazd na slip

        - Przystań małych jednostek AMW o powierzchni łącznej ok 8000 m2 i minimalnej głębokości technicznej 1,5 m, od strony morza ograniczona będzie pływającymi pomostami typu falochronowego o długości łącznej ok 140 m wychodzącymi z lądu. Zakłada się wykorzystanie pontonów o konstrukcji stalowej, z pływakami stalowymi wypełnionymi materiałem wypornościowym oraz pokładem kompozytowym.

        - W ośrodku będzie konieczność zapewnienia możliwości cumowania oraz wodowania własnego sprzętu pływającego, w szczególności dla jachtów (w tym klasy Puck oraz Omega) oraz łodzi motorowych typu RIB.

        - Trap nurkowy pod kątem 25(

      - Elementy przystani wymagające zasilania:  urządzenia/urządzenie dźwigowe na nabrzeżu niezbędne do demontażu/montażu sezonowego części pomostu.

    - Wymagane jest dostosowanie projektu do warunków, które są określone w MPZP, m.in.:

      - Parametry inwestycji, zgodne z MPZP dla przedmiotowego terenu, w tym m.in.:

        - powierzchnia zabudowy max – 40% powierzchni działki budowlanej w granicach terenu UT,US

        - wysokość projektowanej zabudowy – do 12m dla UT;

        - max intensywność zabudowy  – 1,2; w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,8 [Pc/Pt];

        - min. intensywność zabudowy – 0,01;

        - min. powierzchni biologicznie czynnej: 40% dla UT;

        - geometria dachu – symetryczne, dwuspadowe, wielospadowe i półpłaskie dwuspadowe, o nachyleniu połaci 15 – 45o;

        - zakaz realizacji garaży i budynków gospodarczych;

      - Teren częściowo znajduje się w granicach obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – osuwisk nieaktywnych. Na etapie wykonywania dokumentacji dokumentacji:

        - należy rozpoznać budowę geologiczną i ustalenie kategorii geotechnicznej warunków realizacji inwestycji i posadowienia obiektów budowlanych, wykonania stosownej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uwzględniającej stateczność skarp i obciążenia od nowoprojektowanych obiektów budowlanych;

        - przewidzieć zabezpieczenie istniejących skarp, z zastosowaniem materiałów naturalnych typu kamień i drewno oraz roślinności.

UWAGA! Zarówno koncepcja jak i późniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa  musi być powiązana przestrzennie i funkcjonalnie z planowaną przystanią do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach (Załącznikiem do niniejszego postępowania jest Wstępna koncepcja przystani do cumowania małych jednostek AMW Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego wykonana jako załącznik do wniosku o uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie przystani do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach”. Ostateczna forma przystani zostanie zaprojektowana po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej oraz DLCP dotyczącej przystani morskiej)

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

    - Podstawowy podział funkcjonalny części I AOSzM:

      - Budynek ośrodka zlokalizować należy na działce 203/4, przewidzieć odpowiedni plac manewrowy przed główną bramą wjazdową umożliwiając wprowadzenie i wyprowadzenie  sprzętu pływającego -  pojazdów z przyczepami podłodziowymi. Na działce 216/25, jako na terenie obsługi komunikacji wodnej należy przewidzieć place manewrowe  oraz miejsce składowania pomostów na czas sezonu zimowego, z uwzględnieniem możliwości zasilania w energię elektryczną oraz w wodę. Należy przewidzieć uzbrojenie niezbędne do zasilania urządzeń, które będą realizowane w części II AOSzM - urządzenia/urządzenie dźwigowe na nabrzeżu niezbędne do demontażu/montażu sezonowego części pomostu. Zaprojektować przejazd łączący slip (część II AOSzM) z pozostałymi obiektami, w miarę możliwości przez teren działki 216/25, jak również połączyć funkcjonalnie slip oraz schody dla ruchu pieszego.

      - Podział funkcjonalny projektowanego budynku ma w czytelny sposób wydzielać poszczególne przestrzenie o zróżnicowanym przeznaczeniu i gwarantować prawidłową komunikację poziomą i pionową. Budynek ma spełniać wszystkie wymogi energetyczno-cieplne i ma być wyposażony, w miarę możliwości, oprócz instalacji podstawowych w dodatkowe źródła energii odnawialnej w postaci np.: baterii słonecznych, solarnych, pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej), wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją, wentylacji grawitacyjnej.

      - Przewidywane funkcje:

        - magazynowo - warsztatowa (hangar)

        - dydaktyczno-szkoleniowa do szkoleń i praktyk żeglarskich; kursów motorowodnych, zajęć dydaktycznych z wiedzy morskiej, metodologii, nurkowań i prac podwodnych itp.; szkoleń na kursach z ratownictwa morskiego;

        - kwaterunkowa: około 12 msc. noclegowych – 3 moduły mieszkalne, dla 4 - ch osób każdy, klimatyzowane, z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym

        - żywieniowa: messa/kantyna z dostępem od zewnątrz

    - Infrastruktura techniczna

      - Należy zaprojektować włączenie budynku do sieci:

        - Wodociągowej,

        - kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

        - elektroenergetycznej,

        - teletechnicznej – łącze światłowodowe do Internetu (do uczelnianej sieci komputerowej),

        - c.o.

      - Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca przeprowadzi analizę stanu istniejącego, określi zapotrzebowania, przygotuje wnioski i wystąpi do właściwych gestorów sieci o wydanie warunków.

      - Należy zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w warunkach zaniku dostawy prądu tj. dobrać odpowiedni agregat prądotwórczy.

      - Należy uwzględnić pomieszczenie serwerowni dla sieci komputerowej, wyposażone w klimatyzację i zasilanie awaryjne (agregat).

    - Przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w:

      - Normie Obronnej NO-04-A004 z 2017r Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe - w zakresie SSWiN (dostępne do wglądu u Komendanta Ochrony AMW).

      - Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.

  - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

    - Podział funkcjonalny obiektu:

      - zaplecze magazynowo – techniczne (do przechowywania i obsługi sprzętu):

        - Hangar o pow. ok. 500 m2. o utwardzonej nawierzchni z przyległymi pomieszczeniami; konstrukcyjnie przystosowany do zamontowania, posadowienia suwnicy pomostowej (natorowej) jednodźwigarowej o nośności do 8 ton; brama wjazdowa (w miarę możliwości podnoszona, typu zwijanego lub segmentowa) z drzwiami, o wysokości – ok. 10 m w świetle i szerokości ok. 5 m) od szczytowej strony hangaru. Wyposażenie hangaru powinny stanowić regały, stojaki na maszty, wiosła, bosaki i tym podobny osprzęt ponadgabarytowy.

        - Do hangaru powinny przylegać pomieszczenia magazynowe, techniczne, itp.; należy przeznaczyć część na składowanie materiałów o charakterze typu akumulatory, MPS, farby

        - Należy przewidzieć zespół pomieszczeń z przeznaczeniem dla nurków - pomieszczenie do suszenia sprzętu nurkowego wyposażone w wieszaki, regały i stojaki oraz  pomieszczenie do przechowywania sprzętu nurkowego wraz z wydzielonym pomieszczeniem sprężarkowni ~4x4 m (czerpnia powietrza, sprężarka z systemem filtracyjnym i bankiem gazów).

          - Pomieszczenie sprężarkowni wytyczne:  posadzka wypoziomowana o odpowiedniej nośności. Należy zapewniać możliwość pełnego otwarcia paneli bocznych i dostępu do elementów kompresora - zależnie od dobranych urządzeń: ~ 1-1,5 m z każdej strony i 1,5 m nad sprężarką. Zalecana kubatura minimalna sprężarkowni dla kompresora  np. o mocy 30-45 kW wynosi 25 m³. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 1-40 lub 45ºC. Ze względu na spadki temperatur w sezonie jesienno-zimowym (poniżej 7ºC) należy przewidzieć ogrzewanie pomieszczenia, aby nie dopuścić do przekroczenia temperatury granicznej - powyżej 45ºC) należy przewidzieć możliwość chłodzenia. Aby możliwe było odprowadzanie ciepła powstającego podczas pracy, sprężarkownia musi mieć odpowiednie wymiary i być wyposażona w dobre wentylatory. Otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny mieć minimalną powierzchnię 0,55 m². Otwór powietrza zasilającego powinien znajdować się jak najniżej, a otwór powietrza zużytego powinien znajdować się jak najwyżej. Otwory wentylacje należy wyposażyć w siatki, by zapobiec dostawaniu się zanieczyszczeń do sprężarkowni. Przy wykonaniu instalacji wentylacyjnej należy kierować się wymaganą ilością powietrza chłodzącego określoną w danych technicznych sprężarki powietrza. W pomieszczeniu zainstalowana ma być sprężarka nurkowa z systemem filtracji bank gazów i panel ładowania butli.

        - Części magazynowe z przeznaczeniem na osprzęt żeglarski (żagle, liny, środki ratunkowe i asekuracyjne, kombinezony ratunkowe itd.) jak również z przeznaczeniem na sprzęt nurkowy (kombinezony butle, nurkowe, jackety, automaty oddechowe itp.) muszą posiadać wentylację grawitacyjną i wymuszoną. Wyposażone w wieszaki, regały i stojaki.

        - W części przylegającej do hangaru (lub w jego części) musi znajdować się warsztat szkutniczo-mechaniczny, wyposażony w stół warsztatowy, szafki narzędziowe, wiertarkę stołową, imadła  itd. Szacunkowo łączna powierzchnia magazynowa – ok. 150 m2, techniczna 50 m2.

        - Przed wjazdem do hangaru plac manewrowy z możliwością manewrowania i swobodnego wjazdu z zestawem transportowym (pojazd wraz z przyczepą) o długości  zestawu do 15m.

      - Część dydaktyczno – szkoleniowa, zawiera salę konferencyjną (szkoleniową) wraz z przylegającym magazynkiem na dodatkowe wyposażenie. Pojemność dla ok. 40 osób, z systemem audiowizualnym; pomieszczenie klimatyzowane; należy przewidzieć możliwość zaciemnienia okien (rolety, żaluzje) oraz dzielenia sali na pół.

      - Część socjalno-bytowa, w tym:

        - Messa kapitańska (20 osób) - charakter pomieszczenia – wyposażenie w klimacie żeglarskim/morskim – (kominek).

        - Pokoje noclegowe – przewiduje się około 12-u miejsc noclegowych – 3 moduły mieszkalne; każdy moduł 4-o osobowy: 2 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, sanitariat (umywalka, prysznic, ubikacja), Lokalizacja w budynku minimum I lub II kondygnacja. Z tarasem/balkonem na stronę zatoki.

        - Część żywieniowa (kantyna/kuchnia) z przeznaczeniem dla szkolących.

        - Węzły sanitarne przyległe do szatni/przebieralni dla grup szkolonych. Szatnie wyposażone w szafki o zwiększonej pojemności, zamykane elektronicznie (zamki typu basenowego). Część sanitariatów – min. jeden damski i jeden męski - z dostępem od zewnątrz.

        - Pomieszczenia obsługowe, takie jak pralnia, suszarnia, pomieszczenia dla personelu sprzątającego (zarówno socjalne jak i magazynowe – odkurzacze, środki czystości itp.) również  na sprzątanie terenu zewnętrznego.

        - Stołówka/kawiarnia/kantyna – pomieszczenie do spożywania posiłków przez szkolone grupy.

        - Recepcja/dyżurka z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym (noclegowym) zlokalizowana na pierwszej kondygnacji.

        - „Bocianie gniazdo” – pomieszczenie (ewentualnie zadaszony taras), na najwyższej kondygnacji z zejściem/wejściem zewnętrznym, celem prowadzenia obserwacji akwenu treningowego – kwestie bezpieczeństwa. Wyposażone w środki łączności i sygnalizacji wzrokowej – maszt sygnalizacyjny.

        - Ambulatorium, punkt medyczny (udzielenia pierwszej pomocy).

        - Inne pomieszczenia związane z funkcjonowaniem AOSzM .

    - W rejonie górnej części slipu, w jego osi symetrii zlokalizować wciągarkę o udźwigu do 5-u ton, o długości liny/łańcucha wystarczającej do swobodnego wyciągania jednostek pływających. Zapewnić rezerwę mocy dla elementów przystani (część II) wymagające zasilania: urządzenia/urządzenie dźwigowe na nabrzeżu niezbędne do demontażu/montażu sezonowego części pomostu. Uwaga: na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić lokalizację slipu wynikającą z koncepcji zgodnej z MPZP. Obecnie przedmiotowa koncepcja jest aktualizowana.

    - Parametry budynku, w tym: powierzchnia zabudowy, kubatura powinny zostać określone przez uczestników konkursu, jako wynikowe na podstawie parametrów wynikających z MPZP (il. kondygnacji nadziemnych – 3, wysokość 12 m itp.) przyjętych rozwiązań przestrzennych w zakresie poszczególnych części funkcjonalnych, w tym:

      - optymalnych rozwiązań powiązań funkcjonalnych z planowaną przystanią;

      - optymalnego rozmieszczenia pomieszczeń – powiązanie funkcjonalne sali szkoleniowej z pozostałymi częściami obiektu;

      - optymalnej wielkości pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym planowanym dla części mieszkalnej,

      - powierzchni części żywieniowej /messa, kantyna/.

  - Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe oraz funkcjonalno – użytkowe.

    - Praca konkursowa powinna określać rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe oraz funkcjonalno – użytkowe.

    - Wymagania ogólne dla poszczególnych branż:

      - Architektura:

Powinna podkreślać przeznaczenie obiektu, harmonijnie współgrać z otoczeniem i innymi obiektami na terenie AMW. Bryła budynku powinna być dostosowana do funkcji. Koszty związane z realizacją powinny być optymalne i uzasadnione.

      - Konstrukcja:

Powinna być bezpieczna, trwała i funkcjonalna oraz współgrać z architekturą, odznaczać się rozsądnym kosztem realizacjii późniejszej eksploatacji. Projektowana trwałość konstrukcji budowlanej – 50 lat.

      - Instalacje:

Przy projektowaniu należy zastosowań nowoczesne rozwiązania energooszczędne mające bezpośrednie przełożenie na późniejsze oszczędności w kosztach eksploatacji budynku, spełniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i inne. Należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość zastosowanych materiałów o możliwość ich awaryjności w czasie eksploatacji obiektu. Projektowana trwałość instalacji – 30 lat.

      - Wykończenie:

Należy zastosować materiały ogólnie dostępne na rynku, estetyczne trwałe i łatwe w późniejszej eksploatacji i utrzymaniu w czystości, dostosowane do funkcji i klasy obiektu. Aranżacja pomieszczeń zgodna z obecnymi trendami

      - Zagospodarowanie terenu i mała architektura:

Powinno eksponować projektowany obiekt oraz główne wejście, zapewnić niezbędną komunikację kołową, pieszą  (ciągi  pieszo  jezdne)   oraz  dostateczną  ilość  miejsc  postojowych  dla  niepełnosprawnych i zakwaterowanych osób, wiata śmietnikowa, palarnia, zieleń, elementy małej architektury w tym ławki, kosze na śmieci, oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

    - Budynek ma być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, w tym w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogów p. poż. obejmujące m.in.:

      - instalacje: alarmową, monitoringu wizyjnego, telewizji przemysłowej (CCTV)., kontroli dostępu - należy uwzględnić wymagania zawarte  Normie Obronnej. Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe - w zakresie SSWiN (dostępne do wglądu u Komendanta Ochrony AMW),

      - okablowanie strukturalne (system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań, który umożliwia tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w sieci. Okablowanie strukturalne będzie wykorzystywane również na potrzeby telefonii stacjonarnej oraz sieci ethernet).

    - Wszystkie pokoje, pomieszczenia funkcyjne, sale spotkań i rekreacyjne mają zostać wyposażone w sieć TV oraz sieć komputerową – przewodową i bezprzewodową.

    - Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.

      - Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  winny być przedstawione w koncepcji konkursowej w sposób opisowy z podziałem na następujące elementy:

        - fundamenty,

        - ściany fundamentowe i izolacje p. wilgociowe i termiczne,

        - konstrukcja budynku, ściany konstrukcyjne i stropy,

        - dach i pokrycie,

        - ścianki działowe,

        - elewacja, fasady

        - stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka,

        - wykończeniówka: podłogi, posadzki, ściany, sufity,

        - instalacje wewnętrzne,

        - wyposażenie, urządzenia dźwigowe itp.

        - sieci i przyłącza zewnętrzne,

        - drogi i chodniki,

        - zagospodarowanie terenu,

        - rozwiązania energooszczędne z wyliczeniem oszczędności w eksploatacji.

    - Rozwiązania funkcjonalno – użytkowe

      - Inwestycja powinna zapewnić użytkownikom odpowiednie warunki  bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Powinna również być zaprojektowana, zrealizowana, a w konsekwencji eksploatowana z zastosowaniem rozwiązań ergonomicznych i energooszczędnych co oznacza, że przy projektowaniu, zasadnym będzie uwzględnienie następujących założeń:

        - przyjęte w dokumentacji rozwiązania projektowe i techniczne powinny minimalizować straty ciepła (zastosowanie technologii oraz wyrobów i materiałów budowlanych), wykorzystywać energię odnawialną oraz umożliwić eksploatację obiektu przy mniejszym, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zużyciu energii

        - ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy (rozwiązania podporządkowane zasadom ergonomii, dobra jakość powietrza w pomieszczeniach, optymalne temperatury, maksymalne wykorzystanie oświetlenia naturalnego i nowoczesne technologie przy zastosowaniu oświetlenia sztucznego,

        - efektywne i oszczędne wykorzystanie energii, wody i innych surowców (bryła niskoemisyjna, wysoka izolacyjność cieplna, unikanie mostków termicznych, inne);

        - ochrona przed degradacją środowiska (także przed degradacją krajobrazu i jego wartości kulturowych).

Załączniki:

Załącznik nr 9a  – MPZP

Załącznik nr 9b – Koncepcja przystani

Załącznik nr 9c – Mapa Puck

Załącznik nr 9d – Mapa RZI

Załącznik nr 9e - Geoportal

Załącznik nr 9f  - Tabela elementów scalonych

Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

- Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:

Udział w Konkursie w wyniku którego nastąpi zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana przez zwycięzcę konkursu – poprzez zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki i będzie szczegółowym rozwinięciem pracy konkursowej.

  - Wymagania dotyczące pracy konkursowej

    - Praca konkursowa powinna składać się z:

      - części graficznej – plansze w ilości maksymalnie 5 sztuk  naklejone  na  sztywny, lekki podkład 100x70 cm w układzie poziomym - 1 komplet (dopuszcza się mniejszą ilość plansz),

      - części opisowej - zeszyt z opisem autorskim zawierającym tabelę bilansu powierzchni, a także informacje cenowe pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej – 2 egzemplarze

      - wersji elektronicznej obu części na nośniku elektronicznym.

    - Część graficzna – plansze powinna zawierać:

      - Rzut z projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu dla całości terenu opracowania konkursowego w skali 1: 500 z wykorzystaniem załączonych map. Na rzucie należy oznaczyć wszystkie projektowane elementy zagospodarowania, wskazać powiązania funkcjonalne z częścią II AOSz.

      - Rzuty wszystkich kondygnacji nowo projektowanego obiektu wraz z dwoma charakterystycznymi przekrojami (poprzecznym i podłużnym) dla tego obiektu, przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie pomieszczeń, program i relacje pomiędzy elementami i obiektami – skala 1:200.

      - Rzut kondygnacji parteru z pokazaniem najbliższego otoczenia, wejścia głównego oraz wejść bocznych, lokalizacją miejsc postojowych, wiat: rowerowej i śmietnikowej – skala 1:200.

      - dla punktu b) lub c) – rysunku wybranego charakterystycznego fragmentu rzutu zgodnie z uznaniem Uczestnika konkursu - w skali 1:100.

      - Na planszach można zamieścić dodatkowe schematy, przekroje, widoki i inne rysunki niezbędne dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem Uczestnika konkursu.

    - Część opisowa – w formie zeszytu z tekstem pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej, tabelami i informacjami cenowymi - powinna zawierać:

      - Maksymalnie 10 stron A4 tekstu.

      - Zmniejszone do formatu A3 wszystkie plansze części graficznej.

      - Autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę prezentowanej koncepcji oraz opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do pokazania na rysunkach.

      - Ogólne założenia architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe budynków i zagospodarowania w tym założenia materiałowe (zgodne z pkt. 1.7 Opisu przedmiotu zamówienia), technologiczne itp. uwzględniające rozwiązania energooszczędne.

      - Tabelę bilansu powierzchni pomieszczeń i zagospodarowania.

      - Informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej wraz z wykazem opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji (nie wymienienie jakiegokolwiek opracowania, które okaże się niezbędne na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, nie zwalnia zespołu projektowego (Wykonawcy) z konieczności jego wykonania w ramach podanej ceny ryczałtowej).

      - Informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Tabelą elementów scalonych stanowiącą Załącznik nr 5.

    - Koncepcja winna zawierać wszystkie wymagane ww. punkty. Brak jakiegokolwiek może skutkować odrzuceniem pracy konkursowej. Wykonawca w ramach Konkursu, po analizie posiadanych materiałów wyjściowych powinien przygotować zestawienie opracowań, które będą niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i uwzględnić je w swojej wycenie. Zamawiający oczekuje kompletnej dokumentacji umożliwiającej prawidłową realizację Inwestycji. Jeżeli zespół projektowy nie przewidzi wszystkich opracowań, a konieczność ich wykonania wynikać będzie z przekazanych materiałów wyjściowych i obowiązujących przepisów – ich wykonanie będzie leżało po stronie Wykonawcy w ramach oferowanej ceny.

    - Nagrody

      - W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 30 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

      - W konkursie Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród uczestnikom, którzy zgodnie z postanowieniami regulaminu uzyskają miejsce I, II lub III.

I NAGRODA

-	kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto

-	zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

-	kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

III NAGRODA

-	kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto

    - Skład sądu konkursowego:

      - kmdr Marek Drygas – Kanclerz AMW

      - kmdr Mariusz Jankowski

      - inż. Anna Lubocka – kierownik Sekcji Infrastruktury

      - arch. Elżbieta Tarasiuk – specjalista

      - Jacek Derkacz – specjalista

      - Anna Parasińska – sekretarz

Z uwagi na wymóg posiadania uprawnień architektonicznych do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący powinna posiadać wymagane uprawnienia. Proponuje się nw. osoby:

      - arch. Joanna Wciorka – Konat

      - arch. Anita Wawrzyniak

      - arch. Grzegorz Rzepecki

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

    - Koncepcję, złożoną Zamawiającemu w celu jej akceptacji i zatwierdzenia przed uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń należy wykonać w formie papierowej i przekazać w ilości 4 egz.

    - Projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny)  należy wykonać w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF w 5 egz. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive).

    - Projekt wykonawczy należy wykonać w formie papierowej wydrukowanej 
z plików PDF w 5 egz. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive).

    - Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, przywołanych w niniejszym opisie oraz m.in.:

        - Ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn zm.)

        - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2022 poz. 1679 t.j.)

        - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022r. poz. 1225

        - Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010r.  (Dz. Nr 109. poz.719) z późn. zm. (w tym Dz.U.2022 poz. 1620)

        - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz.2454.

        - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

    - Projekt budowlany powinien zawierać rozdział dot. warunków ochrony przeciwpożarowej sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i powinien być uzgodniony między innymi z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

        - Dla projektowanych urządzeń przeciwpożarowych (o ile będą wymagane), muszą być wykonane projekty techniczne, które również wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekty techniczne muszą zawierać część opisową i rysunkową umożliwiającą wykonawcy precyzyjną realizację powierzonego zadania.

        - Projekt będący przedmiotem zamówienia powinien zostać sporządzony w taki sposób i w takim zakresie, aby budynek spełniał w całości przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

    - Kosztorys inwestorski:

        - Wykonany metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych, należy zastosować katalogi KNR-W, wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację własną, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru.

        - Należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z cenami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu, bez narzutów i zestawienie wartości robocizny, bez narzutów. Kosztorysy powinny zawierać wyliczenie wartości przedmiarowych wynikających z projektu z zachowaniem podziału na elementy robót.

        - Sposób przekazania: w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – po 3 egz.; wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive – 1 szt.), preferujemy zapisanie w formacie „pdf” i „ath”.

UWAGA: 	Kosztorysy inwestorskie powinny uwzględniać grupy robót zgodne z 			decyzją Nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r.  oraz z decyzją 219/MON z 		dnia 30 sierpnia 2022r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych - zgodnie z opisem szczegółowym:

ZZK należy podać w tabeli zgodnie z poniższym wzorem:

|  | Zbiorcze zestawienie kosztów z prognozowanym rozbiciem na lata |
| --- | --- |
| Nr grupy | Wyszczególnienie /grupy/ | Wartość w zł. (brutto) | Realizacja w poszczególnych latach w zł. (brutto) |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Instalacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Wyposażenie – pierwsze wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Gdzie, grupy należy podzielić j.n.:

Grupa 2

- PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIA OBIEKTÓW DO SIECI

  - Roboty rozbiórkowe

  - Przygotowanie terenu do prac budowlanych

  - Roboty ziemne

  - Przyłącza sanitarne

  - Przyłącza elektryczne

  - Inne koszty

  - ……

- BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH (Roboty budowlane)

  - Obiekt 1 (NAZWA OBIEKTU)

  - Obiekt 2

  - (…)

- INSTALACJE

  - Obiekt 1 (nazwa obiektu)

    - Instalacje sanitarne, w tym:

      - Inst. Wodociągowe

      - Inst. Kanalizacyjne

      - Inst. Gazowe

      - Inst. centralnego ogrzewania

      - Inst. wentylacyjne i kanalizacyjne

      - Inst. technologiczne

    - Instalacje elektryczne i multimedialne, w tym:

      - Elektryczne silnoprądowe

      - Multimedialne

    - Maszyny i urządzenia wbudowane na stałe w obiekt (m. in. Kotły, wymienniki ciepła, dźwigi, ruchome schody

  - Obiekt 2 (nazwa obiektu)

    - Instalacje sanitarne, w tym:

      - Inst. Wodociągowe

      - Inst. Kanalizacyjne

      - Inst. Gazowe

      - Inst centralnego ogrzewania

      - Inst wentylacyjne i kanalizacyjne

      - Inst technologiczne

    - Instalacje elektryczne i multimedialne, w tym:

      - Elektryczne silnoprądowe

      - Multimedialne

    - Maszyny i urządzenia wbudowane na stałe w obiekt (m. in. Kotły, wymienniki ciepła, dźwigi, ruchome schody

  - Obiekt 3 (…)

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH

  - Ukształtowanie terenu

  - Trawniki i nasadzenia wieloletnie

  - Ogrodzenia

  - Obiekty małej architektury

  - Obiekty pomocnicze kubaturowe

  - Obiekty pomocnicze inżynieryjne (m. in. Drogi dojazdowe i wewnętrzne, chodniki, bariery ochronne, mury oporowe)

  - Obiekty ochrony środowiska

  - Inne koszty

- WYPOSAŻENIE

  - Meble

  - Urządzenia komputerowe

  - Urządzenia sekretarskie

  - Urządzenia audiowizualne

  - Maszyny i urządzenia specjalistyczne

  - Urządzenia dotyczące bezpieczeństwa ochrony ludzi i mienia

  - Inne koszty

    - Przedmiar robót

        - powinien zawierać wyliczenie wartości przedmiarowych wynikających z projektu z zachowaniem podziału na elementy robót oraz z zestawieniem materiałów i sprzętu

        - przedmiar należy opatrzyć uwagą: „Dla pozycji przedmiarowych obowiązuje wyszczególnienie robót zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”

        - sposób przekazania: w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – po 3 egz.; wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive  – 1 szt.), preferujemy zapisanie w formacie „pdf” i „ath”;

    - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

        - w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – 3 egz. i w wersji elektronicznej; wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive – 1 szt.), preferujemy zapisanie w formacie „pdf”.

    - UWAGA! Wersja papierowa dokumentacji winna być tożsama z jej wersją elektroniczną.

    - Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: odwiertów geotechnicznych, map, warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji.

    - Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów, na żądanie Zamawiającego niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego.

    - Opracowanie musi zawierać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

    - Czynności, o których mowa w ww. pkt specyfikacji mają być wykonane zgodnie z:

        - warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

        - wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny 
z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych,

        - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

        - założeniami projektowo – kosztorysowymi do wykonania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej,

        - warunkami wynikającymi z postanowień umowy,

        - postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.