Dodatek nr 3 do SWZ

dotyczy:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej

dla NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. , nr sprawy ZP/TP/06/23

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST DOFINANSOWANY W RAMACH PROJEKTU

PT. „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROF. Z. RELIGI W SŁUBICACH SP. Z O.O. O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

NR UMOWY: POIS.09.01.00-00-0268/18-00/2275/2019/32; ANEKS nr POIS.09.01.00-00-0268/18-10

|  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

| CZĘŚĆ 1 KOMPLET DO TRUDNEJ INTUBACJI PACJENTA – WIDEOLARYNGOSKOP – 1 komplet |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………………………..……… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi | TAK |  |
| I. KAMERA / MONITOR |
| 3 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej minimum 2,8 cala | TAK – podać |  |
| 4 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi |  |  |
| 5 | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca nagrywanie filmów o długości do 30 minut | TAK |  |
| 6 | Możliwość przechowywania minimum 10 godzin nagrań | TAK – podać |  |
| 7 | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji | TAK |  |
| 8 | Wskaźnik naładowania akumulatora na monitorze. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, którego wskaźnik naładowania akumulatora znajduje się na obudowie lub na obrazie wyświetlonego ekranu. | TAK – podać |  |
| 9 | W pełni naładowany akumulator pozwalający na minimum 2 godziny nieprzerwanej pracy monitora | TAK – podać |  |
| 10 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 240 minut | TAK – podać |  |
| II. OPTYKA |
| 11 | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa trzystopniowe stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym, tj. możliwość pracy pod kontrolą wzroku (np. w sytuacji rozładowania kamery/ monitora) | TAK |  |
| 13 | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką. | TAK |  |
| 14 | W pełni naładowany akumulator wystarczający na minimum 15 intubacji. | TAK – podać |  |
| 15 | Automatyczne wyłączenie maksymalnie po 30 minutach. | TAK – podać |  |
| 16 | Czas pełnego cykl ładowania maksymalnie 120 minut | TAK – podać |  |
| 17 | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI | TAK |  |
| 18 | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem | TAK |  |
| III. JEDNORAZOWE NAKŁADKI / ŁYŻKI |
| 20 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami | TAK |  |
| 21 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 | TAK |  |
| 22 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5. | TAK |  |
| 23 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły | TAK |  |
| 24 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic | TAK |  |
| IV. STACJA DOKUJĄCA / ŁADOWARKA |
| 25 | Stacja dokująca służąca do ładowania systemu optycznego i kamery wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora | TAK |  |
| 26 | Stacja dokująca posiada wyjścia USB służące do ładowania kamery oraz optyki, sama stacja dokująca posiada wyjście USB-C przez które podpinana jest ładowarką do prądu. | TAK |  |
| 27 | Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami (np. do smartfonów) | TAK |  |
| V. INNE |
| 28 | Waga całego zestawu maksymalnie 700 g | TAK |  |
| 29 | W skład jednego kompletu wchodzi: kamera/ monitor – 2 szt. wielorazowa optyka – 2 szt. stacja dokująca – 2 szt. jednorazowe nakładki – 100 szt. (możliwość dostarczenia po 50 szt. różnych rozmiarów) | TAK |  |
| 30 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 31 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej jedno szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 2 Bronchofiberoskop intubacyjny JEDNOPACJENTOWY z torem wizyjnym, umożliwiający pielęgnację i intubację dróg oddechowych – 1 komplet |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
| I. MONITOR DO BRONCHOSKOPÓW JEDNOPACJENTOWYCH – 1 szt. |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: …………………………………………………………………………....…… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Obraz Full HD | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość obrazu minimum 1920 x 1080 pikseli | TAK – podać |  |
| 4 | Wyjście video: HDMI i 3G-SDI (minimum 1920 x 1080p, 60 fps) | TAK – podać |  |
| 5 | Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza) | TAK |  |
| 6 | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu | TAK |  |
| 7 | Funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła | TAK |  |
| 8 | Typ ekranu: minimum 12,8” kolorowy TFT LCD | TAK |  |
| 9 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy | TAK |  |
| 10 | Zapis filmów i zdjęć | TAK |  |
| 11 | Wbudowana pojemność przechowywania minimum 32 GB | TAK – podać |  |
| 12 | 2 wyjścia USB | TAK |  |
| 13 | Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne | TAK |  |
| 14 | Kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM | TAK |  |
| 15 | Antyrefleksyjny ekran dotykowy | TAK |  |
| 16 | Funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części | TAK |  |
| 17 | Nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk | TAK |  |
| 18 | Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów | TAK |  |
| 19 | Funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby | TAK |  |
| 20 | Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps | TAK – podać |  |
| 21 | Tryb regulacji poziomu tonu kolorów | TAK |  |
| 22 | Uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem | TAK |  |
| 23 | Podgląd ustawień użytkownika | TAK |  |
| 24 | Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączania procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu | TAK |  |
| 25 | Wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch bronchoskopów i/lub rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów oraz endoskopów laryngologicznych | TAK |  |
| 26 | Maksymalna waga 2700 g | TAK – podać |  |
| 27 | Tryb zmiany ustawień kolorów | TAK |  |
| 28 | Klawiatura medyczna z możliwością opisu badań | TAK |  |
| 29 | WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n | TAK |  |
| 30 | Zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – minimum 180 minut | TAK – podać |  |
| 31 | Możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej | TAK |  |
| 32 | Możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI | TAK |  |
| 33 | Wymiary: maksymalna szerokość: 335 mm maksymalna wysokość: 215 mm maksymalna grubość: 55 mm | TAK |  |
| 34 | Wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% | TAK |  |
| II. BRONCHOSKOP JEDNOPACJENTOWY (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) – 100 szt. |
| 35 | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny | TAK |  |
| 36 | Technologia video (kamera, źródło światła) | TAK |  |
| 37 | Pole widzenia minimum 85° | TAK – podać |  |
| 38 | Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) | TAK – podać |  |
| 39 | Oświetlenie LED – 2 diody | TAK |  |
| 40 | Długość części roboczej 600 mm | TAK |  |
| 41 | Występuje w 3 rozmiarach/ wersjach: Slim, Regular, Large | TAK – podać |  |
| 42 | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | TAK |  |
| 43 | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | TAK |  |
| 44 | Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu | TAK |  |
| 45 | W komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu | TAK |  |
| 46 | Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego | TAK |  |
| 47 | W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – rozmiar Slim, kolor zielony – rozmiar Regular, kolor pomarańczowy – rozmiar Large | TAK |  |
| 48 | Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia | TAK |  |
| 49 | Chropowata powierzchnia rękojeści | TAK |  |
| 50 | Produkt nie zawierający lateksu | TAK |  |
| 51 | Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu | TAK |  |
| 52 | Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek | TAK |  |
| 53 | Zakres regulacji: góra-dół 180 stopni – 160 stopni – rozmiar Large góra-dół 180 stopni – 180 stopni – rozmiar Slim i Regular | TAK – podać |  |
| 54 | Kanał roboczy o średnicy: 1,2 mm – rozmiar Slim 2,2 mm – rozmiar Regular 2,8 mm – rozmiar Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu | TAK – podać |  |
| 55 | Średnica zewnętrzna części roboczej: 3,8 mm – rozmiar Slim 5,0 mm – rozmiar Regular 5,8 mm – rozmiar Large | TAK – podać |  |
| 56 | Endoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora | TAK |  |
| 57 | Endoskopy jednorazowe dostarczone w opakowaniach zbiorczych zawierających minimum 5 szt./opakowanie jednego rozmiaru | TAK |  |
| 58 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA – DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZESTAWU Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) , książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), deklarację zgodności/ CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 59 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 3 ŁÓŻKO – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW H W POZYCJI LEŻĄCEJ – SZT. 3 |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie podstawowe: piąte koło poręcze boczne składane pod leże\ dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał HPL, na całej długości) 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne mechanizm blokady centralnej rączki/uchwyty do prowadzenia od strony głowy i od strony nóg | TAK – wymienić |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe, min.: opcja składanego uchwytu do prowadzenia pasy do unieruchamiania pacjenta kolorowe oznaczenie pokrywy podstawy (czerwone, granatowe, szare) pionowy uchwyt na butlę tlenową półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta chwyt na papier Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego szarą pokrywę podstawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka nie posiadającego pionowego uchwytu na butlę tlenową natomiast posiadającego wyprofilowane w osłonie podstawy miejsce na butlę z tlenem. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka posiadającego półkę na defibrylator bez uchwytu na kartę pacjenta. | TAK – podać |  |
| 4 | Wymiary łóżka: - szerokość z podniesionymi poręczami: maksymalnie 780 mm - szerokość z opuszczonymi barierkami: maksymalnie 740 mm - długość całkowita: maksymalnie 2170 mm - wysokość całkowita: maksymalnie 650 mm | TAK – podać |  |
| 5 | Wymiary materaca: - wysokość 8-10 cm - szerokość co najmniej 60 cm - długość co najmniej 190 cm | TAK – podać |  |
| 6 | Bezpieczne obciążenie robocze co najmniej 180 kg | TAK – podać |  |
| 7 | Pozycja Trendelenburga/anty- Trendelenburga ±16° | TAK – podać |  |
| 8 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności/ CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 9 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej jedno szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 4 ŁÓŻKO – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU (BARIATRYCZNE) – SZT. 1 |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne | TAK |  |
| 3 | Długość wózka 2130 mm (+/- 20 mm) | TAK – podać |  |
| 4 | Szerokość wózka 980 mm (+/- 20 mm) | TAK – podać |  |
| 5 | Leże wózka 2-segmentowe o wymiarach 2000 mm (+/- 20 mm) x 820 mm (+/- 20 mm) | TAK – podać |  |
| 6 | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową z blokadą, dźwignia po obu stronach leża, w zakresie minimum 0-85° (+/- 5°) | TAK – podać |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokości hydrauliczny: 570-940 mm (+/- 20 mm) | TAK – podać |  |
| 8 | Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka | TAK |  |
| 9 | Cztery metalowe koła jezdne o średnicy co najmniej 200 mm, nadające się również do jazdy na zewnątrz | TAK – podać |  |
| 10 | Koła ulokowane pod leżem pacjenta dla większego bezpieczeństwa | TAK |  |
| 11 | Wózek wyposażony w centralny hamulec, dźwignie przy dwóch kołach | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w 5 koło sterujące | TAK |  |
| 13 | Barierki boczne ze stali nierdzewnej, składane, wyposażone w krawędź zabezpieczającą przed uderzeniami | TAK |  |
| 14 | Barierki boczne wyposażone w system bezpiecznego składania, zapobiegający przytrzaśnięciom | TAK |  |
| 15 | Barierki boczne po złożeniu nie znajdują się nad obszarem pacjenta | TAK |  |
| 16 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 320 kg | TAK – podać |  |
| 17 | Waga wózka nie większa niż 110 kg | TAK – podać |  |
| 18 | Odbojniki w 4 narożnikach | TAK |  |
| 19 | Wózek wyposażony w gniazdo na statyw do kroplówek, w rogu leża, po obu stronach | TAK |  |
| 20 | Wózek wyposażony w obu końcach w wygodne uchwyty do jego prowadzenia, z czego uchwyt od strony głowy – składany pod leże | TAK |  |
| 21 | Materac o grubości min. 5 cm wykonany ze skóry medycznej, kolor do wyboru w minimum 9 wariantach | TAK – podać |  |
| 22 | Barierki boczne wystające ponad obszar nośny maksymalnie 22 cm, po rozłożeniu | TAK – podać |  |
| 23 | Wózek wyposażony w zestaw 3 pasów mocujących | TAK |  |
| 24 | Plastikowa osłona podwozia z miejscem na rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 25 | Wózek wyposażony w 2 szyny na akcesoria i 6 haków | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie, minimum: uchwyt na kroplówkę z 4 hakami uchwyt na jednorazowe prześcieradło uchwyt na butlę z tlenem | TAK – podać |  |
| 27 | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE – dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia | TAK |  |
| 28 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 lub równoważny | TAK |  |
| 29 | Wytwórca posiadający certyfikat ISO 9001 lub równoważny – dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia | TAK |  |
| 30 | Wytwórca posiadający certyfikat ISO 14001 lub równoważny – dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia | TAK |  |
| 31 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności/ CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 32 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |
| 33 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |
| 34 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej jedno szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 5 ŁÓŻKO SZPITALNE O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU (BARIATRYCZNE) – SZT. 1 |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: …………………………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Łóżko przeznaczone do opieki nad pacjentami bariatrycznymi, z systemem ważenia pacjenta klasy III certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. | TAK - opisać |  |
| 4 | Łóżko w pełni łącznie z barierkami bocznymi zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną | TAK – podać |  |
| 5 | Od strony dłuższych boków odległość pomiędzy dolną ramą łóżka a podłożem minimum 155 mm umożliwiająca współpracę z podnośnikami pacjenta | TAK |  |
| 6 | Leże łóżka 4-sekcyjne | TAK |  |
| 7 | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 | TAK |  |
| 8 | Cztery tworzywowe, 3 zdejmowane bez użycia narzędzi, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji panele leża. | TAK |  |
| 9 | Szerokość zewnętrzna łóżka w ustawieniu podstawowym (niezależna od pozycji barierek bocznych) maksymalnie 105 cm | TAK – podać |  |
| 10 | Szerokość leża regulowana w zakresie 86-122 cm | TAK – podać |  |
| 11 | Możliwość 3 stopniowej regulacji szerokości leża. Możliwość poszerzenia leża o co najmniej 30 cm | TAK – podać |  |
| 12 | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej maksymalnie 230 cm | TAK – podać |  |
| 13 | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o co najmniej 20 cm | TAK – podać |  |
| 14 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od środka segmentu siedziska do podłogi przy kołach 150 mm w zakresie 36-80cm | TAK – podać |  |
| 15 | Pozycja niska ułatwiająca zejście z łóżka niskim osobom oraz ułatwiająca personelowi prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK |  |
| 16 | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | TAK |  |
| 17 | Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 0-62° | TAK – podać |  |
| 18 | Regulacja elektryczna części nożnej podudzia w zakresie 0-16 ° | TAK – podać |  |
| 19 | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-20° | TAK – podać |  |
| 20 | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  |
| 21 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga co najmniej12° | TAK – podać |  |
| 22 | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga co najmniej 12° | TAK – podać |  |
| 23 | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR dostępnej niezależnie od blokad) | TAK |  |
| 24 | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  |
| 25 | Mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
| 26 | Mechaniczna regulacja funkcji CPR dostępna po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 27 | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR | TAK |  |
| 28 | Elektryczna funkcja CPR | TAK |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30 stopni. | TAK |  |
| 30 | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą EN 60601-2-52 lub normą równoważną dla łóżek szpitalnych, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  |
| 31 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | TAK |  |
| 32 | Szczyty od strony głowy i nóg wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 33 | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | TAK |  |
| 34 | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu | TAK |  |
| 35 | Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 36 | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | TAK – podać |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w panel do obsługi m.in. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. | TAK |  |
| 38 | Łóżko wyposażone w system antyzgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem przewodów aparatury medycznej, cewników itp. | TAK |  |
| 39 | Cztery, podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: pełna blokada, jazda na wprost, jazda swobodna | TAK |  |
| 40 | Dźwignia hamulca od strony szczytu dolnego w formie pałąka pod całą szerokością łóżka | TAK |  |
| 41 | Koło sterujące zlokalizowane w szczycie górnym łóżka | TAK |  |
| 42 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża minimum 520 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | TAK |  |
| 43 | Łóżko przeznaczone dla pacjenta o maksymalnej wadze nie mniejszej niż 450 kg | TAK – podać |  |
| 44 | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | TAK |  |
| 45 | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg | TAK |  |
| 46 | Wyposażenie dodatkowe: wieszak na kroplówki 1szt. | TAK |  |
| 47 | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| 48 | System ważenia pacjenta wyposażony w: funkcję pozwalającą na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta, dokładność odczytów do 500g, przycisk zerowania wagi | TAK |  |
| 49 | System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji | TAK |  |
| 50 | Obustronne szyny DIN zlokalizowane po obu stronach łóżka umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
| 51 | Dodatkowe gniazdo zasilania 230V | TAK |  |
| 52 | Podświetlenie pod leżem łóżka | TAK |  |
| 53 | Łóżko wyposażone w napęd elektryczny | TAK |  |
| 54 | Koło napędowe opuszczane przy pomocy dźwigni nożnych lub przycisków na panelu | TAK |  |
| 55 | Napęd sterowany przy pomocy dwóch uchwytów umieszczonych od strony szczytu głowy | TAK |  |
| 56 | Napęd wspomagający jazdę na wprost i w tył z możliwością regulacji prędkości jazdy na wprost w dwóch stopniach. Prędkość jazdy na wprost po pochyleniach wolna, bez możliwości regulacji. | TAK |  |
| 57 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża | TAK |  |
| 58 | Materac bezpośrednio kładziony na leże (nie wymaga materaca bazowego) | TAK |  |
| 59 | Możliwość przekształcenia materaca w formę nakładki na materac bazowy | TAK |  |
| 60 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną nie mniej niż 450 kg. Skuteczność terapeutyczna rozumiana jako możliwość zapobiegania i leczenia pacjentów z odleżynami każdego stopnia | TAK |  |
| 61 | Materac automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10 minut dla trybu naprzemiennego, oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
| 62 | Materac powietrzny wyposażony w 21 wymiennych komór z wizualnym oznaczeniem kolorystycznym komór przeznaczonych dla stref głowy, bioder i pięt. | TAK |  |
| 63 | W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 6 komór niwelujących ucisk na pięty pacjenta zmniejszająca ryzyko powstania odleżyn | TAK |  |
| 64 | Materac o wysokości minimum 20 cm | TAK – podać |  |
| 65 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR. Zawór oznaczony kolorem czerwonym wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji materaca umieszczony od strony głowy | TAK |  |
| 66 | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach zmiennym oraz statycznym (CLP) | TAK |  |
| 67 | Pompa wyposażona w przyciski lub pokrętło do regulacji komfortu pacjenta celem zmiany twardości lub miękkości materaca celem lepszego dostosowania do potrzeb pacjenta. Wskaźnik poziomu twardości oznaczony za pomocą diodowych wskaźników | TAK |  |
| 68 | Pompa materaca wyposażona w przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgniarskich. Maksymalny czas utwardzenia z możliwością regulacji od 15-30 min w zależności od czasu trwania procedur medycznych | TAK – podać |  |
| 69 | Wbudowany w pompę akumulator do zasilania pompy w trakcie braku zasilania sieciowego lub w trakcie transportu. Minimalny czas pracy akumulatora 3 godz | TAK – podać |  |
| 70 | Pompa z możliwością pracy w trybie zmiennociśnieniowym po odłączeniu pompy od zasilania oraz podczas przejazdów z pacjentem | TAK |  |
| 71 | Głośność pracy pompy nie większa niż 30,00 dBA | TAK – podać |  |
| 72 | Masa pompy nie przekraczająca 5 kg | TAK – podać |  |
| 73 | Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca | TAK |  |
| 74 | Zestaw rur łączących pomiędzy pompą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza | TAK |  |
| 75 | Specjalna kieszeń na całej długości materaca na przewód zasilający. Kieszeń zapisana w celu zabezpieczenia przewodu przed opadaniem na ziemię | TAK |  |
| 76 | Automatyczny tryb transportowy po odłączeniu zestawu rur łączących od pompy. Zawór zamyka automatycznie odpływ powietrza bez konieczności stosowania zatyczki. | TAK |  |
| 77 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  |
| 78 | Pokrowiec materaca wodoodporny i przepuszczający wilgoć. Powłoka poliuretanowa pokrowca zawiera środek przeciwbakteryjny pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | TAK |  |
| 79 | Pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające | TAK |  |
| 80 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°C | TAK – podać |  |
| 81 | Pompa wyposażona w gniazdo oraz przewód zasilający zaawansowanego pokrycia do zarządzania mikroklimatem pacjenta | TAK |  |
| 82 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności/ CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 83 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące | TAK – podać |  |
| 84 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), , książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |
| 85 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 6 FOTEL – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU (BARIATRYCZNY) – SZT. 1 |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej o obciążeniu minimalnym 350 kg, umożliwiający prowadzenie procedury FAST. Wózek z materacem segmentu uda minimum 10 cm, umożliwiający długotrwałe przebywanie pacjenta. Wózek 2 segmentowy. | TAK – podać, |  |
| 3 | Wózek umożliwiający opiekę i terapię do VI kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR oraz IV stopnia IP. | TAK – podać |  |
| 4 | Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Obciążenie maksymalne minimum 350 kg. Obciążenie dynamiczne minimum 350 kg | TAK – podać |  |
| 5 | Wysokość całkowita minimum 1210 mm. Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych. | TAK – podać |  |
| 6 | Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka w zakresie 820 mm – 890 mm Wózek umożliwiający wykorzystanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG. Wózek umożliwiający wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z CD/PW. | TAK – podać |  |
| 7 | Leże wózka 3 – sekcyjne. Oparcie leża gwarantujące wysoką stabilność przy obciążeniu maksymalnym minimum 350 kg | TAK – podać |  |
| 8 | Wymiary platformy segmentu uda min. 490 mm x 730 mm. | TAK – podać |  |
| 9 | Regulacja kąta oparcia pleców min. 13 - 40 stopni | TAK – podać |  |
| 10 | Regulacja segmentu oparcia podudzia minimum 0 - 80 stopni | TAK – podać |  |
| 11 | Płynna regulacja wysokości podłokietników - wyjściowa 0 stopni, oraz standardowa 138 - 220 mm | TAK – podać |  |
| 12 | 4 koła jezdne z blokadą | TAK |  |
| 13 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności/ CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 14 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące | TAK – podać |  |
| 15 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej jedno szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 7 SSAK PRÓŻNIOWY – REGULATOR PRÓŻNI (ZESTAW) DO CENTRALNEJ PRÓŻNI – 8 zestawów |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………………………..….… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Ssak przeznaczony do montażu w centralnej próżni, wyposażone we wtyk systemu kodowania AGA | TAK |  |
| 3 | Wyposażenie, min.: zbiornik/słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności minimum 2 litry, nietłukący z pokrywą i zabezpieczeniem przed przelaniem, uchwyt zbiornika/słoja do mocowania na szynę pojemnik bezpieczeństwa regulator ssania do -950 mbar uniwersalny uchwyt regulatora próżni dren silikonowy łączący pojemnik – regulator o długości minimum 1,5 m filtr antybakteryjny wąż zbrojony VAC o długości minimum 1 metra zakończony wtykiem typu AGA pojemnik na cewniki z uchwytem zestaw wkładów jednorazowych odpowiedni do rodzaju zbiornika/ słoja na wydzielinę – 100 szt. | TAK – podać |  |
| 4 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności/ CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) – projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego instrukcja w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej). Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 5 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta sprzętu na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum jednego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o awarii (w serwisie Wykonawcy). Koszty transportu urządzenia, które wymaga usunięcia usterki/ awarii (nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego) pokrywa Wykonawca (w obie strony). Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie;Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej jedno szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty