Znak sprawy: ZD.26.1.4.2022

Łask, dn. 10.11.2022r.

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na: „ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŁASKU”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmienia SWZ:

Pytania do części II SWZ

Prosimy o uszczegółowienie parametrów w specyfikacji kosiarki z ramieniem i głowicą koszącą.
Pkt.4 Połączenie ramion jak najmniej awaryjne ( trwałe)
Dla pracy kosiarki ramiennej w trudnych warunkach pracy zalecane jest stosowanie połączeń ramion
elementami kutymi, umożliwiającymi pracę z głowicą powyżej 300 kg, na pełnym zasięgu tj. pow. 6m.
Elementy kute gwarantują sztywność połączeń ramion na przeciążenia i skręcenia podczas pracy.
Pkt. 10. Szerokość głowicy do wycinania krzaków i traw od 110-120 cm.
Prosimy o podanie minimalnej średnicy rozdrabnianych krzaków i gałęzi oraz rodzaju noży roboczych.
Najczęściej stosowane w kosiarkach ramiennych są noże typu H nie uszkadzające wału roboczego
podczas pracy , rozdrabniające krzaki i gałęzie w przedziale 10-15 cm.
Pkt.12. Łożyska baryłkowe na wale tnącym.
Prosimy o podanie średnicy czopów łożysk baryłkowych odpowiadających za bezawaryjną pracę układu nożowego. Na rynku polskim występuje wielu europejskich producentów głowic, w których stosuje się łożyska baryłkowe o średnicy czopów w przedziale 60 mm - 80 mm.
Zamawiający nie podaje następujących istotnych z punktu widzenia użytkowania i bezpieczeństwa
pracy maszyny parametrów technicznych tj.
- chłodnica oleju sterowana elektronicznie, niezbędna do pracy w trudnych warunkach załączana
automatycznie,
- przekładnia i pompa główna żeliwna (nie aluminiowa) odporna na przeciążenia zapewniająca
bezawaryjną prace w trudnych warunkach,
- bezpiecznik najazdowy hydropneumatyczny obrotu ramienia min. 900, gwarantujący maksymalne
zabezpieczenie całego ramienia wraz z głowicą,
- wysów wewnętrzny drugiego ramienia min. 0,7m, umożliwiający zwiększenie zasięgu bez zmiany kąta pracy ramienia,
- pozycja transportowa i garażowa zestawu w gabarycie ciągnika max. 2,7m
-sterowanie ramieniem i załączanie głowicy z zastosowaniem joystick-a elektronicznego proporcjonalnego z wolnym startem wału roboczego. Zastosowanie tego rozwiązania wpływa na
szybkość reakcji operatora, ergonomię pracy i dodatkowe zabezpieczenie układu nożowego systemem elektronicznym.

Odpowiedź:

Wobec powyższych pytań zamawiający zmienia SPECYFIKACJA DO CZĘŚCI II  ZAMÓWIENIA Kosiarki z ramieniem i głowicą koszącą jak w załączeniu.

Jednocześnie w związku ze zmianą SWZ Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert to 16.11.2022 godzina 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert to 16.11.2022 godzina 10:05.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Wykonawcy będą związani ofertami do dnia  15.12.2022 r.