1

#### Zamawiający:  	Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

Adres: 	      		al. Tadeusza Kościuszki 47

90-514 Łódź

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

#### Nazwa zamówienia:

„Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki nieużytkowanego budynków w systemie zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną ”

Adres:  ulica Wschodnia 50 (Działka nr 436, obręb S – 1)

Kod zamówienia wg CPV:

45110000-8   	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9   	Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6   	Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45111291-4   	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45453000-7   	Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9    Usługi nadzoru budowlanego

71000000-8    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i kontrolne.

71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne.

71000000-8    Usługi projektowania architektonicznego.

71355000-1    Usługi pomiarowe

71222100-1    Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

opracował:

Starszy Specjalista

Artur Rosiński

Łódź, czerwiec 2021

Spis treści

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	1

2. Definicje.	3

3. Cześć opisowa.	4

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

3.4. Lokalizacja obiektu.	5

3.5. Komunikacja.	5

3.6. Uzbrojenie terenu.	6

3.8. Sieci zewnętrzne i przyłącza.	6

3.9. Instalacje wewnętrzne	6

4. Część informacyjna.	7

4.1. Prace projektowe – etap 1.	7

4.2. Wykonanie prac zabezpieczających i rozbiórkowych – etap 2	8

4.2.3. Ogólne wymagania dotyczące rozbiórki.	9

4.2.4. Materiały.	9

4.2.5. Sprzęt.	9

4.2.6. Transport.	9

4.2.7. Wykonanie robót.	9

4.2.8. Kontrola jakości robót.	10

4.2.9. Obmiar robót.	10

4.2.10. Odbiór robót.	10

4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego – etap 3.	10

5. Odbiór robót.	11

6. Rozliczenie robót.	11

7. Dokumenty Odniesienia.	11

# 2. Definicje.

Ilekroć w tekście jest mowa o:

„Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć zamówienie pn. „Rozbiórka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiórki oraz opracowanie operatu geodezyjnego powykonawczego”.

„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Gmina Łódź reprezentowana przez Zarząd Lokali Miejskich al. Tadeusza Kościuszki 57, 90-514 Łódź.

„budynku” – należy przez to rozumieć budynek usytuowany (oznaczony nr 1632 i nr 1633 na załączonej mapie lokalizacyjnej) w Łodzi  przy ul. Wschodniej 50 (dz.nr 436 w obrębie S – 1)

„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zm.).

„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z późn. zm.).

„Dokumentacja powykonawcza” – powykonawczy operat geodezyjny.

„warunki techniczne” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

„Programie”, „PFU”, „opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji.

„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny.

„ŁOG” – należy przez to rozumieć Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Łódź.

„WUiA” – Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 Łódź.

# 3. Cześć opisowa.

#### 3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Podstawę prowadzenia działań stanowi Zarządzenie nr 7155/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 maja 2021 r. W sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi.

Z uwagi na zły stan techniczny budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Zamawiający zleca wykonanie Rozbiórki budynku lewej oficyny wraz z wykonaniem robót zabezpieczających na budynkach znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i Wykonaj Robotę Budowlaną”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiórki obiektów lewej oficyny przy ul. Wschodniej 50 wraz z wykonaniem robót zabezpieczających na budynkach (przylegających) znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania oraz wykonanie  rozbiórki budynków lewej oficyny wraz z robotami zabezpieczającymi. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń. Sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystąpienie do „ŁOG” z prośbą o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zły stan techniczny budynków, przed przystąpieniem do prac projektowych
i rozbiórkowych należy bezwzględnie przeprowadzić oględziny budynków oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny być uwzględnione podczas prac projektowych i rozbiórkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zły stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych budynków oraz możliwość występowania wspólnych ścian konstrukcyjnych z budynkami przy ul. Rewolucji 1905 r nr 15, ul. Rewolucji 1905 r nr 17, ul. Rewolucji 1905 r nr 19.

## 3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem rozbiórki są obiekty usytuowane na działce o nr ew. 436 w obrębie S – 1 przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi. Budynki przeznaczone do rozbiórki nie są obiektami zabytkowymi, jednak   objęte są ochroną obszarową tj. „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843”. Na załączonej mapie lokalizacyjnej oznaczone nr 1632 i 1633.

Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe budynków przeznaczonych do rozbiórki:

- powierzchnia zabudowy:	323,00 m2,

- kubatura:			4926,00 m3.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny wzniesiony został w 1896 r. w technologii tradycyjnej na planie prostokąta z dwoma klatkami schodowymi znajdującymi się w ok ¼ szerokości budynku od ścian szczytowych. jest to obiekt pięciokondygnacyjny, z poddaszem częściowo podpiwniczony. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, obustronnie otynkowane. Stropy drewniane. Drewniana więźba dachowa w układzie krokwiowo – płatwiowym, pełne deskowanie kryte papą. Stolarka otworowa drewniana. Budynek jest zużyty technicznie, znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne zarysowane. Budynek wyposażony w instalacje eklektyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową ogrzewanie piecowe. Wzdłuż Ściany frontowej znajduje się podpiwniczenie – kanał. Budynki usytuowane przy ul. Rewolucji 1905 r nr 15 (ewidencja zabytków – front i oficyna) i nr 17 (ewidencja zabytków – tylko front) bezpośrednio przylegające do ściany północnej budynku przeznaczonego do rozbiórki mogą posiadać wspólną ścianę konstrukcyjną z budynkiem lewej oficyny przy ul. Wschodniej 50. Budynek prawej oficyny przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 19 najprawdopodobniej posiada własne ściany konstrukcyjne w obrębie rozbieranego obiektu. W związku z powyższym w trakcie wykonywania prac projektowych należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie budynków w strefie oddziaływania rozbiórki.

## 3.4. Lokalizacja obiektu.

## 3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezpośrednio z drogi publicznej.

## 3.6. Uzbrojenie terenu.

##### 3.7. Zieleń.

Nie zmiana się terenów biologicznie czynnych. Nie będzie prowadzona wycinka drzew.

## 3.8. Sieci zewnętrzne i przyłącza.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące przyłącza.

## 3.9. Instalacje wewnętrzne

Po odłączeniu przyłączy do budynku należy zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne.

# 4. Część informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń. Kompletną dokumentacje projektową należy przekazać Zamawiającemu, który wystąpi i uzyska odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

Etap 2: Otrzymane uzgodnienia i pozwolenie na rozbiórkę Inwestor przekaże Wykonawcy, który  wykonana prace rozbiórkowe wraz z pracami zabezpieczającymi budynki w strefie oddziaływania rozbiórki, wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów budowlanych. Uporządkowaniem terenu po wykonanej rozbiórce.

Etap 3: Sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystąpienie do „ŁOG” z prośbą
o dokonanie stosownych zmian na mapie.

## 4.1. Prace projektowe – etap 1.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podłużny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji.

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Skompletowaną dokumentację projektową Zamawiający złoży w Wydziale Urbanistyki
i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź w celu uzyskania Pozwolenia na prowadzenie prac rozbiórkowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym oraz ŁWKZ.

- W dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie niezbędne czynności w celu doprowadzenia do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynków w strefie odziaływania rozbiórki.

- Przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej - w celu uzyskania uzgodnień [ŁWKZ], Pozwolenia na Rozbiórkę [WUiA].

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 5 egz. Projektu technologii rozbiórki + BIOZ; 1egz. 2 egz. operatu geodezyjnego powykonawczego.

- Powykonawczy operat geodezyjny 2 egz.

- Wersja elektroniczna: nie jest wymagana.

## 4.2. Wykonanie prac zabezpieczających i rozbiórkowych – etap 2

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na rozbiórkę pod nadzorem osoby posiadającej stosowne przygotowanie zawodowe.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Z uwagi na zły stan techniczny budynku, firma która będzie wykonywała roboty rozbiórkowe musi bezwzględnie przeprowadzić oględziny budynku oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny być uwzględnione podczas prac rozbiórkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zły stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych,

- Przy doborze pojazdów służących do wywozu materiału rozbiórkowego z terenu posesji należy uwzględnić lokalne uwarunkowania.

##### 4.2.1. Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy,

- wydzielenie strefy niebezpiecznej,

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

- przygotowanie stanowisk składowania gruzu.

- odłączenie występujących przyłączy,

##### 4.2.2. Roboty rozbiórkowe podstawowe

- rozbiórka pokrycia dachu wraz z utylizacją,

- demontaż stolarki otworowej,

- rozbiórka deskowania dachu i więźby dachowej,

- rozbiórka ścian,

- rozbiórka stropów,

- rozbiórka podłóg,

- uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych,

- wywóz wraz z utylizacją odpadów (ew. ruchomości znajdujące się w obiekcie), odpadów rozbiórkowych,

- wykonanie robót zabezpieczających budynków w strefie oddziaływania rozbiórki.

## 4.2.3. Ogólne wymagania dotyczące rozbiórki.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Projektem budowlanym rozbiórki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy prowadzić
z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osób trzecich.

## 4.2.4. Materiały.

- Materiały pochodzące z rozbiórki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji

- Materiały do wbudowania: piasek, cement, wapno, stal, itp..

## 4.2.5. Sprzęt.

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.

## 4.2.6. Transport.

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane składowisko odpadów. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 4.2.7. Wykonanie robót.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,

- miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia, wygrodzić strefy bezpieczeństwa oraz wyznaczyć i prawidłowo oznaczyć miejsca składowania gruzu, odpadów.

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.

4.2.7.3. Roboty rozbiórkowe

- Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a następnie sukcesywnie wywozić. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów. Materiały nie podlegające przyjęciu na składowisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji,

- Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren uprzątnąć i usunąć cały gruz,

- Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,

- Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach przepisów bhp,

- Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem.

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami oraz tereny okoliczne,

- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

4.2.7.5. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją

Gruz (i inne odpady) będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżają ce do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane składowiska łącznie z wniesieniem opłaty za utylizację.

## 4.2.8. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i zabezpieczających budynki w strefie oddziaływania,

- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

- sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z Projektem Rozbiórki, ustaleniami 
z Zamawiającym.

## 4.2.9. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych [m3] metr sześcienny,

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

- dla robót zabezpieczających [m3], [m2], [t], …

## 4.2.10. Odbiór robót.

Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru.

## 4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego – etap 3.

W trzecim etapie, po zakończonych robotach rozbiórkowych, należy zlecić opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prośbą
o dokonanie stosownych zmian na mapie należy złożyć w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Wymagane uprawnienia: uprawniony geodeta.

# 5. Odbiór robót.

Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru na zakończenie robót rozbiórkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego należy przedstawić Zamawiającemu kopię pisma potwierdzającego złożenie dokumentów w ŁOG.

# 6. Rozliczenie robót.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę i zaoferowana Zamawianemu - Inwestorowi, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza płatność dzieloną po zakończeniu etapu 1, 2 i 3.

# 7. Dokumenty Odniesienia.

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.).