Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

| Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do analizy mutacji V600E/K/D/R/M/G w genie BRAF – 64 reakcji | Zestaw do analizy mutacji w genie BRAF (V600 E/K/D/R/M/G) w 7 siedmiu wariantach - V600E, V600E complex (GTG>GAG / GTG>GAA), /K/D/R/M/G |  |
|  | Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji somatycznych w egzonie 15 genu BRAF w DNA wyizolowanym z tkanek utrwalonych w bloczkach parafinowych (DNA wyizolowane z guzów pacjentów z rozpoznaniem czerniaka złośliwego oraz z rakiem jelita grubego) lub świeżych, czy DNA wyizolowanego z linii komórkowych |  |
|  | Zestaw został oparty o technologie Taqman przy użyciu specyficznych oligonukleotydów (Taqman-based PCR using mutant-specific oligonucleotides) |  |
|  | W skład zestawu wchodzą odczynniki, startery i sondy do oznaczenia mutacji w badanym genie oraz do analizy kontroli wewnętrznej wykonania reakcji PCR w czasie rzeczywistym |  |
|  | Zestaw posiada certyfikat CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD) potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
|  | Certyfikacja producenta ma zgodność z ISO 13485 lub równoważną |  |
|  | Termin ważności minimum 12 miesięcy |  |
|  | Zestaw zawiera kontrolę dodatnią (zawiera analizowane mutacje), startery i sondy oligonukleotydowe (specyficzne względem badanych mutacji), polimerazę DNA |  |
|  | Zestaw zwalidowany diagnostycznie do wykorzystania z analizatorem PCR w czasie rzeczywistym |  |
|  | Zestawy odczynników do analizy mutacji w w/w genach wykorzystuje metodę Real-Time PCR i jest kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami: LightCycler®480, Cobas z480 |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.