Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 339/2021/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | System napędowy akumulatorowy umożliwiający wykonywania osteotomii poziomującej kości piszczelowej (TPLO): Specyfikacja techniczna: • Ergonomiczny, cichy i lekki napęd • Rękojeść napędu z dwoma przyciskami umożliwiającymi pracę silnika w obie strony • Monitorowana temperatura urządzenia i pobór prądu, aby zapobiec nadmiernemu wytwarzaniu ciepła • Napęd wykonany z twardego anodowanego aluminium i stali nierdzewnej • Napęd wyposażony w silnik typu bezszczotkowego na prąd stały • W napędzie znajduje się hermetycznie zamknięty hybrydowy silnik. • Napęd i nasadki można poddawać procesowi sterylizacji w autoklawie • Napęd z 8 dedykowanymi nasadkami do wiercenia, wbijania drutu i kołków, rozwiercanie i piłowanie strzałkowe w jednej rękojeści. Dedykowane nasadki zamawiane osobno. • Zabezpieczenie elektryczne — typ BF • Akumulatory litowo-jonowe z możliwością sterylizacji i aseptyki z 5-stopniową diodą LED wskaźnik stanu naładowania baterii o napięciu 14.6V dc, i pojemności 2000mAh • Beznarzędziowy montaż baterii • Osłona do wkładania baterii niesterylnych • Ładowarka z przewodem i wtyczką Euro Dane techniczne rękojeści napędu: • Prędkość robocza - Wiercenie 0 - 1350 obr./min / Rozwiercanie 0 - 330 obr./min • Moment rozwiercania – 16,5 Nm • Niski poziom hałasu na poziomie 63,5 dB • Waga napędu 748 gramów Dane techniczne nasadki do TPLO kompatybilna z rękojeścią: • Prędkość robocza oscylacji 0 - 13500 obr./min • Końcówka umożliwiająca połączenie ostrzy do TPLO typu Slocum Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikrowirówka: -Pojemność rotora: 12 × 1,5/2,0 mL probówki, 2 × 8-probówkowy pasek do PCR - Prędkość 800 – 14 500 rpm (100 rpm kroki) - Czas rozpędzania i hamowania < 13 s - wyświetlacz cyfrowy czasu i prędkości - Metalowe gniazdo rotora - Przycisk "short-spin" do szybkiego wirowania - automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania - wirówka bez chłodzenia - automatyczna konwersja rpm/rcf - czas wirowania od 15 s do 99 min lub funkcja pracy ciągłej - Poziom hałasu <52 dB(A) - Zakres objętości 24 mL - Zasilanie elektryczne 230 V, 50 – 60 Hz - Maks. pobór mocy 85 W - Wysokość (z otwartą pokrywą) 25 cm - Ciężar bez akcesoriów 3,7 kg (+/- 0,5kg) - Wymiary (S × G × W) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm (+/- 1cm dla każdego wymiaru) Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Laboratoryjny pH-metr: Dane techniczne: pH zakres 0 ÷ 14,00 pH, dokładność ±0,01pH, temperatura -50,0 ÷ 199,9 °C Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika. Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury. Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. Automatyczna ocena stanu elektrody. Możliwość odczytania charakterystyki elektrody. Pamiętanie terminu kalibracji. Pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą. Pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania. Wyjście USB. Gwarancja na przyrząd: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem wielostanowiskowe: - Mieszadło magnetyczne z grzaniem 3-stanowiskowe - trzy niezależne stanowiska z indywidualnym sterowaniem każdego z nich - płyty grzejne aluminiowe pokryte warstwą ceramiczną odporne chemicznie - objętość mieszania dla każdego stanowiska (H2O): Max. 20l - moc wejścia/ wyjścia dla każdego stanowiska: min. 8/3 W - zakres prędkości: 100-1500 rpm, kroki 5 rpm - zakres temperatury grzania: min. do 350oC - rozdzielczość wyświetlania temperatury: 0,1 oC - dokładność temperatury: nie większa niż +/-0,3 oC - moc grzania: nie większa niż 3 x 500 W - zakres czasu: do 99 h 59 min./praca ciągła - sterowanie za pomocą 3 niezależnych pokręteł z przyciskiem do akceptowania - niezależne wyświetlacze LCD z podświetleniem - funkcja zapamiętywania ostatnich ustawionych parametrów: temperatury, czasu i prędkości mieszania - alarm na koniec ustawionego czasu oraz błędów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): max. 550 x 250 x 120 mm - waga max. 12 kg - zasilanie: 230V, 50/60 Hz Wyposażenie w dostawie: - czujnik temperatury PT100 x 3 szt. - statyw do czujnika temperatury x 2 szt. - uchwyt krzyżowy x 3 szt. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Prasa ślimakowa trójfazowa do tłoczenia oleju z nasion oleistych wraz z dodatkową matrycą do nasion drobnych i filtrem płytowym: 1. Prasa ślimakowa trójfazowa do tłoczenia oleju z nasion oleistych Prasa ślimakowa przeznaczona do tłoczenia olejów z wszystkich nasion roślin oleistych, także o niskiej zawartości tłuszczu od 10 %. Maszyna zasilana prądem trójfazowym wyposażona w przetwornik częstotliwości (falownik), pozwalający na płynną zmianę prędkości napędu. Zestaw ma składać się z drewnianej podstawy na której zamontowany jest silnik, przekładni i głowicy tłoczącej. W skład prasy wchodzi: - pierścień grzewczy, - 4 dysze, - narzędzia do regulacji maszyny, - polska instrukcja, - certyfikat do produkcji spożywczej, - uniwersalna matryca o średnicy oczek 1,1 mm - dodatkowa dedykowana matryca do nasion drobnych o średnicy oczek 0,6 mm, Wydajność tłoczenia oleju [kg/godz.] 8-12 Wymagania techniczne: Napięcie/częstotliwość (V/Hz) 3x230/400V 50Hz Napięcie silnika elektrycznego 230/400V Moc nominalna silnika elektrycznego (kW) nie mniej niż 1,5 kW Obroty możliwość płynnej regulacji obrotów falownikiem Emitowany hałas równoważny poziom dźwięku akustycznego A nie przekracza 70 dB Masa prasy nie więcej niż 85 kg Wymagane wymiary (cm): - Wysokość nie więcej niż 50 cm - Szerokość nie więcej niż 30 cm - Długość nie więcej niż 90 cm 2. Zestaw filtracyjny do filtracji oleju wraz z pompą o parametrach technicznych: Filtr o wymiarach 20x20cm, Liczba płyt filtracyjnych minimum 10 Liczba płócien filtracyjnych minimum 10 Powierzchnia filtrująca nie mniej niż 0,65m2 Maksymalne ciśnienie robocze 0,4MPa; Maksymalna temperatura pracy minimum 850C; Krótkotrwała temperatura sterylizacji 1200C; Podłączenie DN25 Zasilanie 230V 50Hz Moc minimum 300W Wydajność minimum 30 l/min przy ciśnieniu 1.6 bar Rodzaj pompy pięciokomorowa membranowa wyporowa Materiał membrany EDPM Okres gwarancji: 24 miesiące Instruktaż obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wirówka do biologii molekularnej: Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Wirówka do biologii molekularnej z panelem sterowania z klawiaturą ułatwiającą czyszczenie z Rotor FA-24x2 bez chłodzenia 230 V, 50 – 60 Hz Maks. RCF 21,300 × g Wyświetlacz duży, jasno podświetlony LCD Dostępne rotory 6 Pojemność maks. 10 × 5,0 mL Czas rozpędzania1 15 s Czas hamowania1 15 s Zegar Od 10 s do 9:59 h, z funkcją pracy ciągłej Funkcja hamowania SOFT 10 ramps Poziom hałasu średnio 45 dB(A) w ciągu pierwszych 12 minut, a później < 51 dB(A), gdy używany jest Rotor FA-24x2 Zakres objętości 50 mL Zasilanie elektryczne 230 V, 50 – 60 Hz Maks. pobór mocy 280 W Wymiary (S × G × W) 24 × 39 × 24 cm (+/- 1 cm dla każdego wymiaru) 9,5 × 15,4 × 9,5 in Wysokość (z otwartą pokrywą) 48 cm / 18,8 in Chłodzenie bez chłodzenia Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Weterynaryjny analizator biochemiczny: Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Analiza parametrów biochemicznych krwi pełnej, surowicy, osocza zwierząt. Zasada pomiaru: sucha chemia wyniki skorelowane z analizatorem biochemicznym (mokra chemia). Prosty w obsłudze (zasada 3 kroków) - Parametry analizowane: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, CK, CREA, GLU, GGT, LDH, BILIRUBINA, CHOLESTEROL, TG, TP, KW. MOCZOWY, MOCZNIK. - Objętość próbki: 100 µl - Czas badania: 12 min - Możliwość stosowania jednorazowych dysków zaopatrzonych w komplet odczynników z ważnością przechowywania w temp. 2-8 st.C przez 1 rok. - Zdefiniowane profile co najmniej 45 gatunków zwierząt, w tym gatunków tropikalnych. - Możliwość samodzielnego definiowania zakresu norm dla badanego gatunku/populacji. - Wyświetlacz: 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT. Pamięć: nie mniej niż 100 000 wyników. - Waga: 4,0- 4,2kg. - Wymiary (WxDxSz): 190 x 210 x 220 mm (+/- 10 mm dla każdego wymiaru) - urządzenie przenośne, dostosowane do pracy w terenie. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 8.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Asortyment do aparatu do badania równowagi kwasowo-zasadowej: |
| 1. | ABL90 FLEX solution pack |  | Op. | 1 |  |  |
| 2. | SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC |  | Op. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ