Opis przedmiotu zamówienia                                                                                           Załącznik nr 1

Przegląd okresowy samochodu Scania

Dane podstawowe

Scania P 320 CB4x4MHZ

nr. rejestracyjny  SC0998P

nr.  Vin YS2P4X40002114912

Rok produkcji 2015r

Przebieg 2878 km

Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:

- Przegląd L zgodnie z programem przeglądów Scania.DC12/DT 12 HPI DC9/DC13XPI

- Wymiana filtra w układzie SCR. SCR

- Przegląd L. dodatek dla konfiguracji kół.4X4,6X4,6X2/4,6X2*4.

- Przegląd L. Dodatek dla przedniej osi napędowej.

- Nasmarowanie złącza przyczepy.

- Wymiana filtra powietrza dolotowego.

- Zestaw do przeglądu.

- Wkład filtra.

- Zestaw filtra.

- Olej silnikowy syntetyczny 10W40 LDF3.

- Smar podwoziowy ogólnego smarowania Multis  EP2/Dadus S3 V220C 2

- Olej przekładniowy(Most) 80W140

- Olej przekładniowy (Skrzynia) 80W90

- Wymiana płynu chłodniczego.

Dane podstawowe

Scania 114C

nr. rejestracyjny  SC17406

nr.  Vin YS2P4X20001276791

Rok produkcji 2001r

Przebieg 8170 km

Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:

1.Przegląd L zgodnie z programem przeglądów Scania.

2.Testowanie hamulców na hamowni.

3.Wymiana filtra paliwa z oddzielaczem wody, dodatkowy filtr.

4. Wymiana filtra powietrza.

5. Wymiana płynu chłodniczego w układzie chłodzenia silnika.

6.Zestaw do przeglądu.

7. Wkład filtra.

8. Olej silnikowy mineralny 15W40 ACEA E7

9. Smar podwoziowy ogólnego smarowania Multis  EP2/Dadus S3 V220C 2

10. Olej przekładniowy(Most) 80W140.

11. Olej przekładniowy (Skrzynia) 80W90

12. Glikol Zap. zamarzaniu.

Dane podstawowe

Scania N321

nr. rejestracyjny  SC9779M

nr.  Vin YS2P4X40002091156

Rok produkcji 2013r

Przebieg 21262 km

Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:

- Przegląd L zgodnie z programem przeglądów Scania DC09-DC13 PDE.

- Wymiana filtra w układzie SCR. SCR

- Przegląd L. dodatek dla konfiguracji kół.4X4,6X4,6X2/4,6X2*4.

- Przegląd L. Dodatek dla przedniej osi napędowej.

- Wymiana filtra powietrza dolotowego.

- Nasmarowanie złącza przyczepy.

- Przegląd L Wymiana płynu chłodzącego.

- Zestaw do przeglądu

- Wymiana Filtra.

- Filtr.

- Olej silnikowy syntetyczny 10W40 LDF3.

- Olej przekładniowy(Most) 80W140.

- Olej przekładniowy (Skrzynia) 80W90.

- Glikol Zap. zamarzaniu.

Dane podstawowe

Scania P380

nr. rejestracyjny  SC2662A

nr.  Vin  Y32P6X60002028879

Rok produkcji 2007r

Przebieg 43089 km

Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:

- Przegląd L zgodnie z programem przeglądów Scania DC12/DT12 HPI DC9/DC13XPI

- Przegląd L. dodatek dla konfiguracji kół.6X6,8X2,8X4,8X6,8X8,8X2/4,8X2*6,8X4*4,10X4*6.

- Przegląd L. Dodatek dla przedniej osi napędowej.

- Wymiana filtra powietrza dolotowego.

- Przegląd L Wymiana płynu chłodzącego.

- Olej silnikowy syntetyczny 10W40 LDF3.

- Olej przekładniowy (Skrzynia) 80W90.

- Olej przekładniowy(Most) 80W140.

- Zestaw do przeglądu

- Wkład filtra.

- Filtr oleju.

- Smar podwoziowy ogólnego smarowania Multis  EP2/Dadus S3 V220C 2

- Glikol Zap. zamarzaniu.

Warunki Zamawiającej:

- Termin realizacji : 30 dni od dostarczenia pojazdu do wykonawcy,

- Miejsce wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy,

- Wykonanie przeglądu w autoryzowanym serwisie do 100 km od siedziby Zamawiającej,

- Dostarczenie pojazdu do serwisu na koszt Zamawiającej,

- Płatność za wykonaną usługę przelew min. 30 dni liczona od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającej