Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet II - Aparat USG typu kieszonkowego z głowicą convex i linia wraz z dedykowanym mu tabletem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2021

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Przenośny, kieszonkowy ultrasonograf bezprzewodowy zawierający dwie głowice convexową i liniową | TAK, podać |  |
|  | Możliwość połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem celem wyświetlania obrazu ultrasonograficznego | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie 2D oraz obrazowanie z użyciem kolorowego dopplera | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy naładowanej baterii min 40 minut | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy convex 2-5 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów w głowicy min 128 | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy liniowej: 4 – 12MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów w głowicy min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Ciężar aparatu wraz z akumulatorem i głowicami max 350g | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie 2D | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości oraz obwodu | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania głowicy convex min. 24 cm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania głowicy liniowej min. 8 cm | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i filmów w pamięci podłączonego smartfona lub tabletu | TAK, podać |  |
|  | Transfer obrazów w sieci DICOM | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka do akumulatora (ładowanie bez konieczności wyciągania akumulatora z aparatu) | TAK, podać |  |
|  | Tablet do bezprzewodowego podłączenia ultrasonografu | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty