Wolbrom, dnia 20.02.2024r.

- WTI.271.2.5.2024.ZP

- WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605                                     z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 2 do SWZ

Pytanie 1. Proszę o dołączenie projektu istniejącej kanalizacji. Na jakiej głębokości Zamawiający przewiduje ułożenie rur fi500 (pozycja 19 przedmiaru robót)?

Odp. Zamawiający nie posiada projektu dla istniejącej kanalizacji deszczowej. Zamawiający przewiduje dla odcinka odwodnienia oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 5: montaż rur fi 500 kanalizacji deszczowej na głębokości zmiennej dostosowanej do punktu początkowego tj. wylotu ze studni ściekowej oraz końcowego to jest wylotu do istniejącego rowu; dla odcinka odwodnienia oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 4 montaż rur fi 500 kanalizacji deszczowej na głębokości zmiennej dostosowanej do punktu początkowego tj. wlotu istniejącego rowu oraz końcowego to jest wylotu do istniejącego rowu. Zamawiający przewiduje, że głębokość ułożenia rur fi 500 będzie wynosić w przedziale 1,1m x 1,8 m.

Pytanie 2. Jaką głębokość robót ziemnych Zamawiający przewidział do pozycji 21 i 22?

Odp. Zamawiający przewidział zmienną głębokość robót ziemnych dla pozycji nr 21 i 22 przedmiaru robót, dostosowaną do głębokości posadowienia kanałów oraz zabudowywanych studni i istniejącego terenu. Zamawiający przewiduje, że głębokość robót ziemnych dla kanałów odwodnienia będzie wynosić w przedziale 0,9 m x 2,1 m.

Pytanie 3. W przedmiarze robót ujęte zostały tylko podłoża z materiałów sypkich? Zamawiający nie przewiduje obsypki i zasypki kanałów rurowych? Jeśli tak to jaką grubość należy przyjąć?

Odp. Zamawiający w obmiarze robót ziemnych ujął obsypkę, zasypkę i formowanie nasypu nad zabudowanymi kanałami rurowymi.

Pytanie 4. Gdzie zostanie odprowadzona woda z kanału deszczowego? Poprzez wpięcie do studni czy do rowu?

Odp. Zamawiający informuje, że przewidział odprowadzenie wody z dla odcinka odwodnienia oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 4 i 5 docelowo do istniejącego rowu przydrożnego.

Pytanie 5. Proszę o podanie głębokości osadnika w studzience ściekowej do pozycji 20 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający informuje, że głębokość osadnika w studzience ściekowej do pozycji 20 przedmiaru robót wynosi 0,5 m.

Pytanie 6. Czy do pozycji 18, 21 i 22 należy przyjąć podłoża, obsypkę i zasypkę z materiałów sypkich?

Odp. Zamawiający informuje, że dla pozycji 18, 21, 22 należy przyjąć podłoże z materiałów sypki oraz obsypkę, zasypkę i formowanie nasypu nad zabudowanymi kanałami rurowymi z istniejącego gruntu z robót ziemnych.

Pytanie 7. Czy w pozycji 27 przedmiaru robót nie nastąpiła pomyłka w ilości m3 ławy betonowej z oporem pod krawężniki?

Odp. Zamawiający informuje, że dokonuje skorygowania ilości m3 ławy betonowej z oporem pod krawężniki ujętej w pozycji 27 przedmiaru robót – w załączeniu Zamawiający załącza przedmiar zamienny.

Pytanie 8. W związku z powyższym tzn. podaniem przez Zamawiającego ograniczonych informacji dotyczących wykonania kanalizacji, zwracamy się również z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 1 marca.

- Odp. Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 27.02.2024r. do godziny 09:00,00.

Zapytanie Nr 3 do SWZ

Pytanie 1. Proszę o wskazanie ilości i wielkości odcinków (kilometr początkowy, końcowy, szerokość) z przełomami na których ma być wykonywana pełna konstrukcja jezdni.

Odp. Zamawiający informuje, że ilości i zakresy wykonywania poszczególnych asortymentów robót, w tym przełomów, zostały określone w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zamówienia. Kilometraż początkowy zakresu prac został wskazany jako 0+000. Kilometraż końcowy zakresu prac został wskazany jako 4+520. Zakładana szerokość prac w zakresie przełomów jest zmienna od minimalnej 1,5 m do maksymalnej 5,5 m.

Pytanie 2. Proszę o wskazanie ilości i wielkości odcinków na których Zamawiający przewiduje układanie wyłącznie pakietu bitumicznego (kilometr początkowy, końcowy) - odcinki bez przełomów

Odp. Zamawiający informuje, że ilości i zakresy wykonywania poszczególnych asortymentów robót, w tym pakietu bitumicznego, zostały określone w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zamówienia. Kilometraż początkowy zakresu prac został wskazany jako 0+000. Kilometraż końcowy zakresu prac został wskazany jako 4+520. W miejscach w których nie będą wykonywane przełomy należy wykonać w zakresie nawierzchni wyłącznie pakiet bitumiczny.

Zapytanie Nr 4 do SWZ

Pytanie 1. Czy poz. 21 i 22 przedmiaru robót nie dublują zakresu robót z poz. 18 i 19 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie przedmiaru robót. Zmiana polega na ujednoliceniu i scaleniu pozycji związanej z montażem kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 i śr. zewn. 500. W załączeniu Zamawiający udostępnia zamienny przedmiar robót.

Zapytanie Nr 5 do SWZ

Pytanie 1. Czy ławy betonowe pod krawężniki mają być z betonu C12/15 czy C16/20 - w załączonej dokumentacji występują rozbieżności w tym aspekcie.

Odp. Zamawiający informuje, że ławy betonowe pod krawężniki mają być z betonu C16/20. W załączeniu Zamawiający udostępnia zamienny przedmiar robót.

Pytanie 2. Czy ławy betonowe pod obrzeża mają być z betonu C12/15 czy C16/20 - w załączonej dokumentacji występują rozbieżności w tym aspekcie.

Odp. Zamawiający informuje, że ławy betonowe pod obrzeża mają być z betonu C16/20. W załączeniu Zamawiający udostępnia zamienny przedmiar robót.

Zapytanie Nr 6 do SWZ

Pytanie 1. Proszę o załączenie SST dla warstwy AC11S. Obecnie załączona SST odnosi się do warstwy AC8S.

Odp. Zamawiający udostępnia zamienne SST dla warstwy AC 11S.

Pytanie 2.Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy OPZ i SST. OPZ mówi o warstwie AC16W gr. 6cm, SST mówi o warstwie grubości 5cm.

Odp. Zamawiający udostępnia zamienne SST dla warstwy AC 16W. Zamawiający jednocześnie informuje, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie warstwy wiążącej AC 16W grubości 6 cm.

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

- https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888  nie później niż do dnia 27.02.2024r. do godziny 09:00,00

Uwaga

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu 27.03.2024r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024r. o godzinie 09:30, na komputerze 
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załączniki:

- - Załącznik Nr 1 do odpowiedzi z dn. 20.02.2024r. - Przedmiar robót - AKTUALIZACJA

- Załącznik Nr 2 do odpowiedzi z dn. 20.02.2024r. - SST Zamienne dla AC 11S i AC 16W

Rozdzielnik:

- - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881888

- - aa.