Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 369/2020/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Cyfrowy mikroskop optyczny.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Cyfrowy mikroskop optyczny o następujących parametrach: Kamera mikroskopu (matryca) CMOS kolorowa - Rozmiar: 1/1.7 cala lub większa. Rozdzielczość - min. 12 min pikseli. Liczba klatek na sekundę - min. 30 klatek/s. Funkcja HDR na żywym obrazie. Jedna kamera, kompatybilna z obiektywami o powiększeniach od 20x do 6000x (powiększenie na monitorze). Obiektywy mikroskopu Zintegrowana głowica mikroskopu, z min 4 miejscami montażowymi na obiektywy telecentryczne. Możliwość automatycznej zmiany obiektywów z poziomu konsoli lub oprogramowania. Liczba obiektywów - co najmniej 2 lub więcej. Zakres powiększeń i dystans roboczy: 20x - 100x - dystans roboczy 30 mm lub więcej, 500x - 2500x - dystans roboczy 6 mm lub więcej. Możliwe techniki obserwacji i kompatybilne z nimi powiększenia: jasne pole - 20x - 6000x, ciemne pole - 20x - 2500x. Minimalna szerokość pola widzenia przy powiększeniu 20x - 15 mm. Telecentryczny układ optyczny. Obiektywy kodowane, wykrywane przez oprogramowanie. Możliwość zastosowania oświetlenia współosiowego (jasne pole) oraz obserwacji w ciemnym polu z wyborem aktywnie świecących sekcji. Statyw i stolik mikroskopu Zmotoryzowany stolik XY o zakresie ruchu min. 40 x 40 mm. Możliwość obrotu podstawy stolika XY o 180 stopni. Zakres ruchu osi Z stolika min. 50 mm. Nośność stolika min. 5 kg. Zmotoryzowana oś Z obiektywu o zakresie ruchu min. 45mm z rozdzielczością ruchu 0,1 um. Możliwość pochylenia obiektywu/statywu o 90 stopni. Możliwość pracy z oświetleniem przechodzącym. Zintegrowana ze stolikiem mikroskopowym kamera VGA, do śledzenia odległości od badanej próbki, oraz możliwością ograniczania zakresu ruchu obiektywu z poziomu oprogramowania. Jednostka sterująca Wyświetlacz LCD (EPS) lub OLED o przekątnej 27" 4K. Dysk twardy HDD lub SSD o pojemności min. 1 TB. Pamięć RAM min. 32 GB. Dedykowana osobna, wydajna karta graficzna. a* System operacyjny kompatybilny z Windows 10. Wyjście LAN RJ-45. Porty: 6 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0. Format zapisu obrazu: JPEG, TIFF. Zewnętrzna konsola w języku polskim, umożliwiająca kontrolę pracy mikroskopu zawierająca m. in. joystick sterujący stolikiem XY oraz sterowanie osią Z, zmianę powiększenia, przechwycenie zdjęcia, a także inne funkcje takie jak autofokus oraz zmiana trybu oświetlenia. Wymagane funkcje oprogramowania Funkcja tworzenia zdjęcia w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego przycisku z możliwością manualnego dostosowania minimalnego skoku osi Z. Funkcja usuwania odblasków. Funkcja nawigacji pozwalająca łatwo przemieszczać się na próbce przy dowolnym, zmiennym powiększeniu oraz umożliwiająca automatyczne składanie zdjęć w pełnej głębi ostrości. Funkcja zapamiętywania pozycji na próbkach oraz szybkiego poruszania się między punktami przy użyciu konsoli. Funkcja tworzenia modeli 3D za pomocą jednego przycisku. Funkcja nagrywania obrazu w ruchu (FullHD). Funkcja pomiarów planimetrycznych (m.in. odległość, kąt, średnica) przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi. Funkcja automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwód, długość szerokość) bazujące na kontraście bieli lub kolorze. Funkcja automatycznego zliczania ziaren na podstawie kontrastu i koloru, możliwość wyświetlania statystyki. Możliwość wpisywania komentarzy i znaczników na zdjęcia. Funkcja uczenia do automatycznych pomiarów wykorzystujących wykrywanie krawędzi. Funkcja automatycznego łączenia obrazów w 2D oraz 3D do łącznego rozmiaru obrazu min. 40 000 x 40 000 pikseli (maks. widoczny rozmiar obrazu). Możliwość odtworzenia warunków pomiaru na podstawie danych zapisywanych wraz ze zdjęciem lub w osobnym pliku. Funkcja umożliwiająca zmianę trybu oświetlenia w trybie edycji zdjęcia na już zapisanym obrazie. Funkcja generowania raportów do Excel lub Word. Oprogramowanie mikroskopu w pełnej, polskiej wersji językowej. Okres gwarancji minimum: 2 lata |  |  | kpl | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Stacja robocza do sortera.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stacja robocza do sortera FACSAria II firmy Becton Dickinson w którego posiadaniu jest Zamawiający o parametrach minimalnych: CPU: procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 13 000 punktów OS: kompatybilny z Windows 10 Pro lub Windows IoT Enterprise 64-bitowy pamięć RAM nie niższa niż 16 GB DDR4 dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB SSD karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php co najmniej 1 520 punktów karta sieciowa mysz i klawiatura bezprzewodowe zainstalowane oprogramowanie cytometryczne FACSDiva w wersji 9 lub nowszej, do obsługi sortera i analizy danych (lub równoważne) niezbędne podzespoły elektroniczne do podłączenia stacji roboczej z sorterem pełna kompatybilność i sterowanie pracą sortera FACSAria II gwarancja na stację roboczą minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Zakup mieszalnika laboratoryjnego z dodatkowymi narzędziami o zmiennej geometrii.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Procesowy mieszalnik laboratoryjny z narzędziami o zmiennej geometrii z możliwością współpracy ze zbiornikiem o pojemności do 40 litrów, do tworzenia produktu o lepkości do 50 000 mPas. Silnik o mocy nie większej niż 175W sterowany za pomocą bezprzewodowego zdalnego wyświetlacza z odczytem temperatury produktu, obrotów , czasu pracy, zmian momentu obrotowego. Zakres obrotów silnika od 0 do 2000 rpm nastawiane bezstopniowo co 1 rpm. Możliwość sczytywania i archiwizacji parametrów procesowych w funkcji czasu poprzez złącze USB. Narzędzia o zmiennej geometrii: mieszadło spiralne o średnicy 50 mm (+/- 0,5 mm), łopatkowe o średnicy70 mm (+/- 0,5 mm) i śmigłowe 4-ro łopatkowae o średnicy 50mm. (+/- 0,5 mm) Okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)